Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbi projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros”

identifikācijas numurs DPD 2013/07 LLB

# Atbildes Nr.1

Atbildot uz ieinteresētās personas jautājumiem, sniedzam šādu informāciju:

- Tehniskā projekta (turpmāk – TP) Paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka projekts paredz čuguna krāsniņas (Jotul tipa) montāžu 1. krasta lunetes kordegardes ēkā, dūmeni ievadot esošajā restaurējamajā dūmkanālā. Tāpēc dūmkanāla/ventilācijas kanāla iekšējai virsmai ir jābūt ugunsdrošai.

- TP rasējumā AR-2 Piezīmju 7. punktā ir minēts ēkas fasādes un lunetes vaļņa sajūguma iespējamais risinājums, kas darbu apjomos nav norādīts. Zemes un augsnes uzbērums virs kordegardes ēkas atjaunojams un savienojams vienā līmenī ar lunetes vaļņa uzbērumu bez pakāpieniem.

- TP rasējumā AR-2 Piezīmju 8. punktā minētā zudusī atbalstsiena dotajā projektā nav atjaunojama.

- TP lokālajā tāmes Nr.1 sadaļas „Restaurācijas darbi” 13. punktā norādītais „Atjaunojams granīta aizsargmūris” 38 m garumā ir 1. krasta lunetes nocietinājuma faktiski divas atbalstsienas no cietokšņa aizsargvaļņa puses un visos ĢP rasējumos apzīmētas ar nosaukumu „Atjaunojams atbalstmūris” un norādītas ar apzīmējumu „Drupas”. TP Paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka „aizsargvaļņa pusē vaļņi stiprināti ar atbalstsienu... Pēc zemes kārtas un apauguma noņemšanas, atsedzot atbalstsienu, precizējama tā konstrukcija un izstrādājami detalizēti rasējumi”. TP AMI sadaļā rasējumā „Pirmās krasta lunetes savietotais plāns” atbalstsienu atrašanās vieta norādīta ar nosaukumu „Aparele”. To sānbilde „Atjaunojamā kontreskarpa siena” atrodama TP rasējumā FF-3. Projektā ir paredzēta tikai apareļa (nobrauktuves) divu atbalstsienu (atbalstmūru) augšējo akmens rindu atjaunošana 38 m kopējā garumā no granīta bluķiem no abām pusēm. Tās augšmalas augstuma aptuvena atzīme ir +92.00 vjl. Norādītais „Izbūvējams granīta aizsargmūris” 11 m garumā ir 1. krasta lunetes vaļņa atbalstsiena pie kordegardes ēkas Austrumu fasādes. Šīs atbalstsienas aptuvens augstums ir 3 m, kas ir precizējams pēc vaļņa projekta konfigurācijas izbūves.

- TP rasējumā AR-7 Piezīmju 2.1. punktā norādītie darbu veidi nav iekļauti projekta apjomos.

- Lokālās tāmes Nr.1 2. punkta pozīcijas „Fasādes ķieģeļu mūrēšana” darba apjomos ir ieviesusies drukas kļūda – ķieģeļu 836,00 gb. vietā jābūt 8360,00 gb.

- TP lokālajā tāmē Nr.1 10. pozīcija ar nosaukumu „laukakmeņu (tēsti, šķelti) mūris ieslēgumiem, pelēks ar ķieģeļiem b=980mm, un noblietēšana” apzīmē 1. krasta lunetes kordegardes ēkas jumta kārtu atjaunošanas darbus: pēc velēnas kārtas un cinka skārda atrakšanas ir nepieciešams novērtēt laukakmeņu mūra un ķieģeļu velves stāvokli, pelēkās ar ķieģeļiem smalkas, mālainas smilts kārtas stāvokli un pēc nepieciešamības to atjaunot. Dažāds biezums jumtam ir parapeta (680 mm) un centrālajā (980 mm) daļā.

- TP rasējumā ĢP-3 3. lapā kļūdaini nav norādīt konstruktīvs materiāls barjervārtu abiem stabu pamatiem. Stabu pamati ir izbūvējami no apstrādātiem granīta bluķiem (lokālās tāmes Nr.1 14. pozīcija „Granīta mūra stabu izveide”), precizējot to izskatu un izmērus pēc vēsturiskām bildēm. Pašu stabu piloni ir izbūvējami no sarkaniem māla pilnķieģeļiem (lokālās tāmes Nr.1 14. pozīcija „Ķieģeļa mūrēto stabu izveide” u.c.).

- TP lokālās tāmes Nr.1 sadaļā „Čuguna lējumu izgatavošana” iekļauto dekoratīvo elementu izmēri ir sekojoši: Krievijas impērijas ģerboņa ērgļa 4 plastiskie attēlojumi (uz katras vārtu vērtnes to abās pusēs) – 49 x 130 cm ar biezumu 2-4 cm, 4 helebardes (uz katra barjervārtu staba tā divās pusēs) – 45 x 175 cm ar biezumu 8-10 cm, 2 dekoratīvas lodes ar uguns liesmām – diametrs 48 cm, biezums 2 cm, ar tukšu vidi, katrai liesmas 5 mēles – augstums 32 cm, biezums biezākā vietā 15 cm. Visi izmēri precizējami būvdarbu laikā. Elementu ārējais izskats precizējams un saskaņojams atsevišķi būvdarbu laikā. Pielikumā nosūtam šo elementu zīmējumus un vēsturiskās bildes.

- TP lokālās tāmes Nr.1 17. punkta pozīcijas „Bojāto un zudušo sienu mūra fragmentu T1 RS (ieejas ailes arkas un sānu malu daļas, logailes) atjaunošana autentiskā tehnikā” ieviesusies drukas kļūda – jābūt kordegardes ēkas 1. telpas Austrumu sienai T1 AS (skat. AMI 5.lpp.). Darbu komplektā ietilpst apmetuma virsslāņu attīrīšana un tonēšana, bojāto ķieģeļu novērtēšana un to atjaunošana attīrītajās vietās, ieejas arkas ailes sienu, sprostsiju rievas un pārsedzes ķieģeļu atjaunošana. Iespējamus papildus darbus lūdzam iekļaut lokālās tāmes Nr.2 pozīcijā „Papilddarbi”

- TP lokālās tāmes Nr.1 17. punkta pozīcijas „Bojāto un zudušo sienu mūra fragmentu T2 AS (ieejas ailes arkas un sānu malu daļas, logailes) atjaunošana autentiskā tehnikā” ieviesusies drukas kļūda – jābūt kordegardes ēkas 2. telpas Rietumu sienai T2 RS (skat. AMI 8.lpp.). Darbu komplektā ietilpst apmetuma attīrīšana, bojāto ķieģeļu novērtēšana un to atjaunošana attīrītajās vietās, sekundāro koka rāmju demontāža un sienas atjaunošana to vietā, apmetuma nostiprināšana.

- TP lokālās tāmes Nr.2 20. punkts „Ķieģeļu kāpņu restaurācija” ir skatāms kopā ar TP rasējumu AR-2 „1.krasta lunetes sarga telpas uzmērījumi. Sienu notinumi”, kurā attēlota kāpņu shēma. Ir nepieciešama kāpņu augšējās virsmas 6 pakāpienu restaurācija no sarkaniem māla pilnķieģeļiem.

Pielikumā: Dekoratīvo elementu rasējumi un bildes.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					          V. Kononovs

Mahļins 654 24 043

artjoms.mahlins@daugavpils.lv

Dekoratīvā ugunslode bez vienas liesmas augšējā daļā

Barjērvārti ar dekoratīvajiem elementiem pie Mihaila vārtiem

1. krasta lunetes barjērvārti ar dekoratīvajiem elementiem un kordegardes granīta fasāde