FASĀDES APDARES PRASĪBAS						Pielikums Nr.4

Cementa apšuvuma panelis:

- Veidot kā ventilējamo fasādi. Gaisa šķirkārta – 25 mm.

- Materiāls: Šķiedracementa plāksnes

- Ražotājs: paraugs no Cembrit

- Modelis: METROL vai ekvivalents

- Īpašības: Nepūstoš, nav nepieciešama pastāvīga pārkrāsošana. Izturīgs pret fiziskiem bojajumiem, laikapstākļiem un temperatūras ietekmi.

- Biezums: 8 mm

- Izmērs: max 1192 x 3040 mm, plākšņu izmērus precizēt pēc situācijas dabā, būvuzņēmējam izstrādajot detaļrasējumus un saskaņojot ar projekta autoriem.

- Ugunsdrošības klase: A2-s1,d0 ( DIN EN 13501-1)

- Kvalitātes prasības: Plāksnes stiprina uz metala elementiem ar 8 mm atstarp vienam no otra. Stiprinājumu pie sienām, kā arī elementa biezumu un platumu jaizvēlas pēc ražotāja norādījumiem.

- Stiprināšanai lietot skrūves atbilstoši ražotāju norādījumiem. Skrūvju galvas iedziļinātas.

- Dēlīšu izvietojuma virzienu (horizontāls vai vertikāls) skatīt fasādes rasējumos. Attiecīgi izvietot arī stiprināšanas elementus.

Cokola apmetums, cementa-kaļķa apmetums:

- Kā cokola siltinājumu paredzēts izmantot putupolistirola loksnes 250 mm biezumā. Virs siltumizolācijas veidot cokola apmetumu kā aprakstīts zemāk.

- Ražotājs: SAKRET vai ekvivalents

- Modelis: CLP+ vai ekvivalents

- Ķīmiskais satāvs: Kaļķa/ cementa bāze.

- Forma: Sausais maisījums

- Ugunsdrošības klase (EN 13501-1) : A1

- Īpašības: Teicama mehāniskā izturība, ļoti plastisks, augsta hidrofobitāte un ūdens tvaika caurlaidība

- Kvalitātes prasība: Fasādes apdares sitēmai jābūt izturīgai pret sārmainu vidi. Temperatūras izturības robeža no -30° C līdz +50° C.

- Apmetumu uzklāj uz stikla šķiedras sieta. Sieta stiprībai jābūt lielākai kā 2000 N/5 cm. Jāatbilst LVS 2-3-2:2005 prasībam. Struktūras stabilitāte - virs 22 %. Siets jāizvieto ar 10 cm pārklājumu.

- Sietu likt pirms javas uzklāšanas. Armēšanai izmantot minerālo armēšanas javu BAK (paraugs no SAKRET). Pēc nožūšanas gruntēt.

- Apmetumu veido gludu. Uzklāt - ar roku vai mehāniski.

- Pēc apmetuma nožūšanas, gruntēt un krāsot ar izvēlēto toni. Paredzēt krāsu uz silikāta bāzes, tai jābūt noturīgai pret aļģu un pelējumu veidošanos. Krāsas pigmentam jābūt augstu noturību pret saules iedarbību.

- Darbus veikt pie temperatūras ne zemākas kā +5° C. Vēja ātrums – ne lielāks kā 10 m/s

Prasības fasāžu siltinajuma izveidei:

- Kvalitātes prasība:

- Pirms siltināšanas pārliecināties par mūrējuma kvalitati. Bojātās mūra daļas (izdrupusos ķieģeļus, u.c. defektus) pārmūrēt. Mūra un betona virsmu pirms līmjavas uzklāšanas apstrādāt ar grunti SAKRET UG 1:3 (vai ekvivalentu)

- Sienas plaknes novirzes pieļaujamās normas - līdz 20 mm. Līmēšanas javu neizmantot ar augstāku biezumu par 30 mm virsmas izlīdzināšanai. Ja nelīdzenumi nepārsniedz 10 mm, līmjavu uzklāt ar zobķelli vienmērīgā kārtā. Virs 10 mm līmjavu iestrādāt pa perimetru siltumizolācijas plātnei un javas piku veidā.

- Pirms siltināšanas pie sienas stiprināt cokola profilu (300 mm biezumā) ar lāseni. Spraugas aizpildīt ar tam paredzētām starplikām.

- Siltumizolāciju jāveido no apakšas uz augšu. Ievērot ražotāju norādījumus par līmēšanas pusēm. Mehāniskos stiprinājumus siltumizolācijas stiprināšanai izvietot atbilstoši LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” un MK noteikumi Nr. 376.

- Līmjavu paredzets izmantot tikai pirmajai siltumizolācijas kārtai, nākamās kārtas paredzēts stiprināt to iespiežot starp koka un metāla vertikālajiem un horizontālajiem elementiem un stiprinot ar PVC mehāniskajiem stiprinājumiem.

- Ap logu un durvju ailēm izmantot stūra profilus un logu pielaiduma profilus. Skatīt projekta mezglu rasējumus, logu un un durvju ailu siltināšanai.