TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma procedūras „A” daļai

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | „Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Daugavpils pilsētā” |
| --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | JĀ |
| 3. | BŪVPROJEKTA KĀRTAS NOSAUKUMS | 1. kārta. Gajoka rūpnieciskās zonas ielu pārbūve un krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā, Bruģu ielas rajonā, Daugavpilī”. | 2. kārta. „Krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā Daugavas ielas Cietokšņa rajonā, Daugavpilī” Cietokšņa promenādes būvniecība, Daugavpilī. |
| 4. |  | 1.1.kārta. Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī. | 1.2.kārta. Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī. |  |
| 5. | OBJEKTA TERITORIJA | Bruģu un Dzirnavu ielas, Daugavpilī. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 0500-001-7209 (18.novembra iela), 0500-002-1710 (Bruģu iela), 0500-002-1507 (Dzirnavu iela), 0500-002-0119 (Dzelzceļa iela), 0500-002-0906 (Ūdensvada iela). | Daugavas upes paliene Bruģu ielas rajonā, Gajoka mikrorajonā, Daugavpilī. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 0500-002-1713, 0500-002-1711, 0500-002-1710 (Bruģu iela), 0500-002-0906 (Ūdensvada iela). | Daugavas iela, Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī . “Cietokšņa promenādes” iekļaujamā teritorija atrodas Daugavas upes labajā krastā no Dzelzceļa tilta līdz celiņam, no Daugavas upes krasta uz stadionu, Daugavas ielā 38, Daugavpilī. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 0500-011-1402; 0500-011-1407 (Daugavas iela). |
| 6. | OBJEKTA ADRESE | Bruģu un Dzirnavu ielas, Gajoka mikrorajonā, Daugavpilī. | Bruģu iela, Gajoka mikrorajonā, Daugavpilī. | Daugavas iela, Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī . |
| 7. | BŪVES VEIDS | Pārbūve | Jaunbūve, pārbūve | Jaunbūve, restaurācija |
| 8. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Ielas funkcija mehāniskajiem transporta līdzekļiem Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai un Bruģu iela posmā no Ūdensvada ielas līdz Dzirnavu ielai, lai nodrošinātu piekļuvi Dzirnavu un Bruģu ielu pieguļošajiem zemes gabaliem, apkalpojošajam un operatīvajam transportam, paredzot velojoslu vienā līmenī ar brauktuvi un gājēju ceļu, tos atdalot ar iesegumu un speciāliem atdalošajiem elementiem, kuri pievērš papildus uzmanību gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem. Gājēju ceļa un velosipēdu ceļa funkcija posmā no Dzirnavu ielas līdz 18.novembra ielai, atdalot tos ar stādījumiem, dažādiem ieseguma materiāliemr apildina ar: aksts?ir piem ainavu projekts parasti ietver anal, vides objektiem, speciāliem atdalošajiem elementiem vai citiem elementiem, atsevišķi projektā izstrādājot risinājumus ceļu vai ceļu posmu atdalīšanai. Ielu posma garums ~1,55 km (neieskaitot nobrauktuves un mezglu, krustojumu atzarus). | Aktīvās atpūtas, floras un faunas izziņas, rekreācijas funkcijas. Promenādes kopējais garums ~ 1,2 km. | Aktīvās atpūtas, kultūrvēstures izziņas, rekreācijas funkcijas. Izbūves lielākā daļa atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7428 “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 4687 “Daugavpils cietokšņa apbūve” teritorijā un daļa tās aizsardzības zonā. Promenādes kopējais garums ~ 1,0 km. |
| 9. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome |
| 10. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Inga Ancāne, mob.tel.29164652, Sergejs Gorņiks , mob.tel.26893555 |
| 11. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā – piedāvāt vismaz divas variantus. (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar apsaimniekotāju, pilsētas apbūves galveno būvinženieri, pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti). |
|  |  | Būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar apsaimniekotāju, pilsētas apbūves galveno būvinženieri, pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti). |
| 12. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | NĒ |
| 13. | INDIVID.RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | JĀ Bruģu ielas pārbūves būvprojektu izstrādāt savstarpēji sasaistītu ar Bruģu ielas promenādes projektu (1.2.kārtu). | JĀ Veidojot labiekārtojumu, jāizstrādā vienota labiekārtojuma koncepcija, izceļot kārtu dažādo identitāti, pielāgojot savstarpēji saistītus, bet individuālus risinājumus katrai kārtai. Tai ir jābūt mūsdienīgai, ilgtspējīgai, pārdomātai labiekārtojuma koncepcijai, kurā tiktu nodrošināti „zaļās būvniecības” principi. Jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas, labiekārtojuma elementi, dizaina risinājumi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma elementi, norāžu zīmes, informācijas stendi, soli, atkritumu urnas u.c.), bet atspoguļotu konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās, mākslinieciskās, ainaviskās un citas vērtības, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot vides pieejamību un mobilitāti. |
| 14. | PRASĪBA IZSTRĀDĀT: |
| 14.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU | JĀ Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā skiču projekta konkursā “Daugavas labā krasta piekrastes teritoriju attīstības koncepcija” piedāvātos risinājumus. 1. un 2. kārtai piedāvāt vienotu konceptuālu risinājumu, vēršot uzmanību uz katras konkrētās teritorijas specifiku un tai raksturīgajām iezīmēm, vietas identitāti, telpisko plānojumu, novietojumu u.c. Būvprojektā ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā. 1.2. un 2. kārtai paredzēt projektā labiekārtojuma elementus, kuri ir nepieciešami konkrētās zonas funkciju nodrošināšanai, dažādām vecuma un interešu grupām, koncentrējot tās atsevišķās, funkcionāli savienojamās zonās. Projektā paredzēt dažāda līmeņa apgaismojuma elementus, izmantot dažādus ieseguma materiālus, laipas, atbalsta sienas un citus elementus, kuri nodrošina nepieciešamās funkcijas un iekļaujas kopējā ainavā. |
|  |  | Izstrādāt esošās ielas pārbūves būvprojektu, uzlabojot esošo stāvokli, lai nodrošinātu piekļuvi ielai pieguļošajiem zemes gabaliem, apkalpojošajam un operatīvajam transportam. Nodrošināt vides pieejamības prasības, uzlabot mobilitāti un piekļuvi no ielām, kuras pieslēdzas projektējamajai teritorijai. Būvprojekta 1.1.kārtai jābūt sasaistītai ar 1.2.kārtu, nodrošinot piekļuvi un loģiskus savienojumus ar 1.2.kārtā paredzētajiem risinājumiem, funkcionālo zonējumu, paredzēto infrastruktūru un labiekārtojumu. Izvērtējot ielas vēsturisko attīstību un raksturojošos elementus, piedāvāt oriģinālus nestandarta risinājumus ielas pārbūvei, saglabājot vai daļēji saglabājot un izceļot tās vēsturisko struktūru, kura ir saglabājusies vai daļēji saglabājusies zem gadu gaitā izveidotā kultūrslāņa. Ja nepieciešams, paredzēt vidi degradējošo objektu nojaukšanu. | Bruģu ielas promenādes risinājumiem jāiekļaujas vēsturiskajā Gajoka mikrorajona apbūvē, izceļot kultūrvēsturiskās un arhitektoniskās vērtības, paspilgtinot vietas identitāti un mijiedarbību ar pilsētvidi un upi. Izvērtējot ūdenstorņa tehniskās apsekošanas slēdzienu, piedāvāt ūdenstorņa tālāko attīstības vīziju, ienesot jaunas funkcijas un piedāvājot risinājumus tā pārbūvei, nojaukšanai vai daļējai nojaukšanai, paredzot to pārbūvēt par mūsdienu prasībām un standartiem atbilstošu būvi, kas nodrošinātu jaunizveidotās funkcijas. | Projektējot Cietokšņa promenādi ņemt vērā to, ka tās daļa ir Valsts kultūras piemineklis un atrodas Daugavpils Cietokšņa aizsardzības zonā. Izstrādāt projektu saskaņā ar apkārt esošās teritorijas specifiku, respektējot kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, nepalielinot apjomus, kas aizsegtu Daugavpils Cietokšņa kompleksu. Paredzēt restaurācijas darbus aizsargdambim, bruģētajam ceļam no 1.krasta lunetes barjervārtiem uz peldošo tiltu, kā arī saglabāt un izcelt peldošā tilta stiprinājuma vietas, vadoties pēc izstrādātās arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rekomendācijām un VKPAI norādījumiem. Nodrošināt teritoriju ar vides pieejamību, būvprojektu veidojot vizuāli pievilcīgu ar oriģināliem un mūsdienīgiem risinājumiem, kuri iekļaujas ainavā un izceļ tur sastopamās ainaviskās, ekoloģiskās un pilsētvides vērtības, veido savstarpēju mijiedarbību ar līdzās esošo vēsturisko cietokšņa apbūvi. |
| 14.2. | 3D MODELI, ĪPAŠU GRAFIKU | JĀ Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu virzieni un funkcionālās zonas ar tur projektētajiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums mērogā uz esošās situācijas foto fiksācijas. |
| 14.3. | PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS | JĀ Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt esošās pārvietošanās sistēmas analīzi- gājējiem, mehanizētajiem transportlīdzekļiem, velosipēdistiem u.c. |
|  |  | Bruģu iela veikt ģeotehnisko un hidroloģisko izpēti. Dzirnavu ielai veikt ģeotehnisko izpēti. | Veikt ģeotehnisko, ģeoloģisko, hidroloģisko, denraloģisko un ainavisko izpēti. (jāveic upes hdroloģiskā režīma analīzi). |
|  |  |  | Ūdenstornim veikt tehnisko apsekošanu. | Aizsargdambim, bruģētajam ceļam no 1.krasta lunetes barjervārtiem uz peldošo tiltu veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti. |
| 14.4. | PILSĒTBŪVNIEC. UN AINAVU PROJEKTU | JĀ Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, skatu virzienus uz krastu, jāizvērtē atvērt skatu virzienu no krasta uz ūdenstilpni. |
| 14.5. | MĀKSLINIECISKOS DARBUS | NĒ | NĒ Paredzēt projektā vietas vides objektiem. |
| 14.6. | DIZAINU | NĒ | JĀ Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā skiču projekta konkursā “Daugavas labā krasta piekrastes teritoriju attīstības koncepcija” piedāvātos risinājumus. Izstrādāt dizainiski efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt funkcionāliem un vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem, iederīgiem kultūrvēsturiskajā ainavā. Piedāvāt dizaina risinājums informatīvajiem stendiem un norādēm par tur esošajiem biotopiem, floru un faunu. Sadarbojoties ar Daugavpils universitāti vai citām ar nozari saistītām institūcijām, kurām ir pieejama informācija par projektējamajā teritorijā esošajiem biotopiem, floru un faunu, piedāvāt stendos izvietojamo informāciju. Cietokšņa promenādē plānotajām norādēm, zīmēm un tamlīdzīgiem elementiem, ņemt vērā izstrādātos Daugavpils Cietokšņa Stila rokas grāmatas risinājumus. |
| 14.7. | TELPU INTERJERU | NĒ |
| 14.8. | ZINĀTN. PĒTNIEC. UN EKSPERIMENT. DARBUS | NĒ |
| 14.9. | IZPĒTES DARBI | Veikt ģeotehnisko un hidroloģisko izpēti. (sagatavo projektētājs). | Veikt ģeotehnisko, ģeoloģisko, hidroloģisko, dendroloģisko, ainavisko un arhitektoniski māksliniecisko izpēti. (sagatavo projektētājs). |
| 14.10. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU | NĒ |
| 14.11. | NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS | NĒ |
| 15. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |
| 15.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs |
| 15.2. | BŪVATĻAUJA | Sagatavo pasūtītājs |
| 15.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |
| 15.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Sagatavo pasūtītājs (Ja nav iespējama kvalitatīva būvprojekta izstrāde, kvalitatīva turpmāko būvdarbu veikšana, projektētājam jāveic papildus topogrāfiskā izpēte) |
| 15.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |
| 15.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | NĒ |
| 15.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Sagatavo projektētājs |
| 15.8. | IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS | Pēc vajadzības |
| 15.9. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | NĒ | Veselības inspekcijas 04.06.2014. Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam Nr. 14-14/14804/433 |
| 15.10. | ESOŠĀS APBŪVES NOJAUKŠANAS ATĻAUJA | Pēc vajadzības |
| 15.11. | KOKU UN KRŪMU IZCIRŠANAS ATĻAUJA | Saskaņā ar būvprojektu |
| 15.12. | UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI | Pēc nepieciešamības |
| 15.13. | SATIKSMES INTENSITĀTES UZSKAITE | Sagatavo projektētājs |
| 15.14. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (Sagatavo pasūtītājs) |
| 16. | PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (PROJEKTĒTĀJS SAGATAVO CITUS TEHNISKOS VAI ĪPAŠOS NOTEIKUMUS BEZ KURIEM Nav iespējama kvalitatīva būvprojekta IZSTRĀDE, kvalitatīva turpmāko būvdarbu veikšanA): |
| 16.1. | ŪDENSAPGĀDEI | Jā, pieprasa projektētājs | SIA „Daugavpils Ūdens” 18.12.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 13-4/047 |
| 16.2. | KANALIZĀCIJAI | Jā, pieprasa projektētājs | SIA „Daugavpils Ūdens” 18.12.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 13-4/047 |
| 16.3. | SILTUMAPGĀDEI | Jā, pieprasa projektētājs | PAS ”Daugavpils siltumtīkli” 25.06.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 1-6.24/1523 |
| 16.4. | GĀZES APGĀDEI | Jā, pieprasa projektētājs | AS „Latvijas gāze” 16.06.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 2031/32-6 |
| 16.5. | ELEKTROAPGĀDEI | Jā, pieprasa projektētājs | AS „Sadales tīkls” 11.06.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 30EF10-11.01/532 |
| 16.6. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |  |
| 16.6.1. | SIA „LATTELECOM” | Jā, pieprasa projektētājs | SIA „Lattelecom” 20.06.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 37.8-11/541/0484 |
| 16.6.2. | SIA „DAUTKOM TV” | Jā, pieprasa projektētājs | SIA „Dautkom TV” 17.07.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 353 |
| 16.6.3. | SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” | Pēc vajadzības pieprasa projektētājs | SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 10.06.2014. Tehniskie noteikumi Nr. C.40/14 |
| 16.6.4. | SIA „TELE 2” | Pēc vajadzības pieprasa projektētājs | SIA ”Tele 2” 18.07.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 2-4.1/91 |
| 16.6.5. | SIA „BITE LATVIJA” | Pēc vajadzības pieprasa projektētājs | SIA ”BITE Latvija” 21.07.2014. Tehniskie noteikumi Nr.LV4000-18 |
| 16.7. | IELAS UN CEĻI | Jā, pieprasa projektētājs | Skatīt DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskos noteikumus |
| 16.7.1 | VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" | Pēc vajadzības pieprasa projektētājs | VAS „Latvijas Valsts ceļi” 18.07.2014. Tehniskie noteikumi Nr.4.6.6/162 |
| 16.7.1 | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” | Jā, pieprasa projektētājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 18.07.2014. Tehniskās prasības Nr. 4-12/58 |
| 16.8. | LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA | Jā, pieprasa projektētājs | Skatīt DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskos noteikumus |
| 16.9. | APGAISMOJUMS | Jā, pieprasa projektētājs | Skatīt DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskos noteikumus |
| 16.10. | VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ” | NĒ | Jā, pieprasa projektētājs |
| 16.11. | SIA „LatRosTrans” | NĒ | Jā, pieprasa projektētājs |
| 16.11. | VVD DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE | Jā, pieprasa projektētājs | Valsts vides dienesta Daugavpils Reģionālā vides pārvaldes 20.06.2014. Tehniskie noteikumi Nr. 2.5-6/1370 |
| 16.12. | VKPAI (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) | Jā, pieprasa projektētājs | Valsts kulturas pieminekļu aizsardzības inspekcija 16.06.2014. Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības Nr. 06-04/1471. |
| 16.13. | DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE | Jā, pieprasa projektētājs |
| 16.14. | VAS „LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” | Jā, pieprasa projektētājs | VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 19.06.2014. Tehniskie noteikumi Nr.60AD00.01.15.00/756 |
| 16.15. | VSIA „LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS” | Jā, pieprasa projektētājs |
| 17. | CELTNIECIBAS UZSĀKŠANAS UN PABEIGŠANAS TERMIŅI | 2016.g.-2020.g. |
| 18. | BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar pasūtītāju, visiem minētajiem inženierkomunikāciju turētajiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, piegulošo teritoriju zemes īpašniekiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un plānošanas departamentu, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentu, Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomi, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvalde” un atsevišķi ar Vecāko mežzini u.c. Veic projektētājs |
| 19. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | 7 oriģināli + 2 digitālā veidā (PDF;DWG) |
| 20. | ĪPAŠIE NOSACĪJUMI |
| MĒRĶIS: Ielu un promenāžu būvprojektus izstrādāt inovatīvi, funkcionāli un ilgtspējīgi tā, lai iekļautos Gajoka un Cietokšņa mikrorajonos atbilstoši LV un Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot komforta līmeni. |
| Sastādīt būvdarbu tehniskās specifikācijas, ņemt par pamatu: - „Ceļu specifikācijas 2014” projektējot ietves, gājēju/velosipēdistu ceļua, laukumus; - „Tiltu specifikācijas 2005” projektējot laipas/platformas. Ja kāds no veicamajiem darbiem „Ceļu specifikācijas 2014” vai „Tiltu specifikācijas 2005” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešami papilinājumi vai papildus specifikācijas. |
| Izstrādājot būvprojektu pievērts īpašu uzmanību šādiem normatīviem aktiem: - LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā; - LBN 207-01 Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes; - LBN 224-05 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves; - LBN 206-14 „Koka būvkonstrukciju projektēšana”; - LBN 405-01 Būvju tehniskā apsekošana; - LVS 190-9:2012 Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velobūvju projektēšanas noteikumi; - LVS 190-10:2007 Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi; - LVS 190-7:2002 Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi; - LVS 190-8:2012 Ceļu projektēšanas noteikumi. 8. daļa: Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi. |
| Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-06,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |
| Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā. |
| Jāveic ģeodēzisko punktu 2534, 3306, 618;620; 621 apsekošanu un ja nepieciešams atjaunošanu vai jaunu būvniecību atbilstoši ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu nr.497 „ Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” prasībām. |
| Plānojot krastmalu izbūvi izvērtēt Daugavas upes palu ūdeņu, vižņu ietekmi uz plānoto apbūvi un izvēlētiem materiāliem, ņemot vērā, ka visa projekta teritorija atrodas applūstošā teritorijā un Daugavas upes aizsargjoslā. |
| Bruģu iela un Daugavas iela kalpo arī kā aizsargdambis, kas aizsargājams, saglabājams un uzturams, kā vienota inženierbūve, Katras jaunas piebrauktuves vai nobrauktuves būvniecība ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un inženiertehniskajiem dienests. |
| Ievērot aizsargjoslu likuma un Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības. |
| Paredzēt lietus ūdens novadīšanu. |
| Nodrošināt pietiekošu apgaismošanu/izgaismošanu, paredzot dažāda veida apgaismojuma elementus. Apgaismes balstos paredzēt video novērošanu. |
| Nodrošināt teritorijas vides pieejamību. |
| Pirms būvprojekta izstrādes 1.2. kārtai. Bruģu ielas promenāde (ietvert 1.1.kārtas. Bruģu ielas pārbūve projektējamās teritorijas 1.2.kārtas izvērtējumā) un 2.kārtai veikt esošās situācijas analīzi, floras un faunas izpēti, lai netiktu traumēta esošā ekosistēma un pamazināta bioloģiskā daudzveidība, cita nepieciešamā izpēte kvalitatīva projekta izstrādei. Pirms būvprojekta izstrādes 1.2. un 2.kārtai veikt esošo koku numurēšanu dabā, koku dendroloģisko inventarizāciju, koku stāvokļa novērtējumu (kokaugu dendroloģiskās inventarizācijas plāns uz teritorijas topogrāfiskā plāna, paskaidrojuma raksts). Paredzamo darbu izpildē piesaistīt sertificētus nozares speciālistus (ainavu arhitekts, kokkopis-arborists, dendrologs vai dabas eksperts, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumus sugu un biotopu aizsardzības jomā ar pieredzi pilsētas teritorijā augošu koku dendroloģiskās inventarizācijas, koku stāvokļa novērtējuma, iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novērtējuma, pasākumu plāna ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai izstrādē, koka ainavisko, kultūrvēsturisko vērtību noteikšanā). |
| Izstrādāt iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novērtējumu. Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas koku aizsardzības pasākumi). |
| Saskaņot būvprojektu ar visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem (pierobežniekiem). Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |
| Ielu pārbūves būvprojektā paredzētie pasākumi veicamie ielas sarkano līniju robežās. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus sarkano līniju robežām, tad tiem jābūt pamatotiem un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā. |
| Ielu pārbūves būvprojektā aprēķina transportlīdzeklis- kravas automobilis ar piekabi. |
| Izpildītājam jāveic citu inženierkomunikāciju projektēšanas darbus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. |
| Nodrošināt Tauvas joslas brīvu pieejamību. |
| Promenādes būvprojektā piedāvāt nožogošanu no rūpnieciskās zonas un drošībai (no Daugavas upes puses). |
| Sastādīt būvdarbu izpildes grafiku. |
| BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas: |
| Vispārīgā daļa: |
| 1.Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti. |
| 2. Citi būvprojekta izstrādi regulējoši dokumenti (t.sk. aprēķini un rezultāti -pasūtītāja un būvvaldes sējumos). |
| 3. Paskaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienībām un būvēm) kadastra apzīmējumiem un īpašumiem, paredzēto būvniecības veidiem, paredzēto būvdarbu apjomiem un veikšanas metodēm, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīgā veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība. |
| 4. Būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna. |
| 5.Raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm. |
| 6. Grafiskos dokumentus ar inženierbūves risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļas būvniecība. |
| 7. Labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu plānu. |
| 8. Transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu. |
| 9. Ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju. |
| 10. Rasējums, norādot inženierbūves kārtu robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu. |
| 11. Rasējumi, norādot inženierbūves kārtu robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām. |
| Būvprojektam ir šādas sastāvdaļas: |
| Vispārīgā daļa: |
| 1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm; 1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.5. Atļaujas un saskaņojumi; 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 1.8. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; |
| 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi): |
| 2.1. Vispārīgo rādītāju lapa; 2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna; 2.3. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna; 2.4. Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums; 2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns; 2.6. grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; 2.7. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.8. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; 2.9. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma; 2.10. Arhitektūras sadaļa: 2.10.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa; 2.10.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.10.3. būvizstrādājumu specifikācijas. |
| 3. inženierrisinājumu daļa: |
| 3.1. Būvkonstrukcijas (ielu, celiņu, laukumu izbūves plāns, horizontālais un vertikālais plānojums, šķērsprofili un segas konstrukcijas); 3.2. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli); 3.3. Tehniskās shēmas un aprēķini; 3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas; 3.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti; 3.6. Citi inženierrisinājumi; 3.7. Vides aizsardzības pasākumi. |
| 4. darbu organizēšanas projekts. |
| 5. izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība tiltiem; |
| 6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI. |
| 7.PIELIKUMI: |
| 7.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk.ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs; 7.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite; 7.3. Ģeotehniskā, ģeoloģiskā, hidroloģiskā un arhitektoniski mākslinieciskā izpētes. |
| 8. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS: |
| 8.1. Elt.elektroapgāde.ārējie tīkli (atbilstoši TN); 8.2. Apgaismojums; 8.3. ŪKT.ūdensapgāde un kanalizācija.ārējie tīkli. (ja nepieciešams); 8.4. SAT .siltumapgāde.ārējie tīkli. (ja nepieciešams); 8.5. VST.vājstrāvas ārējie tīkli. (ja nepieciešams). |
| 9. EKONOMIKAS DAĻA: |
| 9.1. Materiālu un darbu daudzumu kopsavilkums; 9.2. Būvdarbu apjoms; 9.2. Izmaksu aprēķins (tāme). |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |
| Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot MK noteikumus Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana””. |
| Būvprojekta „Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Daugavpils pilsētā” tehniskajai dokumentācijas jābūt sadalītai trīs atsevišķās daļās (sējumu kopumos): Sējumu kopums- 1. kārta. „Gajoka rūpnieciskās zonas ielu pārbūve un krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā, Bruģu ielas rajonā, Daugavpilī”. 1.1.kārta. Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī. Sējumu kopums- 1. kārta. „Gajoka rūpnieciskās zonas ielu pārbūve un krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā, Bruģu ielas rajonā, Daugavpilī”. 1.2.kārta. Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī. Sējumu kopums- 2. kārta. „Krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā Daugavas ielas Cietokšņa rajonā, Daugavpilī”. Cietokšņa promenādes būvniecība, Daugavpilī. |
| IZSTRĀDES TERMIŅI: |
| 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (1. starpziņojumā jāiesniedz topogrāfiskais plāns, ģeoloģiskas izpētes materiāli, tehniskie risinājumi) |
| 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (2. starpziņojumā jāiesniedz būvprojekta galveno sastāvdaļu – ģenerālplānu, horizontālo un vertikālo plānojumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm) |
| 3. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (3. starpziņojumā jāiesniedz būvprojekta galveno sastāvdaļu – ģenerālplānu, horizontālo un vertikālo plānojumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm; darba daudzumu sarakstu) |
| Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 10 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 1.1. Kārtai izstrādes termiņš 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 1.2. un 2. Kārtai izstrādes termiņš 10 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. |

# Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta

Pilsētas galvenā arhitekte                                                                                            I.Ancāne

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta

Pilsētplānošanas nodaļas vadītaja                                                                               I.Ruskule

Daugavpils cietokšņa kultūras un infor -mācijas centra eksperts

projektu jautājumos					                                        A.Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļa vadītāja 							S.Krapivina

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris                         			         	S. Gorņiks