# APSTIPRINU:

_______________________________

_______________________________

2016. gada.______________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Līguma Nr. _____________

Veikt tehniskā projekta aktualizāciju, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskās būves”, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmā sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” nosacījumus un  citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Projekts jāaktualizē pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Aktualizācijas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Ieprojektēto iekārtu, mehānismu un materiālu (arī rūpnīcas-izgatavotājas galvenie tehniskie rādītāji) apraksts ir jāpievieno tehniskajam projektam.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, būvuzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Raiņa ielā 27, Daugavpilī kad.0500 001 8201 001-02 |
| --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | Nē |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | Raiņa iela 27, Daugavpils |
| 4 | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  |  |  | Jā |  |  |  |
| 5. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |
| 6. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Administratīva ēka (kods 1220 Biroju ēkas) Parametri: Zemes gabala platība: 1416.0 m2 Ēkas apbūves laukums: 590.2 m2 Ēkas platība: 1474.9 m2 |
| 7. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome |
| 8. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Olga Galančuka, Daugavpils pilsētas domes projektu tehniskais vadītājs, tālr.: 654 76063, olga.galancuka@daugavpils.lv |
| 9. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekta aktualizācijas stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāju, Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas administrāciju |
| 10. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | NĒ |
| 11. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Atbilstoši SIA “Arhis” izstrādātajam tehniskajam projektam “Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija Raiņa ielā 27, Daugavpilī” (turpmāk – projekts) |

| 12. | PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |
| --- | --- |
| 12.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU | Veikt būvprojekta aktualizāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi” (http://likumi.lv/ta/id/281111-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-2-specifiska-atbalsta-merka-atbilstosi-pasvaldibas-integretajam-attistibas). Ņemt vērā plānotā ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī” SAM 4.2.2. ietvaros iznākuma rādītājus - Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās (kwh/gadā) – 212 395 kwh/gadā; Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 ekvivalents tonnās) – 55. |
| 12.2. | PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS | Jāveic būves un inženiertīklu tehniskā apsekošana. Aktualizēt energoaudita pārskatu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi”. |
| 12.3. | IZPĒTES DARBI | Atbilstoši izstrādātajam projektam (pēc nepieciešamības veikt papildus izpētes darbus) |
| 12.4. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU | JĀ (lifts) |
| 13. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |
| 13.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |
| 13.2. | BŪVATĻAUJA | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt) |
| 13.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Aktualizē projektētājs nepieciešamā apjomā (saskaņot ar pasūtītāju) |
| 13.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt) |
| 13.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt) |
| 13.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt) |
| 13.8. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt) |
| 13.9. | UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI | Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt) |
| 13.10. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (veic pasūtītājs) |
| 14. | PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |
| 14.1. | ŪDENSAPGĀDEI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.2. | KANALIZĀCIJAI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.3. | SILTUMAPGĀDEI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.4. | GĀZES APGĀDEI | NĒ |
| 14.5. | ELEKTROAPGĀDEI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.6. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |
| 14.6.1. | SIA “LATTELECOM” | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.6.2. | SIA “DAUTKOM” | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.6.3. | SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” | NĒ |
| 14.7. | IELAS UN CEĻI: |  |
| 14.7.1 | VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" | NĒ |
| 14.7.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.8. | LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA | Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības |
| 14.9. | APGAISMOJUMS | Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības |
| 14.10. | VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ” | NĒ |
| 14.11. | VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA | Pieprasa pasūtītājs |
| 15. | BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar visiem minētajiem inženierkomunikāciju turētajiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un plānošanas departamentu u.c. veic projektētājs |
| 16. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | 5 ORIĢINĀLI + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |
| 17. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas (CAURSKATĪT ESOŠO PROJEKTU UN PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS AKTUALIZĒT SEKOJOŠAS DAĻAS) |
| 1. VISPĀRĪGĀ DAĻA: |
| 1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu); 1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.5. Atļaujas un saskaņojumi; 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; |
| 2. ARHITEKTŪRAS DAĻA: |
| 2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa: 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.3. arhitektūras sadaļa: 2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem, telpu nosaukumi; 2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums; 2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas; 2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli). |
| 3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA: |
| 3.1. būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju; 3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; 3.3. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi); 3.4. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.5. vides aizsardzības pasākumi; 3.6. būvizstrādājumu specifikācijas. |
| 4. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS |
| 5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS |
| 6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI ENERGOEFEKTIVITĀTEI. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS. |
| 6.1. Ar piedāvātajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem jāsasniedz siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 ekvivalents tonnās) - 55. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā jāiekļauj papildus tehniskie risinājumi (pirms tam tos saskaņojot ar pasūtītāju), kuri nav minēti projektēšanas uzdevumā (piemēram, saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta, trīskameru stikla pakešu logu bloku uzstādīšana jeb citi tehniski- ekonomiski pamatoti pasākumi). |
| 7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI. |
| 8. PIELIKUMI: |
| 8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs. 8.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite. |
| 9. EKONOMISKĀ DAĻA |
| 9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 9.2. būvdarbu apjoms; 9.3. izmaksu aprēķins (tāme). Sastādot būvdarbu apjomu un tāmju dokumentāciju, atsevišķi jānorāda “attiecināmās” (izmaksas, kuras tiks segtas no SAM 4.2.2.) un “neattiecināmās” būvizmaksas. Sīkāks būvdarbu uzskaitījums “attiecināmie/ neattiecināmie” tiks precizēts izstrādes laikā. |
| Būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. |
| Būvprojektu aktualizēt, ievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta priekšlikumus, pastāvošos LBN, LVS, noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. |
| 19. IZSTRĀDES TERMIŅI: |
| Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas kopējais termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, iesniedzot Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai |

# Sastādīja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas

# Projektu tehniskā vadītāja                                                                                                                                              O.Galančuka