Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.) – Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādē un Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē”.

identifikācijas numurs DPD 2016/145

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem Nr.1

Jautājums 1.1.

Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī.

| Darbu apjomu saraksts. Nr.9. |
| --- |
| Cilvēkiem īpašām vajadzībām aprīkojums. |
| 1 |  | Invalīdu paceļamā platforma, pacēlāju uzstādīšana ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, saskaņā ar tehnoloģiju, iekļaujot tērauda karkasa izgatavošana un montāža | kpl | 1,00 |
| 12 |  | Ūdensvada un kanalizācijas caurule montāža un pievienošana esošiem tīkliem, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus (saskaņot ar projekta autori) | kpl | 1,00 |

Poz. 1 - Lūdzam norādīt invalīdu paceļama platformas tehnisko specifikāciju.

Poz. 12 – lūdzam konkretizēt plānoto darbu apjomus.

Atbilde 1.1.

Būves nosaukums: Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī.

- Pozīcija Nr.1 - paceļamās platformas tehniskā specifikācija:

Tehniskie dati:

  - Tips – elektrohidraulisks

  - Platforma – izmēri : pl. – 800 mm; gar. – 1300 mm

  - Kravas celšanas spēja – 250 kg

  - Pacelšanas augstums – līdz 840 mm

  - Pieturu daudzums – 2 gab.

  - Vārtiņu daudzums – 1 gab.

  - Vadība – ar radiopulti

  - Pazemināts – 200 mm x 840 mm x 1340 mm

  - Pacelšanas ātrums – 0,1 m/sek.

  - Elektropadeve – 220V

  - Jaudas izlietošana – 1.5 kW/h

- Pozīcija Nr.12 darbu apjomu sarakstā Nr.9 iekļauta kļūdaini

Jautājums 1.2.

Būves nosaukums:  Daugavpils 5. pirmskolas izglītības iestādes ēka "Spārīte"

| 1.2 |  | Betona bruģakmens apmales izveidošana ap ēku |
| --- | --- | --- |
| 1.1.13 |  | Vertikālā pacēlāja uzstādīšana | kpl. | 1,00 |

Poz. 1.1.13 - Lūdzam norādīt vertikālā pacēlāja tehnisko specifikāciju.

Atbilde 1.2.

Būves nosaukums: Daugavpils 5. pirmskolas izglītības iestādes ēka "Spārīte"

Poz. 1.1.13 - pacēlāja tehniskā specifikācija

Tehniskie dati:

Tehniskie dati:

  - Tips – elektrohidraulisks

  - Platforma – izmēri : pl. – 800 mm; gar. – 1300 mm

  - Kravas celšanas spēja – 250 kg

  - Pacelšanas augstums – līdz 840 mm

  - Pieturu daudzums – 2 gab.

  - Vārtiņu daudzums – 1 gab.

  - Vadība – pēc Pasūtītāja izvēles (radio, el. pogas. utt.)

  - Pazemināts – 200 mm x 840 mm x 1340 mm

  - Pacelšanas ātrums – 0,1 m/sek.

  - Elektropadeve – 380 V/220V

  - Jaudas izlietošana – 1.5 kW/h

Iepirkumu komisija