Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Esošo  tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras  rekonstrukcija  posmā Vienības iela  - Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros”.

Atbildes

uz piegādātāju jautājumiem

Nr.1

  - Jautājums:

  - Atbilde:   TKT sadaļas lapas TKT-7 “Materiālu specifikācija” tabulas “galviņā” ar *) apzīmējumu ir norāde: “Projektā paredzēts līdz 2% materiālu rezerve nomaiņas fondam.” Šī rezerve paredzēta pilsētas elektrotransporta nepārtrauktai kustības nodrošināšanai avāriju gadījumā, tāpēc transporta uzņēmums ir jānodrošina ar rezerves materiālu fondu pēc projektētās līnijas nodošanas ekspluatācijā. Visi projektā iekļautie rezerves materiāli jānodod transporta uzņēmumam, ievērojot valsts likumdošanas normatīvo aktu prasības. Tāpēc montējamo stabu daudzums attiecīgi ir 89 un 66, bet piegādājamo 90/67. Rezerves staba stiprinājuma pēda nav jāpiegādā, jo tās bojājuma gadījumā nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu elektrotransporta kustību, un tās nodrošināšanai nepieciešams izstrādāt alternatīvu, konkrētai situācijai specifisku kontakttīkla uzkarsistēmas stiprinājumu risinājumu.

  - Jautājums:

1.2.Atbilde:  “Daugavpils satiksmes” elektrotransporta kontakttīklā par pamatu tiek izmantots TEN-T, (analogi Rīgā TENT-R) izstrādātais katalogs, kura produkcija balstās uz Elektroline ražojumiem. Lai nodrošinātu unificētu kontakttīkla detaļu pielietojumu vienas transporta organizācijas ietvaros projektā par pamatu izmantots TEN-T katalogs,. Ar TEN-T katalogu un konkrētajiem materiāliem var iepazīties Daugavpils satiksmes” elektrosaimniecībā. Atgādinājums: Visus montāžas darbus jāveic kontakttīkla speciālista uzraudzībā un vadībā.

  - Jautājums:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma punktu 8. Lūdzam organizēt ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

1.3. Atbilde:

Atbilstoši Konkursa nolikuma 8.punkta prasībām un Publisko iepirkumu likuma prasībām, Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.