Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.)”.

identifikācijas numurs DPD 2017/85

Atbildes

Uz piegĀdātāju jautājumiem

Nr.5

5.1.jautājums

Rasējuma lapā AR-12 apzīmējumā J3 6.pozīcijā norādītas  koka sijas 50x200. Koka siju apjomi nav iekļauti darba apjomos tāmē 1-4 „Jumts”. Lūdzam precizēt.

5.1.Atbilde:

Tāmē 1-4”Jumts” 3.3.pozīcijā iekļaut AR-12 J3 6.pozīcijā norādītas koka sijas 50x200 ar soli 600mm.

5.2.jautājums

Rasējuma lapā AR-12 apzīmējumā J3, J4 3. un 5. pozīcijai nav norādīts šķērsgriezums. Ir dota informācija par šķērslatu biezumu (25mm). Lūdzam norādīt šķērslatu platumu.

5.2.Atbilde:

Šķērslatu platums 100mm.

5.3.jautājums

Rasējuma lapā AR-12 apzīmējumā J3, J4 2. pozīcijai ir dota informācija tikai par dēļu klāja biezumu (25mm). Vai dēļu klājs tiks ieklāts vienā laidā vai ar soli? Kādu soli paredzēt un kāds ir dēļu klāja platums?

5.3.Atbilde:

Šķērslatu platums 100mm ar soli 150mm.

5.4.jautājums

Rasējuma lapā AR-13 logu specifikācijā L2 norādīti 24 gb., bet darba apjomos Nr. 1-7 1.5. pozīcijā PVC logi L2 norādīti 25 gb.. Lūdzam precizēt pareizo darbu apjomu.

5.4.Atbilde:

L2 - 25gb.

5.5.jautājums

Rasējuma lapā AR-13 norādīts, ka logu L-1; L-2; L-7 izmērs attēlā 600x1600, bet ailes izmērs 800x1600. Lūdzam precizēt pareizo izmēru.

5.5.Atbilde:

Par pareizo pieņemt izmēru 600x1600.

5.6.jautājums

Rasējuma lapā AR-13 norādīta JL2 ugunsdrošā jumta lūka „Omega” ar izmēru 1200x1200. Pēc piegādātāju sniegtās informācijas šāda veida jumta lūkai maksimālais izgatavojamais izmērs ir 1000x1000. Lūdzam precizēt izmēru.

5.6.Atbilde:

Par pareizo pieņemt 1000x1000 ugunsdrošo jumta lūku.

5.7.jautājums

Rasējuma lapā AR-11 nav norādīts stikloto starpsienu skaits. Lūdzam precizēt apjomu, lai varētu pārbaudīt darbu apjomos sniegto informāciju.

5.7.Atbilde:

AR-11 norādīto stikloto starpsienu skaitu var precizēt pēc rasējuma AR-05.

5.8.jautājums

Par EL daļu – no sadalnes SS-1 fider 21 iet kabelis teflera vadības bloka pieslēgumam. Kur atrodas teflera vadības bloks?

5.8.Atbilde:

Telfera vadības bloka novietojums precizējams autoruzraudzības kārtībā.

5.9.jautājums

Tāmē „Pamati”  iekļauti visi stiegrojuma apjomi, kas paredzēti gan pamatiem, gan pārsegumam, gan grīdām, gan sienām. Tas nav korekti, lūdzam sadalīt stiegrojuma apjomus atbilstoši darbu veidiem.

5.9.Atbilde:

Dotais būvprojekts izgāja būvprojektu ekspertīzi, skatīt pielikumus. Apjoms paliek nemainīts. Stiegrojuma apjoms norādīts atbilstoši specifikācijai BK-21.

5.10.jautājums

Mājaslapā, kur pieejama iepirkuma tehniskā dokumentācija, rasējuma lapai AR-10 (sienu specifikācija) Pdf formātā  ir ievietoti  3 veidi. Ņemot vērā to, ka būvprojektam ir prioritāra informācija, lūdzam atstāt to rasējumu lapu, kurā ir pareizie darbu apjomi. Norādam, ka katrā no ievietotajām Pdf rasējuma lapām AR-10 sienu tipa apjomos tika konstatētas neatbilstības ar darbu apjomiem.

5.10.Atbilde:

Par pareizo uzskatīt rasējumu 14.08_AR-10_Sienu specifikācija_AU_26.07.2017.pdf

5.11.jautājums

Būvprojektā rasējuma lapā KK-8 ir dota celtņa ceļa sijas specifikācija, bet nav dota sliežu specifikācija (tērauda marka, izmēri utt.). Lūdzam precizēt.

5.11.Atbilde:

Sliežu parametri tiks precizēti autoruzraudzības kārtībā.

Vēršam uzmanību, ka pasūtītājs ir publicējis aktualizētus būvdarbu apjomus, kas saskan ar būvprojektu. Lūdzam skatīt aktuālo informāciju pasūtītāja mājas lapā. Par pareiziem uzskatīt pdf rasējumus.  Gadījumā, ja pdf rasējumi ir daļēji lasāmi, tad par pareizo uzskatīt dwg rasējumu, piemēram rasējumiem BK-02, BK-03, BK-04, BK-05 u.c.

Iepirkumu komisija