6.pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2012. gada 8.novembra

saistošajiem noteikumiem Nr.22

Daugavpils pilsētas ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

Izmēri: 520x320 mm.

Materiāls un apdare:

- skārds (izliekts), emaljēts vai aplīmēts ar līmplēvi;

- balts, matēts stikls, iespējams ar apgaismojumu.

Krāsas:

- pamatne balta – krāsas kods RAL 9003;

- teksts melns – krāsas kods RAL 9005.

Teksta fonts un izmēri:

- ArsisDJJRjg;

- lielo burtu augstums – 580mm, ciparu augstums – lielais 130 mm, mazais 70 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja                                     	                         Ž. Kulakova