## Atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

Nr. DPD  2011/33KF)

nolikuma SKAIDROJUMI Nr.7

no 18.04.2012.

Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa  “Autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielas) rajonā esošo ielu rekonstrukcija” identifikācijas Nr.DPD 2011/33 KF iepirkuma komisija saņēma ieinteresēto personu vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- Iepirkuma “B” daļas darbu daudzumu sarakstā ir atrodama pozīcija “Betona

bruģa (plātnīšu)  seguma izbūve h=8cm”

Lūdzam norādīt materiāla specifikāciju (bruģakmens krāsu un izmēru)!

2.Iepirkuma ‘B” daļas tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā 51.lpp. norādīts, ka pašreizējā vidējā diennakts intensitāte AADT, smagie sastāda 580 A/24h, savukārt 53.lpp. norādīts, ka pašreizējā vidējā diennakts intensitāte AADTj,smagie ir 290 A/24h.

Lūdzam precizēt, kuras no norādītajām prasībām ir saistošas pretendentiem!

3.Iepirkuma “B” daļas darbu daudzumu sarakstā ir atrodamas pozīcijas “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=12cm” ar darbu apjomu 38360m² un ““Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=15cm” ar darbu apjomu 29167m². Tehniskā projekta rasējumos šķembu 0/45 kārtas biezums 15 cm ir norādīts vienīgi 4.segas tipam, kas no kopējā apjoma sastāda niecīgu daļu. Līdz ar to norādītais darbu apjoms 29167m² ir pretrunā ar tehniskā projekta rasējumiem.

Līdz ar to, tā kā šķembu 0/45 slānis ar biezumu 12cm tehniskajā  projektā ir norādīts kā zem betona bruģakmens, tā asfaltbetona segumiem, tad norādītais darbu apjoms 38360m² attiecīgi ir neatbilstoši mazs.

Lūdzam precizēt izbūvējamo 0/45 šķembu slāņu biezumus un attiecīgi darbu apjomus, atsevišķi noradot zem ietvju un ielas segumiem veicamo šķembu ieklāšanas darbu apjomus.

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:

1.Betona bruģa (plātnīšu) seguma izbūvei izmantot betona bruģi PRIZMA   200x100x80mm, krāsa – pelēka.

2.Paskaidrojuma rakstā 51. lpp ir norādīts, ka smago transporta līdzekļu (virs 3,5t) gada vidējā diennakts intensitāte AADT,smagie sastāda 580 A/24h. Savukārt, 53 lpp. ir norādīta smago transporta līdzekļu (virs 3,5t) gada vidējā diennakts intensitāte joslā AADTj,smagie ir 290 A/24h. Ceļu specifikācijās 2010 prasības seguma materiāliem (asfaltbetonam un šķembu maisījumam) nosaka atbilstoši AADTj,smagie un AADTj,pievestā. (satiksmes intensitāte uz joslu.)

3. Projektā būvdarbu apjomi konstruktīvajām kārtām ir norādīti precīzi.

Darbu daudzumu saraksta pozīcija 3.5 „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=12cm” ar apjomu 38360m2 paredzēta 1. segas tipam, 2. segas tipam un 5. segas tipam (skatīt apzīmējumus tehniskā projekta rasējumā GT-2).

Darba daudzumu saraksta pozīcija 3.6 „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve h=15cm” ar apjomu 29167m2 paredzēta 3. segas tipam un 4. segas tipam (skatīt apzīmējumus tehniskā projekta rasējumā GT-2).