Pielikums Nr.7

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2013/07 LLB

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# 1. Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 26.02.2013. rīkojums Nr. 94.

2. Uzdevums:

Veikt Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurāciju: sargu ēkas restaurāciju, barjeru vārtu atjaunošanu, ārējo un iekšējo elektrotīklu ierīkošanu, vaļņa teritorijas labiekārtošanu.

3.Darba apjoms

3.1. Apjomi norādīti SIA „Rem Pro” izstrādātāja tehniskajā projektā „Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restraurācija Daugavpilī”.

3.2. Apjomi skatāmi kopā ar minētā tehniskā projekta rasējumiem un specifikācijām.

4. Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

4.2. Garantijas laiks – nemazāk par 5 gadiem.

4.3. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

4.4. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

4.5. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

5. Darbu izpildes termiņš:

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, bet nevēlāk par 2014. gada 31. decembri, ja citādi nav noteikts Subsīdijas līgumā pa projekta Nr. LLB-2-246 īstenošanu.

6. Darbu apjomi

| N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 |  | Iekštelpu atbrīvošana no būvgružiem | ēka | 1,00 |
| 2 |  | Būvgružu savākšana un iekraušana konteinerā | m3 | 8,00 |
| 3 |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 8,00 |
|  | 11-00000 | Restaurācijas darbi |  |  |
| 1 |  | Kordegardes (sardzes) ēkas restaurācija |  |  |
|  |  | Vēsturisko akmens materiālu atsāļošana | m2 | 192,75 |
|  |  | Urbānā uzslāņojuma noņemšana un utilizācija | m2 | 179,00 |
|  |  | Vēsturiskā apmetuma preventīvā nostiprināšana | m2 | 42,60 |
|  |  | Bioloģiskā uzslāņojuma noņemšana | m2 | 78,00 |
|  |  | Veģetatīvā uzslāņojuma noņemšana | m2 | 78,00 |
|  |  | Dendroloģiskā uzslāņojuma noņemšana | m2 | 78,00 |
| 2 |  | ĶZ - 2; Mūra atjaunošanas darbi dziļu ķieģeļu mūra zudumu vietas |  |  |
|  |  | Bioloģiskā uzslāņojuma noņemšana | m2 | 25,00 |
|  |  | Fibo bloku mūrēšana | m3 | 8,00 |
|  |  | Sasaiste ar fasādes apdares kārtu, enkurojot ar nerūsējošo metālu | kg | 37,50 |
|  |  | Fasādes ķieģeļu mūrēšana | m3 | 19,00 |
|  |  | ķieģeļi | gb | 836,00 |
|  |  | java | m3 | 5,70 |
| 3 |  | Atjaunoto ķieģeļu fasādes virsmu apdare. Apmetums (var izmantot atbilstoša raupjuma prefabricētu kaļķu bāzes apmetumu MapeAntique gatavos materiālus vai ekvivalentu). Apmetuma virsmai jābūt ķieģeļu sarkanā krāsā (tonis precizējams darba procesā). Apdarei šajā objektā nav vēlama apstrāde ar hidrofobiem preparātiem | m2 | 40,00 |
| 4 |  | Oriģinālās ķieģeļu fasādes attīrīšana, konservācija un apdare.(www.egernsunder-ziegelei.de, izmērs 228x108x54, sarkani, nepieciešama tehnoloģijas precizēšana ) ĶZ-1 zudusī ķieģeļu apdares kārta 1/2 ķieģeļa biezumā | m2 | 13,00 |
|  |  | Ķieģeļi | gb | 650,00 |
| 5 |  | Ķieģeļu masas zudumi dziļumā mazāk par 1/2 ķieģeli, bet vairāk par 5cm. ĶE – ķieģeļu apdares kārtas erozija. (bojātās virsmas mehāniski attīrāmas no erozijas bojātās masas līdz stingrai virsmai; virsma tiek piegludināta pēc apžūšanas ar mitru sareni; pēc apmetuma pabeigšanas tas kolorējams.) | m2 | 4,00 |
| 6 |  | Ķ - Oriģinālās ķieģeļu virsmas bez erozijas bojājumiem saglabājamas ar mērķi tās eksponēt pēc iespējas autentiskā stāvoklī, konservētas un retušētas. Apmetuma atjaunošana nav pašmērķis, bet tehnisks un estētisks process, lai darba procesā, vērtējot starpposmu rezultātus, pakāpeniski radītu dabisku un harmonisku fasādes apdares koptēlu, kurā līdzsvaroti eksponētas oriģinālās, autentiskās un atjaunotās virsmas ar daļēji saglabātu, bet konservētu defektu klātbūtni. |  |  |
|  |  | veic manuālu erozijas produktu attīrīšanu un mazgāšanu ar sukām. | m2 | 13,00 |
|  |  | attīra šuves no sairušās javas un skalo šuves | m2 | 13,00 |
|  |  | Eksperimentāli veic tukšo šuvju nepilnu aizpildīšanu ar kaļķu – cementa javu (vai speciālu šuvju javu, ja tā nebūs par stipru); | m2 | 13,00 |
|  |  | Erodējušus oriģinālos ķieģeļus izkalt līdz ½ ķieģelim un plombēt ar, vēlams, oriģināliem atgūtiem ķieģeļiem vai jauniem max līdzīgiem. | m2 | 13,00 |
|  |  | Autentiskā apmetuma laukumos sīkos defektus plombēt ar līdzīgu javu, bet nedaudz vājāku. Jāpārbauda, vai tā nav „cemjanka”; kur iespējams, atjaunot autentiskā apmetuma virsmas starp esošiem apmetuma laukumiem „sapludināt” ar analogu apmetumu | m2 | 13,00 |
|  |  | Jaunās apmetuma virsmas retušē ar ūdens, saistvielas (apsverama vairāku iespējamo līdzekļu lietošana) un minerālpigmenta suspensiju vairākās kārtās) pēc tam veic analogu darbību, nedaudz retušējot oriģinālās apmetuma virsmas; | m2 | 13,00 |
| 7 |  | Zudušo dolomīta akmens detaļu aizvetošana. K – kaļķakmens detaļas | t/m | 16,00 |
|  |  | kaļķakmens | t/m | 16,00 |
| 8 |  | Zudušo granīta elementu aizvietošana. G – granīta nosegplāksnes ar profilu | t/m | 17,00 |
|  |  | Kalti karnīzes akmeņi | t/m | 17,00 |
| 9 |  | Zudušo granīta elementu aizvietošana. FB – kalti granīta figūrbloki (drenāžas izvadi) | gb | 5,00 |
| 10 |  | Jumts |  |  |
|  |  | Teritorijas planēšana | 100m2 | 2,00 |
|  |  | Krūmu izciršana | m2 | 200,00 |
|  |  | Auglīgās grunts noņemšana roku darbā | m3 | 100,00 |
|  |  | Auglīgās grunts iekraušana un aizvešana | m3 | 100,00 |
|  |  | Skārda jumta seguma nojaukšana | m2 | 50,20 |
|  |  | Betona izlīdzināšana un hidroizolācija | m² | 200,00 |
|  |  | Cinkota skārda vai ekvivalenta iestrādāšana virs akmens karnīzes | m2 | 40,20 |
|  |  | laukakmeņu (tēsti, šķelti) mūris ieslēgumiem, pelēks ar ķieģeļiem b=980mm, un noblietēšana | m3 | 13,23 |
|  |  | laukakmeņu (tēsti, šķelti) mūris ieslēgumiem, pelēks ar ķieģeļiem b=680mm, un noblietēšana | m3 | 3,74 |
|  |  | Seguma hidroizolācija "Bentofix" (Betntofix ieklāšana+pārtaidumi+bentonīt pulveris+metāla loksnes+metāla dībeļi) vai ekvivalenta montāža | m2 | 200,00 |
|  |  | Sintētiska materiāla membrāna | m2 | 200,00 |
|  |  | Filtrējoša starpkārta (šķembas fr. 20-45mm) b=100-200mm | m3 | 30,00 |
|  |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | m2 | 200,00 |
|  |  | melnzeme - velēna | m3 | 30,00 |
|  |  | sēklas | kg | 8,00 |
|  |  | Metāla drošības nožogojums | m | 32,00 |
| 11 |  | FB - Granīta mūra restaurācija | m2 | 18,00 |
|  |  | Kalti granīta akmeņi | gb | 54,00 |
| 12 |  | MS – atsegta mūra serde |  |  |
|  |  | Vēsturisko akmens materiālu atsāļošana | m2 | 6,00 |
|  |  | Bioloģiskā uzslāņojuma noņemšana | m2 | 6,00 |
|  |  | Veģetatīvā uzslāņojuma noņemšana | m2 | 6,00 |
|  |  | Dendroloģiskā uzslāņojuma noņemšana | m2 | 6,00 |
|  |  | Eksterjera mūra restaurācija | m2 | 6,00 |
| 13 |  | ZA – zudusī atbalstsiena |  |  |
|  |  | Atjaunojams granīta atbalstmūris | m | 38,00 |
|  |  | Izbūvējams granita atbalstmūris | m | 11,00 |
|  |  | Koka konstrukcijas - norobežojošās drošības margas (analoģiskas Nikolaja vārtu koka tilta margām) | m | 14,00 |
| 14 |  | ZV – zuduši vārtu stabi |  |  |
|  |  | Zemes atrakšana līdz esošiem pamatiem, virsmas attīrīšana | m3 | 19,21 |
|  |  | Virsmas satavošana mūrēšanai, pamatu augšējās virsmas atjaunošana | m3 | 2,89 |
|  |  | Granīta mūra stabu izveide | m3 | 4,34 |
|  |  | Ķieģeļa mūrēto stabu izveide | m3 | 22,66 |
|  |  | ķieģelis | gb | 7023,86 |
|  |  | mūrjava | m3 | 5,66 |
|  |  | Atrakto pamatu aizbēršana ar grunts noblietēšanu | m3 | 16,32 |
|  |  | Gluda rustota augstvērtīga apmetuma izveide | m2 | 53,31 |
|  |  | apmetuma java | m3 | 1,6 |
|  |  | Virsmas gruntēšana un krāsošana ar kaļķa krāsu | m2 | 53,31 |
|  |  | Stabu jumtiņa slīpuma izveidošana no betona un apdare ar cinkoto skārdu | gb | 2,00 |
|  |  | Cinkotā skārda apdares elementu (josla) montāža | m | 6,00 |
|  |  | Vārti |  |  |
|  |  | Metāla vārtu ar divām masīvām vērtnēm izgatavošana un montāža (visas restaurējamās detaļas izgatavot analoģiski vēsturiskajām; paredzēt rokturi, slēdzeni, stiprinājumus stabos). Vārtu izmēri: h-3500 mm, b-3050 mm. | kompl | 1,00 |
|  |  | Čuguna lējumu izgatavošana |  |  |
|  |  | Metāla kaluma - Krievijas impērijas ērgļa ģerboņa plastiska attēlojuma (uz katras vārtu vertnes no abām pusēm), izgatavošana pēc vesturiskās izpētes materiāliem, uzstādīšana | kompl | 1,00 |
|  |  | Helebardu (Āvu) atliešana no čuguna un uzstādīšana | gb | 4,00 |
|  |  | Vēsturisko kalta metāla elementu izgatavošana un uzstādīšana (brandskuģeļi: dekoratīvas lodes ar uguns liesmām) | kompl | 2,00 |
| 15 |  | Tonēšanas darbi. (Pēc apmešanas, pārziedumu, plombēšanas u.c. virsmu (arī masas) atjaunošanas / restaurācijas konservācijas darbiem veikt tonāli atšķirīgo laukumu tonālu homogenizāciju, izmantojot minerālo pigmentu vājas suspensijas ūdenī vai spirtā | m2 | 60,00 |
| 16 |  | Akmens logu ailu restaurācija | gb | 7,00 |
| 17 |  | Akmens ieejas portāla restaurācija | gb | 1,00 |
| 18 |  | Koka vairogu izgatavošana šaujamlūkām | gb | 5,00 |
| 19 |  | Dzelzs kalumu restaurācija šaujamlūkām | gb | 8,00 |
| 20 |  | Ķieģeļu ventilācijas kanāla virszemes izvada restaurācija | gb | 1,00 |
|  |  | Ventilācijas kanāla restaurācija | gb | 1,00 |
|  |  | Akmens ūdens izvadu restaurācija | gb | 1,00 |
|  |  | Metāla kalumi ventilācijas izvadam | kompl | 1,00 |
|  |  | Metāla virsmu apstrāde pret koroziju ar Ferrokon vai ekvivalentu | m2 | 12,80 |
|  |  | Papilddarbi | kompl | 1,00 |
|  | 11-00000 | Restaurācijas darbi |  |  |
| 1 | 4-10+ 4-27 | Dūmkanāla zudušo sieniņu mūrēšana ar autentiskiem ķieģeļiem kaļķu javā | m3 | 0,20 |
|  |  | Ķieģeļi | gb | 82,00 |
|  |  | Java | m3 | 2,04 |
| 2 |  | Zudumu atjaunošana T1 RS (logailes, durvju ailes) | m3 | 1,80 |
|  |  | Vēsturiski ķieģeļi | gb | 740,00 |
| 3 |  | Attīrāms abās telpās ar vēsturisko ķieģeļu mūru saglabāšanā restaurācijā | m2 | 19,00 |
| 4 |  | Sekundārs, oriģinālo apmetumu sedzošs, brūngans apmetums T2 | m2 | 14,00 |
| 5 |  | Plāns cementa apmetums ar bituma mastiku, T1 – atslāņojams vietās, kur nav sasaistes ar mūri | m2 | 20,00 |
| 6 |  | Oriģināls kaļķu apmetums. T1-nostiprināšana | m2 | 10,00 |
| 7 |  | Logu ailes, ambrazūras – aizmūrējuma demontāža | m3 | 0,50 |
| 8 |  | Vēsturisko akmens materiālu atsāļošana | m2 | 7,00 |
| 9 |  | Mikrofloras pazīmes uz apmetuma - pretaļģu apstrāde | m2 | 4,00 |
| 10 |  | Laukakmeņu mūra pamati attīrīšana, šuvju aizpildīšana | m2 | 17,00 |
| 11 |  | Polihromijas fragmentu - attīrīšana, nostiprināšana, lokāla retuša | m2 | 2,00 |
| 12 |  | Apmetumu un ķieģeļu virsmu lazējošā tonēšana. | m2 | 70,00 |
| 13 |  | T1 SIENAS |  |  |
|  |  | Sienu un aiļu virsmu manuāla birstošo erozijas materiālu attīrīšanu ar sukām | m2 | 45,00 |
|  |  | Aļģu inficēto laukumu apstrāde ar pretaļģu līdzekli | m2 | 45,00 |
|  |  | Atsevišķu laukumu attīrīšana no netīrumiem un balsinājuma paliekām ķīmiski (sālsskābes preparāti); | m2 | 45,00 |
|  |  | ķīmisko preparātu neitralizācija | m2 | 45,00 |
|  |  | Birstošo šuvju attīrīšana un tukšumu nepilna aizpildīšana ar javu, izmantojot trasu vai metakaolīnu (sastāvu precizēt atbilstoši RTU SMI rekomendācijām), atsevišķu laukumu apmešana ar plānu kaļķu apmetumu | m2 | 45,00 |
|  |  | Apmetuma virsmu lazējoša tonēšana ar minerālo pigmentu suspensiju. | m2 | 45,00 |
| 14 |  | T2 SIENAS |  |  |
|  |  | Sienu un aiļu virsmu manuāla birstošo erozijas materiālu attīrīšanu ar sukām | m2 | 52,00 |
|  |  | Aļģu inficēto laukumu apstrāde ar pretaļģu līdzekli | m2 | 52,00 |
|  |  | ķīmisko preparātu neitralizācija | m2 | 52,00 |
|  |  | Birstošo šuvju attīrīšana un tukšumu nepilna aizpildīšana ar javu, izmantojot trasu vai metakaolīnu (sastāvu precizēt atbilstoši RTU SMI rekomendācijām) | m2 | 52,00 |
|  |  | Visu atsegto ķieģeļu mūra daļu vairākkārtēja tonēšana ar minerālpigmentu suspensiju spirtā vai šķīdinātājā tumši pelēkā tonī; | m2 | 52,00 |
|  |  | Bituma mastikas klāto virsmu tonāla homogenizācija ar daļēji sedzošu krāsmateriālu un/vai bitumu šķīdinošu sastāvu | m2 | 52,00 |
| 15 |  | Velves T1 |  |  |
|  |  | Manuāla birstošo erozijas materiālu attīrīšana ar sukām visā laukumā; | m2 | 31,00 |
|  |  | Aļģu inficēto laukumu apstrāde ar pretaļģu līdzekli | m2 | 31,00 |
|  |  | Atsevišķu laukumu attīrīšana no netīrumiem un balsinājuma paliekām | m2 | 31,00 |
|  |  | Birstošo šuvju attīrīšana un tukšumu nepilna aizpildīšana ar javu, izmantojot trasu vai metakaolīnu (sastāvu precizēt atbilstoši RTU SMI rekomendācijām) | m2 | 31,00 |
|  |  | Visu atsegto ķieģeļu mūra daļu vairākkārtēja tonēšana ar minerālpigmentu suspensiju spirtā vai šķīdinātājā tumši pelēkā tonī; | m2 | 31,00 |
|  |  | Bituma mastikas klāto virsmu tonāla homogenizācija ar daļēji sedzošu krāsmateriālu un/vai bitumu šķīdinošu sastāvu | m2 | 31,00 |
| 16 |  | Velves T2 |  |  |
|  |  | Manuālu birstošo erozijas materiālu attīrīšanu ar sukām visā laukumā; | m2 | 36,00 |
|  |  | Aļģu inficēto laukumu apstrāde ar pretaļģu līdzekli | m2 | 36,00 |
|  |  | Atsevišķu laukumu attīrīšana no netīrumiem un balsinājuma paliekām | m2 | 36,00 |
|  |  | Birstošo šuvju attīrīšana un tukšumu nepilna aizpildīšana ar javu, izmantojot trasu vai metakaolīnu (sastāvu precizēt atbilstoši RTU SMI rekomendācijām), atsevišķu laukumu apmešana ar plānu kaļķu apmetumu | m2 | 36,00 |
|  |  | Ķieģeļu velvju mūra restaurācija | m2 | 36,00 |
|  |  | Interjera apmetuma restaurācija | m2 | 36,00 |
|  |  | Kaļķa krāsas Porokalk vai ekvivalenta krāsojums eksterjeram | m2 | 36,00 |
|  |  | Krāsojuma retuša | m2 | 36,00 |
| 17 |  | Ailes telpā T1 |  |  |
|  |  | Bojāto un zudušo sienu mūra fragmentu T1 RS (ieejas ailes arkas un sānu malu daļas, logailes) atjaunošana autentiskā tehnikā | kompl | 1,00 |
|  | 4-32 | Ambrazūru aizmūrējuma demontāža | m3 | 0,953 |
|  |  | Ambrazūru aiļu mūrēto virsmu konservācija un nostiprināšana, saglabājot un konservējot apmetuma un balsinājuma fragmentus | m2 | 15,55 |
|  |  | Metāla stiprinājumu detaļu konservācija un pretkorozijas apstrāde | m2 | 3,40 |
|  |  | Koka groplogs ar divam vēršanas pozīcijām un metāla rāmis L-4 (R*) 280x780mm L=30mm, cirsti stiepts metāla siets, koka aizvari 260x760mm telpas iekšpusē, ko ieliek ziemas sezonā. | gb | 4,00 |
|  |  | Koka groplogs L-2 (R*) 790x1600mm ar divām vēršanas pozīcijām ar koka palodzēm | gb | 2,00 |
|  |  | Divvērtņu koka vārtu izgatavošana un montāža ar vārtu furnitūru (rokturi un viras - kalts, melns metāls) | gb | 1,00 |
|  |  | Vārti ĀV-1 1930x2080mm | gb | 1,00 |
|  |  | Dzelzs kalumi vārtiem | kompl | 1,00 |
|  |  | Plastiskas metāla lējumu replikas vārtiem | kompl | 2,00 |
| 18 |  | Ailes telpā T2 |  |  |
|  |  | Logaiļu virsmu (palodzes, logsānes, pārsedzes) apdares labošana un konservācija T2 AS; | kompl | 1,00 |
|  |  | Ambrazūru aizmūrējuma demontāža; | m3 | 1,889 |
|  |  | Ambrazūru aiļu mūrēto virsmu konservācija un nostiprināšana, saglabājot un konservējot apmetuma un balsinājuma fragmentus. | m2 | 13,29 |
|  |  | Metāla stiprinājumu detaļu konservācija un pretkorozijas apstrāde; | m2 | 3,00 |
|  |  | Durvju ailes uz gaiteni mūra konservācija, birstošo šuvju attīrīšana un tukšumu nepilna aizpildīšana ar javu, izmantojot trasu vai metakaolīnu (sastāvu RTU SMI rekomendācijām); | m2 | 7,95 |
|  |  | Metāla detaļu konservācija un pretkorozijas apstrāde. | m2 | 2,10 |
|  |  | Koka groplogs ar divām vēršanas pozīcijām un metāla rāmis L-4 (R*) 280x780mm L=30mm, cirsti stiepts metāla siets, koka aizvari 260x760mm telpas iekšpusē, ko ieliek ziemas sezonā. | gb | 4,00 |
|  |  | Koka groplogs ar divām vēršanas pozīcijām un metāla rāmis L-1 (R*) 800x650mm L=30mm, cirsti stiepts metāla siets, koka aizvari 780x630mm telpas iekšpusē, ko ieliek ziemas sezonā. Saglabājušās metāla restes - restaurēt | gb | 2,00 |
| 19 |  | Grīda |  |  |
|  | 11-238 | Atkritumu izvākšana no telpas | t | 34,85 |
|  |  | Ķieģeļu grīdas virsmas attīrīšana ailē uz gaiteni | m2 | 67,00 |
|  | 13-18 | T1 - Grīdas būvgružu slāņa izņemšana 40 cm (līdz ķieģeļu pamatnei) | m3 | 11,95 |
|  |  | Būvgružu savākšana un iekraušana konteinerā | m3 | 26,80 |
|  |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 26,80 |
|  |  | Ķieģeļu grīdas seguma restaurācija | m2 | 29,60 |
|  |  | T1 un T2 – grīdas seguma ierīkošana | m2 | 67,00 |
|  |  | Ķieģeļu segums: ķieģeļi no Daugavpils cietokšņa vai dzelteni klinkera grīdas ķieģeļi (piem.: http://www.wienerberger.de/handstrichpflaster-baltrum.html vai ekvivalents) | m2 | 67,00 |
|  |  | Smilts b=15cm | m3 | 13,40 |
|  |  | Šķembas b=10cm | m3 | 6,70 |
| 20 |  | GAITENIS SĀNOS - SIENAS, VELVES, GRĪDA, PAKĀPIENI |  |  |
|  | 11-238 | Atkritumu izvākšana no telpas | t | 5,35 |
|  | 13-18 | Grīdas būvgružu slāņa izņemšana 40 cm (līdz ķieģeļu pamatnei) | m3 | 4,10 |
|  |  | Būvgružu savākšana un iekraušana konteinerā | m3 | 4,10 |
|  |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 4,10 |
|  |  | Koka groplogs ar divām vēršanas pozīcijām un metāla rāmis L-3 (R*) 500x2090mm L=30mm, cirsti stiepts metāla siets, koka aizvari 480x2070mm telpas iekšpusē, ko ieliek ziemas sezonā. | gb | 1,00 |
|  |  | Sienu un aiļu virsmu manuāla birstošo erozijas materiālu attīrīšanu ar sukām | m2 | 67,10 |
|  |  | Vēsturisko akmens materiālu atsāļošana | m2 | 67,10 |
|  |  | Šuvju attīrīšana un daļēja aizpildīšana ar trasa vai metakaolīna bāzes javu (ieteicams lietot javu, kas paredzēta ķieģeļu mūriem ar paaugstinātu sāļu piesārņojumu (piem., MapeAntique MC vai ekvivalents, ja piesārņojumu veido sulfāti). | m2 | 43,60 |
|  |  | Platāko un vairāk erodējušo šuvju attīrīšana un nepilna aizpildīšana vietās, kur šuves biezums ir > 10mm un aizpildījuma zudums >15 mm. | m2 | 67,10 |
|  |  | Ķieģeļu velvju mūra restaurācija | m2 | 21,00 |
|  |  | Zudušo pakāpienu mūrēšana kaļķu javā, izmantojot autentiskus ķieģeļus. | m2 | 2,80 |
|  |  | Zudušo ārsienas ailes daļu atjaunošana, izmantojot autentiskus (svarīgi – ķieģeļu gabarīti un kolorīts) ķieģeļus. | m3 | 1,20 |
|  |  | Vēsturiskie ķieģeļi |  | 492,00 |
|  |  | Grīdas ķieģeļu seguma atjaunošana atbilstoši esošajam | m2 | 10,10 |
|  |  | Ķieģeļu kāpņu restaurācija | gb | 1,00 |
|  |  | Papilddarbi | kompl | 1,00 |
|  |  | Iekšējā elektroapgāde |  |  |
|  |  | Sadalne SS-1, kur uzstāda: | kompl | 1,00 |
| 1 |  | Ievada slēdzis 3f., 25A | gb | 1,00 |
|  |  | Atejošas grupas: |  |  |
| 2 |  | Automātslēdzis Inom=16A; 230V C-tipa | gb | 4,00 |
| 3 |  | Automātslēdzis Inom=10A; 230V B-tipa | gb | 4,00 |
| 4 |  | Kontaktors Inom=20A; 230V | gb | 2,00 |
| 5 |  | Vadības postenis (1N.O.+1N.C.) | gb | 2,00 |
| 6 |  | Režīmu pārslēdzis 3 poz.,~230V | gb | 1,00 |
| 7 |  | Krēslas slēdzis ar sensoru | gb | 1,00 |
| 8 |  | Pārsprieguma aizsardzība "I+II"kl. | kompl | 1,00 |
| 9 |  | Zemējuma kopnes N un PE | gb | 2,00 |
|  |  | Apgaismes ierīces: |  |  |
| 10 |  | Gaismeklis 3x2W LED WW, art.60031 (A) IP67 | gb | 21,00 |
|  |  | Spuldzes |  |  |
| 11 |  | LED spuldze 3x2W | gb | 21,00 |
|  |  | Sienas kontaktligzdas, slēdži un kārbas |  |  |
| 12 |  | Kontaktligzda 2v.,v.a.,IP44 16A;230V | gb | 9,00 |
| 13 |  | Slēdzis divpolīgs,v.a.,IP44 10A; 230V | kompl | 4,00 |
| 14 |  | Kārba v.a. ar 6 gab. slēdžiem | kompl | 1,00 |
| 15 |  | Savienojuma kārba v.a.,IP44 | gb | 10,00 |
|  |  | Kabeļu izstrādājumi |  |  |
| 16 |  | Kabelis ar vara dzīslām 1/0,6kV 3x2,5mm2 NYY-J | m | 75,00 |
| 17 |  | Kabelis ar vara dzīslām 1/0,6kV 3x1,5mm2 NYY-J | m | 110,00 |
| 18 |  | Kabelis ar vara dzīslām 1/0,6kV 2x1,5mm2 NYY-J | m | 10,00 |
| 19 |  | Palīgmateriāli | kompl | 2,00 |
|  |  | Caurules un pārējie materiāli |  |  |
| 20 |  | Plastmasas caurule D=25mm | m | 70,00 |
| 21 |  | Plastmasas caurule D=20mm | m | 100,00 |
| 22 |  | Sienas kabeļu kanāls PVC 20x20 | m | 5,00 |
| 23 |  | Pārējie metāla izstrādājumi | kg | 10,00 |
| 24 |  | Neparedzēti materiāli | kompl | 1,00 |
|  | 22-00000 | Ārējās (Daugavas ielas) apgaismojums |  |  |
| 1 |  | Metāla balsta un gaismekļa kermeņa SGS102 "Philips" (vai ekvivalents) montāža, H=10m (atbilstoši SIA "REM PRO" "Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana Daugavpilī" projektam) | gb. | 4,00 |
|  |  | Gaismekļa ķermenis SGS102 "Philips" vai ekvivalents | gb. | 4,00 |
|  |  | Balsta konsole vienam g.ķ.(1/2,5) | kompl | 4,00 |
|  |  | Apgaismojuma balsts h=10m | gb. | 4,00 |
| 2 |  | Balsta pamatnes uzstādīšana, bedres rakšana un aizbēršana | gb. | 4,00 |
|  |  | Gumijas blīve | gb. | 4,00 |
|  |  | Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts | gb. | 4,00 |
|  |  | Spuldze Na 150W | gb. | 4,00 |
|  |  | Vienpolīga automāta C6A - 1gab. | gb. | 4,00 |
| 3 |  | Kabeļa montāža balstā NYM 3x1,5 | m | 48,00 |
| 4 |  | Plastmasas caurules Ø63 mm | m | 55,00 |
| 5 |  | Tranšejas rakšana | m | 132,00 |
| 6 |  | Kabeļa smilts spilvena ierīkošana tranšejā | m3 | 8,00 |
| 7 |  | Kabeļa NYY-J 5x25 mm2 ievilkšana apvalkcaurulē | m | 152,00 |
| 8 |  | Kabeļa gala apdare | vieta | 8,00 |
| 9 |  | Pārklāšana ar signāllenti | m | 132,00 |
| 10 |  | Pārējie metāla izstrādājumi | kg | 10,00 |
| 11 |  | Montāžas neparedzētie papildmateriāli | kompl | 1,00 |
|  | 22-00000 | Teritorijas apgaismojums |  |  |
| 12 |  | Gājēju celiņa apgaismojuma gaismekļi 1842 Bitta 1-floor version-Design: Lorenzo Stano IP67 vai ekvivalents | kompl | 5,00 |
|  |  | Spuldze JM-TS 70-Rx7s | kompl | 5,00 |
| 13 |  | Sardzes (kordegardes) ēkas fasādes izgaismojuma gaismekļi 1855 Floor asymmetric in steel AISI 316 IP67 vai ekvivalents | kompl | 11,00 |
|  |  | Spuldze CDM-TS 35-Rx7s | kompl | 11,00 |
| 14 |  | Tranšejas rakšana | m | 140,00 |
| 15 |  | Kabeļa smilts spilvena ierīkošana tranšejā | m3 | 8,40 |
| 16 |  | Kabelis NYY-J 3x4mm2 | m | 80,00 |
| 17 |  | Kabelis NYY-J 3x2,5mm2 | m | 65,00 |
| 18 |  | Plastmasas caurules Ø63 mm | m | 20,00 |
| 19 |  | Pārklāšana ar signāllenti | m | 140,00 |
| 20 |  | Pārējie metāla izstrādājumi | kg | 10,00 |
| 21 |  | Montāžas neparedzētie papildmateriāli | kompl | 1,00 |
|  | 22-00000 | Ārējā elektroapgāde |  |  |
| 22 |  | Kabeļa ar alumīnija dzīslām AMCMK 4x35 mm2 montāža | m | 165,00 |
| 23 |  | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 4-35mm2 | kompl | 2,00 |
| 24 |  | Caurulītes ar līmi MWTM 10/3-1000 | gb. | 2,00 |
| 25 |  | Uzgalis | gb. | 10,00 |
|  |  | Zemējums |  |  |
| 26 |  | Stieple St/Zn-8mm ar PVC izolāciju | m | 12,00 |
| 27 |  | Zemējuma elektrods D=16mm, L=3m | gb. | 2,00 |
| 28 |  | Zemējuma spaile TS-1 | gb. | 2,00 |
| 29 |  | Pretkorozijas lenta 50mm | rull. | 1,00 |
| 30 |  | Plastmasas caurules Ø63 mm | m | 40,00 |
| 31 |  | Metāla caurule D50mm kabeļa AMCMK 4x35/16AN ieguldīšanai pa tiltu | m | 55,00 |
|  |  | Metāla caurule D=50mm | m | 55,00 |
|  |  | Stiprinājums met.caurules tilta konstrukcijai | kompl | 40,00 |
| 32 |  | Plastmasas caurule D=40mm | m | 5,00 |
| 33 |  | Pārklāšana ar signāllenti | m | 105,00 |
| 34 |  | Smilts spilvena ierīkošana | m3 | 6,30 |
| 35 |  | Pārējie metāla izstrādājumi | kg | 10,00 |
| 36 |  | Montāžas neparedzētie papildmateriāli | kompl | 1,00 |
|  |  | Vertikāla plānēšana |  |  |
|  |  | Zemes vaļņa izbūve, pa kārtām būvējot grunti un veidojot profilu, līdzīgu vēsturiskajam |  |  |
| 1 |  | Teritorijas planēšana ar buldozeru un blīvēšana (pēc kartogramas) | m3 | 1109,00 |
| 2 |  | Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestās grunts | m3 | 209,00 |
| 3 |  | Auglīgās grunts noņemšana un pārvietošana ar ekskavatoru attālumā līdz 50 m (uz rezervi - zālienam 477m3) | m3 | 854,00 |
| 4 |  | Auglīgās grunts aizvēšana | m3 | 116,00 |
|  |  | Nogāzes nostiprinājums |  |  |
| 5 |  | Nogāzes nostiprinājums ar velēnojuma rūtīm | m2 | 645,00 |
|  |  | Velēnojuma rūtis GN-4 75x75cm | m2 | 645,00 |
|  |  | koka tapas d=2cm, l=25cm | m3 | 0,30 |
| 6 |  | Nogāzes nostiprinājums ar velēnu krāvumu | m2 | 323,00 |
|  |  | Velēnu krāvums GN-15 6-8cm | m2 | 323,00 |
| 7 |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 20 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | m2 | 968,00 |
|  |  | melnzeme | m3 | 193,60 |
|  |  | sēklas | kg | 38,72 |
|  | 35-00000 | Ceļi un laukumi |  |  |
|  |  | Laukakmens segums | m2 | 345,00 |
| 8 |  | Laukakmens bruģa Ø150/180 mm seguma izbūve | m2 | 345,00 |
| 9 |  | Vidēji rupja smilts kārtas izbūve h=15cm | m2 | 345,00 |
|  |  | smilts h=150mm | m3 | 54,34 |
| 10 |  | Šķembu maisījuma slānis h=10cm biezumā (fr. 0-32mm ) | m2 | 345,00 |
|  |  | šķembas | m3 | 36,23 |
| 11 |  | Salturīgas smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=200mm | m3 | 69,00 |
|  |  | smilts h=200mm | m3 | 72,45 |
| 12 |  | Ietves apmales 100x20x8 montāža uz betona pamatnes | m | 320,00 |
|  |  | granīts | m | 329,60 |
|  |  | betons B-15 | m3 | 12,80 |
|  |  | Zāliens |  |  |
| 13 |  | Auglīgās grunts no rezerves ņemšana un planēšana h=15cm | m3 | 477,00 |
| 14 |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 20 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi (auglīgās grunts no rezerves - 750m3) | m2 | 5100,00 |
|  |  | melnzeme | m3 | 273,00 |
|  |  | sēklas | kg | 204,00 |
| 15 |  | Detalizēta būves grunts konfigurācijas, slīpņu izpētes veikšana, kā arī konstruktīvas un hidroizolācijas īpatnības, lietojot arheoloģiskas metodes, t.sk. nepieciešamas aizsargkonstrukcijas ierīkošana. Arheoloģiskā uzraudzība darbu veikšanas laikā. | kompl | 1,00 |
|  |  | Granīta akmens atbalstmūris |  |  |
| 16 |  | Granīta akmeņu atbalstmūra atjaunošana, ieskaitot koka celmu izciršanu no parapeta daļas, ielikt atpakaļ izkritušos ļoti lielos akmeņus, atjaunot dolomīta parapetu) | kompl | 1,00 |