9.pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2012. gada 8.novembra

saistošajiem noteikumiem Nr.22

Daugavpils pilsētas atsevišķo stabu (uz kuriem izvietojamās ielas nosaukuma un ēkas norādes plāksnes) paraugs

Izmēri: h (augstums) 2500 mm, d (caurules diametrs) 60 mm.

Materiāls un apdare: caurule (cinkota).

Krāsas: caurule pelēka – krāsas kods RAL 7004 vai cinkota;

Plākšņu dizaina prasības:.

Izmēri: 700x160 mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds, emaljēts;

- teksts, apmale – atstarojošā līmplēve.

Krāsas:

- pamatne zila – krāsas kods RAL 5013;

- teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetika Narrow (bold);

- lielo burtu augstums – 65 mm, ciparu augstums – 97 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja                       	                                      Ž. Kulakova