APSTIPRINU:

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes loceklis

___________________ S.Blagoveščenskis

# Daugavpilī, 2016.gada 18.aprīlī

# UZAICINĀJUMS

# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# “Arboristu inventāra iegāde un piegāde”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" |
| --- | --- |
| Adrese | 1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 41503003033 |
| Kontaktpersona | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" dārzkopības iecirkņa darbu vadītājs Jurijs Jevsikovs, tālrunis: 29964079, e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv |
| Faksa nr. | 654 57652 |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: arboristu inventāra iegāde ar mērķi nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijas sakoptu vidi.

- Līguma izpildes termiņš: 30 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža

- Piegādājamo preču apraksts: 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).

- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumu Nr.2 un ievērojot tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 29.aprīlim plkst.10.00, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru  ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: iepirkumi@labiekartosana.lv

- Citi nosacījumi: Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, piegādes izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1);

- Pretendenta piedāvājums (Pielikums Nr.2)

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 4000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

### 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

,, Arboristu inventāra iegāde un piegāde”

# 1.	Uzdevums:

Ar pārdevēja rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu nodrošināt arboristu inventāra piegādi pasūtītājam (1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī) atbilstoši sekojošajai tehniskajai specifikācijai.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, apraksts | Mērvienība | Daudzums | Raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darba virve, 22mm | m | 30 | Nodilumizturīga statiskā virve ar diametru 22mm. Piemērota darbiem lielā augstumā un atbilst EN 1891 un CE 1019 standartu prasībām |
| 2. | Virves saspiedējs ar aizsardzību Quick Step R labai kājai | gab. | 1 | Ir izmantojams priekš drošas pacelšanas pa virvi darbos augstumā, regulējams. |
| 3. | Kritienu bloķēšanas un darba pozicionēšanās sistēma | gab. | 1 | Augums:165 - 185 cm Ekipējuma cilpas:5 Kāju apkārtmērs:45 - 65 cm Stiprinājuma punkts krūšu:ir Stiprinājuma punkts muguras:ir Stiprinājuma punkts sānu:ir Stiprinājuma punkts vēdera:ir Vidukļa apkārtmērs:70 - 110 cm Platā, puscieta materiāla josta un kāju cilpas. Gan josta, gan kāju cilpas ir profilētas un oderētas ar elpojošu, caurumotu putu materiālu. Gurnu josta un plecu siksnas aprīkotas ar pašbloķējošām, ātri un viegli regulējamām sprādzēm. Kāju cilpas aprīkotas ar automātiskajām aizdares sprādzēm, kas nodrošina ātru un vieglu atvēršanu un aizvēršanu bez nepieciešamības atkārtoti tās regulēt. Sistēmai ir krūšu un muguras stiprinājuma punkti, kritienu bloķēšanas sistēmas savienošanai.. Sistēmai ir 5 formētas ekipējuma cilpas ar aizsargājošu apvalku, atveres ekipējuma karabīņu un instrumentu somas stiprināšanai. |
| 4. | Soma (tīklveida) virvju glabāšanai | gab. | 1 | Izturīga, lielas ietilpības (40-45 litri) ekipējuma mugursoma priekš virvju glabāšanas. Augstums 60-65cm, Diametrs=28-30cm. Somai ir izturīgs rokturis. Tīkla acs nodrošina labu ventilāciju, kas ļauj virvēm ātri izžūt. Somas materiāls ir izturīgs pret berzēšanu. |
| 5. | Komplekts (trīsis=2 gab.; virve no poliestera=1gab,d10mm, l=25m, ar stiepes stiprību = 2800; divas karabīnes; atsperu aizspiednis) | kompl. | 1 | Trīsis=2 gab.; virve no poliestera=1gab (d10mm, l=25m, ar stiepes stiprību = 2800); divas karabīnes; atsperu aizspiednis |
| 6. | Karabīne ar automātiski bloķējošo mehānismu | gab. | 5 | Izturība:23/8/9 kN Atvere:22mm |
| 7. | Karabīne daudzfunkcionālā | gab. | 4 | Izturība:27/7/7 kN Atvere:23mm |
| 8. | Zāģa drošības virve | gab. | 1 | Zāģa drošības virve |
| 9. | Nagi | kompl. | 1 | Komplektā ietilpst divi nagi. Ir izmantojami priekš drošas pacelšanas pa koku darbos augstumā. |

- Minētā inventāra piegādes izpildes termiņš – 30 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

### ____________________

### dārzkopības iecirkņa

### darbu vadītājs J.Jevsikovs

### 2.pielikums

PIEDĀVĀJUMS

,, Arboristu inventāra iegāde un piegāde”

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam piegādāt  arboristu inventāru saskaņā ar uzaicinājuma ,,Arboristu inventāra iegāde un piegāde” tehniskās specifikācijas prasībām pasūtītāja atrašanās vietā 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, par šādām cenām:

| Nr. | Piedāvātās preces nosaukums un apraksts | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu vienību, euro bez PVN | Cena par visu apjomu kopā, euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVN__% |  |
| Kopā euro ar PVN___% |  |

-Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, piegādes izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

-Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

-Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdemit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

- Preču garantijas termiņš: _________________________________.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |