NEPĀRTRAUKTĀS barošanas bloku iegāde Daugavpils pilsētas domei

1. Daugavpils pilsētas dome aicina pretendentus līdz 2011.gada 15.augustam, plkst. 12.00 iesniegt finanšu tehniskos piedāvājumus tehniskajā specifikācijā minētajām precēm.

2. Piedāvājumi iesniedzami personīgi Daugavpils pilsētas domes 12.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Piedāvājumiem jābūt pretendentu pārstāvju pašrocīgi parakstītiem.

3. Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas domes programmēšanas inženieris Andrejs Šapovals – 654 04356

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam un tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

SPECIFIKĀCIJA

Nepārtrauktās barošanas bloks UPS1

Skaists – 3

| PRIMĀRĀ VALSTS | Universal |
| --- | --- |
| ARHITEKTŪRA | LINE-INTERACTIVE |
| SPECIFIKĀCIJAS | Efficiency at Full Load: 81% Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Waveform Type: Stepped approximation to a sinewave Efficiency at Half Load: 87% Bypass: Built-in Bypass Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input voltage range for main operations: 175 - 295V Maximum Input Current: 8A Input Breaker Capacity: 10A Battery Type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte - leakproof Typical recharge time: 8 hours Filtering: Full time multi-pole noise filtering - 5% IEEE surge let-through - zero clamping response time - meets UL 1449 Data Line Protection: Analog phone line for phone/fax/modem/DSL (RJ-11 connector), Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector) |
| PAKAS SATURS | Qty 1 - Detachable 1.8 m IEC power cord, USB cable, User Manual |
| POWERCHUTE PROGRAMMATŪRA | JĀ |
| PIEMĒROTĪBA | DARBSTACIJA |
| DARBĪBAS ILGUMS PIE PILNĪGAS PIELĀDES (m | 4.6 |
| SERVERA IZSLĒGŠANA | NĒ |
| NOMINĀLAIS EFEKTS (VA) | 900 VA |
| NOMINĀLAIS EFEKTS (W) | 540W |
| SERIAL-PORTI | 0 |
| ROKASGRĀMATA | N/A |
| TĀLVADĪBAS PULTS | NĒ |
| SAVIENOŠANĀS | Out: (4) IEC 320 C13 (Battery Backup) (4) IEC 320 C13 (Surge Protection) In: IEC-320 C14 |
| VADA GARUMS | 1,8 m |
| SVARS (kg) | 10.72 |
| IZMĒRI ( HxWxD cm) | 25.00 x 10.00 x 38.20 |

Nepārtrauktās barošanas bloks  UPS2

Skaits – 1

| ARHITEKTŪRA | ON LINE |
| --- | --- |
| SERIAL | PORTI 1 |
| POWERCHUTE PROGRAMMATŪRA | JĀ |
| SERVERA IZSLĒGŠANA | JĀ |
| PRIMĀRĀ VALSTS | Universal |
| TĀLVADĪBAS PULTS | OPCIJA |
| SERVERA IZSLĒGŠANA | JĀ |
| MARĶĒTA PRECE | NĒ |
| IZMĒRI ( HxWxD cm) | 43.2 x 8.5 x 48.3 |
| KRĀSA | Melns |
| NOMINĀLAIS EFEKTS (VA) | 2000 VA |
| INSTRUKCIJA VALSTS VALODĀ | NĒ |
| DARBĪBAS ILGUMS PIE PILNĪGAS PIELĀDES (m | 4.9 min (1400W) |
| NOMINĀLAIS EFEKTS (W) | 1400W |
| PAPLAŠINĀŠANAS PORTI | Serial |
| DARBĪBAS ILGUMS PIE PILNĪGAS PIELĀDES (m | 4.1 |