Pielikums Nr.2

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

„Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenēs

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē”

Identifikācijas Nr. D32.PII2017/1

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

| Nr.p.k. | Remontdarbu veidi | Mērv. | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lapeņu metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana: Metāla režģis.Perimetrs- kvadrātcaurule 40x20x2, režģis- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu horizontālā plaknē 200 mm, horizontālās ribas- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu vertikālā plaknē 500- 600 mm, nobīdcs starp blakus esošām ribām 250- 300 mm | m2 | 19.80 |  |
| 2. | Metāla režģis. Perimetrs- kvadrātcaurule 40x20x2, režģis- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu horizontālā plaknē 200 mm, horizontālās ribas- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu vertikālā plaknē 500- 600 mm, nobīdes starp blakus esošām ribām 250- 300 mm | m2 | 20.00 |  |
| 3. | Metāla režģis. Perimetrs- kvadrātcaurule 40x20x2, režģis- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu horizontālā plaknē 200 mm, horizontālās ribas- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu vertikālā plaknē 500- 600 mm, nobīdes starp blakus esošām ribām 250- 300 mm | m2 | 20.00 |  |
| 4. | Metāla durvju režģis. Perimetrs- kvadrātcaurule 40x20x2, režģis- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu horizontālā plaknē 200 mm, horizontālās ribas- kvadrātcaurule 20x20x2 ar attālumu vertikālā plaknē 500- 600 mm, nobīdes starp blakus esošām ribām 250- 300 mm | m2 | 10.80 |  |
| 5. 6. 7. | Kopā: Durvju slēdzene Metāla stiprinājumi, enģes, palīgmateriāli Konstrukciju attīrīšana, attaukošana, gruntēšana, krāsošana ar noturīgu pret atmosfēras iedarbību krāsas sastāvu | m2 gb k-ts k-ts | 70.6 3 1 1 |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus, konkrētus izmērus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Piegādātājam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes  nodrošināšanai, lai kvalitatīvi izpildītu visus darbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

3. Darbu izpildes un nodošanas gala termiņš- 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas  brīža.

Paraksta vadītājs vai pilnvarotā persona____________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)