# Apstiprinu
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes

# “Kultūras pils” vadītājs

- Rudzs  ____________
Daugavpilī, 2017.gada 31.jūlijā

# Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils”

# videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils” |
| --- | --- |
| Adrese | Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |
| Reģ.Nr. | 90002682862 |
| Kontaktpersona | Iestādes vadītājs Aleksandrs Rudzs, tālr./fakss: 65443809, e-pasts: kulturas.pils@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena | no 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 18:00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2017.gada 16.janvāris

# Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: pasākumu norises kvalitātes uzlabošana.

## Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs preču apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.Pielikums).

# Iepirkuma priekšmets: videoprojektors un šaurjoslas videoprojektora lēca.

# Līguma izpildes termiņš: 2 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.

- Paredzamā līgumcena: līdz EUR 6 800,00 (seši tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi) ar PVN.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti: atbilstoši pielikumiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 03.augustam, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils” Smilšu ielā 92, Daugavpilī, LV-5410 vai elektroniski: kulturas.pils@daugavpils.lv.

PIELIKUMĀ:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

1.Pielikums aptaujai

# “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils”

# videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

# 1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04.

# 2. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

3. Apņemas ievērot aptaujas prasības.

4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums aptaujai

# “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04

| Videoprojektors (1.gab.) | Apraksts |
| --- | --- |
| Attēlveides tehnoloģija | DLP |
| Reālā attēla izšķirtspēja | WUXGA (1920 x 1200), attēla malu attiecība - 16:10. |
| Gaismas jauda – | 6500 ANSI lumeni |
| Lampa: | lampas mūžs standarta režīmā 1500 stundas; |
|  | lampas mūžs eko režīmā vismaz 2000 stundas; |
| Kontrasts: | vismaz 4400:1 |
| Trokšņu līmenis: | eko režīmā 39 dBA; |
|  | pilnas jaudas režīmā 34 dB; |
| Multimediju projektora attēla signālu pieslēgvietas: | 1 x Dsub15 ieeja; |
|  | 1 x DVI-D ieeja; |
|  | 1 x HDMI ieeja; DVD-I savienojamība ar HDCP atbilstību |
|  | vismaz 1 x komponentā YPBPR ieeja ar 5 RCA savienojumiem; |
|  | USb A tipa - wifi ieeja + mini usb ieeja |
|  | 1 x HD BaseT ieeja; |
| 8. Lampas jauda | 465 W UHP |
| 9. Attēla korekcija | Pin Cushion un Barrel |
| 10. Jaudas patēriņš | 0.5 W eko režīmā līdz 580 W darbības režīmā |
| 11. Shutter | Mehāniskais Shutter, auto input |
| 12. Krāsu Reprodukcija | 24 biti (16.7 milijoni krāsas) |
| 13. Multimediju projektora vadības signālu pieslēgvietas: | 1 x RS232 vadības ieeja; |
|  | 1 x 3,5mm miniJack vadības ieeja 1 x 12V trigera izeja, kura ļauj pieslēgt elektriskā ekrāna vadības bloku; |
| 14.Nesankcionētas pieejas novēršanas iespējas: | Kensgington atslēgas savietojamība; |
|  | lēcas pretnozagšanas aizsardzībai iestrādāta aizsardzības skrūve; |
|  | pretnozagšanas ķēdes pieslēgšanas vieta; |
|  | vadības paneļa bloķēšana ar PIN kodu; |
| Projektora korpusa krāsa: | Melna; |
| 16. Izmēri: | Ne vairāk par(H, W, D) 20,5 x 45,2 x 38,8 cm |
| 17. Mērogošanas tehnoloģija | Smart |
| 18. Apgaismojuma vienmērīgums | 90% |
| 19. Pikseļi | 2,304,000 (1920x1200) 16:10 |
| 20. Datora ieeja pikseļos | līdz 1600 x 1200 (4:3), 1920 x 1200 (16:10) |
| 21. Video ieeja | Atbalsta analogu un digitālu video ieeju: visi krāsu standarti līdz 1080 p Analoga 480i/p, 575i/p Digitāla 480p, 575p, 720p, 1080i/p |
| 22. Skenēšanas frekvence | Auto H. Sync 15.7~91.1 kHz, V Sync. 24~85 kHz |
| 23. Analogā 4x3 ieejas | UXGA, SXGA+, SCGA, XGA, SVGA, VGA, MAC |
| 24. Analogā wide ieejas | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA |
| 25. Digitālā 4x3 ieejas | UXGA, SXGA+, SCGA, XGA, SVGA, VGA, MAC |
| 26. Digitālā wide ieejas | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA |
| 27. Video Formāti | NTSC/PAL/SECAM |
| 28. Pacēluma regulēšana (kājas) | līdz 10° |
| 29. Max laukums | līdz 360° instalācija Vertikāla Keystone korekcija digitāla līdz 20° uz augšu un leju Horizontāla Keystone korekcija digitāla līdz 20° uz kreiso un labo |
| 30. Attēla orientācija | normāla, apgriezta un invertēta |
| 31. Lokālā vadība/ Jaudas vadība | pilna funkcija/auto izslēgšana |
| 32.Elektriskā drošības atbalstība | IEC/UL/cUL |
| 33. Elektromagnētiskā atbilstība | FCC klase B, CE |
| 34. Svars | 14 kg |
| 35. Darbības temperatūra | 5-35 grādi |
| 36. Ražotāja garantija: | 3 gadi projektoram; |
|  | garantijas perioda laikā, iestājoties garantijas gadījumam, piegādātajs nodrošina projektora paņemšanu un atgriešanu pasūtītājam; |

| Videoprojektora lēca (1.gab) | Apraksts |
| --- | --- |
| 1. Power zoom un fokuss; ātrums | 2~2.3, FL: 18.07~22.59 mm |
| 2. Attēla projekcija: | Pa diognāli 127~762 cm, Platums 1~6.1 m, attālums 1.31~9.89 m |
| 3. Tāllummaiņas koefiecinti: | 3. Tāllummaiņas koefiecinti: Zoom Max:Min 1.25:1 Throw:Platums 1.22~1.53:1 |

3.Pielikums aptaujai

# “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04

###### FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils”, Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma pārdot šādu Tehniskajā specifikācijā “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04 norādītās preces par šādu cenu:

# “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04

| Videoprojektors (1.gab.) | Apraksts |
| --- | --- |
| 1. Attēlveides tehnoloģija | DLP |
| Reālā attēla izšķirtspēja | WUXGA (1920 x 1200), attēla malu attiecība - 16:10. |
| Gaismas jauda – | I lumeni |
| Lampa: | lampas mūžs standarta režīmā 1500 stundas; |
|  | lampas mūžs eko režīmā vismaz 2000 stundas; |
| Kontrasts: | vismaz 4400:1 |
| Trokšņu līmenis: | eko režīmā 39 dBA; |
|  | pilnas jaudas režīmā 34 dB; |
| Multimediju projektora attēla signālu pieslēgvietas: | 1 x Dsub15 ieeja; |
|  | 1 x DVI-D ieeja; |
|  | 1 x HDMI ieeja; DVD-I savienojamība ar HDCP atbilstību |
|  | vismaz 1 x komponentā YPBPR ieeja ar 5 RCA savienojumiem; |
|  | USb A tipa - wifi ieeja + mini usb ieeja |
|  | 1 x HD BaseT ieeja; |
| 8. Lampas jauda | 465 W UHP |
| 9. Attēla korekcija | Pin Cushion un Barrel |
| 10. Jaudas patēriņš | 0.5 W eko režīmā līdz 580 W darbības režīmā |
| 11. Shutter | Mehāniskais Shutter, auto input |
| 12. Krāsu Reprodukcija | 24 biti (16.7 milijoni krāsas) |
| 13. Multimediju projektora vadības signālu pieslēgvietas: | 1 x RS232 vadības ieeja; |
|  | 1 x 3,5mm miniJack vadības ieeja 1 x 12V trigera izeja, kura ļauj pieslēgt elektriskā ekrāna vadības bloku; |
| 14.Nesankcionētas pieejas novēršanas iespējas: | Kensgington atslēgas savietojamība; |
|  | lēcas pretnozagšanas aizsardzībai iestrādāta aizsardzības skrūve; |
|  | pretnozagšanas ķēdes pieslēgšanas vieta; |
|  | vadības paneļa bloķēšana ar PIN kodu; |
| Projektora korpusa krāsa: | Melna; |
| 16. Izmēri: | Ne vairāk par(H, W, D) 20,5 x 45,2 x 38,8 cm |
| 17. Mērogošanas tehnoloģija | Smart |
| 18. Apgaismojuma vienmērīgums | 90% |
| 19. Pikseļi | 2,304,000 (1920x1200) 16:10 |
| 20. Datora ieeja pikseļos | līdz 1600 x 1200 (4:3), 1920 x 1200 (16:10) |
| 21. Video ieeja | Atbalsta analogu un digitālu video ieeju: visi krāsu standarti līdz 1080 p Analoga 480i/p, 575i/p Digitāla 480p, 575p, 720p, 1080i/p |
| 22. Skenēšanas frekvence | Auto H. Sync 15.7~91.1 kHz, V Sync. 24~85 kHz |
| 23. Analogā 4x3 ieejas | UXGA, SXGA+, SCGA, XGA, SVGA, VGA, MAC |
| 24. Analogā wide ieejas | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA |
| 25. Digitālā 4x3 ieejas | UXGA, SXGA+, SCGA, XGA, SVGA, VGA, MAC |
| 26. Digitālā wide ieejas | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA |
| 27. Video Formāti | NTSC/PAL/SECAM |
| 28. Pacēluma regulēšana (kājas) | līdz 10° |
| 29. Max laukums | līdz 360° instalācija Vertikāla Keystone korekcija digitāla līdz 20° uz augšu un leju Horizontāla Keystone korekcija digitāla līdz 20° uz kreiso un labo |
| 30. Attēla orientācija | normāla, apgriezta un invertēta |
| 31. Lokālā vadība/ Jaudas vadība | pilna funkcija/auto izslēgšana |
| 32.Elektriskā drošības atbalstība | IEC/UL/cUL |
| 33. Elektromagnētiskā atbilstība | FCC klase B, CE |
| 34. Svars | 14 kg |
| 35. Darbības temperatūra | 5-35 grādi |
| 36. Ražotāja garantija: | 3 gadi projektoram; |
|  | garantijas perioda laikā, iestājoties garantijas gadījumam, piegādātājs nodrošina projektora paņemšanu un atgriešanu pasūtītājam; |
| Cena bez PVN: |  |
| 21% PVN: |  |
| Cena ar PVN: |  |

| Videoprojektora lēca (1.gab.) | Apraksts |
| --- | --- |
| 1. Power zoom un fokuss; ātrums: | 2~2.3, FL: 18.07~22.59 mm |
| 2. Attēla projekcija: | Pa diognāli 127~762 cm, Platums 1~6.1 m, attālums 1.31~9.89 m |
| 3. Tāllummaiņas koefiecinti: | Zoom Max:Min 1.25:1 Throw:Platums 1.22~1.53:1 |
| Cena bez PVN: |  |
| 21% PVN: |  |
| Cena ar PVN: |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

# Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma “Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde”, DPDBIKP 2017/04 nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendenta pārstāvis: | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |
| --- | --- |