# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2016.gada 17.jūnijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošana - apgaismojuma ierīkošana, Daugavpilī”

## Uzaicinājuma pamatojums: Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.janvāra Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību VII.nodaļa „Kārtība, kādā veicama zemsliekšņa iepirkumi”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Vadims Semoņenko |
| Tālruņa Nr. | 654-76316 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 14 000 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2016.gada 02.septembrim

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

- Nosacījumi dalībai uzaicinājuma procedūrā:

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no piedāvātās līguma summas,

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības uzaicinājumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz kandidātu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 7.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 9.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

Apliecinājums vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

Pretendenta atlases dokumenti:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2010. – 2015.gadā ieskaitot 2016.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta personāla atlases dokumenti:

    - Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā. (piestādot izglītības apliecinošus dokumentus un CV- sk.pielikumu Nr.5).

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas. PVN tāmē netiek uzrādīts ievērojot PVN likuma 142.pantu.

Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju aptaujā.

Iepirkuma komisija 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu..

Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 21.jūnijam plkst.13.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 Apliecinājuma veidne.

Pielikums Nr.1

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošana - apgaismojuma ierīkošana, Daugavpilī”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā „18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošana - apgaismojuma ierīkošana, Daugavpilī”;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošana - apgaismojuma ierīkošana, Daugavpilī

- Uzdevums:

Veikt ielu apgaismojuma izbūves darbus objektos:

"Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra-Mēness ielā, Daugavpilī"

"Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra-Čiekuru ielā, Daugavpilī"

"Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve  18.Novembra-Alejas ielā, Daugavpilī"

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra-Mēness ielā, Daugavpilī" |  |  |  |
| 1.1 | Galvenie būvmateriāli |  | 1 |  |
| 1.1.1 | Ielu apgaismojuma gaismeklis PHILIPS" LUMA Mini" 85W (sk. prasības gaismeklim) | gab. | 2 |  |
| 1.1.2 | Ielu apgaismojuma balsts 6 m cinkots L-veida | kompl. | 2 |  |
| 1.1.3 | Gumijas blīve 6-10m balstam | gab. | 2 |  |
| 1.1.4 | Betona pamatne BP 6-10 | gab. | 2 |  |
| 1.1.5 | Norāde -zebra 200x20 | gab. | 8 |  |
| 1.1.6 | Norāde -zebra 150x20 | gab. | 8 |  |
| 1.1.7 | Kronšteins ceļazimei | gab. | 8 |  |
| 1.1.8 | Kronšteins norādēm | gab. | 32 |  |
| 1.1.9 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 33 |  |
| 1.1.10 | Kabelis NYY-3x1,5 | m | 16 |  |
| 1.1.11 | Automātdrošinātājs 1B10A | gab. | 2 |  |
| 1.1.12 | Spaiļu bloks 4-pol. 1,5-35mm2 SV-15 | gab. | 2 |  |
| 1.1.13 | Kabeļa gala apdare 502K033-S(4-35) | gab. | 4 |  |
| 1.1.14 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB FLEX(450N), d=75mm | m | 11 |  |
| 1.1.15 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB STING(1250N), d=75mm | m | 19 |  |
| 1.1.16 | Signāllenta "Kabelis" | m | 11 |  |
| 1.1.17 | Smilts | m3 | 0,6 |  |
| 1.1.18 | Šķembas | m3 | 0,18 |  |
| 1.1.19 | Melnzeme | m3 | 1,1 |  |
| 1.1.20 | Zālāja sēklu maisījums | kg. | 2 |  |
| 1.1.21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 1.2 | Galvenie darbi |  |  |  |
| 1.2.1 | Ielu apgaismojuma balsta ar konsoli izbūve | gab. | 2 |  |
| 1.2.2 | Ielu apgaismojuma gaismekļu montāža | gab. | 2 |  |
| 1.2.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu vienam līdz diviem kabeļiem (caurulei) 1m dziļumā | m | 11 |  |
| 1.2.4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 11 |  |
| 1.2.5 | PEHD caurules d=75 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 19 |  |
| 1.2.6 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 1.2.7 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 1.2.8 | Automātslēdža montāža | gab. | 2 |  |
| 1.2.9 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 4 |  |
| 1.2.10 | Spaiļu bloka montāža | gab. | 2 |  |
| 1.2.11 | Kabeļu aizsargcaurules guldīšana kabeļtranšejā | m | 11 |  |
| 1.2.12 | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m | 25 |  |
| 1.2.13 | Kabeļa 1,5-6,0 mm2 montāža balstā | m | 18 |  |
| 1.2.14 | Ar rakšanas darbiem saistītās teritorijas sakārtošana, labiekārtošana | m2 | 10 |  |
| 1.2.15 | Betona bruģu seguma demontāža | m2 | 2 |  |
| 1.2.16 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 2 |  |
| 1.2.17 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |  |
| 1.2.18 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |
| 1.2.19 | Tehniskās shēmas izstrāde,saskaņošana,topogrāfijas darbi. | objekts | 1 |  |
| 1.2.20 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekta pieņemšanai ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |
| 2 | "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra-Čiekuru ielā, Daugavpilī" |  |  |  |
| 2.1 | Galvenie būvmateriāli |  |  |  |
| 2.1.1 | Ielu apgaismojuma gaismeklis PHILIPS" LUMA Mini" 85W (sk. prasības gaismeklim) | gab. | 2 |  |
| 2.1.2 | Ielu apgaismojuma balsts 6 m cinkots L-veida | kompl. | 2 |  |
| 2.1.3 | Gumijas blīve 6-10m balstam | gab. | 2 |  |
| 2.1.4 | Betona pamatne BP 6-10 | gab. | 2 |  |
| 2.1.5 | Norāde -zebra 200x20 | gab. | 8 |  |
| 2.1.6 | Norāde -zebra 150x20 | gab. | 8 |  |
| 2.1.7 | Kronšteins ceļazimei | gab. | 8 |  |
| 2.1.8 | Kronšteins norādēm | gab. | 32 |  |
| 2.1.9 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 33 |  |
| 2.1.10 | Kabelis NYY-3x1,5 | m | 16 |  |
| 2.1.11 | Automātdrošinātājs 1B10A | gab. | 2 |  |
| 2.1.12 | Spaiļu bloks 4-pol. 1,5-35mm2 SV-15 | gab. | 2 |  |
| 2.1.13 | Kabeļa gala apdare 502K033-S(4-35) | gab. | 4 |  |
| 2.1.14 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB FLEX(450N), d=75mm | m | 11 |  |
| 2.1.15 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB STING(1250N), d=75mm | m | 19 |  |
| 2.1.16 | Signāllenta "Kabelis" | m | 11 |  |
| 2.1.17 | Smilts | m3 | 1,2 |  |
| 2.1.18 | Šķembas | m3 | 0,36 |  |
| 2.1.19 | Melnzeme | m3 | 1,6 |  |
| 2.1.20 | Zālāja sēklu maisījums | kg. | 2 |  |
| 2.1.21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 2.2 | Galvenie darbi |  |  |  |
| 2.2.1 | Ielu apgaismojuma balsta ar konsoli izbūve | gab. | 2 |  |
| 2.2.2 | Ielu apgaismojuma gaismekļu montāža | gab. | 2 |  |
| 2.2.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu vienam līdz diviem kabeļiem (caurulei) 1m dziļumā | m | 16 |  |
| 2.2.4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 16 |  |
| 2.2.5 | PEHD caurules d=75 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 19 |  |
| 2.2.6 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 2.2.7 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 2.2.8 | Automātslēdža montāža | gab. | 2 |  |
| 2.2.9 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 4 |  |
| 2.2.10 | Spaiļu bloka montāža | gab. | 2 |  |
| 2.2.11 | Kabeļu aizsargcaurules guldīšana kabeļtranšejā | m | 15 |  |
| 2.2.12 | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m | 33 |  |
| 2.2.13 | Kabeļa 1,5-6,0 mm2 montāža balstā | m | 18 |  |
| 2.2.14 | Ar rakšanas darbiem saistītās teritorijas sakārtošana, labiekārtošana | m2 | 10 |  |
| 2.2.15 | Betona bruģu seguma demontāža | m2 | 4 |  |
| 2.2.16 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 4 |  |
| 2.2.17 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |  |
| 2.2.18 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |
| 2.2.19 | Tehniskās shēmas izstrāde,saskaņošana,topogrāfijas darbi. | objekts | 1 |  |
| 2.2.20 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekta pieņemšanai ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |
| 3 | "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra-Alejas ielā, Daugavpilī" |  |  |  |
| 3.1 | Galvenie būvmateriāli |  |  |  |
| 3.1.1 | Ielu apgaismojuma gaismeklis PHILIPS" LUMA 1" 85W (sk. prasības gaismeklim) | gab. | 2 |  |
| 3.1.2 | Ielu apgaismojuma balsts 8 m cinkots L-veida | kompl. | 2 |  |
| 3.1.3 | Gumijas blīve 6-10m balstam | gab. | 2 |  |
| 3.1.4 | Betona pamatne BP 6-10 | gab. | 2 |  |
| 3.1.5 | Norāde -zebra 200x20 | gab. | 12 |  |
| 3.1.6 | Norāde -zebra 150x20 | gab. | 8 |  |
| 3.1.7 | Kronšteins ceļazimei | gab. | 8 |  |
| 3.1.8 | Kronšteins norādēm | gab. | 32 |  |
| 3.1.9 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 16 |  |
| 3.1.10 | Kabelis NYY-3x1,5 | m | 20 |  |
| 3.1.11 | Automātdrošinātājs 1B10A | gab. | 2 |  |
| 3.1.12 | Spaiļu bloks 4-pol. 1,5-35mm2 SV-15 | gab. | 2 |  |
| 3.1.13 | Kabeļa gala apdare 502K033-S(4-35) | gab. | 4 |  |
| 3.1.14 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB FLEX(450N), d=75mm | m | 8 |  |
| 3.1.15 | Signāllenta "Kabelis" | m | 8 |  |
| 3.1.16 | Smilts | m3 | 0,6 |  |
| 3.1.17 | Šķembas | m3 | 0,18 |  |
| 3.1.18 | Melnzeme | m3 | 0,8 |  |
| 3.1.19 | Zālāja sēklu maisījums | kg. | 1 |  |
| 3.1.20 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 3.2 | Galvenie darbi |  |  |  |
| 3.2.1 | Ielu apgaismojuma balsta ar konsoli izbūve | gab. | 2 |  |
| 3.2.2 | Ielu apgaismojuma gaismekļu montāža | gab. | 2 |  |
| 3.2.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu vienam līdz diviem kabeļiem (caurulei) 1m dziļumā | m | 8 |  |
| 3.2.4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 8 |  |
| 3.2.5 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 3.2.6 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 3.2.7 | Automātslēdža montāža | gab. | 2 |  |
| 3.2.8 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 4 |  |
| 3.2.9 | Spaiļu bloka montāža | gab. | 2 |  |
| 3.2.10 | Kabeļu aizsargcaurules guldīšana kabeļtranšejā | m | 8 |  |
| 3.2.11 | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m | 8 |  |
| 3.2.12 | Kabeļa 1,5-6,0 mm2 montāža balstā | m | 18 |  |
| 3.2.13 | Ar rakšanas darbiem saistītās teritorijas sakārtošana, labiekārtošana | m2 | 4 |  |
| 3.2.14 | Betona bruģu seguma demontāža | m2 | 2 |  |
| 3.2.15 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 2 |  |
| 3.2.16 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |  |
| 3.2.17 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |
| 3.2.18 | Tehniskās shēmas izstrāde,saskaņošana,topogrāfijas darbi. | objekts | 1 |  |
| 3.2.19 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekta pieņemšanai ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |

Prasības gaismeklim

| Gaismekļu izvēles pamatprasības |
| --- |
| Nr. p.k. | Gaismekļu tehniskie parametri | Parametru vērtības |
| 1 | Gaismekļa tips | LED |
| 2 | Gaismas krāsa, K | 4000-5700K |
| 3 | Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI | >70 |
| 4 | Diožu kalpošanas laiks | 100000h |
| 5 | Efiktīva gaismas plūsma | ne mazāk par 100 lm/W |
| 6 | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums) | IP66 |
| 7 | Triecienizturības klase | IK09 |
| 8 | Darbības temperatūra | -20°C līdz +35°C |
| 9 | Gaismas avota aizsardzība | rūdīta stikla vāks (plakans) |
| 10 | Korpusa materiāls | Liets alumīnija korpuss |
| 11 | Optika (gaismas sadale) | Speciāla optika gājēju pārējām. Optika ar labo un kreiso gaismekļa izvietojumu pie gājēju pārējas |

- Darbu izpildes termiņš:

līdz 02.09.2016g.;

- Īpašie noteikumi

- Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus;

- Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas;

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē

“Komunālās saimniecības pārvalde”                                                  			   I. Prelatovs

Tehniskās nodaļas vadītājs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē

“Komunālās saimniecības pārvalde”                                                     			V. Semoņenko

Vadītāja vietnieks

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt 18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošanu - apgaismojuma ierīkošanu, Daugavpilī, saskaņā ar 2016.gada 17.jūnija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošana - apgaismojuma ierīkošana, Daugavpilī”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošana - apgaismojuma ierīkošana, Daugavpilī”, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ 18. novembra ielas gājēju pāreju satiksmes uzlabošana - apgaismojuma ierīkošana, Daugavpilī”

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	„__________________”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

7. Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <uzaicinājuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

# Footnotes

Ņemot vērā to, ka Latvijā Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta, iepirkumu komisija uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā.

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.