# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieka p.i. A.Džeriņš

__________________

# 2016.gada 31.augustā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

# „Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūve un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve, ID Nr.DPPI KSP 2016/14N”

## Uzaicinājuma pamatojums: Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.janvāra Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību VII.nodaļa „Kārtība, kādā veicama zemsliekšņa iepirkumi”. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Igors Prelatovs |
| Tālruņa Nr. | 654-76406 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz EUR 14 000 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2016.gada 23.novembrim

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

    - pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

    - personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

    - pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz kandidātu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 6.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 8.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

  - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Apliecinājums vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

  - Pretendenta atlases dokumenti:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2010. – 2015.gadā ieskaitot 2016.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulā minētos objektus apliecina, pievienojot vismaz vienu attiecīgu pozitīvu atsauksmi. Atsauksmei ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un uz Pasūtītāja veidlapas noformētai. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

    - Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju galveno personālu (darbu vadītāja, darba aizsardzības speciālista utt.), kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā. Darbu vadītāja iemaņas jāapliecina ar attiecīgo prasmju apliecinošu sertifikāta kopiju, un CV- sk.pielikumu

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.) | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

  - Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu..

  - Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 05.septembrim plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte).

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 Apliecinājuma veidne.

Pielikums Nr.1

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMĀ

„Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūve un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve, ID Nr.DPPI KSP 2016/14N”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties uzaicinājumā „Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūve un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve, ID Nr.DPPI KSP 2016/14N”;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūve un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve

1. Uzdevums: veikt lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūvi Ventspils un Bauskas ielu krustojumā, lietus kanalizācijas tīklu izbūvi Gaismas ielā 20-22 un lietus ūdens kolektora pābūvi Siguldas ielā posmā no Dobeles ielas līdz Ventspils ielai.

2. Darba apjomi:

Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūvi Ventspils un Bauskas ielu krustojumā

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Esošās ķieģeļu sienas nojaukšana šahtas pārbūvei | m² | 4 |  |  |
| 2. | Šahtas sienu restaurācija ar betonēšanas metodi | m² | 4 |  |  |
| 3. | Šahtas pamatnes pārbūvei ar betonēšanas metodi | m3 | 1 |  |  |
| 4. | Cauruļu Ø- 200, Ø- 400, aizdare ar betonēšanas metodi | vieta | 6 |  |  |
| 5. | Avārijas stāvoklī esošās šahtas skalošana un tīrīšana no lietusūdens un pulpas | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Slapjās grunts (pulpas) pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | 9 |  |  |
| Kopā: |  |

Lietus kanalizācijas trases izbūve Gaismas ielā 20-22 pie Ruģeļu pirmsskolas izg. iestādes

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 0 |  |  |
| 2. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs | m² | 6.00 |  |  |
| 3. | Betona seguma izstrāde- roku darbs | m² | 35.0 |  |  |
| 4. | Grunts izstrāde lietus ūdens trases atjaunošanai- roku darbs un ar ekskavatoru | m³ | 92 |  |  |
| 5. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2,0- 3,0 m | m | 47.0 |  |  |
| 6. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1000, h= 1,8 m montāža: Aku grodu KC-10-9, KC-10-6, KC-7-1, akas vāka KCP-1-10-1 un lūkas (ceļa peldošas) montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab | 1 |  |  |
| 7. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP Ø- 400/315 un lūkas- restes ar slēdzenēm montāža. | gab | 2 |  |  |
| 8. | Pieslēgšanās esošajiem lietus kanalizācijas tīkliem | gab | 1 |  |  |
| 9. | Šķērsojumi | gab | 7 |  |  |
| 10. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m³ | 27.5 |  |  |
| 11. | Asfaltbetona seguma atjaunošana 2 kārtās- roku darbs | m² | 6.0 |  |  |
| 12. | Ceļa seguma atjaunošana: grants-škembas | m² | 35.0 |  |  |
| 13. | Betona seguma atjaunošana 2 kārtās- roku darbs | m² | 35.0 |  |  |
| 14. | Atkritumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m³ | 5.5 |  |  |
| 15. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Lietus ūdens kolektora pābūve Siguldas ielā posmā no Dobeles ielas līdz Ventspils ielai.

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus ūdens kolektora atjaunošanai (koku un krūmu saknes)- roku darbs un ar ekskavatoru | m³ | 116.1 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 315 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums līdz 2,0 m | m | 43.0 |  |  |
| 4. | Avārijas stāvoklī esošo dzelzsbetona elementu demontāža. Saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1000, h-1200 montāža: Aku grodu KC-10-9= 1 gab, akas groda KC-7-1, akas pārseguma KCP-1-10-1, lūkas (ceļa, smagas) montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab | 1 |  |  |
| 5. | Avārijas stāvoklī esošo dzelzsbetona elementu demontāža. Saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1000, h-1800 montāža: Aku groda KC-10-9= 1 gab, aku groda KC-10-6= 1 gab, akas groda KC-7-1, akas pārseguma KCP-1-10-1, lūkas (ceļa, smagas) montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab | 1 |  |  |
| 6. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem: lietus ūdens skatakas | vieta | 2 |  |  |
| 7. | Šķērsojumi | vieta | 4 |  |  |
| 8. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m³ | 116.1 |  |  |
| 9. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m³ | 2.5 |  |  |
| Kopā: |  |

3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2015” un „Vispārīgie būvnoteikumi”;

3.3. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

3.4. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10. oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

4. Darbu izpildes termiņš: līdz 2016.gada 23. novembrim.

5. Garantijas laiks: 3 gadi.

### 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

#### Piedāvājam veikt lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūvi un lietus kanalizācijas tīklu pārbūvi, ID Nr.DPPI KSP 2016/14N, saskaņā ar 2016.gada 31.augusta uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūve un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve, ID Nr.DPPI KSP 2016/14N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “ Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūve un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve, ID Nr.DPPI KSP 2016/14N”, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ Lietus ūdens kanalizācijas šahtas pārbūve un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve, ID Nr.DPPI KSP 2016/14N”

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	______________________________

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

7. Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

# Footnotes

Ņemot vērā to, ka Latvijā Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta, iepirkumu komisija uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā.

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.