# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2016.gada 05.oktobrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

#### „Projekta „Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī” izstrāde, ID Nr.DPPI KSP 2016/27N”

## Uzaicinājuma pamatojums: Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.janvāra Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību VII.nodaļa „Kārtība, kādā veicama zemsliekšņa iepirkumi”. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 654-76325 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz EUR 4 000 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: 2 mēnešu laikā.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

    - pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

    - personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

    - pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz kandidātu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 5.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 7.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

Pretendenta atlases dokumenti:

Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju gadu laikā (2013. – 2015.gadā ieskaitot 2016.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Pakalpojumu nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulā minētos objektus apliecina, pievienojot vismaz vienu attiecīgu pozitīvu atsauksmi. Atsauksmei ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un uz Pasūtītāja veidlapas noformētai. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pretendents var nodrošināt būvprojekta vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu  projektēšanā un tiltu projektētāju saskaņā ar 07.10.2014. MK noteikumiem Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi ", un kuriem ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze iepirkuma priekšmetā līdzīgu darbu vadīšanā . Darbu vadītāja iemaņas jāapliecina ar attiecīgo prasmju apliecinošu sertifikāta kopiju, un CV- sk.pielikumu Nr.5.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pretendentam ir jānodrošina būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 15 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” 9.pielikumu, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

Tehniskais piedāvājums

    - Atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam ″Tehniskā specifikācija″ sagatavots brīvā formā apraksts „Tehniskais piedāvājums”, kas satur vismaz sekojošas daļas:

      - Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot darbu grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā speciālista specializāciju);

      - Paredzētais personāla resursu laika plānojums;

      - Pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums.

      - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību uzaicinājuma norādīto tehnisko prasību līmenim.

    - Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu..

Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 11.oktobrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte).

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 Apliecinājuma veidne.

Pielikums Nr.5 CV

Pielikums Nr.1

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMĀ

„Projekta „Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī” izstrāde, ID Nr.DPPI KSP 2016/27N”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties uzaicinājumā „Projekta „Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī” izstrāde, ID Nr.DPPI KSP 2016/27N”;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija projektam

“Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī”

##### I. IEVADS

##### 1.1. Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskās dokumentācijas   izstrādāšanai.

##### II. MĒRĶIS

  - Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī”

III. METODOLOĢIJA

  - Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

    - tehniskajiem noteikumiem;

  - Izpildītājs:

    - Veiks nepieciešamos izpētes darbus un uzmērījumus.

    - Veiks  tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam “Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī;

    - Veiks projekta saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa, būvkonstrukciju daļa – 4 eks;

-    Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-    Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-    Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06  “Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” – 3 eks;

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskās dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvkonstrukcijas daļa, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 3 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Projekta dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 6 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V. PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 101, IP-3 apgaismojuma sadalēm, no TP – 229, IP-100 apgaismojuma sadalēm,

5.2 Projektā paredzēt:

- Vienības tilta nesošo konstrukciju dekoratīvu izgaismojumu ar LED prožektoriem, ievērojot pielikumā pievienoto skici. Izgaismojumam jādarbojas vienlaicīgi ar ielu apgaismojumu.

- prožektoru dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno mākslinieku un ar DPPI “KSP”;

5.3 Izstrādāt izgaismojuma stiprināšanas daļu (būvkonstrukciju daļa)  pie tilta nesošam konstrukcijām

.

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.  Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  , MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

7.1. Projekts pilnā sastāvā ar saskaņojumiem jāizstrādā 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

8.1. Projektu saskaņot ar SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

### 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

#### Piedāvājam veikt projekta „Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī” izstrādi, ID Nr.DPPI KSP 2016/27N, saskaņā ar 2016.gada 05.oktobra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Projekta „Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī” izstrāde, ID Nr.DPPI KSP 2016/27N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “Projekta „Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī” izstrāde, ID Nr.DPPI KSP 2016/27N”, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ Projekta „Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī” izstrāde, ID Nr.DPPI KSP 2016/27N”

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	______________________________

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

7. Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

# Footnotes

Ņemot vērā to, ka Latvijā Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta, iepirkumu komisija uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā.

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.