# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2017.gada 11.janvārī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu veikšanai atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām tehniskās dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts) objektam “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/01N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Oksana Grigorjeva |
| Tālruņa Nr. | 65476480 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 300.00;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 31.janvārim.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz kandidātu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 6.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 8.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments ģeodēzisko darbu veikšanā (kopija).

Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 15 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju aptaujā.

Iepirkuma komisija 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu..

Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 13.janvārim plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 Apliecinājuma veidne.

Pielikums Nr.1

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu veikšanai atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām tehniskās dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts) objektam “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/01N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu veikšanai atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām tehniskās dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts) objektam

“Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī”

1.  Pamatojums:

Topogrāfiskais uzmērījums ir nepieciešams tehniskās dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts) objektam “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī”.

2.  Uzdevums:

# Veikt 2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām.

3.  Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Zemes gabals ar kadastra Nr.05000320236, Daugavpilī |
| 1 | Topogrāfiskā uzmērīšana | ha | 0.56 |  |  |

4.  Īpašie noteikumi:

- Veikt topogrāfiska plāna uzmērīšanu ņemot vērā Ģeotelpiskās informācijas likums un saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi", Ministru kabineta 2001. gada 6. novembra noteikumi Nr. 466  "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā;

- Topogrāfiska plāna uzmērīšanas robežas saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

- Samaksa tiks veikta pēc faktiski padarīta darba apjoma.

5.  Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2017.gada 30. janvārim.

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2017.gada 11.janvāra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu veikšanai atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām tehniskās dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts) objektam “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/01N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ 2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu veikšanai atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām tehniskās dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts) objektam “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/01N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

# Footnotes

Ņemot vērā to, ka Latvijā Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta, iepirkumu komisija uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā.