# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2017.gada 10.maijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

# „LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2017. gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2017/51N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Igors Prelatovs |
| Tālruņa Nr. | 65476406(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir mazāka par 20000.00 bez PVN

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 30. jūnijam.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums un izmaksu Tāme (Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam).

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas.

  - Apliecinājums vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

  - Vides pārvaldes izsniegta attiecīga atļaujas kopija skalošanas materiāla utilizācijai.

  - Informācija par pretendenta galveno personālu (darbu vadītāja, darba aizsardzības speciālista utt.), kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.) | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.) un vakuumspiediena automašīna sadzīves atkritumu savākšanai. Sk. 5.pielikumu.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Gadījumā ja Pretendents neatbilst kādam no uzaicinājuma 6.punktā norādītajam, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendenta norādīto e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 12.maijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2017. gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2017/51N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2017. gadā

1. Uzdevums: veikt lietus LK tīklu izbūvi un pieslēgšanu esošajām tīklam pēc adreses: Dobeles iela 4, Augstā ielā 3, Liepājas ielā 80, Stadiona ielā 8, Teātra un Lāčplēša ielu krustojums, Aveņu iela 23, Tirgoņu iela 14.

2. Darba apjomi:

Dobeles iela 4

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Atsfaltbetona zāģēšana | m | 30 |  |  |
| 3. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs. | m2 | 13 |  |  |
| 4. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 18 |  |  |
| 5. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2 m | m | 10 |  |  |
| 6. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: aku groda KC-7-2=1 gab. un lūkas (40t) montāža. Blietiešana un apliešana ar ūdeni. | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Betonēšanas darbi C30/37 | m3 | 2 |  |  |
| 9. | Avārijas lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu Daugavpils pilsēta, Dobeles ielā, aizsērējums 50 %: 2 skalošanas cikli: Ø-400 | t/m | 80 |  |  |
| 10. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem | gab. | 2 |  |  |
| 11. | Šķērsojumi | gab. | 6 |  |  |
| 12. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 20 |  |  |
| 13. | Salizturīgās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 15 |  |  |
| 14. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/56, h=20cm | m2 | 15 |  |  |
| 15. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, h=15cm | m2 | 15 |  |  |
| 16. | Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, ACbase 16, h = 6 cm (70/100) | m2 | 15 |  |  |
| 17. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 11, h = 4 cm (70/100) | m2 | 15 |  |  |
| 18. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 3 |  |  |
| 19. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Augstā ielā 3

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs. | m2 | 8 |  |  |
| 3. | Atsfaltbetona zāģēšana | m | 16 |  |  |
| 4. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2 m | m | 10 |  |  |
| 5. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Betonēšanas darbi C30/37 | m3 | 2 |  |  |
| 7. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: aku groda KC-7-2=1 gab. un lūkas (40t) montāža. Blietiešana un apliešana ar ūdeni. | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem | gab. | 2 |  |  |
| 9. | Šķērsojumi | gab. | 4 |  |  |
| 10. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 15 |  |  |
| 11. | Salizturīgās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 8 |  |  |
| 12. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/56, h=20cm | m2 | 8 |  |  |
| 13. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, h=15cm | m2 | 8 |  |  |
| 14. | Karstā asfalta apkaškārtas būvniecība, ACbase 16, h = 6 cm (70/100) | m2 | 8 |  |  |
| 15. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 11, h = 4 cm (70/100) | m2 | 8 |  |  |
| 16. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 4 |  |  |
| 17. | Avārijas lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu Daugavpils pilsēta, Dobeles ielā, aizsērējums 50 %: 2 skalošanas cikli: Ø-400 | t/m | 66 |  |  |
| 18. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Liepājas ielā 80

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 47 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2 m | m | 24 |  |  |
| 4. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 2 |  |  |
| 5. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem | gab. | 3 |  |  |
| 6. | Šķērsojumi | gab. | 8 |  |  |
| 7. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 46 |  |  |
| 8. | Salizturīgās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 7 |  |  |
| 9. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/56, h=20cm | m2 | 7 |  |  |
| 10. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, h=15cm | m2 | 7 |  |  |
| 11. | Karstā asfalta apkaškārtas būvniecība, ACbase 16, h = 6 cm (70/100) | m2 | 7 |  |  |
| 12. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 11, h = 4 cm (70/100) | m2 | 7 |  |  |
| 13. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 4 |  |  |
| 14. | Avārijas lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu Daugavpils pilsēta, Dobeles ielā, aizsērējums 50 %: 2 skalošanas cikli: Ø-400 | t/m | 66 |  |  |
| 15. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Stadiona ielā 8

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Asfaltbetona zāģēšana | m | 42 |  |  |
| 3. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs. | m2 | 21 |  |  |
| 4. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 35 |  |  |
| 5. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2 m | m | 17 |  |  |
| 6. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1000, h= 1.9 m : aku grods KC-10-9 (2 gab.), akas pamatne KCD10, aas pārsegums KCP 1-10-2 (a gab.), lūka (ceļa peldošas montāža) OKP 630 D400, blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Betonēšanas darbi C30/37 | m3 | 2 |  |  |
| 9. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem | gab. | 2 |  |  |
| 10. | Šķērsojumi | gab. | 5 |  |  |
| 11. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 34 |  |  |
| 12. | Salizturīgās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 22 |  |  |
| 13. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/56, h=20cm | m2 | 22 |  |  |
| 14. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, h=15cm | m2 | 22 |  |  |
| 15. | Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, ACbase 16, h = 6 cm (70/100) | m2 | 22 |  |  |
| 16. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 11, h = 4 cm (70/100) | m2 | 22 |  |  |
| 17. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 4 |  |  |
| 18. | Avārijas lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu Daugavpils pilsēta, Dobeles ielā, aizsērējums 50 %: 2 skalošanas cikli: Ø-400 | t/m | 30 |  |  |
| 19. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Teātra un Lāčpleša ielu krustojums

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Asfaltbetona zāģēšana | m | 22 |  |  |
| 3. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs. | m2 | 11 |  |  |
| 4. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 17 |  |  |
| 5. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2 m | m | 9 |  |  |
| 6. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Betonēšanas darbi C30/37 | m3 | 1 |  |  |
| 8. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem | gab. | 2 |  |  |
| 9. | Šķērsojumi | gab. | 6 |  |  |
| 10. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 16 |  |  |
| 11. | Salizturīgās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 10 |  |  |
| 12. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/56, h=20cm | m2 | 10 |  |  |
| 13. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, h=15cm | m2 | 10 |  |  |
| 14. | Karstā asfalta apkaškārtas būvniecība, ACbase 16, h = 6 cm (70/100) | m2 | 10 |  |  |
| 15. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 11, h = 4 cm (70/100) | m2 | 10 |  |  |
| 16. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 5 |  |  |
| 17. | Avārijas lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu Daugavpils pilsēta, Dobeles ielā, aizsērējums 50 %: 2 skalošanas cikli: Ø-400 | t/m | 40 |  |  |
| 18. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Aveņu  ielā 23

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Asfaltbetona zāģēšana | m | 10 |  |  |
| 3. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs. | m2 | 5 |  |  |
| 4. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 16 |  |  |
| 5. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2 m | m | 12 |  |  |
| 6. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 2 |  |  |
| 7. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Šķērsojumi | gab. | 4 |  |  |
| 9. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 14 |  |  |
| 10. | Salizturīgās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 13 |  |  |
| 11. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/56, h=20cm | m2 | 5 |  |  |
| 12. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, h=15cm | m2 | 5 |  |  |
| 13. | Karstā asfalta apkaškārtas būvniecība, ACbase 16, h = 6 cm (70/100) | m2 | 5 |  |  |
| 14. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 11, h = 4 cm (70/100) | m2 | 5 |  |  |
| 15. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 1 |  |  |
| 16. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |

Tirgoņu ielā 80

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 7 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 2 m | m | 5 |  |  |
| 4. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 2 |  |  |
| 5. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1000, h= 1.9 m : aku grods KC-10-9 (2 gab.), akas pamatne KCD10, aas pārsegums KCP 1-10-2 (a gab.), lūka (ceļa peldošas montāža) OKP 630 D400, blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Šķērsojumi | gab. | 2 |  |  |
| 8. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 6 |  |  |
| 9. | Salizturīgās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 6 |  |  |
| 10. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/56, h=20cm | m2 | 6 |  |  |
| 11. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 1 |  |  |
| 12. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

4.Īpašie noteikumi:

4.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam;

4.2.Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2015” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

4.3. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar  (atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

PIEZĪME: Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

4.6. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

5. Darbu izpildes termiņš: līdz 2017.gada 30. jūnijam.

6. Garantijas laiks: 3 gadi.

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2017.gada 10.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2017. gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2017/51N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

„LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2017. gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2017/51N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2017. gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2017/51N

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |