# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2017.gada 22.maijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2017.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2017/55N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 65476325 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir mazāka par 14000.00 bez PVN

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: Montāžas darbi no 2017.gada 04.jūnija līdz 2017.gada 11. jūnijam saskaņā ar programmu; Demontāžas darbi līdz 2017.gada 16. jūnijam

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums un izmaksu Tāme  (Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas.

  - Apliecinājums vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

  - Informācija par pretendenta galveno personālu (darbu vadītāja, utt.), kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti elektroietaišu būvdarbu vadīšanā. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.) | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.). Sk. 5.pielikumu.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Gadījumā ja Pretendents neatbilst kādam no uzaicinājuma 6.punktā norādītajam, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendenta norādīto e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 24.maijam plkst.15.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2017.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2017/55N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra

Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2017.gada Daugavpils pilsētas svētkiem

- Uzdevums

### Nodrošināt Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra, Vienības laukuma un  pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbu izpildi 2017.gada Daugavpils pilsētas svētkiem saskaņā ar programmu (pielikumā).

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |
| 1 | Pieslēguma ierīkošana | kompl | 87,0 |  |
| 2 | Vada 120mm2 Cu montāža/demontāža (skatuves) | m | 500,0 |  |
| 3 | Vada gala apdare 120mm2 | gab | 10,0 |  |
| 4 | Vadu, kabeļdzīslu pieslēgšana 120mm2 Cu | gab | 10,0 |  |
| 5 | Kabeļa līdz NYY 5*16 montāža/demontāža (skatuves) | m | 600,0 |  |
| 6 | Kabeļa līdz NYY 5*10 montāža (atrakcijas, kafejnīcas, tirdzniecība) | m | 2430,0 |  |
| 7 | Vadu, kabeļdzīslu pieslēgšana līdz 16mm2 | gab | 190,0 |  |
| 8 | Automātslēdža 3P līdz 63A montāža | gab | 8,0 |  |
| 9 | Automātslēdža 1P līdz 32A montāža | gab | 20,0 |  |
| 10 | Drošinātāja montāža | gab | 24,0 |  |
| 11 | Sadales (ar rozetēm) montāža/demontāža (tirdzniecība un izglītības pilsētiņa) | gab | 37,0 |  |
| 12 | Saspraudnis 5P 25/63A IP-65 montāža | kompl | 56,0 |  |
| 13 | Autotornis līdz 17m | m/st | 32,0 |  |
| 14 | Pagarinātāja 50m (ārējais) 3*2.5 pieslēgšana | kompl | 7,0 |  |
| 15 | Apgaismojuma balstu atslēgšana un pieslēgšana | kompl | 30,0 |  |
| 16 | Apgaismojuma sadales pārkomutācija | kompl | 2,0 |  |
| 17 | Dežūrbrigāde 04.06.2017.g.-11.06.2017.g. | dežur/st | 64,0 |  |
| 18 | Apgaismojuma balstu demontāža/montāža | kompl | 6,0 |  |
| 19 | Palīgdarbi | kompl | 1,0 |  |
|  | Materiāli |  |  |  |
| 20 | Kabelis NYY 5*10 | m | 430 |  |
| 21 | Aprīkota k-du sadalne 2x40z0V 32A; 3xSchuko 230V (ar vietu automatslēdža uzstādīšanai) | Gab | 5 |  |
| 22 | Kontaktdakša 5P 32A IP65 | gab | 30 |  |
| 23 | Pagarinātāja 4x230 25m | kompl | 3 |  |
| 24 | Automātslēdzis 1/C/16 | gab | 20 |  |
| 25 | Automātslēdzis 3/C/16 | gab | 8 |  |
| 26 | Kabeļa aizsardzība (pa zemi) noma | m | 70,0 |  |
| 27 | Palīgmateriāli | kompl | 1,0 |  |

- Darbu izpildes termiņš:

Montāžas darbi saskaņā ar programmu:

līdz 04.06.2017.g. – Vecajā Forštadtē;

līdz 05.06.2017.g. – Grīvā;

līdz 06.06.2017.g. – Jaunajā Forštadtē;

līdz 07.06.2017.g. – Ruģeļos;

līdz 08.06.2017.g. – Ķīmiķu ciematā;

līdz 08.06.2017.g. līdz 11.06.2017.g. – Pilsētas centrā (sk. programmu)

No 2017.gada 04.jūnija līdz 2017.gada 11. jūnijam, ka arī koncertu laikā mikrorajonos  nodrošināt  dežurbrigādi;

Demontāžas darbi līdz 2017.gada 16. jūnijam.

- Īpašie noteikumi

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus un pieredze šajā jomā ;

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Materiāli (esošie) atrodas SIA “Labiekārtošana-D” noliktavā.

Pēc darbu pabeigšanas materiālus nodot SIA “Labiekārtošana-D” noliktavā.

|  | 4. jūnijs, svētdiena Pie Forštadtes kultūras nama, (Vidzemes ielā 41) | FORŠTADTES SVĒTKI „Ģimenes diena Forštadtē” 32A, 3F |
| --- | --- | --- |
|  | 5. jūnijs, pirmdiena GRĪVĀ, (pie kafejnīcas „Roze”, Dostojevska ielā | SVĒTKU DIENA MIKRORAJONĀ 32A, 3F |
|  | 6. jūnijs, otrdiena JAUNAJĀ FORŠTADTĒ, (pie16.vsk., Aveņu ielā 40) | SVĒTKU DIENA MIKRORAJONĀ 32A, 3F |
|  | 7. jūnijs, trešdiena RUĢEĻOS | SVĒTKU DIENA MIKRORAJONĀ 32A, 3F |
|  | 8. jūnijs, ceturtdiena ĶĪMIJAS MIKRORAJONĀ (pie Kultūras pils Smilšu ielā 92) | SVĒTKU DIENA MIKRORAJONĀ 32A, 3F |
|  | 9. jūnijs, PIEKTDIENA |  |
|  | LAUKUMS, Neredzīgo biedrības ciematā, Čiekuru ielā 4 | SVĒTKU DIENA MIKRORAJONĀ, 32A, 3F |
|  | SKATUVE Vienības laukumā | No 7.jūnija plkst. 09.00 līdz 12.jūnija plkst.10.00 – 350 kW No 06.06.2017 9.00 – 7.06.2017 9.00 jānodrošina pagaidu pieslēgums 32A 3F 20kW |
|  | SKATUVE Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā | 08.06.2017 10.00 – 11.06.2017 10.00 Muzeja pagalms - 3F 63A |
|  | Ielu tirdzniecība Rīgas ielā, Dubrovina parkā, Vienības ielā | 3F,16A 20 pieslēgumi, 1F 16A 50 pieslēgumi 200 kW |
|  | 10.jūnijs, SESTDIENA | DAUGAVPILS DIENA |
|  | SKATUVE Vienības laukumā | No 7.jūnija plkst. 09.00 līdz 12.jūnija plkst.10.00 – 350 kW No 06.06.2017 9.00 – 7.06.2017 9.00 jānodrošina pagaidu pieslēgums 32A 3F 20kW |
|  | DAUGAVMALĀ |  |
|  | 23.00 | Svētku salūts Daugavmalā, 32A, 3F |
|  | SKATUVE muzeja pagalmā | 08.06.2017 10.00 – 11.06.2017 10.00 Muzeja pagalms - 3F 63A |
|  | SKATUVE Dubrovina parkā | 32A, 3F |
|  | SKATUVE A.Pumpura skvērā | ĢIMENES PARKS 09.06.2017 15.00 - 11.06.2017 21.00 A.Pumpura parkā pie strūklakas „Ģimenes parks” – 3F 32A Svētku koncerti, āra kafejnīcas, piepūšamās atrakcijas, izklaide bērniem...100A, 3F, 9 pieslēgumi |
|  | Daugavpils Universitātes skvērā (Vienības 13) | Sporta deju svētki, 32A, 3F |
|  | SKATUVE Rīgas ielas skulptūrdārzā | Deju skatuve 32A, 3F |
|  | Rīgas ielā un Rīgas ielas skulptūrdārzā | Rīgas ielā Izglītības pilsētiņa, |
|  | SKATUVE Rīgas un Viestura ielu krustojumā | 09.06.2017 15.00 - 10.06.2017 24.00 Rīgas Viestura krustojums - 3F 63A |
|  | Ielu tirdzniecība Rīgas ielā, Dubrovina parkā, Vienības ielā | 3F,16A 20 pieslēgumi, 1F 16A 50 pieslēgumi 200kW |
|  | 11. jūnijs, SVĒTDIENA | SPORTA UN MŪZIKAS DIENA |
|  | SKATUVE Vienības laukumā | No 7.jūnija plkst. 09.00 līdz 12.jūnija plkst.10.00 – 350 kW No 06.06.2017 9.00 – 7.06.2017 9.00 jānodrošina pagaidu pieslēgums 32A 3F 20kW |
|  | SKATUVE A.Pumpura skvērā | ĢIMENES PARKS 09.06.2017 15.00 - 11.06.2017 21.00 A.Pumpura parkā pie strūklakas „Ģimenes parks” – 3F 32A Svētku koncerti, āra kafejnīcas, piepūšamās atrakcijas, izklaide bērniem...100A, 3F, 9 pieslēgumi |
|  | Rīgas ielā pie t/c SOLO | SPORTS, SPORTS, SPORTS, pagarinātāji |
|  | SKATUVE Rīgas ielas skulptūrdārzā | Laiks dejot! 32A, 3F |
|  | Ielu tirdzniecība Rīgas ielā, Dubrovina parkā, Vienības ielā | 3F,16A 20 pieslēgumi, 1F 16A 50 pieslēgumi 200 kW |

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2017.gada 22.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2017.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2017/55N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

„Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2017.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2017/55N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2017.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2017/55N

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |