# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2017.gada 16.augustā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Ietvju mākslīgā seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā, Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/70N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Rasma Bleidele |
| Tālruņa Nr. | 65476316 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir mazāka par 12000.00 bez PVN

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 29.septembrim.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums un izmaksu Tāme (Piedāvājuma tāmēm jāatbilst noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5, 6. Un 7.pielikumiem).

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas.

  - Apliecinājums vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

  - Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi.

Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2011. – 2016.gadā ieskaitot 2017.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Informācija par pretendenta galveno personālu (darbu vadītāja, darba aizsardzības speciālista utt.), kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti ceļu būvdarbu vadīšanā. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu darbu vadīšanā.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.) | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.) Sk. 5.pielikumu.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Gadījumā ja Pretendents neatbilst kādam no uzaicinājuma 6.punktā norādītajam, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendenta norādīto e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 18.augustam plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Ietvju mākslīgā seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā, Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/70N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ietvju mākslīgā seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā, Daugavpilī

# Uzdevums: veikt Ietvju mākslīgā seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā, Daugavpilī.

- Izvietojuma shēma:

3. Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Vecā bruģa demontāža (saglabājot otrreizējai lietošanai) | m2 | 500 |
| 2. | Salturīgās kārtas no drenējošās smilts ieklāšana un blīvēšana, h=30cm | m3 | 150 |
| 3. | Nesaistītu minerālmateriāla pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, , h=15 cm | m2 | 500 |
| 4. | Betona apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | m | 14 |
| 5. | Cementa-smilts izlīdzinošās kārtas izbūve, h=3-5cm | m2 | 500 |
| 6. | Mākslīgā bruģakmens seguma izbūve h=6 cm, izmantojot esošo bruģi | m2 | 350 |
| 7. | Mākslīgā bruģakmens seguma izbūve h=6 cm, pelēks | m2 | 150 |
| 8. | Mākslīgā (taktils) bruģakmens seguma izbūve h=6 cm, (Reljefa dzeltens) | m2 | 2 |
| 9. | Komunikācijas aku vāku augstumu regulēšana | gab. | 4 |
| 10. | Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø560 un lūkas restes montāža, ieskaitot materiālus un rakšanas darbus. | gab. | 2 |
| 11. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules 200 izbūve/montāža, ieskaitot materiālus un rakšanas darbus. | m | 20 |

4.Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam, 6.pielikumam un 7.pielikumam;

4.2.  Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017” un „Vispārīgie būvnoteikumi” un „Būvniecības likums”.

4.3. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013. gada 10. oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

5. Darbu izpildes termiņš: līdz 2017. gada 29.septembrim.

6. Garantijas laiks: 3 gadi.

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2017.gada 16.augusta uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Ietvju mākslīgā seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā, Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/70N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

„Ietvju mākslīgā seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā, Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/70N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

Ietvju mākslīgā seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā, Daugavpilī, ID Nr.DPPI KSP 2017/70N

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |