Uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 11.panta sesto daļu, paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojuma līgumiem. Uzaicinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2017.gada 24.novembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Skaņas aprīkojuma komponentu piegāde āra slidotavas darbības nodrošināšanai”, ID Nr.DPPI KSP 2017/96N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Teodors Binders |
| Tālruņa Nr. | 65476320(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz 10 000 bez PVN

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 07.decembrim

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

  - Preces ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopija, par to, ka uzaicinājuma procedūras  dalībniekam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.

  - Materiāli, kas raksturo piedāvājumu- preces apraksti, bukleti, fotogrāfijas vai citi vizuālie materiāli, kas atspoguļo tehniskās īpašības, ārējo un iekšējo izskatu.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 27.novembrim plkst.15.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Skaņas aprīkojuma komponentu piegāde āra slidotavas darbības nodrošināšanai”, ID Nr.DPPI KSP 2017/96N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2017.gada 24.novembra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Skaņas aprīkojuma komponentu piegāde āra slidotavas darbības nodrošināšanai”, ID Nr.DPPI KSP 2017/96N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

Skaņas aprīkojuma komponentu piegāde āra slidotavas darbības nodrošināšanai”, ID Nr.DPPI KSP 2017/96N

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasīva zemo frekvenču skaļruņu sistēma JBL Control SB2210 vai analogs (divi 250 mm zemo frekvenču skaļruņi; atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi ne šaurāks par no 38 Hz līdz 500 Hz; atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi ne šaurāks par no 48 Hz līdz 95 Hz; maksimālais skaņas spiediens ne mazāks par 122 dB; maksimālā jauda ne mazāka par 500 W 2h režīmā; 400 W 100 h režīmā (rozā troksnis); nominālā jutība ne mazāka par 95 dB; nominālā pretestība 8 Ω; minimālā pretestība ne lielāka par 7,2 Ω pie 160 Hz; izmēri 355 x 590 x 570 mm; svars 23,31 kg) | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Pasīva skaļruņu sistēma JBL Control 31 vai analogs (viens 200 mm zemo frekvenču skaļrunis; viens 25 mm augsto frekvenču skaļrunis; atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi ne šaurāks par no 33 Hz līdz 19 kHz; atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi ne šaurāks par no 42 Hz līdz 14 kHz; maksimālais skaņas spiediens ne mazāks par vidēji 116 dB, maksimāli 123 dB; maksimālā jauda ne mazāka par 250 W 2h režīmā; 200 W 100 h režīmā (rozā troksnis); nominālā jutība ne mazāka par 92 dB; pārklājuma leņķi ne šaurāki par 110°; virziendarbības faktors 5,7 (no 500 Hz līdz 10 kHz); virziendarbības indekss 7,3 dB (no 500 Hz līdz 10 kHz); nominālā pretestība 8 Ω; transformatora tinumi 70V: 150 W; 75 W; 38 W; 19W; 100V: 150W; 75W; 38W; izmēri 599 x 372 x 345 mm; svars 18,8 kg) | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Skaņas jaudas pastiprinātājs Crown XLS 2000 vai analogs (vismaz divu kanālu skaņas jaudas pastiprinātājs ar ciparu signālu procesoru; montējams 19” standarta statnē; maksimālā jauda ne mazāka par 1050 W katram kanālam stereo slēgumā pie 2 Ω pretestības; ne mazāka par 650 W katram kanālam stereo slēgumā pie 4 Ω pretestības; ne mazāka par 375 W katram kanālam stereo slēgumā pie 8 Ω pretestības; ne mazāka par 1300 W tilta slēgumā pie 8 Ω pretestības; ne mazāka par 2100 W tilta slēgumā pie 4 Ω pretestības; jutība ne mazāka par 1.4 V; pastiprināmo frekvenču diapazons pie 1W ar -1 dB pielaidi ne šaurāks par no ne augstāk par 20 Hz līdz ne zemāk par 20 kHz; signāla trokšņu attiecība pēc A mērījuma pie pilnas jaudas ar 8 Ω slodzi ne mazāka par 103 dBr; kopējie harmoniskie kropļojumi ne lielāki par 0.5%; intermodulācijas kropļojumi (60 Hz un 7 kHz attiecībā 4:1 no pilnas izejas jaudas līdz -30 dB) ne lielāki par 0.3 %; slāpēšanas faktors pie 8 Ω no 10 Hz līdz 400 Hz mazāks par 200; kanālu interferences noturība lielāka par 85 dB pie 1 kHz, lielāka par 55 dB pie 20 kHz; par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem informējošas gaismas diodes; skaņas jaudas pastiprinātājam jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pārkaršanu; skaņas jaudas pastiprinātājam jābūt aprīkotam ar aktīvu ventilācijas sistēmu; skaņas jaudas pastiprinātājam jābūt aprīkotam ar pieslēgumu saderīgai skaņas sistēmas pārraudzības ierīcei; maksimālie izmēri 90 x 483 x 272 mm; maksimālais svars 5 kg) | kompl. | 1 |  |  |
| 4. | CD/USB/SD atskaņotājs Tascam CD-200SB vai analogs (pilnībā atbilst 19” statņu standarta parametriem; aizņem ne vairāk par 2 19” statņu standarta vietām; elektriski atverama un aizverama CD ievietošana; USB A standarta ligzda un SD atmiņas karšu ligzda ierīces fasādē; TRS standarta ligzda un skaļuma potenciometrs austiņu pieslēgšanai ierīces fasādē; vizuāli akcentētas galvenās vadības pogas; skaidri salasāms displejs; balansētas analogas skaņas izejas realizētas ar XLRM standarta ligzdām ar nominālo izejas līmeni +4dBu; barošanas bloks atrodas CD atskaņotājā; ierīcei jāatskaņo Red Book standarta CD-R un arī CR-RW kompaktdiski; ierīcei jāatskaņo mp3, mp2, wav, wma, aac formāta faili gan no CD, gan no USB zibatmiņām un SD/SDHC atmiņas kartēm; Ierīcei jākonvertē CD uz wav un mp3 formātiem; nebalansētas analogas skaņas līnijas izejas realizētas ar RCA standarta ligzdām; nebalansēta ciparu skaņas līnijas izeja realizēta ar RCA standarta ligzdu; ciparu skaņas līnijas izeja realizētas ar Toslink standarta ligzdu; jābūt iespējai piesaistīt USB / SD datu nesēja failus pie numerācijas pogām; tempa / laika mainīšana ±12% ietvaros; atskaņojamo frekvenču diapazons ne šaurāks par no 20 Hz līdz 20 kHz ar pielaidi ±1,5 dB; kopējie harmoniskie kropļojumi ne lielāki par 0,01%; svars ne lielāks par 4,7 kg) | kompl. | 1 |  |  |
| 5. | Transporta konteiners SKB 1SKB-R4U vai analogs (plastmasas 4U izmēra transporta konteiners; ne mazāk par 2 sānos iestrādātiem rokturiem; ne mazāk par 2 noņemamiem vākiem; jābūt iestrādātām aparatūras montēšanas sliedēm; ārējie izmēri 61 x 57 x 25 cm; svars ne lielāks par 6,6 kg) | kompl. | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

Skaņas aprīkojuma komponentu piegāde āra slidotavas darbības nodrošināšanai”, ID Nr.DPPI KSP 2017/96N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.