SASKAŅOTS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

policijas priekšnieks

___________________ V.Gudakovskis

# Daugavpilī, 2016.gada 22.decembrī

# ZIŅOJUMS

# Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# “Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija |
| --- | --- |
| Adrese | Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90002067001 |
| Kontaktpersona | Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Apgādes nodaļas priekšnieks Stefans Kotovičs, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv |
| Faksa nr. | 654 21500 |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena | No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00 |

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 21.11.2016.

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā.

- Līguma izpildes termiņš: no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

- Veicamā darba apraksts: 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).

- Paredzamā kopējā līgumcena: līdz  3950 Euro bez PVN;

- Kritērijs,pēc kura tiks izvēlēts pakalpojuma sniedzējs: vislētākais piedāvājums.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši 2.pielikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 23.decembrim plkst.13.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 vai elektroniski uz   e-pastu: police@daugavpils.lv.

- Citi nosacījumi: Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Pielikumā: - Tehniskā specifikācija;

- Pretendenta piedāvājums.

Ziņojums sagatavots 22.12.2016.

Komisijas priekšsēdētājs:	  ________ S.Kotovičs

Komisijas locekļi:	________ J.Dvoreckis

________ J.Maizīte

________ A.Bivka

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā”

- Apkalpojamo iekārtu specifikācija:

| Nr. | Nosaukums |
| --- | --- |
|  | Komutācijas mezgli |
| 1 | Komutators 8 porti, 10/100/1000BaseT, PoE |
| 2 | Apsardzes signalizācija: Kontrolpanelis, apsardzes devējs, siltuma ugunsgrēka signalizācijas devējs, apsardzes signālu raidītājs uz apsardzes pulti. |
| 3 | Nepārtrauktās barošanas bloks 500VA |
| 4 | Automātslēdzis |
| 5 | Transformators400/230V 400VA |
|  | IP videokameras |
| 6 | IP videokamera |
| 7 | Objektīvs 5,0-50,0mm |
| 8 | Kameras ielas apvalks, tehnopolimērs (speciāla plastmasa), nedegošs, atveras uz sāniem, IP-66, ar kabeļa izvadu caur kronšteinu |
| 9 | Automātslēdzis |
| 10 | Pārsprieguma aizsrdzība C klase |
|  | Vadāmas IP videokameras |
| 11 | Vadāma IP videokamera |
| 12 | Automātslēdzis |
| 13 | Pārsprieguma aizsrdzība C klase |
|  | BNC videokameras ar IP dekoderiem |
| 14 | Videokamera diena/nakts, 1/3" 600TVL, 0.12/0,0002Lux, CS/C, BLC, AGC, ELC, XDR, DNR, DIS, WDR, AC 230V |
| 15 | Objektīvs 5,0-50,0mm |
| 16 | Kameras ielas apvalks, tehnopolimērs (speciāla plastmasa), nedegošs, atveras uz sāniem, IP-66, ar kabeļa izvadu caur kronšteinu |
| 17 | IP dekoders izķirtspēja 720х576, pārraides ātrums 25 к/sek |
|  | IR prožektori |
| 18 | IR prožektors, 80m |
| 19 | Barošanas bloks 12V |
|  | Videokameras automašīnu numuru noteikšanai |
| 20 | Fiksēta "ANPR" videokamera (automašīnu numuru noteikšanai) |
| 21 | Videokameras objektīvs 5Mp |
| 22 | Videokameras apvalks |
| 23 | "ANPR" kontrolieris |
|  | Video serveri |
| 24 | Serveris DH-4/8/16 channel 2U Network Video Recorder |
| 25 | Serveris videoattēlu fiksētu "ANPR" videokameru apstrādei un videoattēlu ierakstīšanai |
| 26 | Serveris videoattēlu "PTZ Int." videokameru apstrādei, vādībai un videoattēlu ierakstīšanai |
| 27 | Servera papildus cietie diski, 2Tb |
| 28 | Servera papildus cietie diski, 4Tb |
| 29 | Apsardzes signalizācija: Kontrolpanelis, apsardzes devējs, siltuma ugunsgrēka signalizācijas devējs, apsardzes signālu raidītājs uz apsardzes pulti. |
|  | Operatora dators |
| 30 | Dators attālinātai piekļuvei serveriem: DH-Standalone Full-HD Network; Video Decoder-NVS404DH |
| 31 | Serveris skatīšanai "PTZ int." videokameru videoattēlu reālajā laikā |
| 32 | Programmnodrošinājums "ANPR" un "PTZ int." videokamerām |
| 33 | Monitors LCD 27" |
|  | Cita datortehnika |
| 34 | Vadības klaviatūra NKB |
| 35 | Dators |
| 36 | Ārējais cietais disks 6Tb, RJ45,USB |
| 37 | Nepārtrauktās barošanas bloks 20000VA |

- Kopējais apkalpojamo mezglu skaits: 48

- Videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglamenta darbu saraksts:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
|  | Programmnodrošinājums |  |
| 1. | Videoserveru, videokameru, tīkla maršrutētāju programmnodrošinājumu iestatījumu pārbaude un ieregulēšana | Reizi ceturksnī |
| 2. | Videoservera programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
| 3. | Videokameru programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
| 4. | Tīkla maršrutētāju jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
| 5. | Ik ceturkšņa veikto darbu pieņemšanas nodošanas aktā ir jānorāda: attiecīgā apkopes periodā punktos 2., 3., 4. un 5. programmnodrošinājumu publicētās versijas punktos 2., 3., 4. un 5. programmnodrošinājumu uzstādītās versijas. | Reizi ceturksnī |
|  | Mezglu stāvoklis |  |
| 6. | Iekārtojumu mezglu stāvokļa pārbaude (kabeļu pieslēguma un konvektoru pārbaude; tālvadības līniju iestatījumu pārbaude) | Reizi ceturksnī |

- Pēc Pasūtītāja pieprasījuma veicamo darbu saraksts un apraksts:

Zemāk tabulā norādītos darbus Pretendents apņemas izpildīt:

2 stundu laikā – darba dienas laikā;

4 stundu laikā – pārējā laikā,

no brīža, kad ir saņemts rakstisks pieprasījums.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
|  | Programmnodrošinājums |  |
| 1. | Programmnodrošinājuma pielāgošana Pasūtītāja specifiskām prasībām. | Pēc pieprasījuma |
|  | Mezglu stāvoklis |  |
| 2. | Iekārtojumu mezglu stāvokļa pārbaude (kabeļu pieslēguma un konvektoru pārbaude; tālvadības līniju iestatījumu pārbaude) | Pēc pieprasījuma |
|  | Videonovērošanas sistēmu tehniskās apkopes darbi: Mezglu stāvoklis, Videokameru stāvoklis Sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana (pēc nepieciešamības); videokameru aizsargapvalku, redzes stikla tīrīšana, videokameru objektīvu regulēšana; Objektīva fokusa attāluma ieregulēšana (pēc nepieciešamības); videokameru pozīciju regulēšana (pēc nepieciešamības); kabeļu pieslēguma un savienojumu pārbaude; bojāto savienojuma kontaktu nomaiņa; sistēmas iekārtu regulēšana un konfigurēšana (pēc nepieciešamības); Infrasarkanā prožektora pozīcijas ieregulēšana (Pēc Pasūtītāja pieprasījuma); Bojāto sistēmas elementu noteikšana (pēc nepieciešamības); UPS akumulatora nomaiņa (mezglos); Mezglu apsardzes sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana; Grozāmās videonovērošanas kameras barošanas blokas nomaiņa (AC Barošanas bloks 24 volti 3 amperi (AC adapteris)); Stacionārās videonovērošanas kameras barošanas blokas nomaiņa (DC Barošanas bloks 12 volti 5 amperi (AC/DC adapteris)); Vadības klaviatūras NKB regulēšana un konfigurēšana, sīkais remonts (tikai darbs); IP Dekodera, regulēšana un konfigurēšana, sīkais remonts (tikai darbs); Tīkla kabeļa nomaiņa/uzstādīšana; HDMI kabeļa nomaiņa/uzstādīšana; atzinuma par sistēmas tehnisko stāvokli sagatavošana, norādot remontam nepieciešamās izmaksas; Kameru demontāža un uzstādīšana, kad notiek fasādes remontdarbi; Iekārtu tīrīšana no putekļiem (DVR, NVR, Monitors, nepārtrauktās barošanas bloks). | Pēc pieprasījuma |
|  | Videoinformācijas ieraksta iekārtām (Videoserverim, Network video dekoderim) : sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana (Reizi ceturksnī); videoinformācijas ieraksta iekārtas barošanas bloka nomaiņa; videoinformācijas ieraksta iekārtas cietā diska nomaiņa vai papildus uzstādīšana; videoinformācijas ieraksta iekārtas programmatūras atjaunošana; videoinformācijas ieraksta iekārtas programmnodrošinājumu iestatījumu pārbaude un ieregulēšana; videoinformācijas ieraksta iekārtas programmatūras modernizācija; videoinformācijas ieraksta iekārtas nomaiņa (gadījumā, ja remonts ir nelietderīgs); | Pēc pieprasījuma |
|  | Numuru nolasīšanas sistēmas tehniskās apkopes darbi: sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana (Reizi ceturksnī); datu bāzes darbības pārbaude, noregulēšana, testēšana saskaņā ar kritērijiem, kas dotas tabulā Nr.1; videokameru aizsargapvalku, redzes stikla tīrīšana; videokameru objektīvu regulēšana (pēc nepieciešamības); videokameru pozīciju regulēšana (pēc nepieciešamības); kabeļu pieslēguma un savienojumu pārbaude; bojāto savienojuma kontaktu nomaiņa; sistēmas iekārtu regulēšana un konfigurēšana (pēc nepieciešamības); bojāto sistēmas elementu noteikšana; atzinuma par sistēmas tehnisko stāvokli sagatavošana, norādot remontam nepieciešamās izmaksas; Macroscop, DSS serveru noskaņošana un apkalpošana; | Pēc pieprasījuma |
|  | Konsultācijas |  |
| 3. | Atkārtota apmācība darbam ar sistēmas programmnodrošinājumu | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 4. | Konsultācijas par sistēmas darbību un tās iespējām | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 5. | Macroscop, DSS Sistēmas konfigurēšana | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 6. | Iekārtu bojājumu novēršana | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |

- Pēc Pasūtītāja pieprasījuma veicamie darbi neietekmē reglamenta darbu izpildes grafiku un biežumu.

- Pretendentam ir jābūt tiesīgam nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu, kā arī sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem (Pirmās kategorijas speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai).

- Reglamenta darbu 5.punkta izpildes nodrošināšanai, Pretendentam ir jāiesniedz iekārtu ražotāja izsniegts dokuments:

- par Pretendenta partnerattiecībām ar programmnodrošinājuma ražotāju.

- par apmācīta personāla esamību darbam ar programmnodrošinājuma ražotāja produktiem.

- Tabula Nr.1

| Testa Nr. | Datums | Laiks | Kritērija numurs un apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Kopējais automašīnu skaits | Precīzi atpazītu numuru skaits | Ar kļūdu atpazītu numuru skaits | Izlaisti numuri | Netīri, faktiski neatpazīstami numuri (izslēgti no vērtēšanas) |
| Videokamera Nr.___ tips ______ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| %: |  |  |  |  |  |

2.pielikums

PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā” norādīto pakalpojumu par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātā pakalpojuma nosaukums | Cena par pakalpojumu par visiem tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem Euro bez PVN (gadā) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |