Jauna redakcija

Apvienotais

DARBA UZDEVUMS

Būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbu izpildei

Tehnoloģiskās kartes izstrādei un būvdarbu veikšanai Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra „Jaunība” ēkā.

Objekta nosaukums: Starpstāvu pārseguma apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra „Jaunība” ēkā

Objekta adrese: Tautas ielā 7, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 004 8505 001

Būves lietošanas veids: 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

Inženierbūves grupa: III

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1976.

Tehnisko dokumentāciju (tehnoloģisko karti) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi, LBN 208-15 “Publiskas ēkas un būves”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātām tehnoloģiskajā shēmā risinājumiem, Pretendents sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par telpu grupas atjaunošanas būvdarbu izpildi. Izpildītājs veiks paskaidrojuma raksta saskaņošanu ar pasūtītāju; ēkas izmantotāju; citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības.

Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt:

Tehnoloģiskās kartes izstrādi, pagrabstāva telpas Nr.3 (elektrosadales telpa) griestu pārseguma apdares atjaunošanai. Nepieciešamības gadījumā veikt konstrukciju aprēķinus un citus pasākumus pārseguma noturības nodrošināšanai. Darba organizēšanas projektā paredzēt pagaidu stiprinājumu uzstādīšanu, apdares atjaunošanas darbu veikšanas laikā.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Tehnoloģiskā karte pārseguma apdares atjaunošanai;

- Būvizmaksu tāme - pielikums būvdarbu līgumam;

- Darbu organizēšanas projekts.

Pirms būvdarbu uzsākšanas tehniskā dokumentācija jāizsniedz pasūtītājam.

Piezīmes:

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma, Pretendentam jāsniedz informācija par pārbūves darbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ēkas lietotājam piederošo iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā, nepieciešamības gadījumā tos nosedzot ar aizsargplēvi, veicot citus pasākumus pēc nepieciešamības.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)