# Dators (skaits 61 gab) 1.variants

| Minimālās prasības |
| --- |
| Procesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test CPU Mark | Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 4800 |
| RAM | vismaz 4GB, DDR3, 1600MHz |
| DIMM slots | vismaz 4 gab., atbalsta vismaz 32GB, DDR3, 1600MHz |
| HDD/SSD | vismaz 320GB HDD SATA III, vismaz 7200rpm |
| Disku kontrolieris | vismaz SATA III, vismaz četri SATA konektori |
| Video | integrēts centrālajā procesorā vai pamatplatē |
| Videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark | vismaz 415 |
| Audio | iebūvēta HighDefinition (HD) Audio |
| LAN | 100/1000 Mbits/sec, wakeon LAN |
| Porti USB | USB 2.0 vismaz 4 gab. un USB 3.0 vismaz 4 gab. No visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī |
| Porti paplašināšanai | PCI Express x16 vismaz 2gab. (viens x4), PCI Express x1 vismaz 1 gab. |
| Porti video | vismaz 1 gab. DisplayPort (vai mini DisplyPort) vai HDMI (vai mini HDMI) (var būt realizēts ar pāreju (jāiekļauj komplektā) no cita digitāla porta) |
| Porti citi | Audio in (3.5mm) un out (3.5mm), Ethernet (RJ-45) |
| Barošanas bloks | ar vismaz 80% lietderības koeficientu |
| Barošanas bloks ir iekļauts | 80plus.org (http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx) vismaz BRONZE līmenī (izņemot, ja iekārta tiek aprīkota ar ārējo barošanas bloku) |
| Datora korpusa īpašības | sānu malu biezums (plānākajā vietā) vismaz 0.6 mm (mērījumu veikšanai izmantojot mērinstrumentu ar vismaz ±0,05 mm precizitāti) |
| Drošības prasības | Var atļaut/aizliegt Seriālā, Paralēlā,USB un IEEE-1394a (ja šādi porti ir piegādātā galda datora komplektācijā) portu lietošanu. Jābūt iespējai uzstādīt 2 BIOS paroles – lietotājam un administratoram |
| Sistēmbloka trokšņu līmenis | deklarētais A-svērtais skaņas spiediena līmenis nepārsniedz 33 dB (skat. VV tehnisk.specifikācijā) |
| Komplektācijā iekļauts | Eiropas standartam atbilstošs barošanas vads un kabeļi |
| Savietojamība | Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu |
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | atbilst MK 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” prasībām. Jābūt marķētai ar zīmi CE. RoHS-compliant |
| Barošanas spriegums | 220V, 50 Hz |
| Prasības sistēmbloka konfigurēšanai | Sistēmblokam jābūt pilnībā saliktam, nokonfigurētam, kā arī ar attiecīgu programmatūru. Piedāvātā datortehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |
| Garantija | 2.gadi |

# Monitors (skaits 69gab)

| Nosaukums: | Philips 223V5LSB/00 |
| --- | --- |
| Piegādātāja preces kods: | 223V5LSB/00 |
| Ražotājs: | Philips |
| Ražotāja preces kods: | 223V5LSB/00 |

| Minimālās prasības |
| --- |
| Ražotāja mājas lapa | http://www.philips.lv/c/pc-monitor/lcd-monitors-ar-smartcontrol-lite-223v5lsb_00/prd/;jsessionid=6BAA10C7272A8253DDE407A1448151B6.app121-drp1?t=specifications |
| Monitora īss raksturojums | standarta funkcionalitātes LCD monitori ar LED izgaismojumu un TN matricu |
| Ekrāna izmērs | 21.5" ± 0.5'' |
| Ekrāna proporcijas | 16 pret 9 vai 16 pret 10 |
| Spilgtums | ne mazāk kā 250 cd/m² |
| Izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 |
| Reakcijas laiks | ne vairāk kā 5 ms |
| Savienojumi | vismaz 1 VGA un digitālais ports |
| Ekrāna funkcijas | iespēja regulēt atgāzumu vismaz no 0° līdz 20° |
| Audio | nav pieprasīts |
| Komplektācijā iekļauts | monitora tīkla barošanas bloks, kabeļi un visi tehniskajā specifikācijā norādītie papildus adapteri |
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | atbilst MK 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” prasībām. Jābūt marķētai ar zīmi CE. RoHS-compliant |
| Garantija | 1 gads, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena |
| Garantija servisa apraksts | garantijas laiks 3 vai 5 gadi, piegādājot preci, jāpievieno ražotāja garantijas kods |

# Klaviatūra un Pele (skaits 61 gab)

Pele:

- Pieslēguma veids: USB

- Tehnoloģija: Optiskā

- Kabeļa garums: 1.5m

Klaviatūra:

- Pieslēguma veids: USB

- Klaviatūra:EN/RUS(QWERTY)

- Operētājsistēmas atbalsts: Windows 7/8/10, OS X, Linux

- Kabeļa garums: 1.5m

# Operētājsistēma (skaits 61 gab)

Windows 10 Professional OEM

# Biroja programmatūra (skaits 61 gab)

Microsoft Office Professional 2016 LAT (jābūt iekļautam ProofingToolsfor Office 2016)