apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 
2015.gada 8.oktobra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

__________J.Kornutjaka

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

“DAUGAVPILS PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA”

identifikācijas Nr. DPD 2015/103

Daugavpils, 2015

I. Vispārīgā informācija

- Identifikācijas numurs: DPD 2015/103.

- Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss virs ES sliekšņa (turpmāk – konkurss). Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 65.panta prasībām konkurss paredz Vispārīgās vienošanās slēgšanu ar vienu uzvarētaju. Vispārīgo vienošanos slēgs Daugavpils pilsētas dome.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa (308.kab). |
| Kontaktpersona (juridiskajos jautājumos) | Jurijs Bārtuls |
| Tālruņa Nr. | 654 04329 |
| Faksa Nr. | 65421941 |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@inbox.lv |
| Kontaktpersona (tehniskajos jautājumos) | Tatjana Livčāne, |
| Tālruņa Nr. | 654-764320, mob. 29605563; |
| Faksa Nr. | 654 -76318 |
| e-pasts | tatjana.livcane@daugavpils.lv, |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un Pakalpojumu līgumu slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 28.decembrim, plkst.11.00, Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Latvijā, 308.kabinetā (3.stāvs).

  - Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  - Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.

  - Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 28.decembrī, plkst.11.00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Latvijā, 3.stāvā, 306.kabinetā.

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

  - Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā līgumcena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

- Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids:

  - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 50 000 (piecdesmit tūkstošu euro un 00 centu) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā “Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, DPD 2015/103.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiks atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts mēneša laikā no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas.

  - Piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 6.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz Vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta Vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikuma 6.8.punktā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikuma 6.8.punktā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

- Prasības piedāvājuma noformējumam:

  - Piedāvājums iesniedzams trīs identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

  - Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē, uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, DPD 2015/103

neatvērt līdz 2015.gada 28.decembrim, plkst.11.00.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam (ja tāds ir) un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.

  - Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

  - Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Tehniskā piedāvājuma un darba organizācijas apraksta aizpildīšanas kārtība:

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma prasībām. Tehniskajā piedāvājumā detalizēti un sistēmiski jāapraksta visa Konkursa Nolikuma 3.pielikumā prasītā informācija.

  - Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

- Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši pievienotajai formai (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumu ir jāiesniedz uz Nolikumā norādīto provizorisko darbu apjomu nākamajiem 35 mēnešiem (2016., 2017. un 2018.gads) pēc Pasūtītāja noteiktajiem provizoriskajiem apjomiem. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma summu.

  - Finanšu piedāvājumam pievieno parakstītas tāmes katram gadam atsevišķi, ņemot vērā Pasūtītāja sagatavotās veidnes (pievienotas tehniskajai specifikācijai kā atsevišķs EXCEL dokuments).

  - Pretendents tāmju saraksta pielikumā pievieno izmaksu kalkulācijas (pakalpojumu vienību izcenojumus) katram tehniskajā specifikācijā norādītajam darbu veidam, izņemot atkritumu apsaimniekošanu un publiskos pasākumus.

  - Paredzamie pakalpojuma veidi un provizoriskais darbu apjoms noteikts tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), taču noslēdzot ikgadējos Pakalpojuma līgumus, apjomi un līgumcena var tikt precizēti Vispārīgajā vienošanās noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam katra pakalpojuma vienības izcenojumā (kalkulācijā) ir jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotas vērtības nodokli. Cenās jāiekļauj arī pieskaitāmie izdevumi un pārējās izmaksas, lai nodrošinātu visa darba procesa izpildi.

  - Pakalpojumu vienību izcenojumi tiek fiksēti uz visu Vispārīgās vienošanās izpildes periodu un netiek pārrēķināti.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

  - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - Titullapa;

  - Satura rādītājs (pēc izvēles);

  - parakstīts pieteikums dalībai atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);

  - Nolikuma 23. – 26.punktā noteiktie dokumenti un kvalifikācijas apraksts atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam, norādot visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē (ja tādi ir);

  - parakstīts Tehniskais piedāvājums, kas sastādīts saskaņā ar Nolikuma 8.punktu un 3.pielikumu;

  - parakstīts Finanšu piedāvājums, kas sastādīts saskaņā ar Nolikuma 9.punktu un 4.pielikumu;

  - piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā);

  - izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Publisko iepirkumu likuma 48.pants). Nosacījums nav attiecināms uz ārvalstu pretendentiem;

  - Ārvalstīs reģistrēts pretendents papildus iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas:

    - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

    - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

- Pretendents iesniedz Konkursa piedāvājuma pilnu skenētu versiju PDF formātā, CD kompaktdiskā vai citā vispārpieejamā informācijas nesējā.

- Cita informācija:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”, apakšsadaļā „Konkursi”.

  - Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas Nolikuma 3.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”, apakšsadaļā „Konkursi”, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā.

  - Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par Konkursu.

  - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā.

  - Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 26 dienām no dienas, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

  - Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai piegādājot dokumentu personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta.

  - Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.

  - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod, izņemot Nolikuma 5.5.punktā paredzēto gadījumu.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: „Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana (turpmāk tekstā – Pakalpojums), CPV kods: 90600000-3 (tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi). Līgumu izpildes vieta ir Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija, Latvijas Republika.

- Iepirkums paredz Vispārīgās vienošanās slēgšanu (6.pielikums) ar vienu uzvarētāju.

- Paredzamais Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – 35 (trīsdesmit pieci) mēneši (paredzams, ka Vispārīgā vienošanās stājas spēkā no 2016.gada 01.februāra un darbojas 35 mēnešus, bet ne ilgak kā līdz 2018.gada 31.decembrim).

- Pamatojoties uz Vispārīgo vienošanos, Pretendents iegūst tiesības slēgt Pakalpojumu līgumus par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2016., 2017. un 2018.gadā.

- Vispārīgās vienošanās ietvaros, katru gadu tiks noslēgts atsevišķs Pakalpojumu līgums par ielu ikdienas uzturēšanu.

- Vispārīgo vienošanos ar konkursa uzvarētāju slēgs Daugavpils pilsētas dome, savukārt, Pakalpojumu līgumus par ielu ikdienas uzturēšanu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta pēc pozitīva Daugavpils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas.

- Pakalpojumu līgumi tiks slēgti vadoties no pasūtītāja noteiktā darbu apjoma attiecīgajam gadam, saistībā ar šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldības budžetā, par pamatu ņemot Pretendenta piedāvājumā norādītos pakalpojumu vienību izcenojumus, kas paliek nemainīgi visā līguma darbības laikā.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

- Darba uzdevums un provizoriskie apjomi ir noteiki Tehniskajā specifikācijā un platību tāmēs (2.pielikums).

- Atklāta konkursa uzvarētājam ir paredzēts līguma (saistību) nodrošinājums. Līguma nodrošinājuma apmērs un nosacījumi noteikti Pakalpojuma līguma projektā (7.pielikums).

III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un

iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem. Ar normatīvo aktu var iepazīties http://likumi.lv/doc.php?id=133536.

- Prasības profesionālās darbības veikšanai:

  - Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).

  - Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē.

  - Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas:

    - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

    - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

- Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim:

  - Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums, par pretendenta darbības iepriekšējiem trim gadiem (2012., 2013., 2014.gads) ir vismaz 10 % (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas 3 (triju) gadu periodam bez PVN. Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks nekā trīs gadi, norāda pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam ir jābūt vismaz 10 % (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas bez PVN. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai un jāuzņemas solidāra atbildība;

  - Lai apliecinātu savu atbilstību saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, pretendents iesniedz parakstītu izziņu par savu finanšu apgrozījumu, atbilstoši kvalifikācijas veidnē noteiktajam paraugam (Nolikuma 5.pielikums).

- Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

  - Pretendentam tā darbības iepriekšējo 3 (triju) gadu periodā (2012., 2013., 2014.gadā, kā arī 2015.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz viena līguma izpildē par ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojuma sniegšanu, kas vienlaikus paredzēja vismaz ceļu braucamās daļas un ietvju attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.

  - Pretendentam ir, vai uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi būs pieejama vismaz šāda specializētā tehnika, telpas un materiāli līguma izpildes nodrošināšanai:

| Nr. | Uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi minimāli nepieciešamās specializetās tehnikas, telpu un materiālu nosaukumi un skaits/apjoms |
| --- | --- |
|  | Ceļiem |
| 1. | Pašizgāzējs ar kravas kastes ietilpību līdz 15 m3 (sniega izvešanai) | 2 |
| 2. | Iekrāvējs ar frontālo lāpstu | 1 |
| 3. | Ielu laistīšanas mašīna (pilna masa līdz 12 tonnām) | 1 |
| 4. | Traktors ar lāpstu krustojumu attīrīšanai no sniega | 2 |
| 5. | Transports ar sniega lāpstu un kaisīšanas iekārtu | 4 |
| 6. | Greideris | 1 |
| 7. | Mehanizēta reņu un ceļu tīrīšanas iekārta saslauku savākšanai | 2 |
| 8. | Transports (pielāgots ceļu tīrīšanai ar vakumsuknēšanas metodi) | 1 |
|  | Ietvēm |
| 9. | Ietvju kaisītājs (pilna masa līdz 2.5 tonnām) | 2 |
| 10. | Traktori (pilna maza līdz 2.5 tonnām) ar sniega lāpstu un mehānisko slotu ielu un ietvju tīrīšanai | 10 |
|  | Darbu organizēšanai |
| 11. | Pašizgāzējs ar manipulatoru (atkritumu maisu savākšanai) | 1 |
| 12. | Augsta spiediena mazgāšanas iekārta | 1 |
| 13. | Vieglā automašīna kontroles veikšanai | 1 |
| 14. | Telpa sāls maisījumu glabāšanai ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos | 1 |
| 15. | Sāls | 120 tonnas |
| 16. | Smilts | 35 tonnas |

  - Lai apliecinātu savu atbilstību tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents iesniedz Kvalifikācijas aprakstu (Nolikuma 5.pielikums), ietverot vismaz šādu informāciju:

    - Pretendenta pieredzes aprakstu ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā, norādot pasūtītāju, kontaktpersonu, līguma izpildes teritoriju, līguma izpildes laikposmu, realizēto darbu veidus un to īsu aprakstu;

    - Līguma izpildei pieejamās specializētās tehniskas, telpu un materiālu sarakstu (Nolikuma 5.pielikums). Ja attiecīgā iekārta ir iznomāta vai to plānots iznomāt, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt iekārtu uz līguma izpildes periodu.

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

  - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi.

  - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai sabiedrības līgums, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.

- Komisija noraida pretendenta piedāvājumu:

  - ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

  - pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai, tajā skaitā piedāvājuma nodrošinājumu;

  - pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

  - pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;

  - pretendenta piedāvājums atzīts par nepamatoti lētu.

- Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

IV. Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana

- Iepirkuma komisija izvēlēsies un par uzvarētāju atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu, kurš tiks atzīts par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma un Nolikuma prasībām.

- Iepirkuma komisija:

  - Uzsākot vērtēšanu, veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu esamību attiecībā uz katru no pretendentiem.

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju.

  - Pārbaudīs pretendenta finanšu piedāvājumu un tāmes.

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punkta noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkuma komisija izvērtēs, vai tā pretendenta piedāvājums, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nepamatoti lēts (nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem), ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta.

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

V. Iepirkuma komisijas darbība

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī Nolikuma prasībām.

- Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.

- Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

- Komisijai ir šādas tiesības:

  - pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

  - lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst Nolikuma prasībām;

  - pieņemt lēmumu par konkursa uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

  - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

  - veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

- Komisijai ir šādi pienākumi:

  - izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

  - pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

  - pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

- Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

  - organizē un vada komisijas darbu;

  - nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

  - sasauc un vada komisijas sēdes.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

- Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

- Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

- Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu kā piegādātāju apvienība, līdz Vispārīgās vienošanās noslēgšanai Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē personālsabiedrību.

VII. Citi jautājumi

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija, kurai pievienotas tāmes un darbu apjomi saraksti atsevišķā EXCEL failā;

- Tehniskā piedāvājuma sastādīšanas prasību apraksts;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Kvalifikācijas apraksta veidne;

- Vispārīgās vienošanās projekts;

- Pakalpojuma līguma projekts.

1.Pielikums atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”
Identifikācijas numurs DPD 2015/103

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā vadītāja ( valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa,) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/103, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”

Identifikācijas numurs DPD 2015/103

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils pilsētas ikdienas uzkopšana

1. Izpildāmo darbu saraksts un apjomi

| Ziemas periodā (1.novembris – 31.marts), sniega apstākļos (Dienu skaits 151, nedēļu skaits 21.5) |
| --- |
| N.p.k. | Darba veidi | Uzkopšanas apjoms | Periodiskums |
| 1.1. | Autobusu pieturu uzkopšana | 20 035 m2 | 4 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena) |
| 1.1.1 | Autobusu pieturu uzkopšana (atkritumu savākšana) | 20 035 m2 | 3 reizes/nedēļā (otrdiena, ceturdiena, svētdiena) |
| 1.2. | Tramvaju pieturu uzkopšana | 7 420 m2 | 4 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena) |
| 1.2.1 | Tramvaju pieturu uzkopšana (atkritumu savākšana) | 7 420 m2 | 3 reizes/nedēļā (otrdiena, ceturdiena, svētdiena) |
| 1.3. | Ietvju un parka celiņu pilna uzkopšana | 482 422 m2 | 4 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena) |
| 1.4. | Kāpņu un tilta celiņu uzkopšana | 5 589 m2 | 4 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena) |
| 1.5. | Autostāvvietu uzkopšana | 33 962 m2 | 2 reizes/nedēļā (pirmdiena, piektdiena) |
| 1.6. | Velo/slēpošanas trases uzkopšana (VST) | 18 690 m2 | 1 reizi/nedēļā (pirmdiena) |
| 1.7. | Ceļu nokaisīšana ar sāli (I) | 801 567 m2 | 130 reizes/sezonā |
| 1.8. | Ceļu nokaisīšana ar sāli (II) | 296 949 m2 | 100 reizes/sezonā |
| 1.9. | Ceļu nokaisīšana ar sāls-smilts maisījumu (I) | 801 567 m2 | 30 reizes/sezonā |
| 1.10. | Ceļu nokaisīšana ar sāls-smilts maisījumu (II) | 296 949 m2 | 15 reizes/sezonā |
| 1.11. | Ceļu šķūrēšana (I) | 916 076 m2 | 100 reizes/sezonā |
| 1.12. | Ceļu šķūrēšana (II) | 339 370 m2 | 50 reizes/sezonā |
| 1.13. | Grunts ceļu šķūrēšana (pēc pasūtījuma) | 505 772 m2 | 1 reizi |
| 1.14. | Sniega izvešana (pēc pasūtījuma) | 3 000 m3 | - |
| Vasaras periodā (1.aprīlis – 31.oktobris) (Dienu skaits 214, nedēļu skaits 30.5) |
| N.p.k. | Darba veidi | Uzkopšanas apjoms | Periodiskums |
| 2.1. | Autobusu pieturu uzkopšana | 20 035 m2 | 3 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena) |
| 2.1.1 | Autobusu pieturu uzkopšana (atkritumu savākšana) | 20 035 m2 | 4 reizes/nedēļā (otrdiena, ceturdiena, sestdiena, svētdiena) |
| 2.2. | Tramvaju pieturu uzkopšana | 7 420 m2 | 3 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena) |
| 2.2.1 | Tramvaju pieturu uzkopšana (atkritumu savākšana) | 7 420 m2 | 4 reizes/nedēļā (otrdiena, ceturdiena, sestdiena, svētdiena) |
| 2.3. | Ietvju un parku celiņu pilna uzkopšana | 482 422 m2 | 3 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena) |
| 2.4. | Ietvju un parku celiņu uzkopšana (atkritumu savākšana) | 482 422 m2 | 2 reizes/nedēļā (otrdiena, sestdiena) |
|  | Centrs un Cietoksnis | 159 574 m2 | 2 reizes/nedēļā (ceturtdiena, svētdiena) |
| 2.5. | Kāpņu un tilta celiņu uzkopšana | 5 589 m2 | 3 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena) |
| 2.6. | Autostāvvietu uzkopšana | 33 962 m2 | 1 reizes/nedēļā (pirmdiena) |
| 2.7. | Velo/slēpošanas trases uzkopšana | 18 690 m2 | 3 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena) |
| 2.8. | Atpūtas vietas uzkopšana | 2 500 m2 | 5 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena) |
| 2.9. | Reņu slaucīšana (I) | 82 421 m | 3 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, piektdiena) |
| 2.10. | Reņu slaucīšana (II) | 36 834 m | 2 reizes/nedēļā (pirmdiena, piektdiena) |
| 2.11. | Reņu slaucīšana (III) | 96 945 m | 1 reize/nedēļā (pirmdiena) |
| 2.12. | Ceļu slaucīšana | 1 332 748 m2 | 10 reizes/sezonā |
| 2.13. | Ceļu laistīšana | 1 548 948 m2 | 1 reize |
| 2.14. | Zālienu uzkopšana (parkos, ielās) | 516 790 m2 | 5 reizes/sezonā (apr., aug., sept.,okt.- 4 reizes; mai., jūn.,jūl.,–1 reizi) |
| 2.15. | Bruģakmeņu klājuma uzkopšana | 5 080 m2 | 5 reizes/sezonā |
| 2.16. | Ceļu apmales un nogāzes uzkopšana Rīgas šosejā | 84 000 m2 | 2 reizes/mēnesī (pirmdiena) |
| 2.17. | Pašvaldības teritoriju uzkopšana (zāliens, ceļu apmales, nogāzes) | 854 100 m2 | 5 reizes/sezonā |
| 2.18. | Bruģa uzkopšana/ravēšana | 21 468 m2 | 5 reizes/sezonā |
| 2.19. | Peldvietu uzkopšana (no 15.05. līdz 15.09.) | 65 500 m2 | 6 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena) |
| 2.20. | Pludmaļu uzkopšana (no 01.06. līdz 31.08.) | 13 700 m2 | 3 reizes/nedēļā (pirmdiena, trešdiena, sestdiena) |
| 2.21. | Suņu pastaigas laukumu uzkopšana | 5 525 m2 | 1 reize/nedēļā (piektdiena) |
| 2.22. | Strūklaku tīrīšana | 1 285 m2 | 2 reizes |
| 2.23. | Solu mazgāšana | 530 m2 | 4 reizes/sezonā |
| 2.24. | Rīgas ielas krūmu-koku apdobju apmaļu un atkritumu urnu mazgāšana | 122 m2 | 5 reizes/sezonā |
| 2.25. | Rīgas ielas bruģa gaismas flīžu mazgāšana | 91 gab. | 3 reizes/sezonā |
| Visa gada garumā |
| 3.1. | Publisko pasākumu uzkopšana | 35 pasākumi |  |
| 3.2. | Atkritumu konteineru uzstādīšanas un izvešanas nodrošināšana | 9 725 m3 |  |
| 3.3. | Ielu saslauku un lapu izvešanas nodrošināšana | 2 000 t |  |

2. Darbu tehniskās prasības

Atkarībā no laika apstākļiem līgumā noteiktais „Ziemas periods” var tikt saīsināts vai pagarināts saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvaldes” rīkojumu.

Pieļaujamais pretslīdes materiāls pilsētas ietvēm un ceļiem:

- Tehniskais sāls vai samitrināts sāls (NaCl – 20-22%, CaCl – 25-27%);

- 50 % sāls – smilts maisījums (50% sāls un 50% smilts);

- 10 % sāls – smilts maisījums (10% sāls un 90 % smilts).

Kaisīšanas normām (vienreizējai uzkopšanai vai tikko izkritušā sniega segas biezums 3-4 cm) jābūt sekojošajām:

- Sauss vai samitrinātais sāls 20-30 g/m2;

- 50 % sāls – smilts maisījums 100 g/m2;

- 10 % sāls – smilts maisījums 150 g/m2.

Atļauts glābāt pretslīdes materiālu uz ielām tikai iepakotā veidā maisos vai specialās kastēs uz ietvēm un pieturās.

Atkarībā no temperatūras režīma nepieciešams pielietot sekojošus pretslīdes materiālus:

- Gaisa temperatūra, kura aukstāka par  -100C un siltāk - jākaisa ar sauso vai samitrināto sāli;

- Gaisa temperatūra, kura zemāka par -100C - , jākaisa ar sāls-smilts maisījumu.

Patstāvīgos laika apstākļos ziemas un vasaras periodā sākotnēji uzkopšanas darbi jāveic autobusa un tramvaju pieturās, ietvēs un kāpnēs līdz plkst. 9.00 un līdz plkst.17.00 jāuztur kartībā un tīrībā iepriekš minētos objektus. Minētie darbi tiek uzskatīti kā viena uzkopšanas reize (saskaņā ar izpildāmo darbu sarakstu).

Mainīgos laika apstākļos (snigšanas vai apledojums laikā) uzkopšanas dienās veicamie darbi jāpabeidz līdz plkst. 20.00, jeb:

- Autobusa un tramvaju pieturu, kāpņu uzkopšana jāpabeidz 3 stundu laikā pēc sniega krišanas beigām;

- Ietve pilsētas centrā jāuzkopj 4 stundu laikā, ielas visos mikrorajonos ar A, A1 un B ceļu uzturēšanas klases jāuzkopj 6 stundu laikā, pārējās ietves - 12 stundu laikā. Minētie darbi tiek uzskatīti kā viena uzkopšanas reize (saskaņā ar izpildāmo darbu sarakstu).

Pieļaujama mehanizēta ietves un velo/slēpošanas trases uzkopšana ziemas un vasaras periodā ar nosacījumu, ka uzkopšanas tehnikas pilnā masa nepārsniedz 2.5 tonnu.

Darba pozīciju apraksta numerācija zemāk sniegtajās tabulās atbilst izpildāmo darbu saraksta tabulas aiļu numerācijai.

1.1.; 2.1. Autobusu pieturu uzkopšana

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no sniega un atkritumiem, kā arī pieturas iebraukums vismaz 2 m platumā, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana/šķūrēšana tiek veikta pirmkārt; pieturu pēc sniega attīrīšanas jāapstrādā ar pretslīdes maisījumu; sniegu nedrīkst kraut uz ielu brauktuvēm; sniega kaudzes nedrīkst būt augstākas par 1,5 m. sniega glabāšanai izmantot brīvo teritoriju aiz/blakus pieturas. | Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no atkritumiem un smiltīm, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana tiek veikta pirmkārt; pieturas uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 30 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj (no 01.05. līdz 31.08.); vienu reizi mēnesī jāveic paviljonu sienu mazgāšanu no dubļiem (pirmajā mēneša pirmdienā) ar specializētiem mazgāšanas līdzekļiem. |

1.2.; 2.2. Tramvaju pieturu uzkopšana

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no sniega un atkritumiem, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana/šķūrēšana tiek veikta pirmkārt; pieturu pēc sniega attīrīšanas jāapstrādā ar pretslīdes maisījumu; sniegu nedrīkst kraut uz ielu brauktuvēm; sniega kaudzes nedrīkst būt augstākas par 1,5 m. sniega glabāšanai izmantot brīvo teritoriju aiz / blakus pieturai. | Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no atkritumiem un smiltīm, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana tiek veikta pirmkārt; pieturas uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 30 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj (no 01.05. līdz 31.08.); vienu reizi mēnesī jāveic paviljonu sienu mazgāšanu no dubļiem (pirmajā mēneša pirmdienā) ar specializētiem mazgāšanas līdzekļiem. |

1.1.1; 1.2.1 ; 2.1.1; 2.2.1  Autoobusa un tramvaju  pieturu uzkopšana (atkritumu savākšana)

| Ziemas periodā | Vasara periodā |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: pieturu uzkopšana no atkritumiem un urnu iztukšošana Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek rīta stundās līdz plkst.8.00; atkritumus savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās (pēc nepieciešamības) vai arī atkritumi jāsavāc maisos un to izvešana jāveic līdz 14.00. | Darbu apraksts: pieturu uzkopšana no atkritumiem un urnu iztukšošana Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek rīta stundās līdz plkst.8.00; atkritumus savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās (pēc nepieciešamības) vai arī atkritumi jāsavāc maisos un to izvešana jāveic līdz 14.00. |

1.3.; 2.3.  Ietvju un parka celiņu pilna uzkopšana

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: ietvju un parka celiņu uzkopšana no sniega un atkritumiem, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: ietvēm no sniega jābūt attīrītām ne mazāk par 80 % no kopējas ietves platuma (intensīva snigšanas laikā); ietvju pēc sniega attīrīšanas jāapstrādā ar pretslīdes maisījumu; ietves, kas pieguļ pie māju pamatiem, tiek attīrītas no māju pamatnes puses; ietvju kārtējā tīrīšana un, atkalas laikā, apkaisīšana ar smiltīm jāizdara no rīta – pirms kustības sākuma; no sniega vaļņiem jāattīra gājēju pārejas, nobrauktuves un kāpumi; notīra atkritumus, netīrumus un sasalumu no aku režģiem; uz zālieniem ir aizliegts kraut sniegu, kas satur beramvielas, kā arī nokraut pašas beramvielas; šīs prasības var būt izmainītas atkarībā no nokrišņu intensitātes un ilguma, kā arī no temperatūras režīma maiņas | Darbu apraksts: ietvju un parka celiņu uzkopšana no atkritumiem un smiltīm, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: ietves uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 40 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj (no 01.05. līdz 31.08.).; atkritumus, smiltis, lapas savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti stingri noteiktās vietās vai arī atkritumi jāsavāc maisos un to izvešana jāveic līdz 17.00; peļķes pēc lietus saslauka ielu notekās un notekūdeņu tīkla akās ar slotu palīdzību; ar slotām notīra atkritumus, netīrumus no aku režģiem. |

2.4. Ietvju un parka celiņu uzkopšana (atkritumu savākšana)

Tikai vasaras periodā

Darbu apraksts: ietvju un parka celiņu uzkopšana no atkritumiem un urnas iztukšo no atkritumiem Centra mikrorajona ielas: Aleja, Balvu, Cietokšņa, Daugavas (Vienības-7./8. bastions), Dagdas, Ģimnāzijas, Imantas, Institūta, Kandavas, Krāslavas, Kr.Valdemāra, Lāčplēša, Mihoelsa, Muzeja, Parādes, Raiņa, Rīgas, Saules, Sakņu, Stacijas, Sporta, Stadiona, Teātra, Viestūra, Vienības, parki un skvēri. Cietokšņa mikrorajona ielas: Mihaila, Hekeļa, Aleksandra, Imperatoru, Nikolaja, 1.oficieru, 2.oficieru, Komandanta, Konstantīna, Hospitāļa. Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek rīta stundās līdz plkst.8.00 (pilsētas Centrs) un pārējos mikrorajonos līdz 10.00.; atkritumus savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās (pēc nepieciešamībai) vai arī atkritumi jāsavāc maisos un to izvešana jāveic līdz 14.00.

1.4.; 2.5. Kāpņu un tilta celiņu uzkopšana

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: kāpņu un tilta celiņu uzkopšana no sniega un atkritumiem Darbu izpildes prasības: kāpnes no sniega jābūt attīrītām ne mazāk par 95 % no kāpnes platuma; kāpnes pēc sniega attīrīšanas jāapstrādā ar pretslīdes maisījumu; tilta celiņi jābūt attīrītām ne mazāk par 90 % no ietvju platuma; kārtējā tīrīšana un, atkalas laikā, apkaisīšana ar smiltīm jāizdara no rīta – pirms kustības sākuma; uz zālieniem ir aizliegts kraut sniegu, kas satur beramvielas, kā arī nokraut pašas beramvielas; šīs prasības var būt izmainītas atkarībā no nokrišņu intensitātes un ilguma, kā arī no temperatūras režīma maiņas; | Darbu apraksts: kāpņu un tilta celiņu uzkopšana no atkritumiem un smiltīm, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: ietves uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 40 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj (no 01.05. līdz 31.08.).; atkritumus, smiltis, lapas savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti stingri noteiktās vietās; peļķes pēc lietus saslauka ielu notekās un notekūdeņu tīkla akās ar slotu palīdzību; ar slotām notīra atkritumus, netīrumus no aku režģiem. |

1.5.; 2.6.  Autostāvvietu uzkopšana

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: uzkopšana no sniega un atkritumiem Darbu izpildes prasības: uzkopšana/šķūrēšana notiek līdz plkst. 14.00, izņemot ilgstošas snigšanas laiku (diennakts laikā); kopšana pieļaujama ar mehanizētu iekārtu palīdzību; autostāvvieta no sniega jābūt attīrītām ne mazāk par 80 % no stāvvietas platuma; pēc attīrīšanas tās jāapstrādā ar pretslīdes maisījumu; no sniega vaļņiem jāattīra gājēju pārejas, nobrauktuves un kāpumi; notīra atkritumus, netīrumus un sasalumu no aku režģiem | Darbu apraksts: uzkopšana no atkritumiem un smiltīm Darbu izpildes prasības: slaucīšana notiek līdz plkst. 14.00; kopšana pieļaujama ar mehanizētu iekārtu palīdzību; autostāvvietas uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 40 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj; atkritumus, smiltis, lapas savāc speciāli paredzētas tām atkritumu konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās; peļķes pēc lietus saslauka ielu notekās un notekūdeņu tīkla akās ar slotu palīdzību; ar slotām notīra atkritumus, netīrumus no aku režģiem. |

1.6.; 2.7 Velo/slēpošanas trases uzkopšana

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: uzkopšana no atkritumiem Darbu izpildes prasības: uzkopšana līdz plkst. 14.00, izņemot ilgstošas snigšanas laiku (diennakts laikā); atkritumus savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros | Darbu apraksts: veic trases uzkopšanu no atkritumiem, urnas iztukšo no atkritumiem un vismaz 1 reizi nedēļā (piektdienā) veikt mehānisku (aizslaucīšanas veidā) trases uzkopšanu no smiltīm un skujām Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek rīta stundās līdz plkst.11.00; atkritumus savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros |

Ceļu uzturēšana ziemas periodā

Operatīvai darbu veikšanai ielu apledojumu novēršanai un snigšanas apstākļos Izpildītājs nodrošina diennakts dežūru ar nepieciešamo uzkopšanas tehnikas vienību skaitu līdz pat 50 % no esošā uzņēmuma pieejamās tehnikas vienību skaita. Nepieciešams uzsākt diennakts dežūru, kad gaisa temperatūra ir zemāka par  + 5 0C. Ceļu uzkopšanu nepieciešams veikt 1 stundas laikā no sniega krišanas vai apledojuma veidošanās sākuma visos pilsētas mikrorajonos, saskaņā ar apstiprinātajiem maršrutiem. Par uzsāktiem/paveiktiem darbiem nakts un brīvdienu laikā Izpildītājam nepieciešams informēt Pasūtītāju elektroniski līdz plkst. 9.00, pārējos gadījumos dienas laikā  telefoniski.

Pasūtītājs ir sastādījis pilsētas ceļu sarakstu pēc to nozīmīguma kategorijām – Primārās un Sekundārās nozīmes ceļi (skat. EXCEL pielikumu Uzkopjamas ceļu sarakstu). Sekundārās nozīmes ceļu uzkopšanu nepieciešams veikt pēc abu pušu saskaņošanas.

Izpildītājiem nepieciešams izstrādāt maršrutus ceļu uzkopšanai saskaņā ar primārās nozīmes ceļu sarakstu. Katra maršruta uzkopšana jāveic ne ilgāk par 4 stundām. Ieteicamais kaisīšanas/šķūrešanas ātrums ir 40 km/st, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/st. Plānojot primārās nozīmes ceļu uzkopšanas maršrutus nepieciešams no sākuma veikt kaisīšanu/šķūrēšanu uz ielām ar A, A1 un B uzturēšanas kategorijas klasēm.

1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10. Ceļu nokaisīšana ar sāli / sāls-smilts maisījumu

Ziemas periods

Darbu apraksts: veikt pēc nepieciešamības ceļu nokaisīšanu apledojuma laikā ar pretslīdes materiāliem (sāli, smilts vai sāls-smilts maisījums). Nokaisīto ceļu platība jāsastāda 70 % no to kopplatības. Darbu izpildes prasības: nokaisīšanai ar pretslīdes materiālu izmantot to atbilstoši temperatūras režīmam un mainīgiem laika apstākļiem; pieļaujama slapja sniega vai sniega sajaukta ar sāli un smiltīm esamība uz ielas brauktuves mainīgos laika apstākļos biezumā līdz 4 cm; nepieciešams pievērsts uzmanību intensīvai kaisīšanai krustojumos, pirms autobusa pieturām un ceļu slīpumam; nav pieļaujama pretslīdes materiāla kaisīšana ārpus ceļu malai;

1.11.; 1.12. Ceļu šķūrēšana

Ziemas periods

Darbu apraksts: veikt sniega šķūrēšanu vienlaicīgi ar pretslīdes maisījuma nokaisīšanu uz ceļiem snigšanas laikā. Nošķūrēta ceļu platība sastāda 80 % no ceļu kopplatības. Darbu izpildes prasības: pieļaujamais svaiga sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos laikā apstākļos drīkst būt no 6-10 cm; ielu brauktuvēm jābūt notīrītām 80% apjomā no ceļa platuma, bet ne mazāk kā 5 m platumā; ja vēja ātrums ir lielāks par 10 m/sek., tad uz ielas brauktuvēm tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu līdz 20 cm; sniega valnis nedrīkst pārsniegt 1 m augstumu. Sniega izvešana notiek pēc rakstiskā pasūtījuma; ceļu krustojumos un gājēju pārejās nedrīkst atrasties sniega vaļņi; ja temperatūra ir augstāka par –6°C, ceļa brauktuvei jābūt attīrītai līdz ceļa segumam; ceļu sašaurinājuma gadījumos nepieciešams veikt vaļņu veidošanu ceļu nomalēs ar autogreidera palīdzību.

1.13.Grunts ceļu šķūrēšana

Ziemas periods

Darbu apraksts: veikt sniega šķūrēšanu uz grunts ceļiem Darbu izpildes prasības: visi pilsētas grunts ceļi ir jāattīra no sniega trīs diennakšu laikā kopš Pasūtītāja sniegtā darba uzdevuma; ceļu krustojumos un gājēju pārejās nedrīkst atrasties sniega vaļņi; ja vēja ātrums ir lielāks par 10 m/sek., tad uz ielas brauktuves tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu līdz 50 cm.

1.14. Sniega izvešana

Ziemas periods

Darbu apraksts: sniega izvešana no pilsētas teritorijas, atbilstoši iepriekš saskaņotam sarakstam Darbu izpildes prasības: sniega savākšana un izvešana no ielām notiek ārpus intensīvas transporta kustības laika; uzskata sniegu par izvestu, tāda gadījumā, kad uzkopšanas objekta vietā sniega segas biezums nepārsniedz 2 cm, vai līdz ledus garozai; sniega izkraušana notiek tikai tam paredzētā vietā; sniega izkraušanas vietu jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Komunālās saimniecības pārvaldi

2.8. Atpūtas vietas uzkopšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: atkritumu savākšana, sakopšana pavasarī, sakopšana rudenī lapkriša laikā, lapu savākšana un tūlītēja izvešana, kā arī nokritušo koku un krūmu zaru savākšana un izvešana Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek līdz plkst. 12.00; nepieciešams veikt betona pamatnes slaucīšanu zem mangala; atpūtas vietas uzskata par uzkoptām, ja uzkoptajā iecirknī uz darbu pabeigšanas brīdi vispār nebūs atkritumu; zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus.

2.9.; 2.10.; 2.11. Reņu slaucīšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: braucamās daļas 1 m attālumā no ceļa apmales (renes) atkritumu un ielu saslauku savākšana. Ceļu renes tika sadalītas pēc nozīmīguma prioritārā secībā. Darbu izpildes: kopšana notiek mehanizēta veidā; renes slaucīšanu veic saskaņā ar apstiprināto uzkopšanas grafiku un neatkarīgi no laika apstākļiem; renes uzskata par uzkoptām, ja uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi paliek ne vairāk par 40 g/m2 saslauku (smilšu) pie nosacījuma, ja seguma un apmaļu stāvoklis to atļauj (izņemot krustojumus, kas šķērso grunts ceļus un ceļu remontdarbu veikšanas laikā 100 metru attālumā no krustojuma); lapu krišanas laikā, izveidojoties 4 - 5 cm biezam slānim, reņu slaucīšanu veic visā to platumā līdz pilnīgai seguma attīrīšanai uzkopšanas brīdī – tā tiek uzskatīta kā viena kopšanas reize

2.12. Ceļu slaucīšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: braucamās daļas atkritumu un ielu saslauku savākšana Darbu izpildes prasības: kopšana notiek mehanizēta veidā; ceļu braucamās daļas slaucīšanu veic saskaņā ar apstiprināto uzkopšanas grafiku un neatkarībā no laika apstākļiem; ceļu uzskata par uzkoptu, ja uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi paliek ne vairāk par 40 g/m2 saslauku (smilšu) un seguma un apmaļu stāvoklis to atļauj, izņemot krustojumus, kas šķērso grunts ceļus un remontdarbu veikšanas laikā 100 metru attālumā no krustojuma; lapu krišanas laikā, izveidojoties 4 - 5 cm biezam slānim, braucamās daļas slaucīšanu veic visā ceļa platumā līdz pilnīgai seguma attīrīšanai uzkopšanas brīdī – tā uzskatīta kā viena kopšanas reize Izņemot 150 m no ceļiem ar grunts segumu.

2.13. Ceļu laistīšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: ielu braucamās daļas laistīšana notiek sausā laika periodā Darbu izpildes prasības: ielas braucamās daļas laistīšanu veic pēc pasūtījuma saskaņā ar iepriekš apstiprināto maršrutu; laistīšana notiek visā ceļa platumā; ūdens laistīšanai jāņem no atklātām ūdenskrātuvēm; ūdens ņemšanas vietu jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Komunālās saimniecības pārvaldi.

2.14. Zālienu uzkopšana (parkos, ielās)

Vasaras periods

Darbu apraksts: veikt uzkopšanu zālienā – atkritumu savākšana, nogrābšana pavasarī, nogrābšana rudenī lapkriša laikā, lapu savākšana un tūlītēja izvešana, kā arī nokritušo koku un krūmu zaru savākšana un izvešana Darbu izpildes prasības: zālienu uzskata par uzkoptu, ja uzkoptajā iecirknī uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi nav zaru un sīku atkritumu, izņemot lapkriša laikā ; zāliena uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 14.00; rudens grābšana lapu krišanas laikā, lapu savākšana konteineros un to izvešana, jāveic līdz plkst.17.00; zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus; konteinerus lapu savākšanai drīkst izvietot tikai tajās vietās, kur tas netraucē transporta un gājēju kustībai; kaudzēs savāktās lapas drīkst uzglābāt kopjamā teritorijā ne ilgāk kā 2 dienas.

2.15. Bruģakmeņu  klājuma uzkopšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: veikt uzkopšanu bruģakmeņu klājuma – atkritumu un saslauku savākšanu, nokritušo koku un krūmu zaru savākšana un izvešana Darbu izpildes prasības: bruģakmeņu klājumu uzskata par uzkoptu, ja uzkoptajā iecirknī uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi sīko atkritumu atlikums sastāda ne vairāk kā 70 g/m2, izņemot smilti un lapkriša laikā ; uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 14.00.

2.16. Ceļu apmales un nogāzes uzkopšana Rīgas šosejā;

2.17. Pašvaldības teritoriju uzkopšana (zāliens, ceļu apmales, nogāzes)

Vasaras periods

Darbu apraksts: zālienu, ceļu apmales un nogāzes uzkopšana no atkritumiem (Rīgas šoseja (7 km ceļš): 14 000 m2 (visas autostāvvietas) + 70 000 m2 (apmales) = 84 000 m2) Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek līdz plkst. 16.00; ceļu apmales un nogāzes uzskata par uzkoptām, ja uzkoptajā iecirknī uz darbu pabeigšanas brīdi vispār nebūs atkritumu; zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus.

2.18. Bruģa uzkopšana/ravēšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: starp bruģakmeņiem un bruģi izaugušo nezāļu ravēšana Darbu izpildes prasības: nezāļu ravēšana pielietojot piemērotu darba rīku, kas nebojā bruģi un neapdraud bruģa klājumu; nezāļu tūlītēja savākšana, izurbinātās augsnes, smilts ieslaucīšana bruģa starpās un nezāļu izvešana; uzkopšanu jāpabeidz līdz plkst. 17.00.

2.19. Peldvietu uzkopšana (no 15.05. līdz 15.09.)

Vasaras periods

Darbu apraksts: peldvietu uzkopšana no atkritumiem, urnas iztukšošana, stacionāras ģērbtuves uzkopšana, zālienu grābšana, krasta smilšainās daļas grābšana pirms peldsezonas uzsākšanas pavasarī Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek (no 15.maija līdz 15 septembrim) līdz plkst. 9.00; atkritumu šķirošanai nepieciešamā konteineru daudzuma uzstādīšana (kur ir Zilais karogs)- 3 konteineru veidi (stikls, papīrs, PET); zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus; līdz 85 % ar atkritumiem aizpildīto konteineru izvešana.

2.20. Pludmaļu uzkopšana (no 01.06. līdz 31.08.)

Vasaras periods

Darbu apraksts: pludmales uzkopšana no atkritumiem, urnas iztukšošana, stacionāras ģērbtuves uzkopšana, zālienu grābšana, krasta smilšainās daļas grābšana pirms peldsezonas uzsākšanas Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek līdz plkst. 9.00; zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus.

2.21. Suņu pastaigas laukumu uzkopšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: laukumu uzkopšana no atkritumiem, dzīvnieku fekālijām un atkritumu urnas iztukšošana Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek līdz plkst. 15.00; atkritumus un fekālijas savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās.

2.22. Strūklaku tīrīšanas

Vasaras periods

Darbu apraksts: Dubrovina un A. Pumpura parka strūklakas iekšējās daļas tīrīšana un mazgāšana ar augsta spiediena ūdeni pirms/pēc strūklakas pieslēguma Darbu izpildes prasības: atkritumu un saslauku savākšana, ūdens nogulšņu uzslaucīšana; strūklakas mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu vidi saudzējošu mazgāšanas līdzekli līdz tīram ieklājuma izskatam.

2.23. Solu mazgāšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: esošo solu mazgāšana Centrālajā parkā (126 gab. * 2m2 = 252 m2); A. Pumpura skvērā (40 gab. * 2m2 = 80 m2); Dubrovina parkā (56 gab. * 2m2=112 m2); Rīgas ielā (48 gab. * 2m2 = 96 m2); skvērā pie Daugavpils Universitātes (26 gab. * 2m2 = 52 m2); Akmeņu dārzs (10 gab. * 2m2 = 20 m2); skvērs pie Olimpiskā centra (7 gab. * 2m2 = 14 m2). Darbu izpildes prasības: solu virsmas un solu sānu malu mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu vidi saudzējošu mazgāšanas līdzekli un solu virsmas nosusināšana; ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošana ar ūdeni līdz lietus ūdens savākšanas kolektoram vai nepielaistīt sola apkārtni ar mazgāšanas ūdeni ( tā, lai sola apkārtnē uz bruģa nepaliek redzami traipi).

2.24. Rīgas ielas krūmu - koku apdobju apmaļu un atkritumu urnu mazgāšana

Vasaras periods

Darbu apraksts: apdobju apmaļu ([5 gab.*5.4 m2] + [21*2.7m2]=27+56.7=83.7~84 m2) un atkritumu urnu (38 gab. * 1 m2 = 38 m2) mazgāšana Darbu izpildes prasības: apdobju un urnu mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu vidi saudzējošu mazgāšanas līdzekli, un apmali nosusinot līdz spodrai virsmai; nepieļaut ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošanu augu dobē; ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošana ar ūdeni līdz lietusūdens savākšanas kolektoram Rīgas ielā; uzkopšanu jāpabeidz līdz plkst. 10.00.

2.25. Rīgas ielas gaismas flīzes bruģa mazgāšana

Visa gada garumā

Darbu apraksts: gaismas flīžu bruģa mazgāšana Darbu izpildes prasības: gaismas flīžu bruģa mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu mazgāšanas līdzekli līdz tam kamēr gaismas flīze ir attīrīta no netīrumiem, panākts sākotnējs gaismas flīzes bruģa izskats; ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošana ar ūdeni līdz lietusūdens savākšanas kolektoram Rīgas ielā uzkopšanu jāveic līdz plkst. 10.00.

3.1. Publisko pasākumu uzkopšana

Visa gada garumā

Darbu apraksts: domes struktūrvienību organizēto pasākumu vietas pirms un pēc tā uzkopšana, kā arī atkritumu konteineru uzstādīšana (1.1 m3 apjomā) pasākumam. Atkritumu daudzums ap 300-500 m3. Darbu izpildes prasības: pasākuma vietas uzkopšana pirms un pēc pasākuma; pilsētas svētku laikā nodrošināt uzkopšanu visā pasākuma laikā; nodrošināt uzkopšanu pēc pasākuma 2 līdz 12 stundu laikā, atkarībā no pasākuma nozīmes un tā apmeklētības lieluma; atkritumu konteineru nepieciešamā daudzumā (līdz 35 gab. vienlaicīgi) uzstādīšana Pasūtītāja noteiktajās vietās un laikā; konteineriem jābūt vienā krasā, tīriem, marķētiem ar apkalpojošās organizācijas logo; konteineru vākiem jābūt aprīkotiem ar tāda tipa vāku, kurš automātiski aizveras pēc tā atvēršanas; savlaicīga konteineru izvešana, kā arī teritorijas sakārtošana apkārt konteineram 2 m rādiusā (pirms un pēc konteinera izvešanas) izmaksu aprēķins par uzkopšanu masu pasākumos (pirms un pēc pasākuma) un radušos atkritumu izvešanu tiek veikts atsevišķās pozīcijās.

Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana

Izpildītājam jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu, vismaz trīs dienas pirms Vispārīgās vienošanās parakstīšanas, paredzot, ka līgums stājas spēkā ar Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienu.

Apmaksa tiks veikta saskaņā ar  24.06.2014. Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.385 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” apstiprinātiem tarifiem uz sadzīves atkritumiem.

3.2. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un izvešanas nodrošināšana

Visa gada garumā

Darbu apraksts: uzstādīt atkritumu konteinerus (ar tilpumu 1.1 m3 un 7 m3) nepieciešamā daudzumā pilsētas teritorijā un nodrošināt to regulāru izvešanu (vismaz 3 reizes nedēļā), kā arī ir jāveic konteineru uzstādīšana un izvešana masu pasākumu laikā (500 m3) Ziemas periods – ((25 kont. * 1.1m3)* 3 reizes)*21.5 ned.==1775 m3 Vasaras periods – ((42 kont.*1.1m3+3kont.*7m3)* 3 reizes)*30.5 ned.+(4 kont.*1.1 m3)*13 ned.=6210 m3 + masu pasākumi (500 m3)=6 710 m3 Darbu izpildes prasības: atkritumu konteineriem (vai maisiem) ir jābūt marķētiem ar uzņēmuma logotipu un uzlīmi “Atkritumi no ielām”; visiem konteineriem jābūt vienā krasā, tīriem;

3.3. Ielu saslauku un lapu izvešanas nodrošināšana

Visa gada garumā

Darbu apraksts: jānodrošina no ceļiem mehanizētā veidā savākto ielu saslauku nogadāšanu teritorijā, kura paredzēta pagaidu uzglabāšanai. Kā arī veikt lapu savākšanu konteineros no ielām un nodrošināt savlaicīgo izvešanu Darbu izpildes prasības: Ielu saslaukas nepieciešams savākts 7 m3 apjoma konteineros Jāveic regulāru ielu saslauku izvešanu Lapu savākšana jāveic liela tilpuma konteineros (ne mazāk kā 7 m3 vai 15 m3); Apmaksa tiek veikta par faktisko izvesto ielu saslauku un lapu (tonnās) daudzumu uz poligonu “Cinīši”

Pielikumā: tāmes un darbu apjomi saraksti atsevišķā EXCEL failā

Sagatavoja un saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”

vides speciāliste Tatjana Livčāne ________________________________________

3. Pielikums atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”

Identifikācijas numurs DPD 2015/103

Tehniskā piedāvājuma sastādīšanas prasību apraksts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2015.gada _____._____________

- Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas apraksts (turpmāk- Apraksts) apliecina pretendenta spēju nodrošināt pakalpojuma sniegšanu augstā kvalitātē un tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus un parametrus, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. Aprakstā jāiekļauj šāda informācija:

  - kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai tehniskās specifikācijas noteikto prasību izpildei;

  - jāapraksta darba aizsardzība, darba vides un risku kontrole, vides prasību ievērošanas nosacījumus. Jāuzrāda atbildīgos speciālistus.

  - darba laika organizācija. Jāapraksta, kā tiks nodrošināta autoceļu (objektu) apsekošanas kārtība mainīgajos un pastāvīgajos laika apstākļos, ka tiks organizētas dežūras, norādot atbildīgos speciālistus, informācijas apmaiņas kārtību: saziņa ar Pasūtītāju, ar pilsētas iedzīvotājiem, norādot atbildīgo personu tālruņa numurus.

  - Kārtība, kādā tiks nodrošināta atkritumu izvešana, atbilstoši Tehniskās specifikācijas darbu prasību 3.2., 3.3.punktiem. Kārtībai jābūt saskaņotai ar Daugavpils pilsētas atkritumu apsaimniekotāju.

- Jāsagatavo pilsētas teritorijas kopējo karti, kurā būtu shematiski attēloti primārās nozīmes ceļu uzkopšanas (šķūrēšana, nokaisīšana) maršruti ziemas periodā, klāt pievienojot maršrutu sarakstus pēc parauga:

| N.p.k. | Ielu nosaukums (kustības virziens pēc maršruta) | Ielu uzstūrēšanas klase | Ielu platība, m2 | Laiks ielas nokaisīšanas/šķūrēšanai no izbraukšanas brīža (viena maršruta ilgums līdz 4 stundām) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 00 st 10 min |
|  |  |  |  | … st … min |
|  |  |  |  | 4 st 00 min |

- Pretendentam ir jāapraksta pamatots reaģēšanas laika aprēķins (reaģēšanas laiks mainīgos laika apstākļos nevar būt lielāks par 1 stundu no tā sākuma).

- Jāsagatavo darbu organizācijas plāns pēc parauga:

| Darbu veids | Darbu izpildes organizācija | Iesaistītie speciālisti | Izmantojamie materiāli | Izmantojamā tehnika, darbarīki un ierīces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (jānorāda atbilstoši tehniskās specifikācijas izpildāmo darbu sarakstam) | (jāapraksta atbilstoši darbu tehniskām prasībām) | (jānorāda konkrētā darbu veida izpildē iesaistītā speciālista amats, skaits) | (jānorāda materiāla nosaukums, norma, materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums. Pievieno pretslīdes materiālu sertifikātu kopijas) | (jānorāda darbarīkus, ierīces, tehnikas nosaukums, tehniskie parametri, vienību skaits) |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

## 4.Pielikums atklātam konkursam

## „Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”

## Identifikācijas numurs DPD 2015/103

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2015.gada ____.____________

| Nr.p.k. | Gads | Paredzamā līgumcena atbilstoši konkursa tehniskaja specifikācijā noteiktajam provizoriskajam darbu apjomam EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2016. |  |
| 2. | 2017. |  |
| 3. | 2018. |  |
|  | KOPĀ bez PVN |  |
|  | PVN (... %) |  |
|  | SUMMA KOPĀ: |  |

Pielikumā:

1. Tāmes 2016., 2017. un 2018.gadam uz ____ lp.

2. Pakalpojumu vienību izcenojumu Kalkulācijas uz ____ lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.Pielikums atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”

Identifikācijas numurs DPD 2015/103

Kvalifikācijas apraksts

2015.gada _____.___________

1. Informācija par pretendenta ________ (nosaukums) finanšu apgrozījumu:

| Nr. | Gads | Finanšu apgrozījums |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2014. |  |
| 2. | 2013. |  |
| 3. | 2012. |  |
| Vidējā gadā (1+2+3):3 = |  |

2. Pretendenta vai apakšuzņēmēja uz kura iespējām pretendents balstās ________ (nosaukums) pieredzes apraksts:

| Nr. | Pasūtītājs, kontaktpersona | Līguma izpildes teritorija | Līguma izpildes laikposms | Realizētie darbu veidi un to īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

3. Līguma izpildei pieejamās specializētās tehniskas, telpu un materiālu saraksts:

| Nr. | Uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi minimāli nepieciešamās specializetās tehnikas, telpu un materiālu nosaukumi un skaits/apjoms | Uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi pretendenta rīcībā būs šāds vienību skaits | Tehnikas/telpas/materiāla nosaukums, tehniskie parametri | Tehniskas ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehnikas tehniskas un telpu tehniskais stāvoklis | Tehnikas, telpu vai materiāla piederība (īpašumā, iznomāts, tiks iznomāts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ceļiem |  |  |  |  |  |
| 1. | Pašizgāzējs ar kravas kastes ietilpību līdz 15m3 (sniega izvešanai) | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Iekrāvējs ar frontālo lāpstu | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ielu laistīšanas mašīna (pilna masa līdz 4 tonnām) | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Traktors ar lāpstu krustojumu attīrīšanai no sniega | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Transports ar sniega lāpstu un kaisīšanas iekārtu | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Greideris | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Mehanizēta reņu un ceļu tīrīšanas iekārta saslauku savākšanai | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Transports (pielāgots ceļu tīrīšanai ar vakumsuknēšanas metodi) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ietvēm |  |  |  |  |  |
| 9. | Ietvju kaisītājs (pilna masa līdz 2.5 tonnām) | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Traktori (pilna maza līdz 2.5 tonnām) ar sniega lāpstu un mehānisko slotu ielu un ietvju tīrīšanai | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Darbu organizēšanai |  |  |  |  |  |
| 11. | Pašizgāzējs ar manipulatoru (atkritumu maisu savākšanai) | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Augsta spiediena mazgāšanas iekārta | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Vieglā automašīna kontroles veikšanai | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Telpa sāls maisījumu glabāšanai ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Sāls | 120 tonnas |  |  |  |  |  |
| 16. | Smilts | 35 tonnas |  |  |  |  |  |

4. _______ (pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus un personas uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

Pielikumā: _________.

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.Pielikums atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

Identifikācijas numurs DPD 2015/103

Projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2016.- 2018.gadā

Daugavpilī, 2016.gada ____.____________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), ____________________ personā, kur___ rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” _____. panta ___. punkta un Daugavpils pilsētas domes 2016.gada _____.________ lēmuma Nr.____ „Par __________” ___.punktu, no vienas puses, un

__________, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese:___________ tās _______________ personā, kas rīkojas uz _______ pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, (abi kopā – Puses),

pamatojoties Daugavpils pilsētas domes uz 201___.gada _____________ lēmumu Nr.____ „____________”, Izpildītāja atklātajam konkursam „Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/103 (turpmāk – konkurss) iesniegto piedāvājumu, kas ir vienošanās neatņemama sastāvdaļa,

ņemot vērā Iepirkuma komisijas 201___.gada __________ lēmumu (prot.Nr.___), Publisko iepirkumu likuma 1. pantu un 65. pantu, noslēdza savā starpā šāda satura Vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

I. Vienošanās priekšmets, 
darbības termiņš un paredzamā līgumcena

- Vienošanās priekšmets ir Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojuma sniegšana 2016., 2017. un 2018.gadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Vienošanās __.pielikums), ikgadējiem Pakalpojumu līgumiem par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu (Vienošanās ___.pielikums) un Izpildītāja konkursam iesniegtajam piedāvājumam (Vienošanās __.pielikums).

- Vienošanās stājas spēkā 2016.gada ___.______ un ir spēkā ___ (______) mēnešus, līdz 2018.gada 31.decembrim.

- Kopējā paredzamā līgumcena ___ (______) mēnešu periodā, atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvājumam, sastāda EUR _____ (_____) bez PVN, tajā skaitā:

  - 2016.gadā – EUR ____ (______) bez PVN;

  - 2017.gadā – EUR ____ (______) bez PVN;

  - 2018.gadā – EUR ____ (______) bez PVN.

- Norēķini notiek starp Izpildītāju un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde).

III. Pakalpojumu līgumu slēgšanas, izpildes un grozīšanas kārtība

- Parakstot Vienošanos Izpildītājs iegūst tiesības slēgt Pakalpojumu līgumus ar Pārvaldi par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2016., 2017. un 2018.gadā, bet Pārvalde prasīt šādu līgumu noslēgšanu. Vispārīgās vienošanās ietvaros, katru gadu tiks noslēgts atsevišķs Pakalpojuma līgums.

- Pakalpojuma līguma līgumcena katram gadam tiek noteikta vadoties no šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldības budžetā, ņemot vērā Pasūtītāja noteiktos gada darbu apjomus, periodiskumu un Izpildītāja konkursam iesniegtajās tāmēs noteiktajiem vienību izcenojumiem.

- Pārvalde neuzņemas finansiālas saistības un ir tiesīga nepasūtīt visu attiecīgā gada Pakalpojuma līgumā noteikto darbu apjomu.

- Izpildītāja piedāvājumā norādītie pakalpojumu vienību izcenojumi nevar tikt grozīti un paliek nemainīgi visā Vienošanās izpildes laikā.

- Tehniskajā specifikācijā (pielikums) noteiktie darbu apjomi gadam ir provizoriski un slēdzot ikgadējos Pakalpojuma līgumus var tikt grozīti, negrozot pašu Vienošanos. Darbu apjomus groza Vienošanās 10. un 11.punktā noteiktajos gadījumos un apmērā.

- Katru gadu līgumcena var tikt palielināta līdz 10 % (desmit procentiem) no pretendenta piedāvājumā noteiktās līgumcenas attiecīgajam gadam, šādos gadījumos:

  - tiek izbūvēti, atjaunoti vai pārbūvēti jauni objekti, kurus nepieciešams uzturēt, kā rezultātā palielinās darbu apjomu;

  - mainīgos laika apstākļos obligāti veicamo uzturēšanas darbu apjoms pārsniedz paredzamo darbu apjomi;

  - tiek grozīts uzturēšanas periodiskums;

  - mainās autoceļu uzturēšanas klases;

  - palielinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

- Katru gadu līgumcena var tikt samazināta līdz 50 % (piecdesmit procentiem) no pretendenta piedāvājumā noteiktās līgumcenas attiecīgajam gadam, šādos gadījumos:

  - tiek likvidēti objekti, kurus vairs nav nepieciešams uzturēt, kā rezultātā samazinās darbu apjomi;

  - finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, Pasūtītājs pilnīgi vai daļēji atsakās no atsevišķu objektu uzturēšanas;

  - tiek grozīts uzturēšanas periodiskums;

  - mainās autoceļu uzturēšanas klases;

  - samazinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

IV. Vienpusēja atkāpšanās no vienošanās izpildes

- Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes, neatlīdzinot zaudējumus, ja Pārvalde neveic līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 30% (trīsdesmit procentus) no attiecīgajā Pakalpojuma līguma noteiktās kopējās līguma summas.

- Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - Pakalpojums, saskaņā ar speciālista slēdzienu, sistēmiski tiek pildīts nekvalitatīvi, pārkāpjot šīs Vienošanās vai normatīvo aktu noteikumus, pielietojot neatbilstošu tehniku, neatbilstošas kvalitātes materiālus u.c.;

  - Izpildītājs sistēmiski nepamatoti nepilda vai laikus neizpilda no šīs Vienošanās vai normatīvajiem aktiem par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām izrietošos uzdevumus, ko apliecina Pasūtītāja pārstāvju sastādītie akti;

  - Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta.

- Katra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes neatlīdzinot zaudējumus, ja Pakalpojuma līgumā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas.

- Katra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes brīdinot par to otru pusi vismaz 6 (sešus) mēnešus iepriekš un neatlīdzinot otrai pusei zaudējumus.

- Ja Vienošanās zaudē spēku, tad zaudē spēku arī uz Vienošanās pamata noslēgtais Pakalpojuma līgums.

V. Noslēguma jautājumi

- Ar Vienošanās parakstīšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” tiek pilnvarota slēgt ikgadējos Pakalpojumu līgumus par ielu ikdienas uzturēšanu ar Izpildītāju.

- Pakalpojuma līgumi par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu slēdzami tādā redakcijā, kāda noteikta Vienošanas pielikumā. Pieļaujamas nebūtiskas atkāpes, kas neietekmē līguma būtību.

- Par Vienošanās un Pakalpojumu līgumu izpildes vadību un kontroli tiek nozīmētas šādas atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, tālr.:65476322, fakss: 65476318, e-pasts: ksp@daugavpils.lv;

  - No Izpildītāja puses ______________.

- Pielikumā:

  - Tehniskā specifikācija un provizoriskās platību tāmes uz _____ lp;

  - Pakalpojuma līguma projekts uz ___ lp;

  - Izpildītaja konkursam iesniegtā piedāvājuma kopija uz ___ lp.

VI. Pušu rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- | --- |

7.Pielikums atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

Identifikācijas numurs DPD 2015/103

Pakalpojuma Līgums

par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 201__.gadā

Daugavpilī, 201_.gada ___._______

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.________________, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, ___________________  ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________________  (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

<komercsabiedrības pilns nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tās vadītāja Vārds, Uzvārds personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses turpmāk saukts “Izpildītājs”,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz ____ (datums) starp Daugavpils pilsētas domi un IZPILDĪTĀJU noslēgto Vispārīgo vienošanos par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2016.- 2018.gadā (turpmāk – Vispārīgā vienošanās) atklātajā konkursā “Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr.DPD 2015/103 (turpmāk – konkurss), noslēdza šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un līdzekļiem par samaksu uzņemas veikt Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu (turpmāk – Pakalpojums).

- IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma apjomu un izpildes prasībām.

II. Līguma izpildes kārtība

- Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Vispārīgajā vienošanās noteiktajai tehniskajai specifikācijai, IZPILDĪTĀJA konkursam iesniegtajam piedāvājumam, piedāvājuma tāmēs noteiktajiem vienību izcenojumiem un Pasūtītāja noteiktajam gada darbu apjomam, ievērojot šī līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasības ceļu un publiskās teritorijas uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

- Līgumā noteiktais Pakalpojums ir jāveic periodā no 201_.gada _._____ līdz 201_.gada __.______.

- Gadījumā, ja ziemas periodā laika apstākļu dēļ rodas nepieciešamība veikt tādu darbu veidus, apjomu un / vai izpildes periodiskumu, kas raksturīgs vasaras periodam un otrādi, IZPILDĪTĀJS šos darbus veic pēc attiecīgajai sezonai noteiktajiem pakalpojumu izcenojumiem.

- IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) reizes mēnesī, nakamajā darba dienā pēc katras mēneša dekādes (desmit dienas) pabeigšanas, iesniedz PASŪTĪTĀJAM noteiktas formas izpildītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda faktiski izpildītos darbu veidus, to periodiskumu un apjomu. Ja aktu iesniegšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena, tad akts tiek izsniegts PASŪTĪTĀJAM pirmajā darba dienā pēc tās.

- Izpildītie darbi uzskatāmi par pieņemtiem pēc abu LĪDZĒJU darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Pēc akta saņemšanas, PASŪTĪTĀJA atbildīgais pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā izskata aktā ietvertās ziņas un paraksta aktu, vai sniedz pamatotus iebildumus akta parakstīšanai, ja aktā norādītie darbi nav izpildīti vai izpildīti nekvalitatīvi.

- Gadījumā, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta iesniegšanas parakstīšanai PASŪTĪTĀJS neparaksta aktu par izpildītajiem darbiem vai neiesniedz rakstiski motivētu atteikumu pieņemt izpildītos darbus, tad aktā norādītie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem bez iebildumiem un IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt samaksu.

- Ja līguma izpildes laikā, vai pārbaudot pieņemšanas – nodošanas aktos norādīto ziņu patiesumu tiek konstatēts, ka darbu apjomu sarakstā noteiktie uzturēšanas darbi pastāvīgos apstākļos nav izpildīti, izpildīti nepilnīgi vai nekvalitatīvi, tad PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji tajā pašā dienā, kad ir jābūt izpildītiem darbiem, vai dienā, kad tiek konstatēts, ka darbi nav izpildīti, kopīgi sastāda ielas vai citas teritorijas stāvokļa apsekošanas aktu. Aktā norāda apsekošanas datumu, apsekotās vietas nosaukumu un kilometrāžu, atklātos trūkumus, nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai un 12 (divpadsmit) stundu termiņu pieļauto trūkumu novēršanai. Ja trūkumi netiek novērsti noteiktā termiņā, PASŪTĪTĀJS piemēro šajā līgumā paredzētās sankcijas. Sastādītais apsekošanas akts bez IZPILDĪTĀJA pārstāvja klātbūtnes, kā arī pēc mutiskas vienošanās bez akta rakstiskas sastādīšanas, nevar būt par pamatu sankciju piemērošanai, izņemot gadījumus, ja IZPILDĪTĀJS izvairās apmeklēt apsekojamo vietu un/vai parakstīt apsekošanas aktu.

- Līguma 9.punkts neattiecas uz gadījumiem, kad nav izpildīti, izpildīti nepilnīgi vai nekvalitatīvi uzturēšanas darbi, kurus IZPILDĪTĀJAM jāizpilda mainīgos laika apstākļos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis darbus mainīgos laika apstākļos, PASŪTĪTĀJA atbildīgie pārtāvji sastāda par to ielas vai citas vietas stāvokļa apsekošanas aktu un nosūta tā kopiju IZPILDĪTĀJAM uz elektroniskā pasta adresi___________. IZPILDĪTĀJS 2 (divu) darba dienu laikā sniedz paskaidrojumus par neizpildes iemesliem. Ja PASŪTĪTĀJS atzīst IZPILDĪTĀJA paskaidrojumus par pamatotiem un objektīviem, soda sankcijas netiek piemērotas. Ja IZPILDĪTĀJS nenorāda objektīvus un no viņa darbības vai bezdarbības neatkarīgus iemeslus, kuru dēļ darbi netika izpildīti, PASŪTĪTĀJS piemēro šajā līgumā noteiktās sancijas. Atsauce uz darbaspēka vai iekārtu trūkumu, nevar būt par pamatu darbu neveikšanai un sankciju nepiemērošanai.

- IZPILDĪTĀJS neatbild par piesārņošanu vai citām neatbilstībām, kuras ir izdarījušas trešās personas pēc uzkopšanas darbu beigšanas. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

- Abpusēji parakstīti dekāžu darbu pieņemšanas – nodošanas akti ir pamats ikmēneša rēķina izrakstīšanai un apmaksai.

III. Pušu tiesības  un  pienākumi

- Līguma izpildes procesā PASŪTĪTĀJAM ir šādas tiesības un pienākumi:

  - pieprasīt, lai līgums tiktu izpildīts atbilstoši tā nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;

  - piemērot šajā līgumā paredzētās sankcijas, šajā līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā;

  - kontrolēt Pakalpojuma izpildes kvalitāti saskaņā ar Vispārīgās vienošanās, šī līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;

  - pieņemt kvalitatīvi izpildītos darbus šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

  - savlaicīgi veikt samaksu šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

  - ne vēlāk kā līdz tekošā gada 15.oktobrim saskaņot ziemas sezonai IZPILDĪTĀJA norādītās sniega izgāztuvju vietas (līdz 6 km Daugavpils pilsētas teritorijā), ar nosacījumu, ka IZPILDĪTĀJS iesniedz vietu sarakstu saskaņošanai līdz tekošā gada 1.oktobrim. Sniega izgāztuvju vietu saskaņošanu ar attiecīgām instancēm IZPILDĪTĀJS veic patstāvīgi pēc saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

  - sniegt IZPILDĪTĀJAM visa veida palīdzību jautājumu atrisināšanai pašvaldības vai valsts institūcijās.

- Līguma izpildes procesā IZPILDĪTAJAM ir šādas tiesības un pienākumi:

  - nodrošināt Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpildi pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Vispārīgās vienošanās, šī līguma un normatīvo aktu prasībām;

  - mainīgos laika apstākļos nodrošināt ziemas dežūras, piedāvājumā noteikto reaģēšanas ātrumu un mehanizētas uzkopšanas darbus;

  - ziemas laikā nodrošināt mehanizētas uzkopšanas darbu izpildi pēc iepriekš izstrādātiem un ar Pasūtītāju saskaņotiem maršrutiem;

  - veikt sniega izvešanu uz saskaņotajām sniega izgāztuvju vietām, kā arī minētajās vietās veikt šo vietu uzkopšanu par saviem līdzekļiem;

  - Darbu izpildes procesā noformēt ar Pasūtītāju saskaņotu dokumentāciju;

  - Darbu izpildes procesā ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumus Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošos noteikumus Nr.13 “Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” un citas prasības ceļu un ielu uzturēšanai.

  - Ārkārtējos apstākļos IZPILDĪTĀJS tiesīgs atkāpties no normām, kas ir norādītas tehniskajās prasībās, lai pirmām kārtām nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību un gājēju drošību, bet ne ilgāk, kamēr pastāv šie apstākļi. Pēc ārkārtējo apstākļu beigām, IZPILDĪTĀJS veic uzturēšanas darbus saskaņā ar tehniskām prasībām.

IV. Līguma summa

- Kopējā Līguma summa par līguma pielikumā noteikto darbu apjomu, šī līguma darbība laikā sastāda EUR _______ (_________) bez PVN,  PVN 21% sastāda EUR ______ (________), līguma summa kopā ar PVN sastāda EUR _________ (_____________), ņemot vērā pasūtītāja noteiktos darbu apjomus, periodiskumu un IZPILDĪTĀJA konkursā piedāvātos pakalpojumu vienību izcenojumus.

- Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām, darba samaksu un visiem citiem ar šī līguma izpildi saistītiem tiešiem un netiešiem izdevumiem.

V. Norēķinu kārtība

- Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā:

  - Priekšapmaksa nav paredzēta.

  - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši faktiski izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu.

- Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kas norādīta Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

- Iespējamais darbu izmaksu sadārdzinājums līguma darbības laikā netiek papildus apmaksāts, izņemot valstī noteiktās izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likmē.

- Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likmē, kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus, negrozot Līgumu.

VI. Pušu atbildība un sankcijas

- Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, un kādam no LĪDZĒJIEM vai trešajām personām ir radušies zaudējumi, vainīgais LĪDZEJS ir materiāli atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- IZPILDĪTĀJAM ir tiesības apturēt uzturēšanas un apkopšanas darbus, ja PASŪTĪTĀJS vairāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas nemaksā par izpildītajiem darbiem un parāds sasniedz 30% (trīsdesmit procentus) no piestādīto rēķinu kopsummas.

- Ja Pasūtītājs kavē ikmēneša summas samaksas termiņu par faktiski izpildītajiem darbiem, tas maksā nokavējuma procentus 0,2% (nulle komats divu) procentu apmērā no ikmēneša parāda summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) procentus no kavētās maksājuma summas. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam to aprēķinu, kā arī iekļauj šo summu rēķinā.

- Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJA darbu apjomos paredzētie darbi pastāvīgos laika apstākļos netiek izpildīti, netiek izpildīti pilnīgi vai tiek izpildīti nekvalitatīvi un IZPILDĪTĀJS šī līguma 9.punktā noteiktajā termiņā nav novērsis trūkumus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu) procentu apmērā no termiņā neizpildīto darbu kopējās summas (vērtības) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) procentus no termiņā neizpildīto darbu kopējās summas (vērtības).

- Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ darbi mainīgos laika apstākļos netiek izpildīti, netiek izpildīti pilnīgi vai tiek izpildīti nekvalitatīvi uzturēšanas darbi un IZPILDĪTĀJS šī līguma 10.punktā noteiktajā termiņā nav pierādījis PASŪTĪTĀJAM objektīvus un no viņa darbības vai bezdarbības neatkarīgus iemeslus, kuru dēļ darbi netika izpildīti, tad IZPILDĪTĀJS maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit) procentu apmērā no neizpildīto darbu kopējās summas (vērtības).

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma izpildīt saistības.

- Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam, vai līguma nodrošinājuma.

VII. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šajā nodaļā minētos gadījumus.

- Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJS baltījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:

  - personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz IZPILDĪTĀJA personālu vai apakšuzņēmējiem;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

- IZPILDĪTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās Vispārīgās vienošanās vērtības uz ko neattiecas šī līguma  29.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja IZPILDĪTĀJS par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

# VIII. Līguma darbības termiņš, grozīšanas kārtība un spēkā esība

- Līgums stājās spēkā 201_.gada ___._______ un ir spēkā līdz 201_.gada ___.________.

- Līguma darbības laikā ir pieļaujami nebūtiski līguma nosacījumu grozījumi. Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami gadījumos un kārtībā, kāda paredzēta Vispārīgajā vienošanās un normatīvajos aktos.

- Visi grozījumi un papildinājumi šim Līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, kurus paraksta Līdzēji, un kas tādā gadījumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem.

- Līgums zaudē spēku, ja zaudē spēku Vispārīgā vienošanās.

IX. Līguma nodrošinājums un apdrošināšana

- Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas ar PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt spēkā visā Līguma darbības termiņa laikā. Garantiju var iemaksāt arī Pasūtītāja Līgumā norādītajā bankas norēķinu kontā ar attiecīgu atzīmi. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to trūkumu novēršanai, kurus Izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, Pasūtītajam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai un līgumsoda ieturēšanai.

- Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas apdrošina savu civiltiesisko atbildību par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 10 % (desmit) procentu apmērā no kopējās līgumcenas uz līguma darbības termiņu un iesniedz polises kopiju PASŪTĪTĀJAM.

X. Nepārvarama vara

- Neviens no Līguma LĪDZĒJIEM nav atbildīgs par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

- Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus LĪDZĒJI nevar ietekmēt un par ko tie nevar būt atbildīgi, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus LĪDZĒJI nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

- Darbaspēka nepietiekamība, materiālu trūkums un finansiālas grūtības netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

- Līguma pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu jebkādu zaudējumu rašanos.

- Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks tiek pagarināts uz šo apstākļu darbības periodu.

XI. Noslēguma jautājumi

- Šī Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risinās pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies atrisināt, katra no Pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pasūtītājs ir tiesīgs ar tiem rīkoties nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

- Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

- Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti vai daļas.

- Par līguma izpildi atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses: _______, tālr. ______, e-pasts__________.

  - No Izpildītāja puses: _______, tālr. ______, e-pasts _________.

- Līgums sastādīts uz ___ /______/ lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.  Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Šim Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikumā: Tāmes un darbu apjomu saraksti.

XII. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

| Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” reģ.Nr.90009547852 Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401 Vadītājs A.Pudāns_________________________ | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

# Footnotes

Sakarā ar mainīgiem laika apstākļiem periodiskuma dienas var mainīties, nemainot kopējo uzkopšanas reižu skaitu.

Aprēķināšanas formula ( Braucamā daļa (kopā m2) * 0.7 = Ceļu nokaisīšana (kopā m2)

Primārās nozīmes ceļi (skat. Darbu tehniskās prasības un Uzkopjamo ceļu saraksts).

Sekundārās nozīmes ceļi (skat. Darbu tehniskās prasības un Uzkopjamo ceļu saraksts).

Aprēķināšanas formula ( Braucamā daļa (kopā m2) * 0.8 = Ceļu šķūrēšana (kopā m2)

Primārās nozīmes renes (skat. Darbu tehniskās prasības un Mehanizēti apkopjamo reņu platības saraksts).

Sekundārās nozīmes renes (skat. Darbu tehniskās prasības un Mehanizēti apkopjamo reņu platības saraksts).

Pārējās renes (skat. Darbu tehniskās prasības un Mehanizēti apkopjamo reņu platības saraksts).

Aprēķināšanas formula ( Braucamā daļa (kopā m2) – renes (kopā m2) = Ceļu slaucīšana (kopā m2)

Iespējamas pasākumu skaita izmaiņas

Kopā ar tehnisko specifikācijas prasībām, jāievēro LR MK noteikumi Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (09.03.2010.)

Ja attiecīgā iekārta ir iznomāta vai to plānots iznomāt, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt iekārtu uz līguma izpildes periodu.