# SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

# ___________________ I.Goldberga

# Daugavpilī, 2016.gada 22.augustā

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

# Projektu nodaļas vadītāja

# ___________________S. Krapivina

# Daugavpilī, 2016. gada  19.augustā

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

Topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšanai

## Uzaicinājuma pamats: Publisko iepirkumu likuma 9.panta sestā daļa. Uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par EUR 4000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas plānošanas inženieris Sergejs Gorņiks – tālrunis 65476065, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2016.gada 18.augusts

## Pasūtījums nav dalīts daļās.

## Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 3999 EUR ar PVN.

## Līguma izpildes termiņš: divi mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja nepieciešams)

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija

## Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā – saskaņā ar tehnisko specifikāciju un atbilstoši 1. un 2.pielikumiem.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2016.gada 26.augusta plkst.15:30 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 201.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: iluta.kipure@daugavpils.lv.

`

# Tehniskā specifikācija

# Topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšanai.

# Cenu izpētes konteksts

# Pasūtītājs veic cenu izpēti, lai iepirktu Pakalpojumu - „Topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšana” ar mērķi veikt topogrāfisko izpēti atbilstoši 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un 27.04.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.

# Topogrāfiskās izpētes galvenais uzdevums

# Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi un topogrāfiskā plāna izstrādāšana jāveic (12 ha lielai platībai.

# Topogrāfiskā uzmērīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.

# Topogrāfiskajā plānā jābūt attēlotām visām inženierkomunikācijām un inženierkomunikāciju augstuma atzīmēm.

# Esošā reljefa augstuma atzīmēm topogrāfiskajā plānā jābūt attēlotām vienmērīgi un bieži

# Uz esošā kartodroma brauktuves ik pēc 10m 5 vietās (uz betona apmales kreisā pusē, uz brauktuves malas kreisā pusē, uz ceļa ass, uz brauktuves malas labā pusē, uz betona apmales labā pusē, ja nav betona apmales, tad jābūt norādītai atzīmei uz nomales malas).

# Jānorāda augstuma atzīmes uz gaisvadu līnijas vai attālums no zemes virsmas līdz gaisvadu līnijai (pa vidu starp balstiem). Citas reljefa atzīmes jānorāda tik detalizēti, lai noskaidrotu nepieciešamos parametrus (esošo konstrukciju, platformu, tiltu augstumus).

# Pievērst uzmanību esošo augstumu atzīmju attēlošanai zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000173402, lai precīzi aprēķinātu zemes darbus un vertikālo plānojumu gadījumā, ja kartodroma trase un ģeometrija tiks mainīta.

# Izpildītājs izstrādā un iesniedz topogrāfisko plānu pēc topogrāfiskā plāna saskaņošanas ar komunikāciju īpašniekiem un Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

# Izpildītājam jāveic topogrāfiskā plāna noformēšana (M 1:500) un pavairošana.

# Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

# Topogrāfiskās uzmērīšanas dokumentācija Pasūtītājam iesniedzama 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) CD diskā dwg un dgn formātā.

# Samaksa tiek veikta pēc visa pakalpojuma nodošanas.

# Darba izpildes termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

# Vispārējas ziņas par objektu

# Objekts atrodas Daugavpilī, Blāzmas ielā 11 rajonā (skatīt attēlus).

1.att. Topogrāfiskās izpētes aptuvenā platība

2.att. Zemes gabala novietojums

# 3.att. Zemes gabala novietojums

# Prasības pretendentam

# Pakalpojumu sniegšanai pretendents piedāvā kvalificētu speciālistu, kas kopumā atbilst visām Specifikācijā noteiktajām kvalifikācijas minimālajām prasībām. Minimālās prasības Pakalpojuma sniegšanai:

# ģeodēzists ar derīgu sertifikātu ģeodēzisko darbu veikšanā;

# Pēdējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze cenu aptaujas priekšmetam līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanā: topogrāfiskās izpētes veikšanā.

# Iesniedzami dokumenti

# Finanšu piedāvājums (1. pielikums)

# Tehniskais piedāvājums (2. pielikums)

# 7.   Pielikumā: 3.pielikums - Zemes robežu plāns (4 lp.)

# Sagatavoja:

# Būvinženieris Viktors Nikolajevs

# Sert. Nr.20-1865

1. pielikums

TEHNISKAJAI SPECIFIKĀCIJAI

Topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība

Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšana

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Daugavpils pilsētas domei

Pretendents:

Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents)

Pretendents _________ (nosaukums) piedāvā nodrošināt pakalpojumu atbilstoši Cenu aptaujas par topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšanu  Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšana |  |

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:		Tālrunis:			Fakss:

E-pasta adrese:				Tīmekļa vietnes adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)

2. pielikums

TEHNISKAJAI SPECIFIKĀCIJAI

Topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība

Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšana

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Daugavpils pilsētas domei

Pretendents:

Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents)

Pretendents _________ (nosaukums) piedāvā nodrošināt pakalpojumu atbilstoši Cenu aptaujas par topogrāfiskās izpētes „Kartodroma būvniecība Blāzmas ielā 11, Daugavpilī” veikšanu Tehniskajai specifikācijai ar šādu personālu:

| Nr. p.k. | Vārds, uzvārds | Izglītība | Sertifikāta Nr., derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| Ģeodēzists/topogrāfs |
| 1. |  |  |  |

Pretendentam ___________ (nosaukums) ir pieredze topogrāfiskajā izpētē šādiem objektiem pēdējo trīs gadu laikā:

| Nr. | Objekta nosaukums, izpētes veikšanas gads | Pasūtītājs, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:		Tālrunis:			Fakss:

E-pasta adrese:				Tīmekļa vietnes adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)