APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 9.novembrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

ATKLĀTA KONKURSA

“Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/126

NOLIKUMS

(KONSOLIDĒTS)

Daugavpils, 2015

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – DPD 2015/126.

  - Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese: | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 90000077325 |
| Tālruņa numurs: | 65404329 |
| Faksa numurs: | 65421941 |
| Darba laiks: | Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00; Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; Piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00. |
| Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse: | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde |
| Adrese: | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 90009737220 |

  - Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

  - Informācijas apmaiņas kārtība

    - Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, e-pastu, vai faksu, pieprasījumus adresējot iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/126, (turpmāk – Atklāts konkurss) iepirkuma komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu vai e-pastu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas nosūtot rakstisku atbildi pa faksu vai e-pastu un pa pastu uz piegādātāja norādīto pasta adresi, ja piegādātājs iepriekš ir nosūtījis informācijas pieprasījumu uz Pasūtītāja pasta adresi.

    - Atklāta konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Atklāta konkursa norisi tiek publicēta interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par Atklātā konkursā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī atbilstoši Apliecinājuma kartē noteiktajām prasībām un nosacījumiem.

- Būvdarbi, kas ietverti iepirkuma priekšmetā, ir jāveic saskaņā ar Apliecinājuma karti (Nolikuma 1.pielikums) norādītajām prasībām un apjomiem, pretendenta iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 8.pielikums).

  - Iepirkuma CPV kods – galvenais CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi), papildus CPV kodi: 45453000-7 (kapitālais remonts un kosmētiskais remonts), 45454000-4 (pārbūves darbi), 45312100-8 (ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ierīkošana), 45331000-6 (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana, 45310000-3 (elektrības vadu instalācijas darbi), 45332000-3 (sanitārtehniskie un cauruļu ielikšanas darbi).

  - Līguma izpildes vieta – Daugavpils administratīvā teritorija, Latvijas Republika.

  - Līguma izpildes termiņš – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Visi ieinteresētie piegādātāji ar Atklāta konkursa Nolikumu, var iepazīties bez maksas katru darba dienu līdz 2015.gada 1.decembra plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 308.kabinetā.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 9.novembra lēmumu)

    - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra iela 1, 308.kabinetā līdz 2015.gada 1.decembra plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 9.novembra lēmumu)

    - Piedāvājumus, kuri iesniegti (piegādāti) pēc Nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un pēc rakstiska pieprasījuma tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 306.kabinetā  2015.gada 1.decembrī plkst.11:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 9.novembra lēmumu)

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto līgumsummu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumsumma.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

- Attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci (atļauju) veikt darbību Latvijas Republikā, izdots piedāvājuma nodrošinājums  (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs – EUR 5000;

1.12.3.	Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.12.3.1. 90 (deviņdesmit) dienas skaitot no nolikuma l.11.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

1.12.3.2.līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

1.12.4.	Piedāvājuma nodrošinājumā jāparedz, ka kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.12.4.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.12.4.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

1.12.4.3.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz līgumslēdzējpusei (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde) iepirkuma procedūras nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

    - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājumi, kas neatbilst nolikuma prasībām, tiek noraidīti un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.

    - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

    - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā), bet otrs oriģināleksemplāra kopija ar norādi „KOPIJA” (papīra formātā). Neskaidrību gadījumā priekšroka tiek dota oriģinālam. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, atklāta konkursa nosaukums un identifikācijas numurs;

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 9.novembra lēmumu)

- atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 1.decembra plkst.11:00”.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 9.novembra lēmumu)

    - Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

- nepiešūts pie piedāvājuma dokumentiem piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls);

- atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā (datordrukā, viens oriģināls un viena kopija);

- tehniskais piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls un viena kopija);

- finanšu piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls un viena kopija);

- finanšu un tehniskais piedāvājums, kā arī Tāmes jāiesniedz arī elektroniskā formā CD (finanšu un tehniskais piedāvājums Microsoft Office Word formātā, tāmes Microsoft Office Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu, tehnisko piedāvājumu un tāmes elektroniskā veidā, jābūt ievietotam Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

    - Uz piedāvājuma sējumu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

    - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Cita informācija

    - Piedāvājums iesniedzams vienā variantā.

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Atklāta konkursa Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Atklāta konkursa rezultāta.

    - Visi Nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

# NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ pantu:

    - Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

      - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

      - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

      - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

      - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

    - Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

    - Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Nolikuma 2.2.1.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība.

  - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta pieteikumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši  publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā vai 3 gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

- no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

- no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| 3.Pretendenta kvalifikācijas prasības | 4.Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 3.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 4.1.Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu (oriģināls). Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. |
| 3.2.Pretendentam ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 4.2.Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu (oriģināls). Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 3.3.Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums pēdējos 3 (trīs) gados (t.i. 2012; 2013 un 2014.gadā) ir vismaz 50% no pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā. Ja Pretendents (arī apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta (vai apvienības dalībnieka) finanšu apgrozījumam jāatbilst augstākminētajām prasībām attiecīgi īsākā laika periodā. | 4.3.Lai apliecinātu Nolikuma 3.3.punkta izpildi pretendentam jāiesniedz rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu (oriģināls). |
| 3.4.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai. | 4.4.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku Līgumu (vienošanos) (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: 4.4.1.piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; 4.4.2.apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu daļu un tās Līgumcenu; 4.4.3.informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; 4.4.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; 4.4.5.apliecinājumu, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz Līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kā personālsabiedrība 10 (desmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām. |
| 3.5.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze ēkas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts viens vai vairāki publiskas ēkas, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” ēku iedalījumam grupās, kas atbilst III grupai), pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumi, kuros tika veikti ventilācijas, apkures, ūdensvada un kanalizācijas, uguns aizsardzības sistēmas, elektroinstalācijas iekšdarbi. Līgumam vai līgumiem uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. | 4.5.Lai apliecinātu Nolikuma 3.5.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot viena vai vairāku pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (kopija) un objekta pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akti (kopija) par pretendenta pieredzes aprakstā norādītajiem izpildītiem līgumiem vai līgumu. Atsauksmei ir jābūt pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un noformētai uz pasūtītāja veidlapas. |
| 3.6.Pretendentam līguma izpildē vienlaikus jānodrošina: 3.6.1.atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze ēkas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts viens vai vairāki publiskas ēkas, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” ēku iedalījumam grupās, kas atbilst III grupai), pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumi, kuros tika veikti ventilācijas, apkures, ūdensvada un kanalizācijas, uguns aizsardzības sistēmas, elektroinstalācijas iekšdarbi; 3.6.2.būvspeciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā; 3.6.3.būvspeciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā; 3.6.4.būvspeciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā. | 4.6.Lai apliecinātu Nolikuma 3.6.punkta izpildi, ir jāiesniedz: 4.6.1.pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā (kopija) un saistību rakstu (kopija) vai aktu par izpildītiem būvdarbiem (kopija) vai citus dokumentus (kopija), kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstā norādīto izpildītu līgumu vai līguma ietvaros, 4.6.2.pretendenta piedāvāto būvspeciālistu apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot spēkā esošus būvprakses sertifikātus iepriekš norādītajās sfērās (kopija). |
| 3.7.Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais darbu aizsardzības koordinators, kuram ir profesionālas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti. | 4.7.Lai apliecinātu Nolikuma 3.7.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu aizsardzības koordinatora profesionālas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (kopija), kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām un piedāvātā atbildīgā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu (oriģināls). Darbu aizsardzības koordinatora profesionāla kvalifikācija apliecināma dokumentāri vienā no sekojošajiem variantiem: 4.7.1.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu; 4.7.2.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un izglītības dokuments par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu; 4.7.3.izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu. Ja darbu aizsardzības koordinators ir juridiska persona, tad tā norāda informāciju un iesniedz iepriekšminētos dokumentus par fizisku personu, kura īstenos darbu aizsardzības koordinatora funkcijas juridiskas personas vārdā. |
| 3.8.Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem: 3.8.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 150000 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi); 3.8.2.apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem; 3.8.3.apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 3.8.4.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas. | 4.8.Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 3.8.punkta noteikumiem. |
| 3.9.Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā 3.9.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 150000 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi); 3.9.2.apdrošināmais objekts – pretendenta profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem; 3.9.3.apdrošinātie riski – pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 3.9.4.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas. | 4.9.Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 3.9.punkta noteikumiem. |
| 3.10.Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) saskaņā ar šī nolikuma prasībām. | 4.10.Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja ar to tiks noslēgts līgums, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (bez PVN), kas pēc satura atbilst Nolikuma 12.pielikumam (oriģināls) . |
| 3.11.Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) saskaņā ar šī nolikuma prasībām. | 4.11.Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja ar to tiks noslēgts līgums, tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (bez PVN), kas pēc satura atbilst Nolikuma 13.pielikumam (oriģināls). |
| 3.12.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 4.12.Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 3.13.Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro daļu. | 4.13.Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz: 4.13.1.nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību; 4.13.2.katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

# Tehniskais piedāvājums

# Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz plānotais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (oriģināls).

# Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Word formātā) un elektroniskam formātam jāatbilst drukātajam.

# Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot tāmes (Lokālā tāme, Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Būvniecības koptāme), kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikumiem Nr.5., 6. un 8.), kā arī izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (kopijas).

  - Pretendentam summas Finanšu piedāvājumā un tāmēs jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu Tehniskajā specifikācijā un citos Nolikuma pielikumos minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un lokālā tāmē. Pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti Finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Finanšu piedāvājums un tāmes jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Excel formātā) un elektroniskam formātam jāatbilst drukātajam.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

- Vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēle.

- Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.12. un 1.13.punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaude

    - Ja pretendents neiesniedz 4.punktā pieprasītos dokumentus vai arī iesniegtie dokumenti neatbilst nolikuma 3.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

    - Pretendentu atlasē Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā minētajiem apstākļiem, saskaņā ar nolikuma 2.sadaļu. Iepirkuma komisija ir tiesīga veikt iepriekšminēto pārbaudi jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

    - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

    - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē:

    - ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā minētajiem apstākļiem;

    - ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto papildus informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude

    - Vērtējot tehniskos piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja norādītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām.

    - Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajām finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 9.pielikums) un Nolikuma 6.sadaļas prasībām.

    - Ja pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasītajai formai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 6.sadaļā norādītajām prasībām,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

    - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda vai nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

    - Ja iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.

    - Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tiek konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

    - Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta.

- Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

  - Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

  - Ja iepirkuma komisija pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tā  informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu, vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 8.sadaļa pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo zemāko cenu.

# IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 11.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

  - Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

  - Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

  - Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

    - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

    - No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums – Apliecinājuma karte “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6.vidusskolas ēka, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” – http://www.daugavpils.lv/lv/500

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta finanšu apgrozījums (veidne)

4.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

5.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Būvspeciālista apliecinājums (veidne)

7.pielikums – Darbu aizsardzības koordinatora apliecinājums (veidne)

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

9.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

10.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

11.pielikums – Līgums (projekts)

12.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojums par pretendenta līgumsaistību izpildi (paraugs)

13.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojums par pretendenta        piedāvāto garantijas termiņu (paraugs)

1.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

APLIECINĀJUMA KARTE

“Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6.vidusskolas ēka, nodrošinotpirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” –

http://www.daugavpils.lv/lv/500

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 9.novembra lēmumu)

2.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

(veidne)

“Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”

iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/126

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |
| Kontaktpersona līguma izpildē: | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties Atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/126;

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Apliecinājuma kartei, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMS

(veidne)

| Gads | Kopējais finanšu apgrozījums EUR bez PVN |
| --- | --- |
| 2012.gads |  |
| 2013.gads |  |
| 2014.gads |  |
| Kopā: |  |
| Vidēji =Kopā/3*50%: |  |

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto darbu detalizēts apraksts | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) un objekta pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akts (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto darbu detalizēts apraksts | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums Atklātā konkursā „Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPD 2015/126,  tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma “Par būvdarbu veikšanu 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī” darbu izpildes.

Pielikumā: spēkā esošu būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (kopija), akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akts objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus speciālista pieredzes aprakstā norādītā izpildītā līguma ietvaros (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums Atklātā konkursā „Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPD 2015/126,  tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā (būvspeciālista nosaukums - siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvspeciālists/ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvspeciālists/elektroietaišu izbūves būvspeciālists) strādāt pie līguma “Par būvdarbu veikšanu 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī” darbu izpildes.

Pielikumā: spēkā esošu būvprakses sertifikāts iepriekš norādītajā sfērā (kopija) uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

Darbu AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta Nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums Atklātā konkursā „ Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPD 2015/126,  tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā darbu aizsardzības koordinators strādāt pie līguma “Par būvdarbu veikšanu 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī” darbu izpildes.

Pielikumā: ________________ (būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu vai būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un izglītības dokuments par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu vai izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu) (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums no Apliecinājuma kartes Darba apjomu saraksta | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līgumcenas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku Apliecinājuma kartē norādīto darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā Atklāta konkursa nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums (Apliecinājuma kartes Darba apjomu sarakstā norādītie darbi) | Nedēļas |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

“Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”

iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/126

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvdarbus Atklāta konkursā “Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/126, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka

- Atklāta konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Apliecinājuma kartē noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un Apliecinājuma kartē norādītais darbu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā pabeigt būvdarbus 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- nodrošināt garantijas darbus uz piedāvāto darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) garantijas laiku 60 (sešdesmit) mēneši jeb 5 (pieci) gadi.

Pielikumā: Lokālā tāme, Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Būvniecības koptāme, izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās visas kopā uz __.lapām.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

LĪGUMS (projekts)

Par būvdarbu veikšanu 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī

Daugavpils                                                                                         	            2015.gada __._________

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/126, noslēdza šādu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt būvdarbus 6.vidusskolas ēkā (III grupas ēka), Daugavpilī, (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar apliecinājuma karti “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6.vidusskolas ēka, nodrošinotpirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” (nav pielikumā) (turpmāk tekstā – Apliecinājuma karte), UZŅĒMĒJA iesniegto Lokālo tāmi, Kopsavilkuma aprēķiniem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Būvniecības koptāmi (turpmāk tekstā – Tāmes), būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.__) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks). Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - UZŅĒMĒJS Būvdarbus izpilda saskaņā ar Apliecinājuma karti. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Apliecinājuma kartes.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Apliecinājuma kartes un Konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus (neietver PVN) un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apgūt visu Būvdarbu apjomu, kas noteikti Apliecinājuma kartē.

  - Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

  - UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem.

  - PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

    - UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

  - Nekvalitatīvi vai Apliecinājuma kartei vai Līguma nosacījumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

  - Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

  - Būvdarbu pabeigšanas un nodošanas termiņš: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, bet Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts.

- Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantija

  - UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma saistību izpildes garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

  - Līguma saistību izpildes garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma saistību izpildes garantijas formai (Līguma pielikums Nr.4).

  - Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas iesniegšanas brīdim.

  - UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA Līguma saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu Līgumā nolīgto līgumsodu.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas formai (Līguma pielikums Nr.5).

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- Apdrošināšana

  - UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt UZŅĒMĒJA un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā, kurus 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 150000 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 150000 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi).

  - Abus profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus UZŅĒMĒJS uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.

- UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

  - Būvdarbus objektā uzsākt ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas (iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju).

  - UZŅĒMĒJS uzņemas, ja nepieciešams, patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

  - UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.

  - UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

6.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

6.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

  - Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā 3.3.punktā noteiktajā termiņā.

  - Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā, kā arī izstrādāt un iesniegt darbu veikšanas projektu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts” Būvdarbi var tikt uzsākti tikai pēc darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

  - Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

  - Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

  - UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus, būvuzraugu, un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

  - Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

  - Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

  - Līguma 6.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma.

  - UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.

  - UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA piedāvājumā iepirkumā norādītais būvdarbu vadītājs _______________________ (būvprakses sertifikāta 
Nr. __________________), tālrunis _____________, e-pasts ________________________.

  - UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Apliecinājuma kartei, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.

  - UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.

  - Citi UZŅĒMĒJA pienākumi atbilstoši Apliecinājuma kartes piezīmēs norādītajam.

- UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

  - UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis (Līguma pielikums Nr.6), kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām (Līguma pielikums Nr.7), pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 7.punkta nosacījumus.

  - Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

  - Ja tiek veikta būvspecialista maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju.

  - Ja tiek veikta darbu aizsardzības koordinatora maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā darbu aizsardzības koordinatora apliecinājumu, profesionālas kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.

  - Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 7.1.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā noteiktajiem apstākļiem.

  - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 7.1.-7.7.punktos minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Būvdarbu izpildi līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 3.3.punktā noteiktais Būvdarbu nodošanas termiņš netiek pagarināts.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

  - Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

  - Apliecinājuma kartē norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Apliecinājuma kartē norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama tikai ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

  - Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

  - UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to IZPILDĪTĀJU.

  - PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

  - Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

- Būvdarbu pieņemšana – nodošana

  - Pēc pilnīgas plānoto Būvdarbu pabeigšanas, veiktos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM parakstot Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

- Būvdarbu kvalitātes garantija

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

  - Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

  - Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.

  - Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līguma 10.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 10.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmakas tiek ieturētas no UZŅĒMĒJA būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas bez  UZŅĒMĒJA piekrišanas.

- PUŠU atbildība

  - PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

  - UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmēs  ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

  - UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā laikā nenodod Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs  piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 10.4.punktā norādītajos termiņos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

  - Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.

  - Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

- Nepārvarama vara

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja:

    - UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

    - UZŅĒMĒJS veic Būvdarbus neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Apliecinājuma kartei;

    - UZŅĒMĒJA vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā PASŪTĪTĀJAM radušies materiāli zaudējumi;

    - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs veikt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu;

    - UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

    - UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 11.4.punktā.

  - Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma:

    - UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.

    - Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

    - Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un brīža.

  - Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju, norādot uz iepriekš minētajiem apstākļiem, kā arī uz tos pamatojošiem pierādījumiem. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 7. (septītajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 13.2.2.-13.2.6.punktos paredzētajos gadījumos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

- Īpašuma tiesības

  - PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu akceptēšanu Formā Nr.2.

  - Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts PASŪTĪTĀJAM pieejamais finansējums šim līgumam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem Būvdarbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma izbeigšanas brīdi.

- Noslēguma noteikumi

  - Veicot jebkuras izmaiņas Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmēs, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.

  - Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

  - Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

  - Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka kontaktpersonas:

16.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______.

16.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

- Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

2.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;

3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz ___ lapām;

4.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas forma uz ___ lapas;

5.pielikums – Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas forma uz ___ lapas;

6.pielikums – Personāla saraksts uz ___ lapas;

7.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz ___ lapas.

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

12.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/Apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

13.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana

6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2015/126

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______,  _________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______) saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – Pasūtītājam.

_____, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.