apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2017.gada 17.novembra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________ A. Streiķis

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

„Daugavpils pilsētas pašvaldībai 
piederošo ēku remonta darbi”

Identifikācijas numurs DPD 2017/160

Daugavpils, 2017

I. Vispārīgā informācija

- Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2017/160.

- Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss zem ES līmeņa.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa. |
| Kontaktpunkta adrese | Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV - 5401 |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |
| Faksa Nr. | 654 21941 |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Valdis Muižnieks (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 04341 |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts katrai konkursa daļai noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās trijās daļās:

  - 1.DAĻA: “Jumta seguma nomaiņa ēkai Parka ielā 2, Daugavpilī”;

  - 2.DAĻA: “Kapličas  ēkas, 18.novembra ielā 214, Daugavpilī, remontdarbi”;

  - 3.DAĻA: “Ēku Stacijas ielā 129A, Nometņu ielā 159, Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Siguldas ielā 24 un Minskas ielā 1, Daugavpilī, remontdarbi”.

- Piedāvājumu var iesniegt tikai par vienu, vai vairākām daļām.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods (neatkarīgi no konkursa daļas) 45000000-7 (celtniecības darbi). Papildkodi: 45261900-3 (jumta remonta un uzturēšanas darbi), 45261420-4 (jumta ūdensizolācijas darbi).

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts katrai konkursa daļai atsevišķi ir noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās katrai konkursa daļai (skat. Nolikuma 2.Pielikumu).

- Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā.

- Objektu apskate: Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar jebkuru objektu, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Valdis Muižnieks (tālr.65404341, e-pasta adrese: valdis.muiznieks@daugavpils.lv). Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Līguma vispārējie nosacījumi un termiņi:

| Konkursa daļas nosaukums | Būvdarbu uzsākšanas termiņš no līguma parakstīšanas dienas | Būvdarbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas dienas | Garantijas termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.DAĻA: “Jumta seguma nomaiņa ēkai Parka ielā 2, Daugavpilī” | 5 dienas | 30 dienas | 3 gadi |
| 2.DAĻA: “Kapličas ēkas, 18.novembra ielā 214, Daugavpilī, remontdarbi” | 5 dienas | 45 dienas | 3 gadi |
| 3.DAĻA: “Ēku Stacijas ielā 129A, Nometņu ielā 159, Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Siguldas ielā 24 un Minskas ielā 1, Daugavpilī, remontdarbi” | 5 dienas | 60 dienas | 3 gadi |

- Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, izņemot gadījumu, ja iesniegts tikai viens piedāvājums.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas ielā 9- 1B, Daugavpilī (uzmanību jauna adrese!!!), vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.decembrim, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

- Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

- Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.

- Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 15.decembrī, plkst.10.00, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas telpās Imantas iela 9-1B, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams trijos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”, DPD 2017/160,

neatvērt līdz 2017.gada 15.decembrim, plkst.10.00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:

    - konkursa 1.DAĻĀ – EUR 400,00 apmērā;

    - konkursa 2.DAĻĀ – EUR 300,00 apmērā;

    - konkursa 3.DAĻĀ – EUR 200,00 apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”, DPD 2017/160.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 33.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam (neatkarīgi no konkursa daļas):

  - Līguma izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Līguma izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu.

  - Līguma saistību nodrošinājuma atkarībā no daļas ir par mēnesi garāks nekā līguma izpildes termiņš konkrētā daļā.

  - Līguma izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz trijiem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Līguma izpildītājs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

  - Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.

- Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - titullapa (pēc izvēles).

  - satura rādītājs (pēc izvēles).

  - parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu).

  - piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā). Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju.

  - kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti), aizpildot kvalifikācijas aprakstu (Nolikuma 5.pielikums). Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - parakstīts Tehniskais piedāvājums katrā konkursa daļā atsevišķi, atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, ievērojot Nolikuma 41. punkta prasības.

  - parakstīts Finanšu piedāvājums katra konkursa daļā atsevišķi saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, ievērojot Nolikuma 42. punkta prasības.

  - Piedāvājumam pievieno Tehnisko piedāvājumu un tāmes elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

  - tehnisko piedāvājumu sastāda katrai konkursa daļai atsevišķi, atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikuma prasībām, iekļaujot darbu izpildes grafiku, garantijas apliecinājumu, galveno būvmateriālu sarakstu;

  - tehniskajam piedāvājumam pievieno galveno būvmateriālu atbilstības sertifikātu kopijas. Piedāvātajam aprīkojumam un izmantojamiem būvmateriāliem jāatbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām;

  - tehniskā piedāvājuma darba grafiku aizpilda, ņemot par pamatu darbu apjomu saraksta darbu veidus;

  - tehnisko piedāvājumu iesniedz par visu tehniskās specifikācijas darbu apjomu;

  - garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks par 3 gadiem;

  - tehniskā piedāvājuma darba grafika termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā noteikts tehniskajā specifikācijā attiecīgajai konkursa daļai.

- Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

  - Finanšu piedāvājums katrā konkursa daļā atsevišķi jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā norāda kopējo piedāvāto līgumcenu, ņemot vērā visas tiešās un netiešās izmaksas.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

  - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

  - Finanšu piedāvājumam pievieno Būvniecības tāmi, ievērojot iepirkuma Nolikuma 43.punktā noteikto kārtību.

- Tāmju aizpildīšanas kārtība (neatkarīgi no konkursa daļas):

  - Tāme ir Finanšu piedāvājuma pielikums.

  - Pretendents sastāda un iesniedz Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Lokālo tāmi (5.pielikums). Tāmēs iekļaujot tāmē arī virsizdevumu daļu un peļņu. (UZMANĪBU jaunais būvnormatīvs paredz atšķirīgu lokālās tāmes veidni un sastādīšanas kārtību!!!).

  - Tāmēs iekļauj visus darbu veidus, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Tāmēs norāda konkrētus būvmateriālu zīmolus vai ražotājus, kurus paredzēts iestrādāt un to tehnisko aprakstu tādā apjomā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par būvmateriālu un iekārtu atbilstību tehniskās specifikācijas (darbu apjomu) prasībām;

  - Tāmju elementu apjomu kvantitatīvos rādītājus tāmē norāda ar šādu precizitāti:

    - līdz mazākajai naudas vienībai – izmaksām;

    - ne mazāk par četriem zīmīgiem cipariem – pārējiem elementiem.

  - Būvprojekta tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.

  - Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta aprakstos un aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu elementus. Tāmei jābūt sastādītai atbilstoši būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai (neatkarīgi no konkursa daļas):

| Pretendentu kvalifikācijas prasības | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |

| 44.3. Pretendents līguma vadīšanai nodrošina kvalificēta būvspeciālista ēku būvdarbu vadīšanā piesaisti. | Informācija par piedāvāto būvdarbu vadītāju (Nolikuma 5.pielikums). Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta otro daļu būvkomersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi speciālisti. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” būvkomersants ir tiesīgs darboties tikai un vienīgi tādās būvniecības jomās, kurās tam ir uz darba līguma pamata nodarbināts vismaz viens būvspeciālists. Līdz ar to ja būvkomersants uz darba līguma pamata nenodarbina vismaz vienu būvdarbu vadītāju, tas nav tiesīgs sniegt savus pakalpojumus un darboties būvniecības jomā. Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/buvdarbi-un-buvuzraudziba-biezak-uzdotie-jautajumi |
| --- | --- |
| 44.4. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |
| 44.5. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |
| 44.6. Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 44.7. Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama. |
| 44.8. Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

- Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi var apliecināt jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks. Ja atbilstoša pieredze ir tikai vienam piegādātāju apvienības dalībniekam, tas uzņemas galvenā dalībnieka funkcijas un līguma vadīšanu kopumā.

IX. Apakšuzņēmēji

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Publisko iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāja noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst minētā panta otrās daļas nosacījumiem. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 20% no līguma kopējās vērtības, savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 10%, ir secināms, ka arī uz šādu apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 62.pantā minētie nosacījumi. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija katrā konkursa daļā izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

- Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

XI. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija katrā konkursa daļā un objektu fotofiksācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Kvalifikācijas veidne;

- Līguma projekts.

1.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/160

Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________

Konkursa kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tās ________ ___________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”, identifikācijas numurs DPD 2017/160, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Iesniedz piedāvājumu šādās atklāta konkursa daļās: _______

- _____________apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

2.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/160

Tehniskā specifikācija

1.DAĻA: “Jumta seguma nomaiņa ēkai Parka ielā 2, Daugavpilī”

- Mērķis:

Jumta seguma nomaiņai ēkai Parka ielā 2, Daugavpilī, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 05000401501001.

- Uzdevums:

Veikt jumta seguma nomaiņu.

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jumts |  |  |
| 1 | Esošā jumta seguma un apdares elementu nojaukšana | m2 | 652.00 |
| 2 | Esošo ūdensteknes un notekcaurules demontāža | kpl | 1.00 |
| 3 | Jumta koka konstrukciju remonts | m3 | 1.10 |
| 4 | Dūmvadu remonts ( no silikāta ķieģeļiem ) | m3 | 2.20 |
|  | ķieģeļis | m3 | 2.31 |
|  | jāva | m3 | 0.55 |
|  | skarda jumtiņš | gb | 14.00 |
| 5 | Jumta seguma montāža no cinkotā skārda loksnes (ZN) b=0.5mm (valcprofils ) | m2 | 652.00 |
|  | jumta segums | m3 | 684.60 |
|  | stiprinājumi | kpl | 1.00 |
|  | silikons | gb | 12.00 |
| 6 | Jumta papildelementi no cinkotā skārda (kores, dzegas, piekļāvumi) visam jumta segumam | kpl | 1.00 |
| 7 | Ūdensnoteces cauruļu montāža | m | 74.00 |
|  | ūdensnoteces caurules | m | 77.70 |
|  | stiprinājumi | kpl | 1.00 |
| 8 | Ūdenstekņu montāža | m | 115.00 |
|  | ūdensteknes | m | 120.75 |
|  | stiprinājumi | kpl | 1.00 |
| 9 | Iekštelpas apdares darbi | m2 | 45.00 |
| 10 | Cokola remonta darbi | m2 | 18.00 |
| 11 | Būvgrūžu savākšana, izvešana un utilizācija | m3 | 4.00 |

- Īpašie noteikumi:

  - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas Būvuzņēmējam ir tiesības apmeklēt objektu.

  - Tāmi sagatavot saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem” un darbu veikšanas kalendāra grafiku.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Būvuņēmējam jānodrošina darba zonas uzskopšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Darbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma;

- Darbu izpildes termiņš: 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma;

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas ēku būvinženieris                                 Dmitrijs Grigorjevs

Tehniskā specifikācija

2.DAĻA: “Kapličas  ēkas, 18.novembra ielā 214, Daugavpilī, remontdarbi”

- Mērķis:

Objekts “Kapličas  ēkas, Stadiona ielā 1, Daugavpilī, remontdarbi”. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 006 0901 001.

- Uzdevums:

Veikt skārda jumta seguma, mīkstā jumta seguma remontdarbus, saliekamā skursteņa montāžu.

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kapličas ēka |  |  |
|  | Jumts |  |  |
| 1. | Esošā ruļļu jumta seguma dāļēja demontāža un virsmas sagatavošana | m2 | 455.00 |
| 2. | Jumta virsmas izlīdzināšana un gruntēšana | m2 | 40.00 |
| 3. | Ruļļu jumta hidroizolācijas vienā kārtā ieklāšana (t.skaitā piekļāvumi pie ventizvadiem, parapetiem, sienām) | m2 | 455.00 |
| 4. | Skārda parapetu seguma remonts | m2 | 15.00 |
| 5. | Ūdens teknes demontāža/jaunas montāža (t.skaitā komplektējošie elementi) | m | 40.30 |
| 6. | Esošā skārda jumta mehāniska rūsas noņemšana | m2 | 110.00 |
| 7. | Esošā skārda jumta apstrāde ar sastāvu “Buvanol” (vai ekvivalents) | m2 | 190.00 |
| 8. | Esošā jumta gruntēšana | m2 | 190.00 |
| 9. | Esošā skārda jumta krāsošana 2 reizes | m2 | 190.00 |
| 10. | Jumta skārda parapetu krāsošana | m2 | 50.40 |
|  | Logi, ailas |  |  |
| 11. | Esošās loga vitrīnas demontāža | m2 | 13.00 |
| 12. | PVC loga uzstādīšana (vienas loga vērtnes atvēršana no ārpuses) | m2 | 13.00 |
| 13. | Loga aiļu apdare (no ārpuses) | m | 12.00 |
| 14. | Jumta logu remonts un logu kārbu hermetizācija (stikla nomaiņa pret caursspīdīgu polikarbonatu b=12mm) | gb. | 6.00 |
|  | Ventkanāli, dūmvadi |  |  |
| 15. | Cauruļu dūmvada demontāža | gb. | 1.00 |
| 16. | Dūmvada ķieģeļu kanāla remonts | kpl. | 1.00 |
| 17. | Jauna segmentu nerūsējoša tērauda,siltināta dūmvada iegāde un montāža d 160mm ieskaitot visu komplektējošo materiālu iegādi un uzstādīšanu | m | 9.00 |
| 18. | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | m3 | 3.00 |

- Īpašie noteikumi:

  - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas Būvuzņēmējam ir tiesības apmeklēt objektu.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka materiāli atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

  - Darbus veikt atbilstoši spēkā esošiem Latvijas  būvnormatīviem  un normatīviem aktiem MK  Nr.500.

  - Tāmi sastādīt saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

  - Būvuņēmējam jānodrošina darba zonas uzskopšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Darbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma;

- Darbu izpildes termiņš: 45 kalendārā dienas no līguma parakstīšanas datuma;

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris					Nadežda Šapkova

Tehniskā specifikācija

3.DAĻA: “Ēku Stacijas ielā 129A, Nometņu ielā 159, Šūņu ielā 1, 
Ūdens ielā 24, Siguldas ielā 24 un Minskas ielā 1, Daugavpilī, remontdarbi”

- Mērķis:

Remontdarbi:  Stacijas ielā 129A, Nometņu ielā 159, Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Siguldas ielā 24 un Minskas ielā 1, Daugavpilī, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus.

- Uzdevums:

Veikt remontdarbus saskaņā ar darbu apjomiem.

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nometņu ielā 159, Daugavpilī |  |  |
| 1 | Administratīvā ēka Nr.002 |  |  |
| 1.1 | Skārda parapeta demontāža | m | 32.00 |
| 1.2 | Parapeta apstrāde ar cinkotu skārdu | m2 | 19.20 |
|  | cinkotā skārda nosegelements b=0.5mm | m2 | 21.12 |
|  | kokmateriāli | m3 | 0.21 |
| 1.3 | Lietus ūdeņs teknes demontāža | m | 48.90 |
| 1.4 | Ieejas mezglā griestu apšuvuma demontāža | m2 | 3.00 |
| 1.5 | Lietus ūdeņu teknes montāža | m | 48.90 |
|  | stiprinājumi | kpl. | 1.00 |
| 1.6 | Jumta virskārtas ieklāšana ar uzkausējamu ruļļveida materiālu (parapeta piekļāvuma vietas, apkārt ventilācijas šahtām, seguma bojātās vietas) | m2 | 95.00 |
|  | gāze propāns | bal | 1.90 |
|  | virsklājs (svars 4kg/m2) | m2 | 109.25 |
| 2 | Administratīvā ēka Nr.001 |  |  |
| 2.1 | Lietus ūdens teknes demontāža | m | 6.00 |
| 2.2 | Lietus ūdens teknes montāža | m | 12.00 |
| 2.3 | Lietus ūdens notekcaurules montāža | m | 13.00 |
| 2.4 | Jumta virskārtas ieklāšana ar uzkausējamu ruļļveida materiālu (seguma bojātās vietas) | m2 | 30.00 |
|  | gāze propāns | bal | 0.60 |
|  | virsklājs (svars 4kg/m2) | m2 | 34.50 |
| 3 | Saimniecības ēkas Nr.003, Nr.004 |  |  |
| 3.1 | Lietus ūdens notekcaurules demontaža | m | 9.00 |
| 3.2 | Lietus ūdens notekcaurules montāža | m | 36.00 |
| 3.3 | Notekcauruļu apakšizvada 45⁰ 0,5m garuma montāža | gb | 11.00 |
| 3.4 | Skārda parapeta demontāža | m2 | 6.00 |
| 3.5 | Parapetu apstrāde ar cinkoto skārdu | m2 | 3.66 |
|  | cinkotā skārda nosegelements b=0.5mm | m2 | 4.03 |
| 3.6 | Bojātā parapeta skārda elementu savienojumu remonts no uzkausējama ruļveida materiāla | m2 | 14.00 |
| 3.7 | Jumta virskārtas ieklāšana ar uzkausējamu ruļļveida materiālu (seguma bojātās vietas) | m2 | 15.00 |
|  | gāze propāns | bal | 0.30 |
|  | virsklājs (svars 4kg/m2) | m2 | 17.25 |
| 3.8 | Ventilācijas šahtas jumtiņa montāža | gb | 1.00 |
| 3.9 | Bojātā koka konstrukciju savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.70 |
| 3.9.1 | Jumta seguma tīrīšana | m2 | 25.00 |
| 4 | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 4.1 | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.30 |
|  | Stacijas ielā 129A, Daugavpilī |  |  |
| 1 | Garāža Nr.006 |  |  |
| 1.1 | Bojātās bituma viļņotās jumta loksnes noņemšana un utilizācija | m2 | 50.00 |
| 1.2 | Bituma viļņotās jumta loksnes uzstādīšana | m2 | 50.00 |
|  | stiprinājumi | kpl. | 1.00 |
| 1.3 | Koka zaru nozāģēšana | gb | 3.00 |
| 2 | Garāža Nr.005 |  |  |
| 2.1 | Bojātās bittuma viļņotās jumta loksnes noņemšana | m2 | 102.00 |
| 2.2 | Bittuma viļņotās jumta loksnes uzstādīšana un utilizācija | m2 | 102.00 |
|  | stiprinājumi | kpl | 1.00 |
| 2.3 | Jumta karnīzes bojāto koka dēļu atjaunošana un krāsošana | m | 60.00 |
| 2.4 | Lietus ūdens teknes montāža | m | 50.00 |
| 2.5 | Lietus ūdens notekcaurules montāža | m | 10.00 |
| 3 | Darbnīca Nr.001 |  |  |
| 3.1 | Esošās jumta piltuves pieslēgšana pie lietus kanalizācijas caurules | gb | 2.00 |
|  | palīgmateriāli | gb | 2.00 |
| 4 | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 4.1 | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.30 |
|  | Siguldas ielā 24 , Daugavpilī |  |  |
| 1 | Radioloģija Nr.002 |  |  |
| 1.1 | Lietus ūdeņu teknes demontāža | m | 12.00 |
| 1.2 | Lietus ūdens teknes montāža | m | 12.00 |
| 1.3 | Jumta tīrīšana no lapām | m2 | 30.00 |
| 1.4 | Izdrupušo ķieģelu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 2.50 |
| 1.5 | Sienas bojāto kieģeļu demontāža | m3 | 0.30 |
| 1.6 | Sienas bojāto vietu atjaunošana | m3 | 2.10 |
|  | silikāta ķieģelis | gb | 634.20 |
|  | java | m3 | 0.44 |
|  | stiegrojums | tn | 0.15 |
| 1.7 | Notekcauruļu apakšizvada 45⁰ 0,5m garuma montāža | gb | 8.00 |
| 1.8 | Lietus ūdeņu tekņu tīrīšana | m | 98.00 |
| 2 | Slimnīca Nr.001 |  |  |
| 2.1 | Notekcauruļu apakšizvada 45⁰ 0,5m garuma montāža | gb | 4.00 |
| 2.2 | Bojāto lietus ūdeņu notekcauruļu remonts | gb | 1.00 |
| 3 | Veļas mazgātavas ēka Nr.003 |  |  |
| 3.1 | Notekcauruļu apakšizvada 45⁰ 0,5m garuma montāža | gb | 3.00 |
| 3.2 | Lietus ūdeņu tekņu tīrīšana | m | 50.00 |
| 4 | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 4.1 | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.30 |
|  | Šūņu ielā 1, Daugavpilī |  |  |
| 1 | Bojātā jumta seguma loksnes nomaiņa | m2 | 4.00 |
|  | jumta seguma elements | m2 | 4.20 |
| 2 | Notekcaurulu apakšizvada 45⁰ 0,5m garuma montāža | gb | 7.00 |
| 3 | Nostiprināt jumta spāres atgāzni | gb | 1.00 |
|  | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 4 | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.10 |
|  | Ūdens ielā 24, Daugavpilī |  |  |
| 1 | Jumta seguma remonts | m2 | 8.00 |
|  | jumta seguma elements | m2 | 8.00 |
| 2 | Betona groda dibena montāža | gb | 2.00 |
|  | KCD-07(h-100) 900x100 | gb | 2.00 |
| 3 | Jumta spāru remonts | gb | 2.00 |
| 4 | Notekcauruļu apakšizvada 45⁰ 0,5m garuma montāža | gb | 2.00 |
| 5 | Metāla vārtu uzstādīšana | gb | 1.00 |
|  | metāla vārti 0.9x1.4 | gb | 2.00 |
| 6 | Jumta virskārtas ieklāšana ar uzkausējamu ruļļveida materiālu (seguma bojātās vietas) | m2 | 20.00 |
|  | gāze propāns | bal | 0.4 |
|  | virsklājs (svars 4kg/m2) | m2 | 23 |
| 7 | Jumta spāru remonts | gb | 3 |
|  | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 8 | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.15 |
|  | Minskas ielā 1, Daugavpilī |  |  |
| 1 | Bojāto logu stiklojumu noņemšana | m2 | 30.00 |
| 2 | Logu aizdare ar OSB 15mm platnēm | m2 | 28.50 |
|  | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 4 | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.85 |

- Īpašie noteikumi:

  - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas Būvuzņēmējam ir tiesības apmeklēt objektu.

  - Ministru kabineta 03.05.2017 noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 no 25.03.2014„Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem” un darbu veikšanas kalendāra grafiku.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Būvuņēmējam jānodrošina darba zonas uzskopšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā   ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Darbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma vismaz vienā no objektiem;

- Darbu izpildes termiņš: 60 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma;

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas ēku būvinženieris                                  Dmitrijs Grigorjevs

3.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/160

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ____.________

____.DAĻA:_______________________________________________________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________;

1.	Darbu izpildes grafiks (ievēro konkrētā objekta izpildes termiņu):

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums (norāda atbilstoši tehniskās specifikācijas darbu apjomu sarakstam) | Nedēļas |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |

2.	Garantijas apliecinājums: Jāapliecina vismaz 3 gadu garantija būvdarbiem.

3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu (vismaz jumta skārda izstrādājumu (seguma, lietus ūdens sistēmas) un bitumena būvizstrādājumu) dati pievienojot to atbilstības sertifikātus. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā līguma izpildei. Atbilstības sertifikātu kopijas var pievienot atsevišķa apliecināta dokumenta veidā.

| Būvmateriāla nosaukums | Sertifikāta numurs un datums | Sertifikāta izdevējs |
| --- | --- | --- |

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

4.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/160

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ___.____________

___________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā veikt ēku remonta darbus atklātā konkursa „Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”, identifikācijas numurs DPD 2017/160, ___.DAĻĀ  par šādu kopējo summu:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

Pielikumā: Tāmes uz __ lp.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| amats, Paraksts |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

Lokālā tāme Nr.____

|  | (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |
| --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums |  |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.	Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Tāme sastādīta _____. gada ____.____________

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |
| Sertifikāta Nr. |  |  |

Kopsavilkuma aprēķins Nr.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |
|  | Par kopējo summu (euro)_______________ |
|  | Kopējā darbietilpība (c/h)_______________ |

| Nr. p. k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | Darb- ietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi |  |
| Kopā |  |  |
| Virsizdevumi ( _____%) |  |  |
| t. sk. darba aizsardzība |  |  |
| Peļņa ( _____%) |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________ |  |
| --- | --- |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | APSTIPRINU |
| --- | --- |
|  | (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) |

Z.v.

____. gada __. ______________

Būvniecības koptāme

| Objekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro) |
| --- | --- | --- |
|  | Kopā |  |

| PVN (____%) |  |
| --- | --- |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________ |  |
| --- | --- |

5.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

„Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/160

Kvalifikācijas apraksts

2017.gada ____.______________

1) Pretendents norāda, ka galvenais būvdarbu veicējs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents būvdarbu projekta vadīšanai piedāvā šādu atbildīgo būvdarbu vadītāju:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs (ja speciālists reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā) | Tālrunis | Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus (apakšuzņēmējus) (ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| amats, Paraksts |  |

6.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

„Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/160

Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par ___________________

Daugavpilī, 2017.gada ____._________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada ___.__________ lēmumu atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi”, identifikācijas numurs DPD 2017/160, __.DAĻĀ: ____________________ (turpmāk – Konkurss), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt _________. (turpmāk – Darbs).

- Būvdarbu veicējs veic darbus ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus, Līguma noteikumus, Līguma pielikumā esošos dokumentus un būvniecības dokumentāciju (apliecinājuma karti).

II. Līguma izpildes kārtība

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus ____ (______) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 5 (piektajā) dienā no līguma parakstīšanas dienas.

- Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā.

- Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______, sert.Nr. _________ un speciālistus (pielikumā kvalifikācijas apraksta kopija). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.

- Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.

- Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.

- Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda  EUR_____ (_____________________), PVN sastāda EUR_____ (__________________), kopā ar PVN EUR______ (__________________) .

- Līguma summā ir iekļautas:

  - visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem (izņemot elektrību un ūdensapgādi, ko nodrošina un apmaksā Pasūtītājs), atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;

  - vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, bankas garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, iezīmēšanas, Darbu sadārdzinājuma un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi;

  - izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu;

  - Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa.

- Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiek veikti divas reizes mēnesī, atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam. Maksājumi veicami pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegtu rēķinu un abpusēji parakstītu aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izpildīto būvdarbu akta parakstīšanas dienas. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai divas reizes mēnesī, līdz 5. un 20.datumam.

- Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.

- Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

- Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā  5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu.

- Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir ___dienas no līguma noslēgšanas dienas. (Līguma saistību nodrošinājuma atkarībā no daļas ir par mēnesi garāks nekā līguma izpildes termiņš)

- Būvdarbu veicējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz trijiem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

V. Būvdarbu veicēja pienākumi

- Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi :

  - ne vēlāk kā būvdarbu uzsākšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecības apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

  - saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

  - Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.

  - Darbus izpildīt ar tehniskajā piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.

  - Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;

  - atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu;

  - Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.

  - Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem.

  - Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

  - Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.

  - Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina.

  - Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības koordinatoru un apakšuzņēmējus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums ir pienākums nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

VI. Pasūtītāja pienākumi

- Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

- Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

VII. Atbildība

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

- Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

- Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

VIII. Sankcijas

- Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Par līgumsaistību izpildes garantijas savlaicīgu neiesniegšanu, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Līguma 36. un 37.punktā paredzētais līgumsods netiek ieturēts, ja Būvdarbu veicējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās kavēto maksājumu summas.

IX. Garantijas nosacījumi

- Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Izpildīto Būvdarbu un iekārtu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina.

- Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.

- Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.

- Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

X. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvdarbu veicējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

  - ja Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

  - pret Būvdarbu veicēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

XII. Līguma grozīšana un tehnoloģiskais pārtraukums

- Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

- Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, objektību iemeslu dēļ ar Pasūtītaju saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus.

- Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:

  - konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;

  - Būvdarbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu;

  - būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

  - pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.

  - Būvdarbu veicējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvdarbu veicējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.

  - Pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

  - Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju.

  - Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.

  - Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.

XIII. Nepārvarama vara

- Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XIV. Noslēguma jautājumi

- Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

- Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

- Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgums ir sastādīts uz ___ lapām ar tehnisko piedāvājumu, lokālo tāmi un kvalifikācijas apraksta kopiju pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

  - No Būvdarbu veicēja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:	1. Pretendenta piedāvājuma kopija;

2. Cits (ja nepieciešams).

XV. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektore I.Goldberga | BŪVDARBU VEICĒJS: |
| --- | --- |