apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2017.gada 9.maija sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

___________________ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

virs ES līmeņa

„Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas numurs DPD 2017/62

Daugavpils, 2017

I. Vispārīgā informācija

- Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2017/62.

- Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss virs ES līmeņa.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa (308.kab). |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |
| Faksa Nr. | 654 21941 |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi).

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā). Tehniskai specifikācijai (projektēšanas uzdevumam) pievienots skiču projekts.

- Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā. Līgums paredz līguma nodrošinājumu.

- Objekta apskate: Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar plānotā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar Kontaktpersonu. Kontaktpersona: Valdis Muižnieks (tālr.65404341, e-pasta adrese: valdis.muiznieks@daugavpils.lv). Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar apskati.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Līguma izpildes svarīgākie posmi un termiņi ir šādi:

  - būvprojekts minimālajā sastāvā – 120 (simts divdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - saskaņota būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 180 (simts astoņdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pirmā slēdziena saņemšanas;

  - līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas.

- Līguma summas samaksas kārtība ir šāda:

  - Maksājums 15% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas pasūtītājam, būvatļaujas saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

  - Maksājums 35% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

  - Maksājums 50% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

- Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 20.jūnijam, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

- Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

- Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.

- Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 20.jūnijā, plkst.10.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

virs ES lĪMEŅA

„Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas 
izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”,

DPD 2017/62, neatvērt līdz 2017.gada 20.jūnijam, plkst.10.00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2017/62.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 35.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

  - Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 10 (desmit mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - titullapa (pēc izvēles).

  - satura rādītājs (pēc izvēles).

  - parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu).

  - piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā). Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju.

  - kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti), aizpildot kvalifikācijas aprakstu (Nolikuma 5.pielikums). Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, kurā norāda darbu izpildes kalendāro plānu (dienās) tabulas veidā. Darbu izpildes kalendārajā plānā jānorāda darbu veidus atbilstoši projektēšanas uzdevumam, kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši paraugam. Termiņiem jāatbilst konkursa Nolikuma prasībām. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).

  - parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu pievienojot tāmi atbilstoši paraugam. Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

  - Piedāvājumam pievieno Tehnisko piedāvājumu un tāmes elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai:

| Nr. | Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 42.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona) un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 42.2. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu nolikuma punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 42.3. | Piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012. gads un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) pretendents ir ieguvis pieredzi, kvalitatīvi izpildot vismaz vienu līgumu, kas paredzēja publiskas būves (saskaņā ar LBN 208 – 15 1.pielikumu) jaunbūves projekta izstrādi. Līgumam jābūt izpildītam. | Lai apliecinātu punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents kvalifikācijas aprakstā sniedz informāciju par iepriekšējo piecu gadu laikā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem par publiskas ēkas jaunbūves projektu izstrādi. Informācijai pievieno pozitīvu pasūtītāja atsauksmi. |
| 42.4. | Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts, vismaz šādās jomās: Arhitekts; Ainavu arhitekts; Būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā; Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, projektēšanā; Būvspeciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā; Būvspeciālists elektroietaišu projektēšanā; Būvspeciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā; Būvspeciālists ceļu projektēšanā. |
| 42.5. | Pretendenta piedāvāties speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Katra pretendenta piedāvātā speciālista (42.4.apakšpunkts) rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 68.panta regulējumu. |
| 42.6. | Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |
| 42.7. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 42.8. | Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama. |
| 42.9. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

- Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

IX. Apakšuzņēmēji

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu Publisko iepirkumu likuma izpratnē uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

XI. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums);

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Kvalifikācijas veidne;

- Līguma projekts.

1.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas 
izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/62

Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________

Konkursa kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tās ________ ___________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/62, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas

## izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/62

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS - Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

Ieceres mērķis – Izvērtējot 2015. gada Sporta kompleksa skiču projektu izstrādāt būvprojektu vieglatlētikas manēžas un administratīvā bloka izbūvei ieķlaujot to kopējā sporta kompleksa teritorijā.

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvprojekts minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai.

2015. gadā Sporta kompleksa skiču projekts kalpos par pamatu būvprojekta izstrādei minimālā sastāvā, kā arī pilna būvprojekta izstrādei. Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem, pamatojoties uz IAAF III kategorijas prasībām vieglatlētikas būvēm noteikumiem un ieteikumiem(nosacījumiem) no Latvijas Vieglatlētikas savienības prasībām.

Projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Būvvaldes būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). Projektā nenorādīt materiālu un aprīkojuma konkrētās markas un ražotājus, norādot to tehniskās īpašības vai norādot to ekvivalentu.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, ainavu arhitektu, domes Sporta un Jaunatnes departamentu, Pilsētas sporta jomas kuratoru, Daugavpils Olimpisko centru,  Latvijas Vieglatlētikas savienību un citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod projekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 28. maijā ar lēmumu Nr. 247 (prot. Nr. 11., 34&) apstiprinātam detālplānojuma “Vidzemes iela 3, Daugavpilī“ paskaidrojuma rakstam, kura sastāvā bija Detālplānojuma teritorijas zemes ierīcības plāns (sk. pielikumā Nr. 3).

Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas noradīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī |
| --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | NĒ |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | Vidzemes iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr: 05000341110 daļa starp Odu ielu un Šuņezeru, saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem zemes vienībā Nr. 1.) |
| 4. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITS |
|  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |
| 6. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Sporta un atpūtas būve Sporta kompleksa izbūvei izvēlēts zemes gabals 12,2 ha platībā Apbūves parametri tiks precizēti projektēšanas gaitā. |
| 7. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| 8. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Valdis Muižnieks, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv |
| 9. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā, Būvprojekts. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un ainavu arhitektu. Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs. |
| 10. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | JĀ |
| 11. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | JĀ Projekta ietvaros ir jāparedz sporta kompleks izstrādātā skiču projekta II kārtas apjoms, kas sastāv no 2 funkcionāli savstarpēji saistītiem apjomiem: vieglatlētikas manēža un administratīvais bloks. To plānojums un novietojums ir jāprecizē projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Un lai iederas kopējā pilsētvidē un dizainiski integrēts projektējamā teritorijā. Projektā ir jāiekļauj ārējie un iekšējie elektroapgādes (t. sk. apgaismojuma), siltumapgāde, ventilācija, ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu risinājumi un jārisina virszemes ūdeņu savākšana/novadīšana. |
| 12. | PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |
| 12.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU | Vieglatlētikas manēža: Būvprojektā manēžas stāva plānojumā jāparedz apmeklētāju funkcionālu plūsmu sadalīšanu. Skatītājiem un viesiem paredzēta galvenās ieejas zona ar ģērbtuvēm, sanitārajiem mezgliem. Publisko zonu vestibilā ar informāciju un biļešu kases vietām. Ieejas zonas skatītāju nokļūšanu uz skatītāju vietām zālē. Vieglatlētikas manēža (daudzfunkcionālai izmantošanai), atbilstoši IAAF prasībām, kas sastāv no 4 skrejceliņiem aplī (200 m), 8 skrejceliņiem taisnē (60m), tāllēkšanas sektoru, augstlēkšanas sektoru, kārtslēkšanas sektoru, mešanas (grūšanas) disciplīnu sektoru. Skatītāju tribīnes otrā stāva līmenī līdz 500 vietām, zem skatītāju tribīnes paredzēt iesildīšanās celiņi vai/un ģērbtuves, trenažieru zāle, multifunkcionālais sektors. Manēžas multifunkcionālo zāli plānot, lai izvietotu rūpnīcas izgatavotas un demontējamas apļa skriešanas konstrukcijas un pastāvīgas tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas zonas ar noņemamo aizsargsegu. Zāles augstumu paredzēt 12.5 m līdz nesošām konstrukcijām (min 9.0m pēc IAAF noteikumiem). Paredzēt bīdamās starpsienas, lai atdalīt sporta sektorus. Telpu plānojums: Ieplānotās apkalpes telpu grupas: Sportistu ģērbtuves un sanmezgli, Treneru telpas, Palīgtelpas, Sporta inventāru un konstrukciju noliktavas. Augstāka līmeņu sacensību laikā mēdiju vajadzībām (30-40 darba vietas) nepieciešamā zona paredzēta atsevišķās telpās ar transformējamām sienām. Komentatoru vajadzībām nepieciešami trīs 3-vietīgie laukumi, var tikt izvietoti pēc organizatoru skatījuma apkārt skrejceļam. Telpu plānojumu paredzēt saskaņā ar iepriekš izstrādāto 2015. gadā Sporta kompleksa skiču projektu. Projektējamo būvju telpu platības un izvietojums var tikt precizēts projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Administratīvais bloks: Administratīva bloka 1.stāvā paredzēt publisko zonu ar informācijas punktu, kafejnīcu-restorānu, sacensību organizatoru telpām. Atsevišķa iedalīta zona mediju darba telpas saskaņā ar IAAF prasībām, ieskaitot TV studijas, preses telpu, interviju telpu. Ēkas 2.stāvā paredzēt kompleksa administrācijas telpas, konferenču zāles un sacensību organizatoru darba telpas. Telpu plānojums: Telpu plānojumu paredzēt saskaņā ar iepriekš izstrādāto 2015. gadā Sporta kompleksa skiču projektu. Projektējamo būvju telpu platības un izvietojums var tikt precizēts projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Autostāvvietas Saskaņā ar starptautisko sporta organizāciju rekomendācijām stāvvietas skatītajiem ir jāparedz tiešā tuvumā pie manēžas ieejām paredzot identifikācijas zīmes un videonovērošanu. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas apbūves noteikumiem jāparedzēt 1 stāvvietu uz 10 skatītājiem, 1 autobusa vietu uz 250 skatītājiem. Autostāvietas paredzēt saskaņā ar iepriekš izstrādāto 2015. gadā Sporta kompleksa skiču projektu. Projektējamo autostāvietu skaits un izvietojums var tikt precizēts projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Apdares materiāli: Manēžas treka grīdas segumiem jāatbilst IAAF skrejceliņu testēšanas protokoliem. Parējā manēžas grīdas paredzēt ar augstu nodilumizturību no sintetiskā seguma. Lai būtu iespēja izmantot kā sportistu iesildīšanās laukumu sacensību laikā. Koplietojamās telpās grīdas paredzēt flīzes un augstas kvalitātes linoleju. Fasāžu apdarei plānot mūsdienīgu materiālu: Manēžas ēkai – stiklojums un sendvičpaneļi. Administratīvajam blokam – projektētājam piedāvāt savu redzējumu (fasādes apdari saskaņojot ar pasūtītāju un pilsētas galveno arhitekti un pilsētas galveno mākslinieku). Telpu iekšējo apdari ir jāizstrādā būvprojekta ietvaros saskaņā ar sanitārajām un higiēniskajām prasībām un ugunsdrošības nosacījumiem. Tehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju. Teritorijas labiekārtojums: Plānotajiem celiņiem, laukumiem u.c. labiekārtojuma elementiem ir jāpapildina esošā ainava un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, skatus uz krastu. Būvprojektā ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā. Būvprojektā ietvertajiem risinājumiem jābūt tādiem, kas ir saudzīgi pret apkārtējo vidi Labiekārtojuma projekta sagatavošanas darbi Izstrādājot labiekārtojuma projektu veikt: esošā un plānotā zonējuma izpēti, skatu izpēti, esošās un plānotas abstraktās gājeju un transporta kustības izpēti u.c. izpētes, kas ir nepieciešamas kvalitatīva projekta izstrādei. Teritorijas zonējums Jāparedz projektā sadalīt apkārtesošo teritoriju dažādas izmantošanas intensitātes zonās (pasīvās, aktīvās, vidējās intensitātes u.c.), kas ietekmēs tur pielietojamos risinājumus labiekārtojuma elementiem, dizaina risinājumiem. Paredzēt funkcionālo zonu atdalīšanai dekoratīvus elementus vai apstādījumus. Saimniecības zonu veidot kompaktu, labi aprīkotu, norobežotu no pārējām zonām. Visus saimniecības zonas elementus paredzēt vizuāli aizsegt ar aizsedzošiem dekoratīviem sienu režģiem un vīteņaugu konstrukcijām Mazās arhitektūras formas Paredzēt projektā labiekārtojuma elementus, kuri ir nepieciešami konkrētās zonas funkciju nodrošināšanai (apgaismojuma elementi, norāžu zīmes, informācijas stendi, soli, atkritumu urnas u.c.) Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt mūsdienīgiem, dizainiski augstvērtīgiem, vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. Apstādījumi Projekta sastāvā iekļaut ainavu arhitekta vai dārznieka izstrādātu apstādījumu projektu. Apstādījumus paredzēt ar augstu vizuāli estētisko kvalitāti. Apstādījumiem izvēlēties ziemcietīgus augus, kas piemēroti esošajiem klimatiskajiem un augšanas apstākļiem. Apstādījumus plānot tā, lai tie būtu baudāmi visos gadalaikos. Stādījumos izmantot augus, kas prasa ekstensīvu kopšanu. Apdobes paredzēt mulčētas. Apvienot dekoratīvos stādījumus ar lietus ūdens savākšanas «zaļajiem» kolektoriem, lai nodrošinātu veiksmīgu lietus ūdens savākšanu, kas netraucē pārvietošanos un ir integrēts labiekārtojuma elementos, ir ilglaicīgi, ekoloģiski un mūsdienīgi risinājumi. Jaunajiem koku stādiem jāparedz nodrošināt stumbra aizsardzības sistēmu, kas pasargā no saules radītajiem bojājumiem, temperatūras izmaiņu radītajiem bojājumiem un stumbra mehāniskajiem bojājumiem. Kokiem jānodrošina sakņu sistēmas aizsardzība, laistīšanas, aerācijas sistēma. Jāuzstāda sakņu ierobežojošo sistēmu, kas novirza koka sakņu sistēmu uz vēlamo vietu, neļaujot bojāt apkārt esošās komunikācijas, iesegumu un citus elementus. Minimālās prasības koku stādiem jāparedz SA (stumbra apkārtmērs) 14-16 cm. Projektā jāparedz regulāra sistēmu apsaimniekošana, kokaugu kopšanas plāns. Dabas aizsardzība Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz apkārtējo dabu novēršanai Būvniecības laikā jānodrošina apkārtesošo biotopu aizsardzība. Projektējamie inženiertīkli. Inženiertīklu sadaļu izstrādāt, ņemot vērā inženierkomunikāciju turētāju izsniegtos tehniskos noteikumus. Ūdensvads un kanalizācija Teritorijas pieslēgums pie pilsētas ūdensvada tīkliem jāparedz no Vidzemes ielā esošā D400 cauruļvada. Notekūdeņu novadīšanu plānots veikt uz blakus esošo KSS Vidzemes ielā. Paredzēta dalīta lietus ūdens no jumtiem un no laukumiem apsaimniekošana, lietus ūdeņi no jumta var tikt novadīti ezerā vai savākti speciālajā rezervuārā, lietus ūdeņi no laukumiem tiks savākti un attīrīti (smilšķērāju un tauku atdalītāju) iekārtās. Tikai pēc attīrīšanas lietus ūdeņi var tikt izmantoti laistīšanai vai novadīti ezerā. Projekta risinājumos izmantot ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas (metožu un dažādu kompleksu tehniku kopums, kas atdarina lietus ūdeņu noteci dabiskajās ekosistēmās). Lieko ūdeni novirzot augsnē vai lietus ūdens kanalizācijas sistēmā, pirms tam paredzēt ūdens attīrīšanu caur attiecīgi sagatavotiem ieseguma slāņiem, t.sk., apstādījumiem, jāpiedāvā tehnoloģijas projektā. Elektroapgāde Projektā ir jāiekļauj ārējie un iekšējie elektroapgādi Kompleksa elektroapgādei paredzēta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Augstā līmeņa sacensību vajadzībām nepieciešam stacionārā vai pārvietojamā dīzeļģenerātora uzstādīšana. Darbu apjomi precizējami projektēšanas gaitā pēc tehnisko noteikumu saņemšanas. Gāzes apgāde Gāzes apgādi paredzēt no teritorijas tuvumā esošā vidējā spiediena gāzes vada. Ņemot vērā, ka tuvāka vieta pieslēgumam pie pilsētas siltumtīkliem atrodas apt.1 km attālumā. Ja ir ekonomiski pamtoti, piedāvāt neatkarīgo siltumenrģijas avotu - gāzes apkures sistēmu, vai siltumsūkņus, vai saules baterijas, saules kollektori. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma Visam kompleksam paredzēt apkures sistēmu. Apkures veids vai veidu kombinācija ir jāizvēlas būvprojekta izstrādes stadijā, ņemot vērā sekojošus iekštelpu temperatūras parametrus: Multifunkcionālajā zāle – 18 C Ģērbtuvēs, med. palīdzības un dopinga kontroles telpās - 22 C Tualetes, dušas telpās, masāžas telpās - 24 C. Ventilāciju un gaisa kondicionēšanu paredzēt saskaņā ar esošajiem būvnormatīviem un standartiem. Darbu apjomi precizējami, projektēšanas gaitā. Apgaismojums Projektā ir jāiekļauj ārējie un iekšējie elektroapgādi. Zālē ir paredzēts dabiskais apgaismojums caur logiem un mākslīgais apgaismojums paredzēts visās telpās. Sacensību laikā nodrošinot 500 lux horizontālo apgaismojuma līmeni. Projektējot apgaismojuma sistēmas jāņem vērā gaismas atstarojums no virsmām un krāsas temperatūra. Apgaismojuma sistēma jāieprojektē lai nodrošinātu apgaismojuma līmeni TV un fotografēšanas vajadzībām. Tehniskos risinājumus saskaņot projektēšanas gaitā. Vājstrāvu sistēmas Sporta centra vajadzībām jāparedz drošs interneta pieslēgums un funkcionāli pamatota iekšēja telekomunikācijas sistēma. Būvprojekta sastāvā jāparedz iekšēja informācijas sistēma informācijas paziņojumu nodošanai skatītājiem, sportistiem, kā arī kompleksa darbiniekiem. Visam sporta kompleksam jāparedz ugunsdrošības un CCTV sistēma. Darbu apjomi precizējami projektēšanas gaitā un pēc tehnisko noteikumu saņemšanas. Ugunsdrošība Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes, ierīkošanu. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS NE 54 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām. Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi. Vides aizsardzības pasākumi Ēkas arhitektoniskais risinājums paredz siltuma un elektriskās enerģijas taupījuma risinājumus: maksimāla dabiskās dienas gaismas izmantošana praktiski visās telpās, kur paredzētas darba vai atpūtas vietas. Solārās enerģijas izmantošana apkurei un karstā ūdens pagatavošanai. Projektā paredzēt solāro kolektoru uzstādīšana uz ēkas jumta, kā arī PV paneļu uzstādīšana teritorijas apgaismojumam. Prasības vides pieejamībai Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, labiekārtošanu un stāvlaukumu. Nodrošināt vides pieejamību teritorijā un ēkā, durvju izbūvi atbilstoši vides pieejamības prasībām, sanitāro mezglu piemērošana cilvēkiem ratiņkrēslos. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Tehniskajā projektā jāpievieno projekta risinājumu plāni, griezumi un principiālās shēmas, kā arī galvenie automātikas elementi. Visiem plāniem, griezumiem un shēmām ir jābūt skaidri un vienkārši lasāmām un pārskatāmām. Piedāvātiem risinājumiem, konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski ekonomiski pamatotiem. |
| 12.2. | PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS | Aktualizēt 2015 gadā izstrādāto topogrāfiskā uzmērījumu, Ģeotehniskā izpēte, Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības. |
| 12.3. | NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS | Veic projektētājs (ja nepieciešams) |
| 13. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |
| 13.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |
| 13.2. | BŪVATĻAUJA | Sagatavo projektētājs un pasūtītājs |
| 13.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Sagatavo projektētājs (Aktualizēt esošo 2015 gadā izstrādāto topogrāfiskā uzmērījumu) |
| 13.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |
| 13.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Sagatavo projektētājs (ja nepieciešams, pirms projektēšanas darbu sākuma ) |
| 13.8. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | Pieprasa projektētājs |
| 13.9. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (veic pasūtītājs) |
| 14. | PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |
| 14.1. | ŪDENSAPGĀDEI | Pieprasa projektētājs |
| 14.2. | KANALIZĀCIJAI | Pieprasa projektētājs |
| 14.3. | SILTUMAPGĀDEI | Pieprasa projektētājs |
| 14.4. | GĀZES APGĀDEI | Pieprasa projektētājs |
| 14.5. | ELEKTROAPGĀDEI | Pieprasa projektētājs |
| 14.6. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: | Pieprasa projektētājs |
| 14.6.1. | SIA “LATTELECOM” | Pieprasa projektētājs |
| 14.6.2. | SIA “DAUTKOM” | Pieprasa projektētājs |
| 14.6.3. | SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” | Pieprasa projektētājs |
| 14.7. | IELAS UN CEĻI: | Pieprasa projektētājs |
| 14.7.1 | VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" | Pieprasa projektētājs |
| 14.7.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” | Pieprasa projektētājs |
| 14.8. | LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA | Pieprasa projektētājs |
| 14.9. | APGAISMOJUMS | Pieprasa projektētājs |
| 14.10. | VVD DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE | Pieprasa projektētājs |
| 14.11. | CITI | Pieprasa projektētājs, ja prasības par citu tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS izsniedzot būvatļauju |
| 15. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs |
| 16. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | Būvprojekts minimālā sastāvā: 4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) Būvprojekts: 5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |
| 17. | ĪPAŠIE NOSACĪJUMI |
| Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā. |
| Ievērot Aizsargjoslu likuma, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu. |
| Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. |
| Doto sarakstu pasūtītājs var papildināt vai mainīt projektēšanas gaitā. |
| 18. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas: |
| 1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība; 2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 3. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 6. Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam; 7. Saskaņojumi ar pasūtītāju: 7.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānotā būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu; 7.2. inženierkomunikāciju piesaistes inženieri, pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un ainavu arhitektu; 7.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti; 8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti; |
| 19. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas: |
| 1. VISPĀRĪGĀ DAĻA: |
| 1.1. VD - Vispārējie dati, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts; 1.2. TI- Topogrāfiskā izpēte; 1.3 ĢI- Ģeotehniskā izpēte. |
| 2. arhitektūras daļa: |
| ĢP- Būvprojekta ģenerālplāns, vertikālais plānojums; AR- Arhitektūras risinājumi; IE - Iekārtu izvietojums. |
| 3. inženierrisinājumu daļa: |
| 3.1. BK- Būvkonstrukcijas; 3.2. AVK- Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana; 3.3. ŪK- Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli; 3.4. ŪKT- Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli; 3.5. EL- Elektroapgāde, iekšējie tīkli, zibensaizsardzība; 3.6. ELT- Elektroapgāde, ārējie tīkli; 3.7. LKT- Lietus ūdens kanalizācijas tīkli; |
| 4. darbu organizēšanas projekts |
| 4.1. Paskaidrojuma raksts; 4.2. Būves ģeogrāfiskais novietojums; 4.3. Būvlaukuma organizācija; 4.4. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana; 4.5. Pagaidu ēkas un būves, ja nepieciešams; 4.6. Satiksmes organizācija būvlaukumā; 4.7. Apsardzes sistēmas izveide, ja nepieciešams; 4.8. Būvdarbu veikšanas secība; 4.9. Būvniecības sagatavošanas darbi; 4.10. Teritorijas sakopšana un labiekārtošana; 4.11. Būvdarbu veikšanas dokumentācija; 4.12. Būvdarbu kvalitātes kontrole; 4.13. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā; 4.14. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi; 4.15. Objektā izvietojamas darba aizsardzības un evakuācijas zīmes. |
| 5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats 5.1. apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, ugunsslodzi – ražošanas un noliktavu ēkām; 5.2. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības); 5.4. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi; 5.5. sprādziena aizsardzības risinājumi (telpās ar sprādzienbīstamu vidi); 5.6. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas); 5.7. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam; 5.8. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 5.9. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu); 5.10. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā. |
| 6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI. |
| 7. PIELIKUMI: |
| 8. EKONOMISKĀ DAĻA |
| 8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 8.2. būvdarbu apjomu saraksts; 8.3. izmaksu aprēķins (tāme). Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-15 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". |
| Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs. |
| Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu. |
| 20. IZSTRĀDES TERMIŅI: |
| 1. būvprojekts minimālajā sastāvā – 120 (simts divdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas); 2. saskaņota būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 180 (simts astoņdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas); 3. būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pirmā slēdziena saņemšanas; 4. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas. |

# Pielikumā: Skiču projekts (atsevišķs fails).

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas domes

# Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

# Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris      					V.Muižnieks

3.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas

## izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/62

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes kalendārais plāns (dienās)

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam:

| Nr.p/k | Izpildes plāns | Dienas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Termiņi darbiem jānorāda dienās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Dienas |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n | n+1 |
| Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi |
| 1. | Teritorijas uzmērījumi, fotofiksācija, papildus tehniskā izpēte |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Topogrāfiskās plāns LKS- 92 koordinātu sistēmā (Aktualizēt esošo 2015 gadā izstrādāto topogrāfiskā uzmērījumu) |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde |
| 3. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana, būvatļaujas, ar projektēšanas nosacījumiem, saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Būvatļaujā norādīto tehnisko un īpašo noteikumu pieprasīšana un saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts |
| 6. | Vispārīgā daļa |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Arhitektūras daļa |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Inženierrisinājumu daļa: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Darbu organizēšanas projekts |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ekonomikas daļa |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Būvprojekta saskaņošana, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana, būvprojekta akcepta saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |

4. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas

## izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/62

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ___.____________

___________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izstrādāt būvniecības dokumentāciju atklātā konkursā „Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/62 un veikt autoruzraudzību saskaņā ar projektēšanas uzdevumu par šādu kopējo summu:

1. Būvprojekta izstrāde:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

2. Autoruzraudzība (tiks slēgts atsevišķs līgums):

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

3. Kopā:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā: Tāme uz __ lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

TĀME

2017.gada ___.____________

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Darbu izmaksas euro bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi |  |
| 1.1. | Ēkas un teritorijas uzmērījumi, fotofiksācija, papildus tehniskā izpēte |  |
| 1.2. | Topogrāfiskās plāns LKS- 92 koordinātu sistēmā (Aktualizēt esošo 2015 gadā izstrādāto topogrāfiskā uzmērījumu) |  |
|  | Būvprojekta sagatavošanas darbi kopā |  |
| 2. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde |  |
| 2.1. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde |  |
| 2.2 | Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana, būvatļaujas, ar projektēšanas nosacījumiem, saņemšana |  |
| 2.3 | Būvatļaujā norādīto tehnisko un īpašo noteikumu pieprasīšana un saņemšana |  |
|  | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde kopā |  |
| 3. | Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts |  |
| 3.1. | Vispārīgā daļa |  |
| 3.2. | Arhitektūras daļa |  |
| 3.3. | Inženierrisinājumu daļa: |  |
|  | būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija |  |
| 3.4. | Darbu organizēšanas projekts |  |
| 3.5. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |
| 3.6. | Ekonomikas daļa |  |
| 3.7. | Būvprojekta saskaņošana, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana, būvprojekta akcepta saņemšana |  |
|  | Būvprojekta izstrāde kopā |  |
|  | Kopā 1., 2., 3. daļa |  |
| 4. | Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā |  |
|  | Kopā 1., 2., 3., 4.daļa |  |
|  | PVN 21 % |  |
|  | Viss kopā ar PVN |  |

Piezīme:

- Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

- Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

- Būvprojekta ekspertīzi pasūta pasūtītājs.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

„Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas

izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/62

Kvalifikācijas apraksts

2017.gada ____.____________

1)	Pretendents norāda, ka atbildīgais projekta izstrādātājs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti vai fiziskās personas vārds, uzvārds un sertifikāts).

2) Pretendents būvprojekta izstrādei piedāvā šādus būvspeciālistus (projektētājus) (atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām):

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Nododamie pienākumi (norāda arī atbildīgo projektētāju) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

„Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas

izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/62

Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas –

Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrādi

Daugavpilī, 2017. gada ____._______________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.____ rīkojuma Nr.____ pamata (turpmāk -Pasūtītājs), no vienas puses, un

_____________________________________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/62, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta „ Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrādi (turpmāk – Dokumentācija), saskaņošanu būvvaldē un autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā, (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.

- Darbi ietver sekojošu Dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

  - būvprojekta izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko (projektēšanas uzdevumu) specifikāciju un Pasūtītāja norādījumiem, izmantojot savus darbiniekus un materiālus;

  - būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde;

  - būvprojekta izstrāde un saskaņošana;

  - ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana;

  - būvprojekta saskaņošana Būvvaldē – saskaņojuma saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar būvniecības dokumentācijas saskaņošanu.

- Pēc projekta dokumentācijas saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:

  - līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai – EUR ____ bez PVN;

  - līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;

  - līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

II. Darbu izpildes termiņš

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;

- Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:

  - būvprojekts minimālajā sastāvā – 120 (simts divdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - saskaņota būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 180 (simts astoņdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pirmā slēdziena saņemšanas;

  - līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas.

- Pasūtītājs iegūst pilnas īpašuma tiesības (autortiesības) uz visu Izpildītāja līguma ietvaros izstrādātās dokumentācijas kopumu.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa par projektēšanas darbiem atbilstoši Finanšu piedāvājumam (tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ).

- Samaksas kārtība:

  - Maksājums 15% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas pasūtītājam, būvatļaujas saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

  - Maksājums 35% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

  - Maksājums 50% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām.

IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība

- Dokumentācija tiek sagatavota un iesniegta atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.

- Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.

- Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.

- Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.

- Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

- Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

V. Izpildītāja pienākumi un tiesības

- Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.

- Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.

- Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

- Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.

VI. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

- Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.

- Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.

VII. Pušu atbildība

- Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

- Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

- Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu.

VIII. Līguma nodrošinājums

- Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

- Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 10 (desmit mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

IX. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde

- Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 30 dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;

  - pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

- Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.

- Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.

X. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Izpildītājs iesaista līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus un personālu_____.

- Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

XI. Nepārvarama vara

- Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

- Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

- Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

XII. Citi noteikumi

- Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.

- Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:

  - Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

  - Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

  - Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.

- Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

- Pušu kontaktpersonas:

| Pasūtītāju pārstāv: | Izpildītāju pārstāv: |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | Vārds, uzvārds: |
| Amats: Tālrunis: | Amats: Tālrunis: |
| Fakss: | Fakss: |
| e-pasts: | e-pasts: |

- Apakšuzņēmēji: Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

- Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.

- Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.

- Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

- Līguma pielikumi:

  - Projektēšanas uzdevums;

  - Tehniskais piedāvājums;

  - Tāme;

  - Cits.

XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektore I.Goldberga | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

# Footnotes

Piemēram, arhitekts, būvspeciālists ēku/inženierkomunikāciju projektēšanā.