apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2017.gada 15.maija sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

___________________ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

„Bērnu rotaļu laukuma 
izbūve Križu mikrorajonā”

Identifikācijas numurs DPD 2017/69

Daugavpils, 2017

I. Vispārīgā informācija

- Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2017/69.

- Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss zem ES līmeņa.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa (308.kab). |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |
| Faksa Nr. | 654 21941 |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45000000-7 (celtniecības darbi), papildkods: 37535200-9 (spēļu laukumu aprīkojums).

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā). Tehniskai specifikācijai (darba uzdevumam) pievienots paskaidrojuma raksta izvilkums.

- Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā. Līgums paredz līguma nodrošinājumu.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Līguma izpildes termiņš: iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas.

- Garantijas laiks – divi gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem;

- Garantijas apkalpošana – divu gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

- Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 8.jūnijam, plkst.11:00 pēc vietējā laika.

- Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

- Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.

- Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 8.jūnijā, plkst.11.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”,

DPD 2017/69, neatvērt līdz 2017.gada 8.jūnijam, plkst.11.00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2017/69.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 35.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:

  - Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā  5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Būvdarbu veicējs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 3 (trīs mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

  - Būvdarbu veicējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

  - Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - titullapa (pēc izvēles).

  - satura rādītājs (pēc izvēles).

  - parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu).

  - piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā). Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju.

  - kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti), aizpildot kvalifikācijas aprakstu (Nolikuma 5.pielikums). Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, norādot visu pieprasīto informāciju. Tehniskajam piedāvājuma pievieno:

    - darbu izpildes grafiku, kurā tabulas veidā norāda tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildes termiņus dienās (max.60 dienas).

    - katras piedāvātās iekārtas akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība” kur norādīts iekārtas nosaukums un kods;

    - katras piedāvātās iekārtas tehnisko zīmējumu A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsainu attēlu A4 formātā;

    - parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).

  - parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, kuram pievieno parakstītu Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumam, pievienojot virsizdevumu daļu.

  - Piedāvājumam pievieno Tehnisko piedāvājumu un tāmes elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai:

| Nr. | Pretendentu kvalifikācijas prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 42.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona) un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 42.2. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu nolikuma punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 42.3. | Piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012. gads un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) pretendents ir ieguvis pieredzi, kvalitatīvi izpildot vismaz vienu līgumu, kas paredzēja bērnu rotaļu laukuma izbūvi vai pārbūvi. | Lai apliecinātu punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents kvalifikācijas aprakstā sniedz informāciju par iepriekšējo piecu gadu laikā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem par bērnu rotaļu laukumu izbūvi vai pārbūvi. Informācijai pievieno pozitīvu pasūtītāja atsauksmi. |
| 42.4. | Pretendents līguma vadīšanai nodrošina kvalificētu speciālistu ēku vai ceļu būvdarbu vadīšanā. | Informācija par līguma izpildē iesaistāmo speciālistu ēku vai ceļu būvdarbu vadīšanā. |
| 42.5. | Pretendenta piedāvātais speciālists piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Pretendenta piedāvātā speciālista (42.4.apakšpunkts) rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 68.panta regulējumu. |
| 42.6. | Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |
| 42.7. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 42.8. | Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama. |
| 42.9. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

- Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

IX. Apakšuzņēmēji

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu Publisko iepirkumu likuma izpratnē uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

XI. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija (darba uzdevums) ar paskaidrojuma raksta izvilkumu pielikumā;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Kvalifikācijas veidne;

- Līguma projekts.

1.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”
Identifikācijas numurs DPD 2017/69

Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī+

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________

Konkursa kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tās ________ ___________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”, identifikācijas numurs DPD 2017/69, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”
Identifikācijas numurs DPD 2017/69

Tehniskā specifikācija

“Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”

1. IEVADS

Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus bērnu rotaļu laukuma izbūvei mikrorajonā “Križi” dzīvojamo māju Viršu ielā 46 un Poligona ielā 58 tuvumā, Daugavpilī”.

Zemes gabals ar kadastra Nr.05000320236 pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Uz doto brīdi esošajā laukumā haotiski izvietoti atsevišķi rotaļu elementi, laukuma teritorija ir nelabiekārtota, reljefs nav izlīdzināts.

Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju par “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā

ar kadastra Nr.05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī” ir nepieciešams labiekārtot teritoriju, izveidot segumu rotaļu laukuma zonās, piegādāt un uzstādīt rotaļu aprīkojumu un labiekārtojuma elementus.

2. UZDEVUMS

2.1.	Darbu apjoms.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1. | Esošo objektu demontāža | gab. | 6.00 |
| 1.2. | Esošā a/b seguma demontāza Hvid-30cm | m2 | 240.00 |
| 2 | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 2.1. | Teritorijas uzmērīšana un nospraušana | m2 | 1120.00 |
| 2.2. | Teritorijas esošās grunts virskārtas noņemšana un sakraušana laukuma teritorijā | m2 | 1120.00 |
| 2.3. | Teritorijas vertikālā planēšana līdz projekta atzīmei | 100m2 | 11.20 |
| 2.4. | Ugunsdzēšanas tvertnes aizbēršana izmantojot noņemto grunts | m3 | 50.00 |
| 3 | Smilts seguma izbūve |  |  |
| 3.1. | Dārza plastikas apmales uzstādīšana | m | 71.00 |
| 3.2. | Smilts maisījuma 0.2/2 seguma izveidošana 30 cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem (391m2) | m3 | 117.30 |
| 4 | Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana |  |  |
| 4.1. | Serfijs-kustigā platforma | gab. | 1.00 |
| 4.2. | Labirints | gab. | 1.00 |
| 4.3. | Atsperšūpoles | gab. | 1.00 |
| 4.4. | Lielais tunelis | gab. | 1.00 |
| 4.5. | Karuselis | gab. | 1.00 |
| 4.6. | Rotaļu komplekss | gab. | 1.00 |
| 4.7. | Dubultās šūpoles | gab. | 1.00 |
| 4.8. | Soliņš | gab. | 4.00 |
| 4.9. | Atkritumu urna | gab. | 4.00 |
| 4.10 | Informācijas stends | gab. | 2.00 |
| 5 | Zāliena atjaunošana |  |  |
| 5.1. | Augsnes sagatavošana zālājam ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | 100m2 | 6.13 |
| 5.2. | Zālāju sēšana | m2 | 613.00 |
| 5.3. | Daudzgadīgu augu "Diegveida donis" stādīšana (Juncus effucus) | gab. | 6.00 |
| 6 | Būvgruži |  |  |
| 6.1. | Būvgružu savākšana un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 74.00 |
| 6.2. | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija (8 m3 konteiners) | kont. | 10.00 |

2.2.Piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas un labiekārtojuma elementus rotaļu laukuma teritorijā, saskaņā ar tehniskās dokumentācijas GP-2 lapu.

2.2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem.

2.2.2.Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”.

2.2.3.Sertifikātiem un/vai ražotāja tehniskajai dokumentācijai vai citiem ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

2.2.4.Piegādātām rotaļu iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.

2.2.5.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.2.6.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

2.2.7.Iekārtu izmēru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.

2.2.8.Bērnu laukuma iekārtu tehniskais apraksts un darba apjoms:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Iekārtas vizuālais izskats | Iekārtas apraksts | Iekārtas/drošības zonas izmēri | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | “Serfijs”-kustīga platforma: |  | 1. Kustīgā platforma sastāv no: 1.1. tīklos savstarpēji savienotās, kustīgās mini platformas - 20 gab., kas paredzētas lēkāšanai no vienas uz otru; 1.2. vismaz 4 nekustīgas platformas kā stabilā zona; 1.3. vienas kustīgā platforma uz atsperes rotaļu iekārtas centrā; 2. Atrakcijas augstums no zemes - 0,5m; visām platformām ir jābūt savienotām tikai ar tīkliem, tām visām jāatrodas virs zemes - bez saskares ar zemi vai balstiem, kāpšļiem zem tām; visām platformām ir jābūt pietiekoši lielām, lai uz tām varētu nostāties arī pieauguši cilvēki. Tīklu sistēmai jābūt veidotai tā, ka kustinot katru no platformām, vienlaikus tiek kustinātas pilnīgi visas pārējās platformas. 3. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 3500x3500x600. 4. Izejmateriālu un detaļu prasības: 4.1. iekārtas balsti, pamatelementi- cinkots, pulverkrāsots metāls un nerūsējošs tērauds; 4.2. tīkli - virves 16 līdz 18 mm diametrā un nostiprinātas ar tērauda šķiedrām; 4.3. platformu virsma - gumijas plātnes; 4.4. dekoratīvie elementi- plastmasa. |  | 4+ | 1.0 | 1 |
| 2. | Labirints: |  | 1. Labirints sastāv no vismaz 18 gab. rotaļu sieniņām: no kurām vismaz 8 gab. jābūt ar tematiku māja (mājas logs, durvis vai ekvivalents risinājums), 2 gab. ar tematiku veikals (kases lodziņš, lete vai ekvivalents risinājums), 1 gab. ar attīstošu spēli (spēļu labirints, skaitīkļi vai ekvivalentu). 2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 4900x4700x1700. 3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 3.1. Labirinta balsti - impregnēts līmēts koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu; 3.2. Sieniņas - HPL (augstspiediena lamināts); 3.3. Papildelementi - plastmasa; 3.4.Rotaļu kompleksam jābūt stiprināmam uz metāla kājām vismaz 60 mm diametrā. |  | 1+ | - | 1 |
| 3. | Atsperšūpoles: |  | 1. Atsperšūpoles ar zvēra tematiku uz kustīgas atsperes pamatnes, uz kuras iespējams sēdēt un šūpoties, tai jābūt ar sēdvirsmu un rokturiem; 2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 700x600x800; 3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 3.1. Atspere - cinkots, pulverkrāsots metāls; 3.2. Rotaļu elementa karkass - HPL (augstspiediena lamināts); 3.3. Rokturi, kāju balsti, sēdvirsma - metāls ar plastmasas vai gumijas pārklājumu vai plastmasa; 3.4. Iekārtai jābūt stiprināmai zemē ar apakšzemes stiprinājumu; |  | 2-5 | 0.5 | 1 |
| 4. | Lielais tunelis: |  | 1. Tunelis - izliektas formas ložņāšanas caurule, ar kukaiņu vai dzīvnieku tematiku. Tunelis sastāv: no vismaz 4 gab. caurspīdīgie paneli; vismaz 4 gab. turēšanās rokturi; 4 gab. balsti; 2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 2050x2400x1200; 3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 3.1. Caurule - augstas izturības plastmasa; 3.2. Dekoratīvā tematiskā mala - saplāksnis; 3.3. Iekārtai jābūt ierokamai un iebetonējamai zemē vismaz 40 cm dziļumā; 3.4. Iekārtai jābūt stiprināmai zemē uz metāla kājām vismaz 60 mm diametrā. |  | 1+ | 1.0 | 1 |
| 5. | Karuselis: |  | 1. Rotējošs karuselis, griešanās karuselī notiek ap centrālo asi, sēžot, turoties pie rokturiem un atsperoties ar kājām pret zemi 2. Karuselis sastāv no: 3 sēdvirsmas; 3 turēšanās rokturi; pamata platformas diametrs vismaz 1200mm ; 3. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 1200x1200x750; 4. Izejmateriālu un detaļu prasības: 4.1. Pamata konstrukcijas, balsti - pulverkrāsots metāls; 4.2. Sēdvirsma - HPL (augstspiediena lamināts); 4.3. Papildelementi- augstas izturības plastmasa; |  | 3+ | 1.0 | 1 |
| 6. | Rotaļu komplekss: |  | 1.Rotaļu komplekss sastāv no: 1.1. trīs savstarpēji savienotās platformas-rotaļu tornīši, no kurām vismaz divām jābūt dažāda līmeņa (augstuma) platformām; 1.2. viens zems slīdkalniņš pašiem mazākajiem bērniem (H=850mm), metāla slīdkalniņš ar HPL (augstspiediena lamināts) sānu malām;1.3. viens augsts slīdkalniņš bērniem (H=1450mm), metāla slīdkalniņš ar HPL (augstspiediena lamināts) sānu malām; 1.4. vienas kāpnes ar HPL (augstspiediena) margām; 1.5. plastmasas ložņāšanas caurule (garums- vismaz 1,1m), ar vismaz 4 gab. caurspīdīgiem paneļiem; 1.6. vismaz piecas HPL (augstspiediena lamināts) sieniņas; 1.7. viena slīpi nostādīta kāpelēšanas siena ar turēšanās trosi; 1.8. vismaz 4 gab. turēšanās rokturi, platformu vieglākai piekļūšanai; 2.Izmēri(garumsxplatumsxaugstums,mm): 3500x7300x3300; 3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 3.1. Rotaļu kompleksa rāmis, pamatelementi - impregnēts līmēts koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu; 3.2.sieniņas, margas kāpnēm- HPL (augstspiediena lamināts); 3.3. slīdkalniņi - nerūsoša tērauda slīdkalniņš ar HPL malām; 3.4. tīkli - poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā un nostiprinātas ar tērauda šķiedrām; 3.5.rokturi - cinkots pulverkrāsots metāls vai tīkli; 3.6.papildelementi - plastmasa, HPL, gumijas pārklājumi; 4. Iekārtai jābūt stiprināmai zemē uz metāla kājām vismaz 60 mm diametrā. |  | 3+ | 1.5 | 1 |
| 7. | Dubultās šūpoles: |  | 1. Dubultās šūpoles uz četrām kājām, ar parastu sēdekli un sēdekli "grozs"; 2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 3900x1800x2700. 3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 3.1. Šūpoļu rāmis - impregnēts, līmēts koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu; 3.2. Šūpoļu pārlika - cinkots un pulverkrāsots metāls; 3.3. Gumijas sēdeklīši - metāls ar gumiju, metāla ķēdes vismaz 6 mm diametrā; 3.4. Iekārtai jābūt stiprināmai zemē uz metāla kājām vismaz 60 mm diametrā; |  | 3+ | 1.5 | 1 |
| 8. | Soliņš: |  | 1. Koka soliņš ar 2 metāla balstiem, ar atzveltni, jābūt betonējamam zemē; sēdvietas augstums 450mm. 2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 1800x500x750. 3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 3.1. koka detaļas- impregnēts koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu; 3.2. balsti- karsti cinkots, pulverkrāsots metāls; 3.3. iekārtai jābūt ierokamai un iebetonējamai zemē; |  | - | - | 4 |
| 9. | Atkritumu urna: |  | 1. Atkritumu urna uz vienas kājas ar vāku; 2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 350x400x950. 2. Izejmateriālu un detaļu prasības: 2.1. elektrogalvanizēta tērauds, kurš ir apstrādāts ar pulverkrāsu; tērauda plāksnes biezums - vismaz 3mm, kas nozīmē, ka atkritumu urna ir jābūt īpaši izturīgai un vandālisma drošai; 2.2. apšuvums - impregnēts koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu; 2.3. iekārtai jābūt ierokamai un iebetonējamai zemē; |  | - | - | 4 |
| 10. | Informācijas stends: |  | 1. Informācijas stends uz 2 metāla kājām; 2.Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 900x60x1500. 3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 3.1. kājas- karsti cinkots, pulverkrāsots metāls; 3.2. informācijas plāksne- jābūt īpaši izturīgai un vandālisma drošai; 3.3. iekārtai jābūt ierokamai un iebetonējamai zemē. |  | - | - | 2 |

2.3. Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

2.4. Darbus veikt saskaņā ar tehniskās dokumentācijas “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr.05000320236 (mikrorajonā Križi), Daugavpilī” prasībām.

3. DARBU IZPILDE

3.1. Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3. Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4. Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5. Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8. Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4. GARANTIJAS LAIKS

4.1. Divi gadi uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem;

4.2. Garantijas apkalpošana – divu gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz iekārtām un veiktajiem darbiem.

5. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

6. IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtas atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām;

6.2.2.iekārtu tehniskās pases;

6.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

6.2.5.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.2.6.būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

6.2.7.segto darbu akti;

6.2.8.izpilduzmērijumi;

6.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

6.5. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

komunālinženiere									O.Grigorjeva

3.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”
Identifikācijas numurs DPD 2017/69

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

| Nr.p.k | Iekārtas nosaukums | Iekārtas vizuālais izskats | Iekārtas apraksts | Iekārtas/drošības zonas izmēri | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) | Cena EUR bez PVN par vienību | Cena EUR bez PVN kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosaukums: Iekārtas ražotājvalsts: Iekārtas ražotājs un nosaukums: Iekārtas kods: Iekārtas sertifikāta vai ekvivalenta dokumenta nosaukums un numurs (Citi (ja ir)________ | Iekārtas krāsains attēls: | Apraksta visus katras piedāvātās iekārtas tehniskos parametrus atbilstoši tehniskās specifikācijas pozīcijām, tajā skaitā norādot: - iekārtas precīzus izmērus; - iekārtas ražošanas tehnoloģijas; - iekārtas materiālu aprakstu; - iekārtas funkcionālos elementus: - funkcionālo elementu skaitu: - izmantojamo materiālu aprakstu: - krāsu aprakstu: - Citus parametrus atbilstoši tehniskās specifikācijas pozīcijām. | Iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri un drošības zonas izmēri. |  |  |  |  |  |

___________ (uzņēmuma nosaukums) apņemas izpildīt darbus atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam:

| Nr. P.k | Darbu nosaukums | Darbu izpildes termiņš 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| --- | --- | --- |

___________ (uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, nodrošinās visām uzstādītajām bērnu rotaļu iekārtām divu gadu garantiju un garantijas periodā nodrošinās iekārtu apkalpošanu divu gadu laikā bez papildu samaksas, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”
Identifikācijas numurs DPD 2017/69

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ___.____________

___________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izbūvēt bērnu rotaļu laukumu Križu mikrorajonā atbilstoši tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma prasībām, par šādu kopējo summu:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

Pielikumā: Tāme uz __ lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

Lokālā tāme Nr.____

______________________________________________________________________________________

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: |  |
| Objekta adrese: |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.	Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro) |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi * |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi __% |  |  |  |  |  |
|  |  | Plānotā peļņa __ % |  |  |  |  |  |
|  |  | Soc.nodoklis ___% |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN 21 % |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |

Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem

Sastādīja: _______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: ______________________________________________________________________________________________(paraksts un tā atšifrējums, datums

5.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

„Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”
Identifikācijas numurs DPD 2017/69

Kvalifikācijas apraksts

2017.gada ____.____________

- Pretendents norāda, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs būs __________________.

- Pretendenta ______________ pieredzes apraksts:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs | Īss līguma apraksts | Līguma ietvaros izbūvētais vai pārbūvētais bērnu rotaļu laukums | Izpildes vieta | Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) | Līguma vērtība EUR bez PVN | Pasūtītāja kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pretendents līguma izpildes vadīšanai piedāvā šādu būvdarbu vadītāju (atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām):

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Nododamie pienākumi (norāda arī atbildīgo projektētāju) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

„Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”
Identifikācijas numurs DPD 2017/69

Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par bērnu rotaļu laukuma izbūvi Križu mikrorajonā

Daugavpilī, 2017.gada ___._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

(uzņēmēja pilns nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese ( ), (turpmāk – Būvdarbu veicējs), (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada____.________ lēmumu (protokols Nr.__) atklātā konkursā „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Križu mikrorajonā”, identifikācijas numurs DPD 2017/69, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt bērnu rotaļu laukuma izbūvi Križu mikrorajonā, atbilstoši šī līguma, paskaidrojuma raksta dokumentācijas, normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja mutiskiem norādījumiem (turpmāk – Darbs).

- Darbs sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.

- Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

II. Līguma izpildes kārtība

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 5. (piektajā) dienā no  līguma noslēgšanas dienas.

- Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 5. (piektajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam 5. (piektajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______, sert.Nr. _________(pielikumā kvalifikācijas apraksta kopija). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.

- Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.

- Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, obligāti pievienojot:

  - dokumentus, kas apliecina piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām, kur jābūt norādītam katras rotaļu iekārtas kodam;

  - iekārtu tehniskās pases;

  - iekārtu tehniskos zīmējumus un krāsainus attēlus;

  - parakstītu instruktāžu par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

  - aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukciju;

  - būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

  - segto darbu aktus;

  - izpilduzmērījumus.

- Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” standartam vai ekvivalentam standartam. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.

- Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda  EUR______ (___________________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN sastāda EUR _____ (____), kopā ar PVN _____ (______).

- Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvdarbu veicēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem tiešiem un netiešiem izdevumiem, kas minēti līguma 2.punktā un tāmē.

- Līguma summas samaksa tiks veikta par faktiski izpildītiem ikmēneša darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc ikmeneša darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja izsniegtu rēķinu.

- Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

- Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā  5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Būvdarbu veicējs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 3 (trīs mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvdarbu veicējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

V. Būvdarbu veicēja pienākumi

- Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi :

  - ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecības apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

  - saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.

  - Darbus izpildīt ar tehniskajā piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.

  - Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju.

  - Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.

  - Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem.

  - Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

  - Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.

  - Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina.

  - Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, un apakšuzņēmējus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums ir pienākums nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

V. Pasūtītāja pienākumi

- Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

- Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

VI. Atbildība

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

- Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

- Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

VII. Sankcijas

- Ja Būvdarbu veicējs nav iesniedzis līgumsaistību izpildes nodrošinājuma un civiltiesiskas apdrošināšanas polises, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvdarbu veicējam iestājas atbildība par nokavējumu. Tādā gadījumā Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas.

- Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.

- Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu.

- Līgumsods tiek atmaksāts Būvdarbu veicējam, ja Būvdarbu veicējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

VIII. Garantijas nosacījumi

- Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Izpildīto Būvdarbu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantijas apkalpošanas periods, kas ietilpst līgumcenā – 2 (divu) gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

- Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina.

- Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.

- Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.

- Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

IX. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvdarbu veicējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

X. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

  - ja Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

  - pret Būvdarbu veicēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

XI. Līguma grozīšana

- Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus.

XII. Nepārvarama vara

- Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XIII. Noslēguma jautājumi

- Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

- Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

- Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgums ir sastādīts uz ___ lapām ar tehnisko piedāvājumu un lokālo tāmi pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

  - No Būvdarbu veicēja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:	1. Tehniskais piedāvājums;

2. Lokālā tāme;

3. Kavlifikācijas apraksta kopija;

4. Cits (ja nepieciešams).

XIV. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” reģ.Nr.90009547852 Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401 Vadītājs A.Pudāns ___________________________ | BŪVDARBU VEICĒJS: |
| --- | --- |

# Footnotes

papildus pievieno krāsainu attēlu uz A4 formāta lapas, obligāti norādot vismaz iekārtas kārtas numuru tehniskajā piedāvājumā.

papildus pievieno tehnisko zīmējumu uz A4 formāta lapas, obligāti norādot vismaz iekārtas kārtas numuru tehniskajā piedāvājumā

Būvspeciālists ēku vai ceļu būvdarbu vadīšanā.