APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 15.novembrī

Iepirkuma komisijas

priekšsēdētāja vietnieks

/paraksts/   A.Pudāns

/zīmogs/

ATKLĀTA KONKURSA

“Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā,  ERAF projekta ietvaros”

identifikācijas Nr. DPD 2012/51 ERAF

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 15.novembra lēmumu (protokols Nr.2), tiek veikti  sekojoši grozījumi:

1.precizēt Nolikuma 3.1. punktu un izteikt sekojošā redakcijā:

“ Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 06.decembrim ieskaitot no plkst.08.00 līdz

17.00 – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē ” Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules ielā 5a, Daugavpilī, 2.stāvā, juristiem. 2012.gada 07.decembrī  no plkst. 08:00 līdz

10.00 Saules  ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes ‘Komunālās

saimniecības pārvalde” telpās, 2.stāvā – Konferenču zālē.”

2.precizēt Nolikuma 3.3. punktu un izteikt sekojošā redakcijā:

„Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 07.decembrī plkst.10:00 Saules  ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401,

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes ‘Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, 2.stāvā –

Konferenču zālē.”

3.precizēt Nolikuma 5.7. punktu un izteikt sekojošā redakcijā:

„Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz

iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome,

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a,

Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr.DPD 2012/51ERAF piedāvājums, neatvērt līdz 2012.gada

7.decembrim plkst. 10:00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts.

4. precizēt Nolikuma 7.pielikums “DARBU APJOMI” un izteikt sekojošā redakcijā:

1. izslēgt sekojošus darbu apjomus

|  | 4. APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Būvdarbu apjomi |  |  |
| 28,1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 4,00 |
| 28,2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 2654,00 |
| 28,3 | (*)Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 121,00 |
| 28,4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 18,00 |
| 28,5 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 672,00 |
| 28,6 | (*)Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 75,00 |
| 28,7 | Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu | m | 36,00 |
| 28,8 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 2153,00 |
| 28,9 | (*)Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 52,00 |
| 28,10 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 2153,00 |
| 28,11 | (*)Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 52,00 |
| 28,12 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 2825,00 |
| 28,13 | (*)Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 127,00 |
| 28,14 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2153,00 |
| 28,15 | (*)ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 52,00 |
| 28,16 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 728,00 |
| 28,17 | (*)ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 75,00 |
| 28,18 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 64,00 |
| 28,19 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma stabam | gab. | 648,00 |
| 28,2 | (*)ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma stabam | gab. | 24,00 |
| 28,21 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 176,00 |
| 28,22 | (*)ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 8,00 |
| 28,23 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža | gab. | 1,00 |
| 28,24 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 88,00 |
| 28,25 | (*)ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 4,00 |
| 28,26 | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 75,00 |
| 28,27 | (*)Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 3,00 |
| 28,28 | P- veida konsoles montāža | gab. | 20,00 |
| 28,29 | (*)P- veida konsoles montāža | gab. | 1,00 |
| 28,30 | T- veida konsoles montāža | gab. | 1,00 |
| 28,31 | (*)T- veida konsoles montāža | gab. | 2,00 |
| 28,32 | Gaismekļa montāža | gab. | 73,00 |
| 28,33 | (*)Gaismekļa montāža | gab. | 5,00 |
| 28,34 | Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 66,00 |
| 28,35 | (*)Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 3,00 |
| 28,36 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 4,00 |
| 28,37 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 4,00 |
| 28,38 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 66,00 |
| 28,39 | (*)Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 3,00 |
| 28,40 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 4,00 |
| 28,41 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 4,00 |
| 28,42 | Betona staba ar gaismekli demontāža | gab. | 25,00 |
| 28,43 | Vada demontāža | m | 800,00 |
| 28,44 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1,00 |
|  | 28. Kopā: |  |  |
| 29 | Materiālu specifikācija |  |  |
| 29,1 | AXMK4x35 | m | 3409,00 |
| 29,2 | (*)AXMK4x35 | m | 151,00 |
| 29,3 | Savienojuma uzmava POLJ-01/4X 10-35 | kompl. | 1,00 |
| 29,4 | Kabeļu gala apdare EPKT-0015 | gab. | 176,00 |
| 29,5 | (*)Kabeļu gala apdare EPKT-0015 | gab. | 8,00 |
| 29,6 | Kabeļu uzgalis KU-35 | gab. | 56,00 |
| 29,7 | Kabeļu signāllenta | m | 2952,00 |
| 29,8 | Caurule EVOCAB FLEX 63 | m | 672,00 |
| 29,9 | (*)Caurule EVOCAB FLEX 63 | m | 75,00 |
| 29,10 | Caurule EVOCAB STING 110 | m | 36,00 |
| 29,11 | Sadale LUKS-2-T240-T35 | kompl. | 1,00 |
| 29,12 | Sadale KS-4 | kompl. | 3,00 |
| 29,13 | Pamatne BP-1 | gab. | 3,00 |
| 29,14 | Zemējuma stienis cinkots, 5 m | gab. | 4,00 |
| 29,15 | Vads vara P10 | m | 8,00 |
| 29,16 | Kabeļa uzgalis KU-10 | gab. | 4,00 |
| 29,17 | Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai | m3 | 133,00 |
| 29,18 | Drošinātājs NH-02, 35 A | gab. | 15,00 |
| 29,19 | Drošinātājs NH-02, 40 A | gab. | 3,00 |
| 29,20 | Keramzīts | m3 | 0,20 |
| 29,21 | NYY-J 3x1,5 | m | 537,00 |
| 29,22 | (*)NYY-J 3x1,5 | m | 60,00 |
| 29,23 | NYY-J 4x6 | m | 60,00 |
| 29,24 | Balsts cinkots A204S | gab. | 45,00 |
| 29,25 | Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 23,00 |
| 29,26 | (*)Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 3,00 |
| 29,27 | Betoma pamatne KBR-2 | gab. | 45,00 |
| 29,28 | Betoma pamatne KBR-3 | gab. | 23,00 |
| 29,29 | (*)Betoma pamatne KBR-3 | gab. | 3,00 |
| 29,30 | P- konsole P1060 | gab. | 21,00 |
| 29,31 | (*)P- konsole P1060 | gab. | 1,00 |
| 29,32 | T- konsole T1060 180/180 | gab. | 1,00 |
| 29,33 | (*)T- konsole T1060 180/180 | gab. | 1,00 |
| 29,34 | (*)T- konsole T1060 120/240 | gab. | 1,00 |
| 29,35 | 3xP- konsole P1060 120/120/120 | gab. | 2,00 |
| 29,36 | Gumijas blīve 235/103K | gab. | 45,00 |
| 29,37 | Gumijas blīve 235/126K | gab. | 23,00 |
| 29,38 | (*)Gumijas blīve 235/126K | gab. | 3,00 |
| 29,39 | Gaismeklis Philips SGS 102k | gab. | 71,00 |
| 29,40 | (*)Gaismeklis Philips SGS 102k | gab. | 5,00 |
| 29,41 | Gaismeklis Philips BCP560 ECO99-2S/740 II DSN | gab. | 5,00 |
| 29,42 | Spuldze nātrija 100W | gab. | 45,00 |
| 29,43 | Spuldze nātrija 150W | gab. | 26,00 |
| 29,44 | (*)Spuldze nātrija 150W | gab. | 5,00 |
| 29,45 | Drošintāju un spaiļu pamatne SV15.11 | gab. | 66,00 |
| 29,46 | (*)Drošintāju un spaiļu pamatne SV15.11 | gab. | 3,00 |
| 29,47 | Automāts 1/6A B | gab. | 66,00 |
| 29,48 | (*)Automāts 1/6A B | gab. | 3,00 |
|  | 29. Kopā: |  |  |
|  | 28-29. Kopā: |  |  |
|  | 5. ELEKTROAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |
| 30 | Būvdarbu apjomi |  |  |
| 30,1 | ZS koka starpbalsta (sveces) montāža | gab. | 2,00 |
| 30,2 | Atgāžņa (stutes) pielikšana ZS koka balstam | gab. | 2,00 |
| 30,3 | ZS izolatora ar kāsi montāža | gab. | 4,00 |
| 30,4 | Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana | gab. | 2,00 |
| 30,5 | Balsta numerācija, zīmju uzlikšana | gab. | 2,00 |
| 30,6 | Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža | gab. | 8,00 |
| 30,7 | Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 2,00 |
| 30,8 | ZS koka starpbalsta (sveces) demontāža | gab. | 3,00 |
| 30,9 | ZS koka A-veida balsta demontāža | gab. | 1,00 |
| 30,10 | ZS koka 3-kāju balsta demontāža | gab. | 1,00 |
| 30,11 | Atsaites demontāža ZS balstam | gab. | 2,00 |
| 30,12 | AMKA piekarkabeļa demontāža | km | 0,12 |
| 30,13 | Pievada no balsta līdz ēkai ar AMKA piekarkabeli demontāža | 1 pievads | 3,00 |
| 30,14 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 5,00 |
| 30,15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 148,00 |
| 30,16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 68,00 |
| 30,17 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm) | m | 20,00 |
| 30,18 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 134,00 |
| 30,19 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 77,00 |
| 30,20 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 77,00 |
| 30,21 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 197,00 |
| 30,22 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 213,00 |
| 30,23 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 94,00 |
| 30,24 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 66,00 |
| 30,25 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu | m | 20,00 |
| 30,26 | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m | 4,60 |
| 30,27 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 4,00 |
| 30,28 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 32,00 |
| 30,29 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 8,00 |
| 30,30 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 12,00 |
| 30,31 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 6,00 |
| 30,32 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 3,00 |
| 30,33 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 5,00 |
| 30,34 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 5,00 |
| 30,35 | Automāta montāža 3 fāzu | gab. | 3,00 |
| 30,36 | ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 18,00 |
| 30,37 | Abonentu pārslēgšana | gab. | 8,00 |
| 30,38 | Spaiļu kārbas montāža līdz 10 mm2 | gab. | 8,00 |
| 30,39 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 1,00 |
| 30,40 | Zemējuma vada montāža pa balstu | m | 20,00 |
| 30,41 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 6,00 |
| 30,42 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 6,00 |
| 30,43 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1,00 |
|  | 30. Kopā: |  |  |
| 31 | Materiālu specifikācija |  |  |
| 31,1 | Tapizolators TF-2001 | gab. | 4,00 |
| 31,2 | Zemsprieguma kāsis ZK-22 | gab. | 4,00 |
| 31,3 | Uzgalis U22 | gab. | 4,00 |
| 31,4 | Balsta cepurīte | gab. | 2,00 |
| 31,5 | Koka stabs 3. klase d=180mm, L=10000 | gab. | 2,00 |
| 31,6 | Koka stabs 3. klase d=180mm, L=9000 | gab. | 2,00 |
| 31,7 | Atagžņa stiprināšanas mezgls AM04 | kompl. | 2,00 |
| 31,8 | Balsta numurs | gab. | 2,00 |
| 31,9 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 295,00 |
| 31,10 | Kabelis NYY-J 3x6 | m | 200,00 |
| 31,11 | Spaiļu kārba 6mm2 | gab. | 8,00 |
| 31,12 | Kabeļu skava d=10-16 | gab. | 240,00 |
| 31,13 | Kabeļi gala apdare EPKT-0031 (25-70) | gab. | 12,00 |
| 31,14 | Caurule EVOCAB STING 110 | m | 80,00 |
| 31,15 | Caurule EVOCAB FLEX 63 | m | 36,00 |
| 31,16 | Caurule EVOCAB FLEX 40 | m | 18,00 |
| 31,17 | Kabeļa mehaniskā aizsardzība | m | 4,60 |
| 31,18 | Kabeļu kanāls 40x30 | m | 9,00 |
| 31,19 | Brīdinājuma lente | m | 197,00 |
| 31,20 | Smiltis spilvena ierīkošanai | m3 | 4,90 |
| 31,21 | Sadale UKS-IV-250A | gab. | 1,00 |
| 31,22 | Sadale Ā-M-DUS-III | gab. | 1,00 |
| 31,23 | Sadale Ā-M-DUS-II | gab. | 1,00 |
| 31,24 | Sadale LUKS-2(LU)-T240-T35 | gab. | 1,00 |
| 31,25 | Automātslēdzis 1/20 C | gab. | 5,00 |
| 31,26 | Automātslēdzis 3/20 C | gab. | 3,00 |
| 31,27 | KS-4A | gab. | 1,00 |
| 31,28 | Pamatne BP-1 | gab. | 2,00 |
| 31,29 | Pamatne PD | gab. | 1,00 |
| 31,30 | Keramzīts | m3 | 0,10 |
| 31,31 | 0,4 kV izlādnis LOVOS-5 | gab. | 2,00 |
| 31,32 | Spaile SL4.25 | gab. | 2,00 |
| 31,33 | Distancskava SO70 | gab. | 30,00 |
| 31,34 | Vads AT-35 | m | 20,00 |
| 31,35 | Zemējuma spaile SE15 | gab. | 2,00 |
| 31,36 | Vads P10 | m | 8,00 |
| 31,37 | Zemējuma stienis 16x5000 | gab. | 6,00 |
| 31,38 | Kabeļu uzgalis KU-10 | gab. | 4,00 |
| 31,39 | Drošinātājs NH-02, 50 A | gab. | 3,00 |
| 31,40 | Drošinātājs NH-02, 40 A | gab. | 6,00 |
| 31,41 | Drošinātājs NH-02, 35 A | gab. | 3,00 |
| 31,42 | Kontaktnāži | gab. | 6,00 |
|  | 31. Kopā: |  |  |
|  | 30-31. Kopā: |  |  |

2.izslēgto darbu apjomu vietā skatīt sekojošo:

|  | 4. APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Būvdarbu apjomi |  |  |  |  |
| 28,1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 7 |  |  |
| 28,2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 2818 |  |  |
| 28,3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 18 |  |  |
| 28,4 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 760 |  |  |
| 28,5 | Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu | m | 51 |  |  |
| 28,6 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 2205 |  |  |
| 28,7 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 2205 |  |  |
| 28,8 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 3273 |  |  |
| 28,9 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2205 |  |  |
| 28,10 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 811 |  |  |
| 28,11 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 120 |  |  |
| 28,12 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma stabam | gab. | 840 |  |  |
| 28,13 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 192 |  |  |
| 28,14 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža | gab. | 1 |  |  |
| 28,15 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 96 |  |  |
| 28,16 | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 78 |  |  |
| 28,17 | P- veida konsoles montāža | gab. | 21 |  |  |
| 28,18 | T- veida konsoles montāža | gab. | 3 |  |  |
| 28,19 | Gaismekļa montāža | gab. | 76 |  |  |
| 28,2 | Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 68 |  |  |
| 28,21 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 7 |  |  |
| 28,22 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 7 |  |  |
| 28,23 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 68 |  |  |
| 28,24 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 7 |  |  |
| 28,25 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 7 |  |  |
| 28,26 | Betona staba ar gaismekli demontāža | gab. | 27 |  |  |
| 28,27 | Vada demontāža | m | 800 |  |  |
| 28,28 | Esošā kabeļa ierīkošana aizsargcaurulē dalītā, ar atrakšanu un aizbēršanu | m | 296 |  |  |
| 28,29 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | 28. Kopā: |  |  |  |  |
| 29 | Materiālu specifikācija |  |  |  |  |
| 29,1 | CYKY 5x25 | m | 3624 |  |  |
| 29,2 | Savienojuma uzmava POLJ-01/4X 10-35 | kompl. | 1 |  |  |
| 29,3 | Kabeļu gala apdare 603W035/S (5 dzīslu) | gab. | 192 |  |  |
| 29,4 | Kabeļu uzgalis KU-25 | gab. | 90 |  |  |
| 29,5 | Kabeļu signāllenta | m | 3273 |  |  |
| 29,6 | Caurule EVOCAB FLEX 63 | m | 760 |  |  |
| 29,7 | Caurule EVOCAB STING 110 | m | 51 |  |  |
| 29,8 | Caurule EVOCAB SPLIT | m | 296 |  |  |
| 29,9 | Sadale LUKS-2-T240-T35 | kompl. | 2 |  |  |
| 29,10 | Sadale KS-6 | kompl. | 1 |  |  |
| 29,11 | Pamatne BP-2 | gab. | 1 |  |  |
| 29,12 | Sadale KS-4 | kompl. | 4 |  |  |
| 29,13 | Pamatne BP-1 | gab. | 4 |  |  |
| 29,14 | Zemējuma stienis cinkots, 5 m | gab. | 7 |  |  |
| 29,15 | Vads vara P10 | m | 14 |  |  |
| 29,16 | Kabeļa uzgalis KU-10 | gab. | 7 |  |  |
| 29,17 | Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai | m3 | 133 |  |  |
| 29,18 | Drošinātājs NH-02, 35 A | gab. | 15 |  |  |
| 29,19 | Drošinātājs NH-02, 40 A | gab. | 3 |  |  |
| 29,20 | Keramzīts | m3 | 0,4 |  |  |
| 29,21 | NYY-J 3x1,5 | m | 585 |  |  |
| 29,22 | NYY-J 4x6 | m | 60 |  |  |
| 29,23 | Balsts cinkots A204S | gab. | 45 |  |  |
| 29,24 | Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 23 |  |  |
| 29,25 | Betona pamatne KBR-2 | gab. | 45 |  |  |
| 29,26 | Betona pamatne KBR-3 | gab. | 23 |  |  |
| 29,27 | P- konsole P1060 | gab. | 18 |  |  |
| 29,28 | T- konsole T1060 180/180 | gab. | 2 |  |  |
| 29,29 | T- konsole T1060 120/240 | gab. | 1 |  |  |
| 29,30 | 3xP- konsole P1060 120/120/120 | gab. | 2 |  |  |
| 29,31 | Gumijas blīve 235/103K | gab. | 45 |  |  |
| 29,32 | Gumijas blīve 235/126K | gab. | 23 |  |  |
| 29,33 | Gaismeklis Philips SGS 102k | gab. | 75 |  |  |
| 29,34 | Gaismeklis Philips BCP560 ECO99-2S/740 II DSN | gab. | 2 |  |  |
| 29,35 | Spuldze nātrija 100W | gab. | 45 |  |  |
| 29,36 | Spuldze nātrija 150W | gab. | 30 |  |  |
| 29,37 | Drošintāju un spaiļu pamatne SV15.11 | gab. | 68 |  |  |
| 29,38 | Automāts 1/6A B | gab. | 68 |  |  |
|  | 29. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 28-29. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 5. ELEKTROAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |  |  |
| 30 | Būvdarbu apjomi |  |  |  |  |
| 30,1 | ZS koka starpbalsta (sveces) montāža | gab. | 1 |  |  |
| 30,2 | Atgāžņa (stutes) pielikšana ZS koka balstam | gab. | 1 |  |  |
| 30,3 | Atsaites montāža ZS koka, betona balstam | gab. | 2 |  |  |
| 30,4 | Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana | gab. | 1 |  |  |
| 30,5 | Balsta numerācija, zīmju uzlikšana | gab. | 1 |  |  |
| 30,6 | Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža | gab. | 6 |  |  |
| 30,7 | Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 6 |  |  |
| 30,8 | ZS koka starpbalsta (sveces) demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 30,9 | ZS koka 3-kāju balsta demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 30,10 | Atgāžņa demontāža ZS koka balstam | gab. | 1 |  |  |
| 30,11 | AMKA piekarkabeļa demontāža | km | 0,08 |  |  |
| 30,12 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1 |  |  |
| 30,13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 40 |  |  |
| 30,14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 56 |  |  |
| 30,15 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 98 |  |  |
| 30,16 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 34 |  |  |
| 30,17 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2 kabeliem | m | 9 |  |  |
| 30,18 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 34 |  |  |
| 30,19 | Kabeļa nosegšana ar smilti (2 kabeli) | m | 9 |  |  |
| 30,20 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 160 |  |  |
| 30,21 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 45 |  |  |
| 30,22 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 10 |  |  |
| 30,23 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 51 |  |  |
| 30,24 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 47 |  |  |
| 30,25 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu | m | 9 |  |  |
| 30,26 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža pa koka balstu | m | 18 |  |  |
| 30,27 | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m | 6,9 |  |  |
| 30,28 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 12 |  |  |
| 30,29 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 24 |  |  |
| 30,30 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 4 |  |  |
| 30,31 | ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 4 |  |  |
| 30,32 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 4 |  |  |
| 30,33 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 1 |  |  |
| 30,34 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 1 |  |  |
| 30,35 | ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 15 |  |  |
| 30,36 | Sadalnes demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 30,37 | Zemējuma vada montāža pa balstu | m | 24 |  |  |
| 30,38 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 3 |  |  |
| 30,39 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 3 |  |  |
| 30,40 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | 30. Kopā: |  |  |  |  |
| 31 | Materiālu specifikācija |  |  |  |  |
| 31,1 | Balsta cepurīte | gab. | 1 |  |  |
| 31,2 | Koka stabs 3. klase d=180mm, L=10000 | gab. | 2 |  |  |
| 31,3 | Atgāžņa stiprināšanas mezgls AM04 | kompl. | 1 |  |  |
| 31,4 | Balsta numurs | gab. | 1 |  |  |
| 31,5 | Atsaites komplekts SHS25P | kompl. | 2 |  |  |
| 31,6 | Enkurstienis ES-2 | gab. | 2 |  |  |
| 31,7 | Betona enkurplātne EP-50-2 | gab. | 2 |  |  |
| 31,8 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 125 |  |  |
| 31,9 | Kabelis AXMK 4x50 | m | 75 |  |  |
| 31,10 | Kabelis AXMK 4x95 | m | 25 |  |  |
| 31,11 | Kabeļi gala apdare EPKT-0031 (25-70) | gab. | 6 |  |  |
| 31,12 | Kabeļi gala apdare EPKT-0047 (50-150) | gab. | 2 |  |  |
| 31,13 | Caurule EVOCAB STING 110 | m | 80 |  |  |
| 31,14 | Caurule EVOCAB FLEX 75 | m | 18 |  |  |
| 31,15 | Kabeļa mehāniskā aizsardzība | m | 6,9 |  |  |
| 31,16 | Brīdinājuma lente | m | 160 |  |  |
| 31,17 | Smiltis spilvena ierīkošanai | m3 | 3 |  |  |
| 31,18 | KS-6A | gab. | 1 |  |  |
| 31,19 | Pamatne BP-2 | gab. | 1 |  |  |
| 31,20 | Keramzīts | m3 | 0,01 |  |  |
| 31,21 | 0,4 kV izlādnis SE46.128-5 | gab. | 6 |  |  |
| 31,22 | Spaile SL4.25 | gab. | 6 |  |  |
| 31,23 | Distancskava SO70 | gab. | 63 |  |  |
| 31,24 | Vads AT-35 | m | 24 |  |  |
| 31,25 | Zemējuma spaile SE15 | gab. | 2 |  |  |
| 31,26 | Vads P10 | m | 2 |  |  |
| 31,27 | Zemējuma stienis 16x5000 | gab. | 3 |  |  |
| 31,28 | Kabeļu uzgalis KU-10 | gab. | 1 |  |  |
| 31,29 | Drošinātājs NH-02, 60 A | gab. | 12 |  |  |
| 31,30 | Kontaktnāži | gab. | 3 |  |  |
|  | 31. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 30-31. Kopā: |  |  |  |  |