Tehniskā specifikācija

Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana

projekta „Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” realizācijas gaitā izbūvētajā laukumā

1.Uzdevums: Veikt bērnu rotaļu iekārtu piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī iekārtu uzstādīšanu projekta „Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” realizācijas gaitā  izbūvētajā laukumā ar gumijoto segumu.

2.Garantijas laiks:

2.1. trīs gadi uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem;

2.2. garantijas apkalpošana - tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (maijs, septembris vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

3.Nosacījumi:

3.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem.

3.2.Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”, kurā jābūt norādīts sertificētās rotaļu iekārtas kods un nosaukums.

3.3.Sertifikātiem vai citiem ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

3.4.Piegādātām rotaļu iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.

3.5.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

3.6. Piedāvājumam pievienot katras iekārtas tehniskās pases kopiju ar iekārtas nosaukumu un kodu;

3.7.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģijas aprakstu, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

3.8.Iekārtu izmēru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.

3.9.Pretendentam jāievērtē tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

4.Darbu izpilde:

4.1.Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

4.2.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt DPPI KSP pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

4.3.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (trīs) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

4.4.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

4.5.Aizliegts bojāt esošos kokus, jānodrošina koku stumbru aizsardzība.

4.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

5.Bērnu rotaļu iekārtu apraksts un darba apjoms:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums/ iekārtas vizuālais izskats | Iekārtas elementu minimālais skaits | Iekārtas materiālu apraksts | Iekārtas/drošības zonas izmēri(mm) | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Multifunkcionāls rotaļu komplekss Nr.1 | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Cauruļveida pamatbalsts – 13 gab; 2) Sānu panelis – 9 gab; 3) Slidkalniņš – 2 gab; 4) Kāpnes – 1 gab; 5) Tiltiņš ar sanu paneļiem– 1 gab; 6) Divslīpumu jumtiņš – 2 gab; 7) Grīdas platformas – 5 gab; 8) Spēļu elementi-vismaz 6 gab. Kopējo elementu skaits ne mazāk par 39 elementiem. | Pamatbalsti un slidkalniņa virsmas izgatavotas no nerūsējošā tērauda AISI304; paneļi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE)- pilnīgi mitrumizturīgas un izturīgas pret UV; jumtiņš no UV izturīga poliestra. platformas no 10mm augstspiediena lamināta (HPL) ar pretslīdes virsmu. Ovālie logi no izturīga pret vandālismu 5 mm stikla šūnu polikarbonāta. Pamati stiprināmi zemē. | 722x310 1122x650 | 3-12 | 2.10 | 1 |
| 2. | Šūpoles ar sēdekli “ligzda” | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Cauruļveida pamatbalsts – 3 gab; 2) Sēdeklis “ligzda” uz piekares – 1 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 4 elementiem. | Pamatbalsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti, grozs no UV izturīgā tīkla. Mehānisma dubultie gultņi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, garantē klusu mehānisma darbību. Pie horizontālas kustības tas ļauj arī apļveida kustību. Pamati stiprināmi zemē. | 520x600 790x790 | 3-12 | 1.48 | 2 |
| 3. | Karuselis personām ar īpašām vajadzībām | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Pamatkonstrukcija – 1 gab; 2) Platforma-1 gab; 3) Sēdekli -2 gab; 4) Rokturu komplekts – 1 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 5 elementiem. Vienlaikus var izmantot diviem ratiņiem. | Konstrukcija ir izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI304; platformas no10mm augstspiediena lamināta (HPL) ar pretslīdes virsmu un augstu pretestību laika apstākļiem. Pamati stiprināmi zemē. | 247x247 647x647 | 3-12 | 0.9 | 1 |
| 4. | Šūpoles ar sēdekli “baļķis” | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Pamatkonstrukcija – 1 gab; 2) Piekares -1 kompl; 3) Sēdeklis – 1 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem. | Pamatbalsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti. Mehānisma dubultie gultņi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, garantē klusu mehānisma darbību. Pie horizontālas kustības tas ļauj arī apļveida kustību. Pamati stiprināmi zemē. | 631x297 990x175 | 3-12 | 1.51 | 1 |
| 5. | Kāpelēšanas iekārta | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Cauruļveida pamatbalsts – 6 gab; 2) Horizontāls tīkls – 2 gab; 3) Sānu šķēršļu trases elementi – 4 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 12 elementiem. | Pamatbalsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti. Virvju tīkls no polipropilēna d-16mm virves ar tērauda serdi. Pamati stiprināmi zemē. | 941x460 1310x795 | 3-12 | 1.91 | 1 |
| 6. | Šūpoles-balansieris | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Pamatkonstrukcija – 1 gab; 2) Sēdeklis-2 gab; 3) Rokturis-2 gab; 4) Pretsitiena elements – 2 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 7 elementiem. | Konstrukcija ir izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI304; sēdekļi no no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE)- pilnīgi mitrumizturīgi un izturīgi pret UV. Pamati stiprināmi zemē. | 40x340 240x540 | 3-12 | 0.98 | 1 |
| 7. | Rotējošā piramīda | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Cauruļveida pamatbalsts – 1 gab; 2) Platforma – 1 gab; 3) Tīkls – 1 kompl; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem. | Pamatbalsts izgatavots no cinkota metāla, pulverskrāsots. Virvju tīkls no polipropilēna 16mm virves ar tērauda serdi. Platforma no 10mm augstspiediena lamināta (HPL)- ar pretslīdes virsmu un augstu pretestību laika apstākļiem. Pamati stiprināmi zemē. | 200x200 600x600 | 3-12 | 0.96 | 1 |
| 8. | Spēļu mājiņa | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Pamatkonstrukcija – 1 gab; 2) Jumtiņš ar alpīnistu sienas elementiem– 2 gab; 3) Sēdeklis – 1 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 5 elementiem. | Konstrukcija ir izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI304; platformas no10mm augstspiediena lamināta (HPL) ar pretslīdes virsmu. Sēdeklis no 13mm augstspiediena lamināta (HPL)- ar pretslīdes virsmu un augstu pretestību laika apstākļiem. Pamati stiprināmi zemē. | 100x213 400x513 | 3-12 | 1.38 | 1 |
| 9. | Iebūvēts batuts | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Pamatkonstrukcija – 1 gab; 2) Sānu gumijas borti– 4 gab; 3) Tikls – 1 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 6 elementiem. | Pamatkonsktrukcija-cinkota metāla kaste, kurā iestiprinātas 98 cinkotas atsperes. Akselerācijas virsma izgatavota no plastmasas detaļu pinuma. Pinumu kopā satur valcētas tērauda troses D5mm. | 2000x2500 5000x5500 | 3-12 | 0.5 | 2 |
| 10. | Šūpoles ar sēdekli “groz | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Cauruļveida pamatbalsts – 2 gab; 2) Sēdeklis “grozs” uz piekares – 1 gab; Kopējo elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem. | Pamatbalsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti. Dubultie gultņi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, garantē klusu mehānisma darbību. Pamati stiprināmi zemē. | 33x300 645x175 | 1-4 | 1.06 | 2 |
| 11. | Multifunkcionāls rotaļu komplekss Nr.2 | Iekārta sastāv no elementiem: 1) Cauruļveida pamatbalsts – 16 gab; 2) Sānu panelis – 5 gab; 3) Slidkalniņš – 2 gab; 4) Kāpnes – 1 gab; 5) Tiltiņš ar sanu paneļiem– 2 gab; 6) Divslīpņu jumtiņš – 2 gab; 7) Grīdas platformas – 5 gab; 8) Caurule –1 gab; 9) Spēļu elementi-vismaz 7 gab. Kopējo elementu skaits ne mazāk par 41 elementiem. | Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304; paneļi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE), jumtiņš no UV izturīga poliestra; platformas no13mm augstspiediena lamināta (HPL) ar pretslīdes virsmu; caurule izgatavota no LDPE polietilēna, iekšējais diametrs 53,3 cm un garums 125 cm. Ovālie logi no izturīga pret vandālismu 5 mm stikla šūnu polikarbonāta. Pamati stiprināmi zemē. | 510x363 910x663 | 1-8 | 0.89 | 1 |

6. Īpašie nosacījumi:

6.1. Pretendentam jāparedz nepieciešamu pamatu ierīkošanu katrai iekārtai izbūvētajā laukumā ar gumijoto segumu, kā arī iekārtu montāžu, atbilstoši tehnisko pašu prasībām, nodrošinot iekārtu nepieciešamo stabilitāti.

6.2. Pretendentam jāparedz gumijotā seguma atjaunošanu pēc iekārtu uzstādīšanas. Atjaunojamā seguma biezumam, krāsai un materiāla frakcijai jābūt pilnīgi identiskai esošajam segumam

(attēlā Nr.1 esošā gumijas seguma griezums).

Attēls Nr.1 – Esošā gumijas seguma griezums.

7.Darbu izpildes termiņš: iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

8.  Izpildīto darbu pieņemšana:

8.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

8.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

8.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS 	EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām ar norādītiem 	iekārtu kodiem;

8.2.2.iekārtu tehniskās pases;

8.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

8.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanas un drošības 	noteikumiem;

8.2.5.iekārtu apkopes instrukcija;

8.2.6.izmantoto būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

8.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

8.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

8.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un nodota ar aktu izpilddokumentācija ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskā nodaļas vadītāja       			                                 O.Grigorjeva

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Vadītāja vietnieks                                                                                             A.Džeriņš