Tehniskā specifikācija

Vingrošanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

projekta „Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” realizācijas gaitā  izbūvētajā laukumā

1.Uzdevums: Veikt vingrošanas aprīkojuma piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī aprīkojuma uzstādīšanu projekta „Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” realizācijas gaitā  izbūvētajā laukumā ar gumijoto segumu.

2.Garantijas laiks:

2.1. trīs gadi uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem;

2.2. garantijas apkalpošana - tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (maijs, septembris vai pēc nepieciešamības) uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem.

3.Nosacījumi:

3.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem.

3.2.Piegādātām vingrošanas aprīkojumam jāatbilst standartam LVS EN 16630.

3.3.Sertifikātiem vai citiem ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

3.4.Piegādātām aprīkojumam jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.

3.5.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

3.6. Piedāvājumam pievienot katras iekārtas tehniskās pases kopiju ar nosaukumu un kodu;

3.7.Piedāvājumam pievienot aprīkojuma ražošanas tehnoloģijas aprakstu, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

3.8.Aprīkojuma izmēru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.

3.9.Pretendentam jāievērtē tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

4.Darbu izpilde:

4.1.Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

4.2.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt DPPI KSP pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

4.3.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (trīs) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

4.4.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

4.5.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

5.Vingrošanas laukuma iekārtu tehniskais apraksts un darba apjoms:

5.1. Vingrošanas laukums paredzēts patstāvīgiem un grupu funkcionālajiem treniņiem ar sava ķermeņa svaru. Paredzēts jebkura sagatavotības līmeņa lietotājiem ar augumu virs 140 cm vai pieaugušo klātbūtnē.

5.2. Vingrošanas laukuma skice (attēls Nr.1):

5.3. Vingrošanas laukums sastāv no šāda aprīkojuma:

5.3.1. Komplekss funkcionālajiem treniņiem un šķēršļu josla-1.gab.

(uz skices Nr.1):

Funkcionālo treniņu komplekss ar iekarināmiem elementiem šķēršļu joslu pārvarēšanai. Iekārtas horizontālās savienotāj-sijas un vertikālie statņi izgatavoti no tērauda kvadrāta profila ar izmēriem ne mazāk kā 80х80 mm un sienas biezumu ne mazāku kā 2,8 mm; vingrošanas stieņi izgatavoti no tērauda caurules ar diametru robežās starp 30 un 34 mm un ne mazāku kā 2,5 mm sienu biezumu; vertikālajiem statņiem un horizontālajām savienotāj-sijām jābūt aprīkotām ar drenāžas atverēm ūdens notecei; horizontālajām sijām jābūt aprīkotām ar stiprinājuma atverēm visā garumā no divām pusēm; izmantoto bultskrūvju izmērs ne mazāks kā М16; horizontālajām sijām jābūt apstrādātām ar karstās cinkošanas metodi un polimēra pārklājumu; vingrošanas stieņi, stabi un pārējie elementi apstrādāti ar polimēra pārklājumu. Stabu krāsa RAL2004, pārējo elementu krāsa RAL9005.

Nepieciešamā platība kompleksam ieskaitot drošības zonu: 160m2
	Kompleksa obligātās sastāvdaļas:

- 20 stabi 3,2-3,5m augstumā;

- 12 stabi 2,7-2,9m augstumā;

- 25 savienotājsijas ar iespēju savienot tos sava starpā;

- 62 īsie (1-1,2m) pievilkšanās stieni;

- 13 garie (1,6-1,8m) pievilkšanās stieni;

- 8 stūru pievilkšanās stieņi;

- 13 kāpnes priekš roku kāpšanas;

- 13 rokturi ar sfēru priekš roku kāpšanas;

- 10 savienotāj-sijas;

- 8 slīpas savienotājsijas (20 gradi);

- 2 horizontālie elementi “unstable bridge”;

- 3 multifunkcionālie iekarināmie elementi - kustīgas roku trepes;

- 3 multifunkcionālie iekarināmie elementi - rotējošās roku trepes;

- 12 iekarināmie rokturi;

- 4 plāksnes ar pasūtītājā logotipu.

5.3.2. Paralēlas līdztekas -1.gab.(uz skices Nr.2);

Atsevišķas vingrošanas paralēlās sijas. Garums ne mazāk kā 150 cm. Aprīkotas ar pamācības instrukciju, kura ir iestrādāta iekārtas elementā un ir izturīga pret laika apstākļiem un vandāļiem. Krāsa RAL7016.

Nepieciešamā platība ieskaitot drošības zonu: 36m2.

5.3.3. Atspiešanas stacija-1.gab. (uz skices Nr.3);

Atspiešanās stacija priekš šaura un platā satvērieniem krūts muskuļu, roku muskuļu treniņiem, kā arī izmantot to kalistēnikas treniņu nodarbībās. Stacija ir paredzēta 2 cilvēku vienlaicīgai izmantošanai. Krāsa RAL7016.

Nepieciešamā platība ieskaitot drošības zonu: 25m2.

5.3.4. Horizontālie baļķi-1.gab. (uz skices Nr.4);

Paredzēti vingrojumu veikšanai līdzsvara attīstīšanai, kā arī korpusa saliekšanai sēdus pozīcijā. Baļķiem jābūt izvietotiem paralēli dažādā augstumā. Stabu krāsa RAL2004, pārējo elementu krāsa RAL7016.

Nepieciešamā platība ieskaitot drošības zonu: 36m2.

5.3.5. Trīslīmeņu platforma uzkāpšanai-1.gab. (uz skices Nr.5);

Viengabala konstrukcija, kas sastāv no 3 horizontālām platformām 40, 50 un 60 cm virs zemes. Paredzēta vienlaicīgai izmantošanai grupā līdz 3 cilvēkiem. Krāsa RAL7016.

Nepieciešamā platība ieskaitot drošības zonu: 25m2.

5.3.6. Sešstūru komplekss funkcionālajiem treniņiem-1.gab.

(uz skices Nr.6);

Funkcionālo treniņu komplekss ar iekarināmiem elementiem dažādu muskuļu trenēšanai. Iekārtas vertikālie stabi - tērauda caurules D108 mm, krāsa RAL2004, krāsošanas tehnoloģija– pulverkrāsošana. Zviedru siena, pievilkšanās stieņi un iekarināmie elementi - tērauda caurules D32-48mm, krāsošanas tehnoloģija – pulverkrāsošana. Pievilkšanās stieņu augstums no grunts līmeņa – 2,2-2,5m. Katrs iekarināmais elements ir aprīkots ar pamācības instrukciju, kura ir iestrādāta iekārtas elementā un ir izturīga pret laika apstākļiem un vandāļiem.

Stabu krāsa RAL2004, pārējo elementu krāsa RAL7016.

Nepieciešamā platība ieskaitot drošības zonu: 65m2.

Kompleksa obligātās sastāvdaļas:

- 6 stabi;

- 1 zviedru siena;

- 1 pievilkšanās stienis „Flying pull-up” (četri stieņu līmeni);

- 4 pievilkšanās stieņi;

- 1 V-veida divlīmeņu līdztekas (aprīkots ar pamācības instrukciju);

- 1 iekarināmais elements vēdera muskuļu vingrojumiem (aprīkots ar pamācības instrukciju);

- 1 multifunkcionālais iekarināmais elements muguras muskuļu vingrojumiem, atspiešanās vingrojumiem u.c. (aprīkots ar pamācības instrukciju);

- 1 multifunkcionālais iekarināmais elements - platforma lēkšanai (aprīkots ar pamācības instrukciju);

- 1 multifunkcionāls pretestības vairogs / tāfele.

6.3.7. Lineārs komplekss funkcionālajiem treniņiem-1.gab.

(uz skices Nr.7);

Funkcionālo treniņu komplekss ar iekarināmiem elementiem dažādu muskuļu trenēšanai. Iekārtas vertikālie stabi - tērauda caurules D108 mm, krāsa RAL2004, krāsošanas tehnoloģija– pulverkrāsošana. Zviedru siena, pievilkšanās stieņi un iekarināmie elementi - tērauda caurules D32-48mm, krāsošanas tehnoloģija – pulverkrāsošana. Pievilkšanās stieņu augstums no grunts līmeņa – 2,2-2,5m. Katrs iekarināmais elements ir aprīkots ar pamācības instrukciju, kura ir iestrādāta iekārtas elementā un ir izturīga pret laika apstākļiem un vandāļiem.

Stabu krāsa RAL2004, pārējo elementu krāsa RAL7016.

Nepieciešamā platība ieskaitot drošības zonu: 100m2.

Kompleksa obligātās sastāvdaļas:

- 12 stabi;

- 1 zviedru siena;

- 1 pievilkšanās stienis „Flying pull-up” (četri stieņu līmeni);

- 12 pievilkšanās stieņi;

- 2 līdztekas (aprīkots ar pamācības instrukciju);

- 2 horizontālas kāpnes (Monkey-Bar).

5.4. Pretendentam jāparedz nepieciešamu pamatu ierīkošanu katram aprīkojuma veidam, kā arī aprīkojuma montāžu, atbilstoši tehnisko pašu prasībām, nodrošinot aprīkojuma nepieciešamo stabilitāti.

5.5. Pretendentam jāparedz gumijotā seguma atjaunošanu uzstādītā aprīkojuma vietās. Atjaunojamā gumijotā seguma biezumam, krāsai un materiāla frakcijai jābūt pilnīgi identiskai esošajam segumam.

(attēlā Nr.1 esošā gumijas seguma griezums).

Attēls Nr.1 – Esošā gumijas seguma griezums.

6. Darbu izpildes termiņš:

Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

7. Izpildīto darbu pieņemšana:

7.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

7.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

7.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādāto vingrošanas aprīkojuma atbilstību LVS EN 16630 prasībām;

7.2.2.aprīkojuma tehniskās pases;

7.2.3.aprīkojuma tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

7.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīta aprīkojuma lietošanas un drošības 	noteikumiem;

7.2.5.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

7.2.6.būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

7.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

7.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem.

7.5. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskās nodaļas vadītāja				                                 O.Grigorjeva

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Vadītāja vietnieks				                                                  A.Džeriņš