TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Virtuves iekārtu un elektroiekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajām iestādēm”

- Visām iekārtām un precēm CE marķējums

- Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas

- Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| N. p. k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Skaits | Attēls | Iestāde/adrese | EUR* par vienu vienību | EUR* par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ledusskapis - CAFP-801 Fagor vai analogs | Tilpums – 700 L 3 tērauda plaukti 2/1 GN (650 mm x 530 mm) ar plastikāta pārklājumu Korpuss: nerūsējošais tērauds Iekšēja kamera: nerūsējošais tērauds Iekšēja kamera ar noapaļotiem stūriem Temperatūras režīms : -2 oC - +8 oC (Apkārtējā gaisa temperatūra līdz + 38 oC) Ledusskapja jauda: 300 W (230 V) Maksimālā Jauda: 484 W Gabarītizmēri: 693/826/2008 mm, Svars: 120 kg Aukstuma aģents R134a Digitālais displejs Elektroniskais termostats Dzesēšana ar gaisu Automātiska atkausēšana Iekšējais LED apgaismojums Durvis ar automātisku bloķēšanas ierīci. Ventilatora izslēgšana atverot durvis Termostata temperatūras kontrole Sienas ( izolācijas ) biezums 50 mm Regulējama augstuma kājas no nerūsējošā tērauda | 1 |  | 29.pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības 38b |  |  |
|  | Elektriskais dārzeņu smalcinātājs MPO 1 vai analogs | Svaigu un vārītu produktu griešanai un rīvēšanai Jauda kW: 1,0 Spriegums V: 380 (trīs fazes) Darba jauda (kg/stunda): 350 Gabarītizmēri,mm: 490/300/720 Svars kg: 30 Disku skaits : 10 | 4 |  | 7.pirmsskolas izglītības iestāde, Tartu ielā 8 11.pirmsskolas izglītības iestāde, Ķieģeļu ielā 15a 30.pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma ielā 47a 5.pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvā ielā 41 |  |  |
|  | Kartupeļu mizotājs DPP 15 vai analogs | Korpuss no nerūsējoša tērauda Mizotāja darba kamera pilnībā izpildīta no abrazīvā materiāla Ar vadības pulti, ar caurspīdīgu vāku Aprīkots ar taimeri Ar filtru no nerūsējošā tērauda Izturīgs un ilgmūžīgs apakšējais abrazīvais nerūsējošā tērauda disks; Mehāniskā ieslēgšanas un pārtraukšanas poga; Produkta izņemšanas poga Ūdens pieslēguma un piegādes šļūtene Vāka aizsarg aprīkojums; Durvju drošības slēdzis; Atsevišķa ūdens un atkritumu izvadīšana; 4 kājas ar gumijas pamatnēm; Viegli noņemamas un viegli tīrāmas darbojošas sastāvdaļas Darba jauda: līdz 300 kg/st Cikls: 2-3 min Iekraušanas apjoms: 15 kg Jauda: 0,75 kW Darba spriegums: 230V Gabarītizmēri: 410/550/1060 mm ,58 kg | 2 |  | 14.pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības ielā 36a 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku ielā 66 |  |  |
|  | Elektriskā gaļas maļamā mašīna MMM 12 vai analoga | Darba jauda : līdz 120 kg/st Iekārta pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda ar reversu Jauda : 0,65 kW ( 230 V ) Gabarītizmēri: 240/410/410 mm reste d.5 mm, reste 8 mm , 2 naži uzgalis desu veidošanai Svars : 26 kg | 1 |  | 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu ielā 100 |  |  |
|  | Sadzīves ledusskapis | Ledusskapis ar saldētavu apakšā. Izmēri 176x60x65. Enerģijas patēriņa klase A+, krāsa balta. Kopējais izmantojamais tilpums- 279 l; Ledusskapja tilpums 191 l; Saldētavas tilpums 88 l. | 1 |  | 22.pirmsskolas izglītības iestāde, Poligons ielā 50 |  |  |
|  | Sadzīves veļas mazgājamā mašīna | energoefektivitātes klase: A+++ mazgāšanas klase: A centrifūgas efektivitātes klase: B līdzsvara kontrole: Jā putu kontrole: Jā maksimālā ielāde: 7 kg enerģijas patēriņš: 2,4 kW/ciklā ikgadējais enerģijas patēriņš: 175 KWh/gadā ikgadējais ūdens patēriņš: 10340 L/gadā centrifūgas ātrums: 1400 apgr./min instalācijas veids: brīvi stāvoša trokšņa līmenis: (mazgāšana) 50 / (centrifūga) dB | 1 |  | 22.pirmsskolas izglītības iestāde, Poligons ielā 50 |  |  |
|  | Elektriskā plīts ar 6 čuguna sildvirsmām ar cepeškrāsni ASE-61 vai analoga | Sildvirsmas izmēri : 295/418 mm Sildvirsmu izvietojams – vienā līmenī Regulējams termostats ar 4 pozīcijām Kameras iekšējie izmēri, mm: 530/650/295 Jauda, Kw: 24.00, 380 (trīs fāzes) Maksimālā temperatūra. (krāsns): 270 C Sildvirsmas iesilšanas laiks: 30min. Gabarīt izmēri, mm: 1264/890/860(h) Gabarīt izmēri ar papildus sānu paneļiem – 1475/890/860(h); Svars: 220kg Papildus aprīkojums no nerūsējoša tērauda: Paplāte GN 2/1-40, izmērs 530/650/40 mm; Paplāte GN 2/1-65, izmērs 530/650/65 mm; Reste GN 2/1, izmērs 530/650 mm. | 1 1 1 1 |  | Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs |  |  |

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                                              V.LosevsBottom of Form