Iepirkuma priekšmets:	“ Regulējamu skolnieku krēslu izgatavošana  un piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgās prasības

- Piegādātājam jāizgatavo un jāpiegādā krēsli, ņemot vērā Latvijas standartā “Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm” noteiktās prasības.

- Piegādātājam jāgarantē krēslu kvalitāte - ne mazāk kā 24 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš krēslu jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana, krēslu transportēšana no/uz pasūtītāja telpām piegādātājam jāveic par saviem līdzekļiem.

- Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

- bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;

- halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

- gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas.

- Stiprinājuma  furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2.

- Krēsli jāizgatavo no kvalitatīva  un veselībai nekaitīga materiāla. Virsmas viegli tīrāmas.

- Krēslu cenā jāiekļauj izgatavošana, piegāde un montāža.

| N. p. k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | skaits | Attēls | EUR bez PVN par vienu vienību | EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skolnieku krēsls (regulējams) | Skolnieku krēsls: metāla rāmis, regulējams. Sēdes augstums regulējams no 35cm līdz 45cm. Sēdes izmēri: platums - 40cm; dziļums - 40cm. augstums - 75-85cm Sēde un muguras atbalsta daļa, izgatavotas no liekta lakota saplākšņa – krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju. Metāla rāmis krāsots (pulverkrāsošana) – krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju. Metāla kājām grīdas segumu saudzējoša apdare (uzmavas). | 131 |  |  |  |
| 2. | Skolnieku krēsls (regulējams) | Skolnieku krēsls: metāla rāmis, regulējams. Sēdes augstums regulējams no 36cm līdz 46cm. Sēdes izmēri: platums - 40cm; dziļums - 40cm. augstums - 75-85cm Sēde un muguras atbalsta daļa, izgatavotas no liekta lakota saplākšņa – krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju. Metāla rāmis krāsots (pulverkrāsošana) – krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju. Metāla kājām grīdas segumu saudzējoša apdare (uzmavas). | 67 |  |  |  |
| 3. | Skolnieku krēsls (regulējams) | Skolnieku krēsls: metāla rāmis, regulējams. Sēdes augstums regulējams no 38cm līdz 46cm. Sēdes izmēri: platums - 40cm; dziļums - 40cm. augstums - 75-85cm Sēde un muguras atbalsta daļa, izgatavotas no liekta lakota saplākšņa – krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju. Metāla rāmis krāsots (pulverkrāsošana) – krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju. Metāla kājām grīdas segumu saudzējoša apdare (uzmavas). | 146 |  |  |  |