# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2016. gadā

1. Uzdevums: veikt lietus gūliju ierīkošanu un pieslēgšanu esošajām tīklam pēc adreses: Vaļņu un Odu ielu lokveida krustojums, Smilšu un Aizpilsētas ielu krustojums, Stadiona iela 4 (pie bērnu dārza), 18. novembra iela 195.

2. Darba apjomi:

Vaļņu un Odu ielu lokveida krustojums

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs. | m2 | 5 |  |  |
| 3. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 9 |  |  |
| 4. | Lūkas aprīkošana ar šarnīrām. Maģistrālās lietus ūdens nosēdaka (gūlijas) PP Ø – 400/315 un lūkas-restes ar slēdzenēm montāža | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 1,5- 2,5 m | m | 5 |  |  |
| 6. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (PN-10) izbūve ar caurduršanas metodi zem asfaltbetona brauktuves | m | 13 |  |  |
| 7. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 8.5 |  |  |
| 8. | Šķembu seguma atjanošana. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. Roku darbs | m3 | 2 |  |  |
| 9. | Asfaltbetona seguma atjaunošana 2 kārtās | m2 | 5 |  |  |
| 10. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 2 |  |  |
| 11. | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 4 |  |  |
| 12. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Smilšu un Aizpilsētas ielu krustojumā

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs. | m2 | 32 |  |  |
| 3. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu izbūvei- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 48 |  |  |
| 4. | Esošo gūliju demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Esošo aku demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Esošas ķer. Ø 200 caurules demontāža | m | 8 |  |  |
| 7. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 1,5- 2,5 m | m | 27 |  |  |
| 8. | Pieslēgšanās esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Ø- 400 | vieta | 2 |  |  |
| 9. | Teleskopiska lietus ūdens gūlijas PP Ø- 200/400/315 (nosēdakas) ar apaļu 40t ķeta resti montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 1 |  |  |
| 10. | Šķērsojumi | gab. | 12 |  |  |
| 11. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 43 |  |  |
| 12. | Asfaltbetona seguma atjaunošana 2 kārtās | m2 | 32 |  |  |
| 13. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, asfaltbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 4 |  |  |
| 14. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

Stadiona iela 4 (pie bērnu dārza)

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Atsfaltbetona zāģēšana | m | 4 |  |  |
| 3. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs | m2 | 4 |  |  |
| 4. | Betona apmaļu CA 100.30.15 demontāža | m | 3 |  |  |
| 5. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 18 |  |  |
| 6. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā | m3 | 2 |  |  |
| 7. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1500, h-2500 montāža: Aku grodu KC-15-6= 4 gab., KC-7-2= 1 gab, akas pārseguma KCP-1-15-1, lūkas- restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 1,5- 2,5 m | m | 10 |  |  |
| 9. | Šķērsojumi | gab. | 2 |  |  |
| 10. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 5 |  |  |
| 11. | Asfaltbetona seguma atjaunošana 2 kārtās- roku darbs | m2 | 4 |  |  |
| 12. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija | m3 | 14 |  |  |
| 13. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| 14. | Betona apmaļu CA 100.30.15uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | m | 3 |  |  |
| 15. | Asfaltbetona seguma atjaunošana 2 kārtās- roku darbs | m2 | 4 |  |  |
| 16. | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 15 |  |  |
| 17. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

18. novembra iela 195

| Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Objekta mobilizācija, satiksmes organizācijas shēma, pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | k-ts | 1 |  |  |
| 2. | Atsfaltbetona zāģēšana | m | 20 |  |  |
| 3. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde- roku darbs | m2 | 10 |  |  |
| 4. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam- roku darbs un ar ekskavatoru. | m3 | 32 |  |  |
| 5. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā | m3 | 2 |  |  |
| 6. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1500, h-2500 montāža: Aku grodu KC-15-6= 4 gab., KC-7-2= 1 gab, akas pārseguma KCP-1-15-1, lūkas- restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø- 200 (sN-8) izbūve sausā būvgrāvī, dziļums 1,5- 2,5 m | m | 14 |  |  |
| 8. | Šķērsojumi | gab. | 8 |  |  |
| 9. | Būvgrāvja aizbēršana. Blietēšana kārtām, apliešana ar ūdeni. Teritorijas plānošana | m3 | 32 |  |  |
| 10. | Asfaltbetona seguma atjaunošana 2 kārtās- roku darbs | m2 | 10 |  |  |
| 11. | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 14 |  |  |
| 12. | Lietus ūdens kanalizācijas uzmērīšana, lietus ūdens kanalizācijas skatakas apsekošana un izpildshēmu izgatavošana | pak. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |

4.Īpašie noteikumi:

4.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam;

4.2.Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2015” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

4.3.Darbi tiks veikti smilšainā gruntī.

PIEZĪME: Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

4.6. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

5. Darbu izpildes termiņš: līdz 2016.gada 31. augustam.

6. Garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

Inženierkomunikāciju tehniķis 						V. Kuzmins

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

tehniskās  nodaļas vadītājs                                    			             I. Prelatovs