# 2013.gada 01.novembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Vadims Semoņenko |
| Tālruņa Nr. | 654-76475 (Tehniskajos jautājumos) |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz 3000.00 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2014.gada 31.janvārim.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

    - pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

    - personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

    - pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz kandidātu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 5.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 7.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls).

Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.1panta astotajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

Pretendenta atlases dokumenti:

    - Kandidātam iepriekšējo triju (2009. – 2012. Ieskaitot 2013.gadu) gadu laikā jābūt pieredzei uzaicinājumā minēto darbu vai ekvivalentu darbu veikšanā.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.

Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Pretendents var nodrošināt projekta vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts projektēšanas darbu izpildē saskaņā ar 08.07.2003. MK noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu". Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze ceļu vai ielu projektu izstrādē. (piestādot izglītības apliecinošus dokumentus un CV- sk.pielikumu Nr.5).

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

Pretendents iesniedz Tāmi 2 eksemplāros. Tāmei jābūt neiešūtai.

- Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar uzaicinājuma nolikuma 5.1.punktu, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu komisija izmanto publiski pieejamo datu bāzi www.ur.gov.lv  un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju aptaujā.

- Iepirkuma komisija 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2013.gada 05.novembrim plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums.

Pielikums Nr.4 Apliecinajuma veidne.

Pielikums Nr.1

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā „Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

Projektēšanas uzdevums

Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana

I	IEVADS

# 1.1.	Šīs uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus autoceļa segas pastiprināšanas būvprojekta izstrādāšanai.

1.2.	Ielas posma pašreizēja tehniskā stāvokļa raksturojums

1.2.1. Cēsu ielas posma ceļa klātnes platums ir vidēji 8m, bet melna seguma platums ir vidēji 6,5m. Brauktuves segums safrēzētā asfalta un grants maisījums vidēji 10cm biezumā. Segums ir ar lielo daudzumu bedru un nelīdzenumu ceļa šķērsprofila un garenprofila., nomales nav nostiprinātas.

1.2.2. Odu ielas ceļa klātnes platums ir no 7m līdz 12m, bet melna seguma platums ir no 6,0m līdz 7,5m. Brauktuves segums safrēzētā asfalta un grants maisījums vidēji 10cm biezumā. Segums ir ar lielo daudzumu bedru un nelīdzenumu ceļa šķērsprofila un garenprofila., nomales nav nostiprinātas. Nav atrisināta ūdens novadīšana no ceļa seguma. Ielas 0,340km atrodas caurteka ar aizvaru. Caurtekas stāvoklis ir apmierinošs.

1.2.3. Visas ielas trases garuma atrodas 3 krustojumi ar Krasta un Cēsu ielām. Ielu krustojumi ir viena līmeņa, nav aprīkoti ar ceļa zīmēm, divos krustojumos sekundārajos ielu pieslēgumos nav seguma.

II	MĒRĶIS

2.1.	Nodrošināt 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju komfortu un drošību, ar nestspēju saprotot ceļa segas spēju pretoties paliekošajām deformācijām un spriegumiem segā, kas var izsaukt segas materiālu priekšlaicīgu sabrukšanu, ar komfortu – segas līdzenumu un ar drošību – atbilstošu seguma un riepu saķēri.

2.2.	Likvidēt ceļa seguma iesēdumus un garenprofila lūzumus, nodrošināt apstāšanas redzamību.

2.3.	Nodrošināt ūdens novadīšanu no ceļa segas virsmas.

2.4.	Rekonstruēt krustojumus atbilstoši transporta sastāvam saskaņa ar pastavosam normām

III	METODOLOĢIJA

3.1.	Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar:

3.1.1.	būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un komunikāciju īpašnieku tehniskajiem noteikumiem, kuru izdošanai nav nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus.

3.1.2.	 Topogrāfisko uzmērīšanas plānu.

3.2.	Izpildītājs

3.2.1.	nepieciešamības gadījuma iegūs no Valsts zemes dienestā aktuālo informāciju par zemes īpašniekiem

3.2.2.	pieprasīs un saņems to komunikāciju īpašnieku tehniskos noteikumus, kuru izdošanai ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus.

3.2.3.	Veiks papildus uzmērīšanas un izpētes darbus tādā apjomā, kas ļauj projektētajam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikacijam.

3.2.4.	sagatavos un iesniegs Pasūtītājam izskatīšanai starpziņojumu:

3.2.4.1		asfaltbetona seguma platums, atbilstoši LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normalprofili”

3.2.4.2.	 esošo segas materiālu piemērotība atkārtotai lietošanai

3.2.4.3.	ceļa klātnes un garenprofila risinājumi segas iesēdumu un nelīdzenumu vietas

3.2.4.4.	ceļa segas konstrukcijas varianti, veicot to tehniski-ekonomisko salīdzinājumu 20 gadu segas kalpošanas ciklam, analizējot ne mazāk, ka divas pēc nestspējas līdzvērtīgas segas konstrukcijas un izvērtējot iespēju pielietot atkārtoti izmantojamos materiālus. Veicot segas variantu analīzi, Izpildītajam ir jādot argumentēti ieteikumi segas konstrukcijas galīgajam variantam.

3.2.4.5.	ceļu mezglu saraksts, kuriem nepieciešams veikt uzlabojumus atbilstoši LVS 190-3 „Vienlīmeņa ceļu mezgli” un pasākumus kurus šaja projektā ir iespējams veikt izmantojot esoso ceļa klātnes platumu.

3.2.4.6.	ceļa parredzamības uzlabošana, likvidējot ceļa zemes nodalījuma joslas apaugumu (tai skaita-kokus)

3.2.4.7.	ūdens sistēmas sakārtošana:

3.2.4.7.1.	esošo caurteku zem ielas un nobrauktuvēm, ja tadas ir talakai izmantošana, remonts vai nomaiņa.

3.2.4.7.2.	sāngrāvju tīrīšana vai rakšana.

3.2.4.8.	Esošo elektrības un sakaru komunikāciju uzliktie ierobežojumi ( tai skaitā- to aizsargjoslas) un iespējamie risinājumi ceļa segas rekonstrukciju traucējošo komunikāciju pārcelšanai.

3.2.4.9.	Satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā dodot tehniski ekonomisko salīdzinājumu variantiem satiksmi novirzot pa apbraucamiem ceļiem vai nodrošinot satiksmi objektā pa vienu vai vairākām joslām. Gadījuma ja satiksme tiek novirzīta uz apbraucamiem ceļiem , paredzēt apbraucama ceļa seguma pastiprināšanu un uzturēšanas izmaksas.

3.2.4.10. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši standarta LVS-77 „Ceļa zīmes” prasībām.

3.2.4.11.	Drošības barjeru uzstādīšana atbilstoši standarta LVS -94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošas sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” prasībām.

3.2.5.	Būvprojekta gala risinājums izstrādās atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajam starpziņojumam.

3.2.6.	 pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektētājs pārbaudīs projekta risinājumu atbilstību situācijai daba un nepieciešamības gadījumā veiks attiecīgas korekcijas starpziņojuma piedāvātos risinājumos.

3.2.7.	izstrādās segas rekonstrukcijas projektu (tehniska projekta stadijā), kuru saskaņos ar visām ieinteresētajam institūcijām.

IV	PASŪTĪTAJA NOSACĪJUMI

4.1. Ģeotehniska izpēte veicama atbilstoši LVS 190-5 „Zemes klātne. Izpildītājam jāveic esošas segas brauktuves un nomaļu materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlās Izpildītājs.

4.2.paraugu ņemšanas vietas izvēlas Izpildītājs tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku ceļa segas konstrukcijas raksturojumu.

Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu un skat rakumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras kārtas sablīvēšanu, uzreiz pēc izpētes darba pabeigšanas katrā urbuma un skat rakuma veikšanas vietā

4.3. Ielas normalprofils – atbilstoši starpziņojuma apstiprinātajam.

4.4. Jāizmanto ielas trases un garenprofila esošie elementi, tos koriģējot tikai iesēdumu un nelīdzenumu vietās, ņemot vērā izvēlēto segas rekonstrukcijas metodi.Ja ceļa klātne vai tas tiesa tuvumā ir paredzēts bez izmaņām saglabāt esošas konstrukcijas vai objektus (piemēram: žogus, , vārtus, ēkas vai to pamatus, kokus, sakaru un elektrības gaisvadu līnijas), šādu vietu precīzai raksturošanai(attālumi, augstuma atzīmes) ir jāuzzīmē attiecīgie šķērsprofili.

4.5. Visi būvprojekta paredzētie pasākumi   veicamie ielas zemes nodalījuma joslā un sarkano līniju robežas. Paredzēt būvdarbus ārpus zemes nodalījuma joslas var tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā, kas ir apstiprinātas starpziņojuma izskatīšanas laikā;

4.6. Izpildītājam jāveic saskaņošana ar pierobežniekiem un nobrauktuvju īpašniekiem, noformējot skaņošanas protokolus un tie ir pievienojumi būvprojekta lietai pievienojami;

4.7. Ielas segums – asfaltbetons. Transporta atļauta ass slodze (dzenošais tilts) – 11,5t;

4.8. Ielas segas konstrukcijas aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. Piedāvātiem segas materiālie jāatbilst „Ceļi specifikacijam 2012”.

4.9. Ceļu mezglu projektēšana ieverot LVS 190-3 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”.

4.10. nomales konstrukcijai jānodrošina ūdens izvadīšana no segas apakšas.

4.11. Jānodrošina caurteku izturība pret degšanu un jāparedz konstruktīvie risinājumi, kuri izslēgtu caurteku galu iznicināšanu sala ietekme. Plastmasas caurteku galus noslēgt ar tipveida betona vai uz vietas betonētiem uzgaļiem.

4.12. Nocērtamo koku saraksta ir jāuzrāda attiecīgo objektu precīzs raksturojums (diametrs, suga, bojājumu pakāpe) un atrašanas vieta. Saraksts jāsaskaņo ar DPPI „KSP” ainavu speciāliste.

4.13. Jāizstrādā (atbilstoši 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”) detalizēta satiksmes organizācijas shēma. Posmos, kur to atļauj ceļa klātnes esošais platums un tā paplašināšanas iespējas, visā būvdarbu izpildes laikā ir jānodrošina divvirzienu kustība.

4.14. Būvprojekta sējuma „Specifikacijas” sagatavošanai jāievēro sekojošais:

4.14.1. sējuma jāapraksta visas prasības katra būvprojekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts” minēta darba veikšanai. Sējums „Specifikacijas” jāveido par pamatu pielietojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2011. gada 28. decembrī Tehniska komisija apstiprināto „Ceļu specifikācijas 2012” formātu un saturu, tehniskajā apraksta izslēdzot divējādi vai pretrunīgi interpretējamas redakcijas.

4.14.2.Ja kāds  no veicamiem darbiem „Ceļu specifikācijas 2012” nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīga formāta jāizstrādā nepieciešamas papildus specifikācijas.

4.14.3. Sējuma „Specifikacijas” jāpievieno visi dokumenti (reperu, galveno tehnisko datu, u.c.), kurus projektētājs uzskata par nepieciešamiem, lai būvdarbu veicējs realizētu būvprojektu.

4.14.4. sējuma darbu nosaukumus veidot vienādus ar būvprojekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts” lietotajiem.

4.15. Projekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro sekojošais:

4.15.1. veicamos būvdarbus jāsadala atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darba veidiem, ievērojot „Ceļu specifikāciju 2012” rekomendācijas (9.2.pielikums) un darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt (novērtēt).

4.15.2. darbu daudzumu saraksts jānoformē MS Exel . Kolonna „Darba daudzums” apjoms jānorada, noapaļojot ar precizitāti ne vairāk ka 1 cipars aiz komata un to rakstam jābūt bez matemātiskiem vienādojumiem un formulām.

4.16. Pēc būvprojekta akceptēšanas, ta sējumi( izņemot sējumu „Būvdarbu aprēķināta cena”) ir jāiesniedz arī elektroniski: sējumi „Vispārīga daļa”, „Specifikacijas”,  „Rasējumi”, „Darbu daudzumu saraksts” - PDF formātā. Rase jums „Izbūves plāns” jāsniedz dwg formātā.

4.17. Visi komunikāciju rekonstrukcijas pasākumi jāplāno esošas ielas zemes nodalījuma joslas robežas vai sarkano līniju robežas.

V	 PROJEKTA SASTĀVS

5.1. Pasūtītajam nododamie projekta sējumi un to skaits:

5.1.1. Vispārīga daļa – 5 eksemplāri

5.1.2. Specifikācijas – 5 eksemplāri

5.1.3. Rasējumi - 5 eksemplāri

5.1.4. Darbu daudzumu saraksts – 5 eksemplāri

5.1.5. „Latvenergo „ komunikāciju pārbūve (ja tāda ir paredzēta) – 4 eksemplāri

5.1.6. „Lattelecom” komunikāciju pārbūve (ja tāda ir paredzēta) – 4 eksemplāri

5.1.7. Būvdarbu aprēķināta cena – 3. eksemplāri

VI	DARBU APJOMI:

| Nr. p.k. | Darba daļa | Mērvienība | Darba daļas apjoms | Vienības Cena LVL | Darba daļas cena bez PVN cipariem (LVL) | Vienības Cena EUR | Darba daļas cena bez PVN cipariem (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skatrakumu veikšana vai ģeoloģiskā urbšana (dziļums vismaz 60 cm, platums vai diametrs vismaz 30 cm*) ceļa segai | gab | 6 |  |  |  |  |
|  | Ceļu daļa. Genplāns, horizontālā, vertikāla piesaiste, griezumi, garenprofils. Ceļa segas konstrukcijas aprēķins | st. | 160 |  |  |  |  |
|  | Ceļu daļa. Satiksmes organizācijas daļa | st | 40 |  |  |  |  |
|  | Komunikāciju pārbūves un aizsardzības darbi (atbilstoši komunikāciju īpašnieku (apsaimniekotāju) izdotajiem tehniskajiem noteikumiem) | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Darbu daudzumi, specifikācijas un būvdarbu tāmes aprēķins | st. | 140 |  |  |  |  |
|  | Projekta noformēšana, atbilstoši projektēšanas uzdevumam | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Projekta saskaņošana | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Piedāvātā līgumcena kopā (no 1 līdz 7): |  |  |  |

6.  Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2014.gada 31.janvāris

Daugavpils pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskās nodaļas vaditājs				                                               		V. Semoņenko

### 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšanu, saskaņā ar 2013.gada 01.novembra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: “Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| No līguma parakstīšanas dienas | Līdz 2014.gada 31.janvārim |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma “Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādāšana”, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |