# 2014.gada 24.martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Igors Prelatovs |
| Tālruņa Nr. | 654-76406 (Tehniskajos jautājumos) |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz 7114.00 ar PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2014.gada 28.novembrim.

- Garantija: 3 gadi

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

    - pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

    - personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

    - pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz kandidātu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 5.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 7.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.2panta trīspadsmitajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.) un aizpildīt 6.pielikumu.

Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma. (kopija).

Pretendenta atlases dokumenti:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2009. – 2013.gadā, ieskaitot 2014.gada periodu) jābūt pieredzei vismaz vienā līdzvērtīgā  būvobjekta (autostāvvietu izbūve) būvniecībā. (būvdarbi nozīmē – rekonstrukcija, renovācija, jaunbūve).

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.

Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

    - Pretendents var nodrošināt būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā saskaņā ar 08.07.2003. MK noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu". Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze iepirkuma priekšmetā līdzīgu būvdarbu vadīšanā. (piestādot izglītības apliecinošus dokumentus, sertifikātus un CV- sk.pielikumu Nr.5).

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Pretendents iesniedz Tāmi 2 eksemplāros, kas sagatavota ievērojot LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.pantu. Tāmei jābūt neiešūtai.

- Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar uzaicinājuma nolikuma 5.1.punktu, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu komisija izmanto publiski pieejamo datu bāzi www.ur.gov.lv  un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju aptaujā.

- Iepirkuma komisija 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 27.martam plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums.

Pielikums Nr.4 Apliecinajuma veidne.

Pielikums Nr.5 CV.

Pielikums Nr.6 Pretendenta materiālā bāzes nodrošinājuma un tehnikas iespējas veidne

Pielikums Nr.1

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā „Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

# Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33 Daugavpilī

- Uzdevums

Veikt autostāvvietas paplašināšanu pēc adreses Dīķu ielā 33.

2.  Darba apjomi:

| Nr. p.k | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Vecās betona apmaļu BR 100.30.15 demontāža un aizvešana uz atbertni - 15.km | m | 54 |  |  |
| 2. | Augu zemes noņemšana līdz h = 20 cm biezumā un transportēšana uz atbertni | m3 | 26 |  |  |
| 3. | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no pievesta grunts | m3 | 20 |  |  |
| 4. | Betona apmaļu CA100.30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 60 |  |  |
| 5. | Esošo aku lūku nomainīšana uz peldošajām | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, šķembu maisījums 0/45, h=10cm | m2 | 130 |  |  |
| 7. | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, ACsurf 16 (70/100) | tn | 7.5 |  |  |
| 8. | Seguma gruntēšana | m2 | 130 |  |  |
| 9. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 11, h = 6 cm (70/100) | m2 | 130 |  |  |
| 10. | Aizsargzonas sagatavošanas auglīgās zemes slāņa ierīkošanai | m2 | 60 |  |  |
| 11. | Auglīgās zemes piegāde | m3 | 12 |  |  |
| 12. | Auglīgās zemes slāņa ierīkošana, h=15 cm, ģeometrijas plānošana | m2 | 60 |  |  |
| 13. | Aizsargzonas auglīgās zemes slāņa sagatavošana sēklu sēšanai | m2 | 60 |  |  |
| 14. | Sēklu iesēšana | m2 | 60 |  |  |
| 15. | Ģeometrijas plānošana, blietēšana | m2 | 60 |  |  |
| Kopā: |  |

3.  Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

3.2.  Darbus veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācija 2013”

4.  Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2014.gada 28.novembrim.

5.  Garantijas laiks:

3 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

tehniskās  nodaļas vadītājs                                    			             I.Prelatovs

Saskaņoja:

Daugavpils pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks                                     				      		V. Semoņenko

### 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt Autostāvvietas paplašināšanu Dīķu ielā 33 Daugavpilī, saskaņā ar 2014.gada 24.marta uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: “Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| No līguma parakstīšanas dienas | Līdz 2014.gada 28.novembrim |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma “Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī”, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Ņemot vērā to, ka Latvijā Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta, iepirkumu komisija uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā.