SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

(paraksts) I.Goldberga

# Daugavpilī, 2017.gada  11.aprīlī

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

# departamenta vadītāja

# (paraksts) Daina Krīviņa

# Daugavpilī, 2017.gada  10.aprīlī

ZIŅOJUMS

# par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde „Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī. Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī ”

Uzaicinājuma identifikācijas Nr.AD 2017/04-01

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Domes Attīstības departamenta Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas plānošanas inženieris Sergejs Gorņiks, tālr.65476065, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2017. gada 6. aprīlis.

## Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

## Līguma izpildes termiņš: 40 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

## Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

## Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 2000.00 bez PVN.

## Prasības pretendentiem:

## Pretendenta rakstiska informācija par vismaz 2 (divu) dambju projektēšanu, katrs vismaz 5 km garumā, ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014. un 2017.gads līdz piedāvājuma iesniegšanai). Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno attiecīga atsauksme;

## Darba izpildei jāpiesaista kvalificēts hidrotehnisko būvju vai upju hidrotehnisko būvju projektēšanas speciālists, kam ir vismaz 3 gadu pieredze hidrotehnisko būvju projektēšanas jomā. Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno attiecīga atsauksme.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.

## Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

## Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017. gada 18. aprīļa plkst. 10.00. Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: ainars.streikis@daugavpils.lv

1.pielikums

# Tehniskā specifikācija

# Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei:

# „Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī. 1.daļa Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī”

# Uzdevums:

# Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

# Darba izpildes laikā ievērot 2014.gada 19.augusta Ministra kabineta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

# Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Būvprojekta minimālā sastāvā eksemplāru noformēšana un pavairošana | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana ar Pasūtītāju un Būvniecības iesnieguma sagatavošana | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN: |  |
| Pavisam kopā: |  |

# Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | „Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī” |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Nometņu ielas rajons, Daugavpils |
| 3. | Būvniecības veids | Atjaunošana | Pārbūve | Jauna būvniecība | Nojaukšana |
|  |  |  |  | X |  |
| 4. | Objekta parametri (skatīt kopā ar sadaļu „Īpašie nosacījumi”) | Skatīt priekšizpēti „PLŪDU UN KRASTA EROZIJAS RISKU SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS DAUGAVPILĪ” (izstrādātājs SIA „ZVIDZE”) |
| 5. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas dome |
| 6. | Pasūtītāja pārstāvis | Sergejs Gorņiks (tālr. 654 76065) |
| 7. | Būvprojektēšanas stadijas, posmi | Publiskā apspriešana (saskaņā ar Būvvaldes lēmumu) | X |
|  |  | Būvprojekts minimālā sastāvā | X |
| 8. | Izpētes darbi | Ģeotehniskā izpēte (saskaņā ar Darba apjomiem) | Sk. izpēti |
|  |  | Topogrāfiskā izpēte (saskaņā ar Darba apjomiem) | Sk. izpēti |
| 9. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |
| 9.1. | Būvatļauja | Pieprasa Pasūtītājs |
| 9.2. | Zemes gabala dokumenti | Pasūtītājs sagatavo informatīvās izdrukas no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem |
| 9.3. | Inventarizācijas materiāli | Nav |
| 9.4. | Objekta tehniskā apsekošana (esošo meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju apsekošana) | Veic Projektētājs |
| 9.5. | Ietekmes uz vidi novērtējums vai tehniskie noteikumi | Saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai IVN, ja uz līguma slēgšanas dienu tie ir iesniegti Pasūtītājam |
| 9.6. | Būvprojekta ekspertīze (būvprojekta minimālā sastāvā pārbaude) | Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt būvprojekta minimālā sastāva pārbaudi, ko veic eksperts vai neatkarīgs sertificēts speciālists. |
| 9.7. | Pievienotie tehniskie noteikumi: būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes laikā jāievēro priekšizpētes laikā izsniegtie tehniskie noteikumi no: AS „Sadales tīkls”, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, PAS „Daugavpils siltumtīkli”, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS „Augstsprieguma tīkls”, SIA „Daugavpils ūdens”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, SIA „Dautkom”, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Valsts SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Daugavpils novada dome, „Lattelecom”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, “Latvijas gāze” |
| 10. | Provizoriski būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2017.g.-2019.g. |
| 11. | Būvprojekta minimālā sastāva saskaņošana, akceptēšana | Ar Pasūtītāju |
| 12. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 digitālā veidā (pdf, dwg, xls) + 1 (BVKB) |
| 13. | Īpašie nosacījumi: |
| Mērķis. Izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošam būvniecības regulējumam, Latvijas Republikas, Eiropas būvnormatīviem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem. Būvprojekta minimālā sastāvā paredzēt konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. Projektējot būves, ievērot ekonomiskus apsvērumus. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi lai saņemtu no būvvaldes būvatļauju. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. Visiem tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem. Iekļaut izcenojumos izdevumus, saistītus ar publisko apspriešanu (t.sk. būvtāfeles un planšetes noformēšana un uzstādīšana). Iekļaut izcenojumos visus iespējamos papilddarbus (neparedzētie izdevumi). Precizēt aizsargdambju trases variantu pēc pasūtītāja izvēles no priekšizpētes dotajiem trašu risinājumiem, lai pasargātu esošo apbūvi no applūšanas, atbilstoši teritorijas plānojumā atzīmētajām platībām. Noteikt dambju variantu augstumus pa ass līnijām. Aprēķināt nepieciešamo uzbērumu augstumu. Noteikt nepieciešamus aizsargdambju parametrus. Aizsargdambja augstuma atzīmes noteikšanai izmantot maksimālos pavasara palu ūdens līmeņus ar atkārtošanās varbūtību 1% (reizi simts gados) Daugavā. Noteikt aptuvenas būvdarbu robežas, kurus jāattēlo dambja trases plānā. Būvdarbu teritorijai pēc iespējas jāatrodas uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem. Darbs skaitās izpildīts: - kad būvvaldē ir iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā ar būvniecības iesniegumu; - būvvalde ir izsniegusi būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem; - projektētājs saskaņā ar būvatļaujas projektēšanas nosacījumos norādīto, iesniedz nepieciešamajās iestādēs pieprasījumus tehnisko noteikumu saņemšanai. Projektētājam ir saistoša arī nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšana. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta visa nepieciešamā papildus informācijas tehnisko noteikumu saņemšanai. |

# Sagatavoja sadarbībā ar pilsētas dienestiem:

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

# Projektu nodaļas plānošanas inženieris					S. Gorņiks

# Saskaņoja:

# Daugavpils pilsētas domes

# Priekšsēdētāja vietnieks							P. Dzalbe

2.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

| Nr.p.k. | Pasūtītie pakalpojumi | Piedāvātā līgumcena |
| --- | --- | --- |
|  | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN____% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:		Tālrunis:			Fakss:

E-pasta adrese:				Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)