Apstiprināts

AS ,,Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 3.novembrī

Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASDS/2016/71/KF

Nosaukums:„Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis un 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā”

A un B daļa

Atbildes Nr.10

uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

1 Jautājums :

A. daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Uz ko konkrēti attiecas pozīcijā 2.11. norādītā pārmija (2 gab.) - uz kontakttīklu vai uz sliedēm?

| 2.11 | Vadāmās pārmijas, signalizācijas un vadības kabeļu komplektā montāža | gab. | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atbilde uz 1 jautājumu:

poz. 2.11 ietver vienotu kompleksu apvienotai sliežu pārmiju, gaisvadu pārmiju un maršruta signalizācijas darbībai. Sliežu pārmiju un to vadības iekārtu starp sliedēm veic sliežu ceļu speciālisti, gaisvadu pārmiju un signalizācijas iekārtu montāžu veic kontakttīkla speciālisti izgatavotājrūpnīcas pārstāvju vadībā. Vadības iekārtu montāžu un regulēšanu veic izgatavotājrūpnīcas speciālisti vai to tiešā vadībā.

2 Jautājums :

A.daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Uz ko konkrēti attiecas pozīcijā 2.13. norādītā pārmija (5 gab.) - uz kontakttīklu vai uz sliedēm?

| 2.13 | Sabraucošās pārmijas montāža | gab. | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atbilde uz 2.jautājumu

Visi TKT – kontakttīkla sadaļā iekļautie darbi attiecas uz kontakttīklu.

3 Jautājums :

A.daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Uz ko konkrēti attiecas pozīcijā 3.60. norādītā pārmija (3 gab.) - uz kontakttīklu vai uz sliedēm? Gadījumā, ja šī pārmija nav daļa no kontakttīkla, tad kurās apjomu pozīcijās ir norādītās kontakttīkla pārmijas?

| 3.60 | Pārmija sabraucoši-izbraucoša, labā | gab. | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atbilde uz 3 jautājumu

Visi TKT – kontakttīkla sadaļā iekļautie darbi attiecas uz kontakttīklu.

4 Jautājums :

A.daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Uz ko konkrēti attiecas pozīcijā 3.61. norādītā pārmija (1 gab.) -  uz kontakttīklu vai uz sliedēm? Gadījumā, ja šī pārmija nav daļa no kontakttīkla, tad kurās apjomu pozīcijās ir norādītā kontakttīkla pārmija?

| 3.61 | Pārmija sabraucošā, kreisā | gab. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atbilde uz 4 jautājumu

Visi TKT – kontakttīkla sadaļā iekļautie darbi attiecas uz kontakttīklu.

5 Jautājums :

A. daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Vai pozīcijās 3.74.-3.79. norādītais kabelis attiecas uz sliežu pārmiju?

| 3.74 | Kabelis (Nr.101-103); 1xH07RN-F; 1x25mm² | m | 70,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.75 | Kabelis (Nr.104-110); 1xNYY-J; 3x2,5mm² | m | 385,00 |
| 3.76 | Kabelis (Nr.201; 204; 205); 1xA-2Y(L)2YV; 1x4x2,5mm² | m | 100,00 |
| 3.77 | Kabelis (Nr.202); 4G1,5mm²; 1xNSHöu-J | m | 80,00 |
| 3.78 | Kabelis (Nr.203;207-209); 1xA-2Y(L)2Y; 2x2x0,8mm² | m | 83,00 |
| 3.79 | Kabelis (Nr.206); 1xA-2Y(L)2Y; 4x2x0,8mm² | m | 25,00 |

Atbilde uz 5 jautājumu

skatīt skaidrojumu uz 1. jautājumu: kabeļu montāžu veic kontakttīkla speciālisti izgatavotājrūpnīcas pārstāvju vadībā

6 Jautājums

A.daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Vai pozīcijā 2.12. norādītie darbi ietver sliežu pārmijas apsildes aprīkojuma un kabeļu montāžu? Kas konkrēti ietilpst komplektā? Vai šīs pārmijas attiecas tieši uz sliedēm vai kontakttīklu?

| 2.12 | Sliežu pārmijas apsildes un vadības kabeļu komplektā montāža | gab. | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atbilde uz 6 jautājumu

Skatīt skaidrojumu uz 5. Jautājumu.

7 Jautājums

A.daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Kurās konkrēti pozīcijās ir norādītas kontakttīkla pārmijas (sabraucošās, izbraucošās)? Kādā veidā notiek kontakttīkla  izbraucošo pārmiju vadība?

Atbilde uz 7 jautājumu

Sabraucošās un izbraucošās mehāniskās gaisvadu pārmijas ir tipveida ražojums, ko pielieto dotais tramvaju uzņēmums. To izvietojums skatāms plānā, daudzums – materiālu specifikācijā. Vadība nenotiek, jo sabraucoši – izbraucošā pārmijā viens izbraucošais virziens ir bloķēts, līdz ar to sabraukt var no abām pusēm, bet izbraukšana – tikai uz vienu. Vadāmo apvienoto sliežu un gaisvadu pārmiju, un signalizācijas vadību veic tramvaja vadītājs.

Piezīme:  montējot sliežu pārmiju apsildes un apvienoto (sliežu un gaisvadu) pārmiju vadību skapjus jāievēro izgatavotājrūpnīcas shēmas, zīmējumus un instrukcijas. Montāžas un regulēšanas darbus veic rūpnīcas (vai tās pārstāvju) speciālisti vai vienkāršākos montāžas darbus to tiešā uzraudzībā un ievērojot to norādes.

8 jautājums

B.daļa, darbu apjomu saraksts 2-2 “Sliežu ceļi”.  DOP-13 norādīts, ka tiek izbūvētās 2 (divas) jaunas sliežu pārmijas. Kurās pozīcijās konkrēti ir norādītas šīs pārmijas darbu apjomu sarakstā 2-2 “Sliežu ceļi”?

Atbilde uz 8 jautājumu

Rasējums DOP-13 "Ģenerālplāns" attiecas uz iepirkuma A.daļu atbilstoši Daugavpils satiksmes mājas lapā www.satiksme.daugavpils.lv publicētajam- "Atbilde uz jautājumu Nr.5", kur norādīts "Atbilstoši darbu daudzumu apjomiem posmi iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

A daļa: Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, 18.Novembra un Ventspils ielu krustojums

B daļa: Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmā Parādes iela -Cietoksnis.".

Rasējumā DOP-13 "'Ģenerālplāns" norādītās sliežu pārmijas atrodamas A. daļas Darbu apjomos 1-2 "Sliežu ceļi" pozīcijās 4.4 un 4.5