2014.gada 25.aprīlī  							            Nr. DS 2014/10-11

Atklātā konkursa

”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija

ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu,

iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā”

Pretendentiem

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa

# ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,

# Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi,

# montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros.

# Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz vēstuli, kuru viens no  Pretendentiem iesniedza atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) ietvaros.

1. Darbu apjomos sadaļā „Grīdas” 10. pozīcija „Ieliekamās detaļas” = 1700 kg, t.sk. IED-1 (70 gab.) = 386 kg, IED-2 = 255 kg, IED-3 (8 gab.) = 183 kg; HEB180, U-profils 8,12,18 = 876 kg, bet projektā BK-20, BK-21 lapās mezgls „A” HEB180 - L = 15,76m 10 gab. = 8069 kg, U-profils 18-П 30 m = 473 kg, U-profils 12-П 11 m = 117 kg, U-profils 8-П L200 70 gab. = 99 kg, kas kopā sastāda 8758 kg.

Lūdzam veikt izmaiņas darbu apjomos: 10. pozīcijā 1700 kg vietā jābūt 9582 kg un pozīcijā „HEB180, U-profils 8,12,18”  876 kg vietā jābūt 8758 kg.

2. Darbu apjomos sadaļā „Sienas” 2. pozīcija „Ieliekamas detaļas (BK-19)” = 2567 tn., bet projektā BK-18 lapā „Noliktava. Sienas paneļu izklājums pa asīm „G”, „2”, „B” „Ieliekamas detaļas” = 1511 kg. BK-22 lapā „Noliktava. Šķeldas laukuma norobežojošā siena” „Ieliekamas detaļas” = 1056 kg, bet tā ir pavisam cita darbu apjomu sadaļa.

Lūdzam sadalīt ieliekamo detaļu daudzumu pa tāmēm: 1511 kg norādīt tāmē Nr. 4 „Sienas” un 1056 kg norādīt tāmē Nr.17 „Šķeldas laukuma robežojošā siena”.

3. Darbu apjomos sadaļā „Sienas” 3. pozīcija „Betona cepures” 270x390 (BK-22) = 80 m, bet šis darbu veids tiek izpildīts sadaļā „Šķeldas laukuma norobežojošā siena”.

Lūdzam pārvietot augstākminēto pozīciju no tāmes Nr.4 „Sienas” uz tāmi Nr.17 „Šķeldas laukuma norobežojošā siena”.

Atbilde:

Tehnisko projektu „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” izstrādāja SIA „REM PRO”, tāmes dokumentāciju izstrādāja SIA „REM PRO” sertificēts speciālists, kā arī, šim tehniskajam projektam tika veikta ekspertīze.

Vēstulē iesniegtie aizrādījumi ir nodoti projekta autoram - SIA „REM PRO” ar prasību izskatīt aizrādījumus, sniegt paskaidrojumus un, nepieciešamības gadījumā, projekta-tāmju dokumentācijā veikt atbilstošas izmaiņas.

Sagatavojot finansiālo piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā tāmes dokumentāciju.

Gadījumā, ja projekta autors veiks izmaiņas projekta-tāmju dokumentācijā, tās tiks ņemtas vērā realizējot tehnisko projektu „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā”.

Iepirkumu komisija