Pretendenta jautājumi

- Saskaņā ar 3.4.1.punktu, zemās grīdas īpatsvaram jābūt ne mazāk par 35% (Tehniskās specifikācijas A un C daļām) un ne mazāk par 43% (Tehniskā specifikācija B daļai), tādā veidā Pretendenti var piedalīties konkursā, piedāvājot gan tramvaju vagonus ar zemās grīdas īpatsvaru 100%, gan tramvaju vagonus, kuriem zemās grīdas īpatsvars ir neliels un paredzēts tikai stāvošiem pasažieriem (35 vai 43%). Tādu tramvaju vagonu tirgus vērtība būtiski atšķiras, kā arī būtiski atšķiras tramvaju patērētājīpašības, bet tieši vagonos ar daļēji zemo grīdu ir kāpnes, kuras, savukārt, var būt traumatiski bīstamas, samazina pasažieru apgrozības ātrumu pieturās, tādā veidā ietekmējot uz ekspluatācijas ekonomiskiem rādītājiem. Lūdzam paziņot par tādu Pretendentu iespējām, kuri vēlas piedāvāt mūsdienīgus tramvaju vagonus ar pilnīgi zemu grīdu un sniegt attiecīgus skaidrojumus.

- Saskaņā ar 4.1.punktu, tramvaju vagonam bez darba pasliktināšanas  jābrauc 100 metrus pa ūdeni dziļumā 8 cm virs sliedes galviņas ar ātrumu 5 km/h, bet ņemot vērā bandāžas dabīgu nodilumu, pastāv liela varbūtība, ka mitrums tiks tramvaju ritošā sastāva elektroaprīkojumā. Lūdzam sniegt skaidrojumu par tādas prasības pamatotību.

Iepirkuma komisijas atbilde

- Atbildot uz pretendenta pirmo jautājumu, iepirkuma komisija skaidro, ka saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 2.1.punktu iepirkuma priekšmets ir jaunu tramvaju vagonu izgatavošana atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.4). Piedāvājums ar tramvaja vagona zemās grīdas īpatsvaru 100% netiks noraidīts, bet piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Atbildot uz pretendenta otro jautājumu, iepirkuma komisija skaidro, ka pretendentam jāsaražo un jāpiegādā pasūtītājam tādi tramvaju vagoni, kuros, sasniedzot maksimālo pieļaujamo riteņu bandāžu nodilumu, nedrīkst rasties ritošā sastāva bojājumi vai pasliktināties tā iekārtu darbība, braucot 100 m ar ātrumu 5 km/h pa ūdeni dziļumā līdz 8 cm virs sliežu ceļa.