LATVIJAS REPUBLIKA

Daugavpils pilsētas dome

reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Atklāts konkurss

„Datortehnikas, biroja tehnikas  un programmatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm”

identifikācijas numurs DPD 2014/04

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.3

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 2014.gada 28.februāra sēdē (prot.Nr.4), ir pieņēmusi lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm”, DPD 2014/04  nolikumā grozījumu un izteikt tehniskās specifikācijas C.DAĻU „Kopētāji” precizētā redakcijā:

„

| Nr. p.k. | Nosaukums | Tehniskie parametri (minimālie tehniskie parametri – pretendents ir tiesīgs piedāvāt preci, kuras tehniskie parametri pārsniedz pieprasītos) | Paredzamais skaits (norādīts informatīvos nolūkos un reālais vispārīgās vienošanās ietvaros piegādājamo preču skaits var būt gan lielāks, gan mazāks) |
| --- | --- | --- | --- |
| „C” Daļa: Kopētāji |
|  | Kopētāji melnbaltie A3 | Tips: Melnbaltais A3 formāta daudzfunkciju iekārta Ātrdarbība: 25/12 A4/A3 izdrukas minūtē; Izšķirtspēja: 600 x 600 dpi; Noslodze – ne mazāk kā 30,000 izdrukas mēnesī; Rekom. mēneša resurss – 3 000 – 12 000 izdrukas mēnesī; Iesilšanas laiks – 20 sekundes vai mazāk no ieslēgšanas; Pirmās izdrukas laiks – ne vairāk kā 8 sekundes; Procesors – ne mazāk par 464/800 MHz Atmiņa- ne mazāk kā 1024 MB standartā, 2048 MB maksimāli; Pieslēgumvietas: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1,000Base-TX Lietotāju kodi – vismaz 100 lietotājiem; Trokšņu līmenis – atbilst ISO 7779 vai ekvivalentam; Drošības standarti: TÜV/GS, CE – atbilstoši ISO 9001 kvalitātes standartam un ISO 14001 apkārtējās vides standartam (vai ekvivalenti); PAPĪRA PADEVE: Standarta padeves ietilpība 100-lapu rokas padeve: 45-256 g/m²; A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Aploksnes, Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm); 500-lapu padeves kasete: 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio Maksimālā ievades kapacitāte – 1600 loksnes A4; Divpusējā druka – Standartā: 60-163 g/m²; Izdruku plaukta ietilpība – vismaz 300 izdrukas Vispārīgie nosacījumi: Visi dati par papīru pamatoti uz max papīra biezumu 0.11 mm Divpusējā dokumentu padeve; 50 lapām, Vienpusēji skenē 45-160 g/m², Divpusēji skenē 50-120 g/m². A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custome (140x182 līdz 297x423 mm) DRUKĀŠANA Emulācijas PCL 6, PCL5e incl. PJL), PDF Tiešā druka, XPS Tiešā druka Atbalstāmās OS Windows 7/8, Windows 200/Windows XP/ Windows Vista,Windows server 2003, Mac OS X versija 10.2 vai augstāk, UNIX, LINUX. Iespējas Šifrēta PDF tiešā druka, IPP druka, e-mail druka, WSD druka, drošā druka caur SSL, Ipsec, SNMPv3, Privātā Druka KOPĒTĀJA FUNKCIJAS Maks. Oriģināla izmērs -A3 Nepārtrauktā kopēšana -1-999 kopijas Mērogošana - 25%-400% pa 1% solim Fiksēta mērogošana- 5 samazināšanas / 5 palielināšanas pakāpes Digitālās funkcijas: Skenē vienreiz – drukā vairākkārt, elektroniskā šķirošana, divi-vienā, četri-vienā, darbu rezervēšana, prioritātes druka, programmas, auto dupleksa kopēšana, dalītā kopēšana, nepārtrauktā skanēšana, automātiska kasešu maiņa Ekspozīcija-Automātiska, regulējama: 7-os soļos Attēla korekcijas Teksts+foto, teksts, foto, Grafiskais/Karšu, Kopēšana/Izdrukas SKANERA FUNKCIJAS Funkcionalitāte Scna-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, Skanēšanas ātrums – vismaz 40 attēli minūtē (300 dpi, A4, melnbalti) / vismaz 20 attēli minūtē (300 dpi, A4, krāsās) Skēnēšanas izšķirtspēja – 600, 400, 300, 200 dpi (256 pustoņi) Maks. Skanēšanas izmērs –A3 Oriģināla atpazīšana – teksts, foto, teksts+foto, OCR Tīkla protokols- TCP/IP, NetWare, AppleTalk, Failu veidi-TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS Kompresijas metodes-MMR/JPEG Iespējas Krāsu skanēšana, Integrēta adrešu grāmatiņa, AD atbalsts, šifrēta datu pārsūtīšana, multi-sūtīšana (e-pasts, Fakss, SMB/FTP folderis, druka) uzreiz FAKSA FUNKCIJAS (PAPILDUS) Savietojamība-ITU-T Super G3 Modema ātrums – Maks. 33,6 kbps Pārraides ātrums – Mazāk kā 3 sekundes Skanēšanas ātrums -2,0 sekundes (Quick Scanning, Bitmap) Adrešu grāmata -200 ierakstiem Maksimālais izmērs -A3 Kompresijas metodes -JBIG, MMR, MR, MH Saņemšana atmiņā- 700 lapas vai vairāk Iespējas: Tīkla fakss, divpusējā pārraide un saņemšana, šifrēta saņemšana un pārraide | 4gab |
|  | Kopētāji melnbaltie A3 | Ātrums A4/A3 ne mazāk -22/13 lpp./min. Maksimālais drukas apjoms mēnesī ne mazāk-19 000 lpp. Skārienjūtīgs vadības ekrāns -standartā Iebūvēta atmiņa –standarta-512Mb Papīra blīvums ne mazāk –60-215 g/m2 Papīra krājums standarta ne mazāk – 1000 lpp iespēja palielināt līdz 2000 lpp Automātisks abpusējs oriģināla padevējs (DADF) ne mazāk-75 lpp. Auditrons (uzskaite) 1000 lietotāju ieraksti 750 grupas lietotāju ieraksti (Departament) Rokas sāna padeve ne mazāk kā 100 lpp. Papīra kasete universāla (A3/A5)- 2x500 lpp. Iekārtas stāvokļa monitorings ar WEB servera palīdzību- monitoringa veidi: iekārtas, Papīra padeves status/ uzpilde (trei status/contens), izejmateriālu statuss, Pirmās kopijas drukāšanas laiks ne vairāk kā 9 sek. Maksimālā izšķirtspēja ne mazāk-600x600dpi Kopēšanas iespējas- ID kartes, papīra automātiskā noteikšana Multikopēšana-1-999 kop. Drukas izšķirtspēja ne mazāk-1200x1200dpi HDD 40Gb Interfeis-10/100 Base-TX Ethernet, USB2.0 Drukas valoda- PCL6, PCL5e, opcijas iespēja ADOBE PostScript 3 Operatīvā sistēma- Windows 7/8, Windows 200/Windows XP/ Windows Vista,Windows server 2003, MacOS 8.6-9.2.2. X10.2 -10.4; UNIX/Solaris,Linux,Citrus Skenēšana tīklā – Standartā Skenēšanas ātrums ne mazāk- 54lpp./min. Skenēšana e-pastā ar LDAP - Standartā Toneris ne mazāk-20000 kopijām Fotoreceptors ne mazāk-70000 kopijām | 2gab |
|  | Kopētāji melnbaltie A3 | A3/A4 formāta kopētājs ar ātrdarbību 18 kop/min A4, 8 kop/min A3 Kopēšanas tirāža no 1-999 kop. Pirmā kopija pēc - ne vairāk 9 sek. Iesilšanas laiks- ne vairāk 20 sek. Rediģēšana diapazonā 25-400% ar soli 1% Izšķirtspēja - 600x600 dpi, 256 pustoņi Papīra kasete- ne mazāk 300 A4/A3 lpp. (standartā) rokas padeve- ne mazāk kā 100 lpp Kopētāja atmiņas apjoms- ne mazāk kā 256 MB Krāsu skeneris (22 attēli minūtē) - standartā Windows printeris- standartā Abpusēja kopēšana- papildus opcija | 1 gab |

„

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 							A.Kursītis