LATVIJAS REPUBLIKA

Daugavpils pilsētas dome

reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Atklāts konkurss

„Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm”

identifikācijas numurs DPD 2014/04

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 2014.gada 21.februāra sēdē (prot.Nr.2), ir pieņēmusi lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm”, DPD 2014/04  nolikumā grozījumu un izteikt tehnisko specifikāciju precizētā redakcijā:

„TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Nosaukums | Tehniskie parametri (minimālie tehniskie parametri – pretendents ir tiesīgs piedāvāt preci, kuras tehniskie parametri pārsniedz pieprasītos) | Paredzamais skaits (norādīts informatīvos nolūkos un reālais vispārīgās vienošanās ietvaros piegādājamo preču skaits var būt gan lielāks, gan mazāks) |
| --- | --- | --- | --- |
| „A” Daļa: Datori un orgtehnika |
|  | Sistēmbloks 1 | Korpuss – microATX, vismaz 500 watt, 120mm Fan, Active PFC, 80+ certified PROCESORS TAKTS FREKVENCE - vismaz 3100 MHz LIGZDA - LGA1150 PRIEKŠĒJĀ KOPNE - 5 GT/s L3 KEŠS- 6 MB RAM vismaz 4GB, vismaz 2 moduļos KOPNES ĀTRUMS - vismaz 1600 MHz Cietā diska apjoms - 500GB 7200RPM CACHE - 16 MB MEKLĒŠANAS ILGUMS - 11/12ms (read/write) ĀRĒJO DATU PĀRSŪTĪŠANAS INTENSITĀTE - 6 Gb/s IEKŠĒJO DATU PĀRSŪTĪŠANAS INTENSITĀTE- 125MB/s SAVIENOJAMĪBA - SATA3 (6Gb/s) Pamatplate LIGZDA - LGA1150 Pamatplate – mATX, USB 2.0 (vismaz 6 portiem), USB 3.0 (vismaz 2 portiem), vismaz 1 PCIe x 16,1 x PCIe x1 , vismaz 2 SATA II (3 Gb/s), vismaz 2 SATA III (6 Gb/s), vismaz DDRIII ar Dual mode atbalstu, integrēts 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 8-channel integrēta skaņas karte; DualBIOS technology , vismaz 1 x D-Sub, vismaz 1 x HDMI Videokarte (iebūvēta pamatplatē) Tīklu karte (iebūvēta pamatplatē) | 25 gab. |
|  | Sistēmbloks 2 | Korpuss – microATX, vismaz500 watt , 120mm Fan, Active PFC, 80+ certified PROCESORS TAKTS FREKVENCE - vismaz 3100 MHz LIGZDA - LGA1150 PRIEKŠĒJĀ KOPNE - 5 GT/s L3 KEŠS- vismaz 6 MB RAM vismaz 4GB, vismaz 2 moduļos KOPNES ĀTRUMS - vismaz 1600 MHz Cietā diska apjoms - vismaz 500GB 7200RPM CACHE - vismaz 16 MB MEKLĒŠANAS ILGUMS - vismaz 11/12ms (read/write) ĀRĒJO DATU PĀRSŪTĪŠANAS INTENSITĀTE - vismaz 6 Gb/s IEKŠĒJO DATU PĀRSŪTĪŠANAS INTENSITĀTE- vismaz 125MB/s SAVIENOJAMĪBA - SATA3 (6Gb/s) ) vai jaunāka Pamatplate LIGZDA - LGA1150 Pamatplate – mATX, USB 2.0 (vismaz 6 portiem), USB 3.0 (vismaz 2 portiem), vismaz 1 PCIe x 16,1 x PCIe x1 , vismaz 2 SATA II (3 Gb/s), vismaz 2 SATA III (6 Gb/s), DDRIII ar Dual mode atbalstu, integrēts 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 8-channel integrēta skaņas karte; DualBIOS technology , vismaz 1 x D-Sub, vismaz 1 x HDMI Videokarte (iebūvēta pamatplatē) Tiklu karte (iebūvēta pamatplatē) DVD-ROM | 44 gab. |
|  | Sistēmbloks 3 | Korpuss – microATX, vismaz 500 watt , 120mm Fan, Active PFC, 80+ certified PROCESORS TAKTS FREKVENCE - vismaz 3400 MHz LIGZDA - LGA1150 PRIEKŠĒJĀ KOPNE - 5 GT/s L3 KEŠS- 3 MB RAM vismaz 4GB, vismaz 2 moduļos KOPNES ĀTRUMS - vismaz 1600 MHz Cietā diska apjoms - 500GB 7200RPM CACHE - 16 MB MEKLĒŠANAS ILGUMS - 11/12ms (read/write) ĀRĒJO DATU PĀRSŪTĪŠANAS INTENSITĀTE - 6 Gb/s IEKŠĒJO DATU PĀRSŪTĪŠANAS INTENSITĀTE- 125MB/s SAVIENOJAMĪBA - SATA3 (6Gb/s) Pamatplate LIGZDA - LGA1150 Pamatplate – mATX, USB 2.0 (vismaz 6 portiem), USB 3.0 (vismaz 2 portiem), 1 PCIe x 16,1 x PCIe x1 , 2 SATA II (3 Gb/s),2 SATA III (6 Gb/s), DDRIII ar Dual mode atbalstu, integrēts 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 8-channel integrēta skaņas karte; DualBIOS technology , 1 x D-Sub, 1 x HDMI Videokarte (iebūvēta pamatplatē) Tiklu karte (iebūvēta pamatplatē) DVD-ROM | 97 gab. |
|  | Sistēmbloks 4 | Tips Galddatora sistēmbloks īpaši paredzēts digitālo ekspozīciju vajadzībām Procesors Procesors ar veiktspēju pēc testa Performance Mark sasniedz vismaz 7158 punktus. Rezultātam jābūt atspoguļotam-http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Videokarte Videokarte ar veiktspēju pēc testa Pass Mark Performance 3D Graphics Mark sasniedz vismaz 1832 punktus. Rezultātam jābūt atspoguļotam- http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Operatīvā atmiņa 8GB atmiņa, DDR3 PC3-12800 Cietais disks Cietķermeņa cietais disks Ietilpība vismaz 120GB Ierakstīšanas ātrums ne mazāks kā- 135 MBytes/sec Lasīšanas ātrums ne mazāks kā- 445 MBytes/sec NAND atmiņas tehnoloģija- MLC Saskarne- SATA3 Sistēmas plate Formas Paveids- MicroATX Procesora Ligzda- LGA1155 Videokartes Ligzda- PCI-Express 3.0 16x Vismaz divas SATA III (6 Gb/s) ligzdas Saskarnes: 4xUSB2.0, 2xUSB3.0, DVI, HDMI Integrēta Gigabit tīkla karte DualBIOS Tehnoloģijas atbalsts Korpuss Formas Paveids- MicroATX Komplektā- 80mm silent fan Krāsa- melna Barošanas bloks ATX 2.3 Izejas jauda- 570 Vati Dzesēšanas sistēma- 12cm fan Energoefektivitāte- 80 PLUS Bronzas sertifikāts Vienības pilnais svars ne lielāks kā- 2,2 kg Savienojumi- 24-pin MB Connector x 1, 4+4-pin +12V CPU Connector x 1, (6+2)-pin PCI-E 2.0 Connectors x 2, SATA Connectors x 4, 4-pin Peripheral Connectors x 4, 4-pin Floppy Connector x 1 | 1 gab. |
|  | Monitors 1 | MONITORA IZMĒRS - vismaz 24 MONITORA VEIDS – LED MAKS. IZŠĶIRTSPĒJA – vismaz 1920x1080 EKRĀNA ATTIECĪBA – 16:9 KRĀSAS (million) – 16,7 RESPONSE TIME (ms) – 5 GAIŠUMS (cd/m2) – 250 SKATA LEŅĶIS (GRĀDOS) – 170°/160° SAVIENOJAMĪBA – VGA, HDMI (HDCP) Audio line-out IZMĒRI (HxWxD cm) – ne lielāks 56.78 (57.00) cm x 23 cm x 43.65 (44.00) cm | 52gab |
|  | Monitors 2 | Tips-LED monitori Ekrāna izmērs- vismaz 21.5 collas Paneļa tips-TN Izšķirtspēja-1 vismaz 920 x 1080 Kontrasta attiecība- vismaz 1000 : 1 Spilgtums-250 cd/m2 Skatīšanās leņķis (Horizontāli / Vertikāli)-170 / 160 grādi Punkta nodzišanas ātrums-5 ms Pieslēgums-D-Sub Regulācijas iespējas Slīpums Izmēri- ne lielāks 510 x 398 x 195 mm Krāsa-Melna / Sarkana Īpašas atzīmes 16:9 Eco Saving | 71gab |
|  | Serveris 1 | Limited 3-year Warranty Extended Warranty Available for Purchase (Select Countries)-Yes Chassis Form Factor-2U Rack Chassis Dimensions-16.93" x 27.95" x 3.44" Board Form Factor-Custom 16.5" x 16.5" Rack Rails Included-Yes Socket-Socket R Target Market-Cloud/Datacenter Rack-Friendly Board-Yes Power Supply-750W AC, Platinum Efficiency Power Supply Type-AC Power Supply-2 Redundant Fans-Yes Redundant Power-Yes Heat Sink-2 Heat Sink Included-Yes Backplanes-Included Included Items (1) Intel Server Board S2600GZ4 in 2U chassis, (1) Air duct, (1) Control panel on rack handle, Support for 2 x SSD mounting on Air duct, (12) 3.5” Hot-swap drive carriers with (1) Hot-swap backplane, (3) SFF8087 to SFF8087 cables, (2) CPU heat sinks, Redundant and hot-swap cooling fans, (2) risers with 3 x 8 slots (2 x FHFL, 1 x FHHL), Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4, Integrated RAID Module RMS25CB080,(2) 750W AC power Supply, Intel® Remote Management Module 4, (1 Set) Value rails. 2.5" Hard Drives-12 2.5" Hard Drive Support Supports up to 12 hot-swap 2.5" or 3.5" drives 3.5" Hard Drives-12 3.5" Hard Drive Support Supports up to 12 hot-swap 2.5" or 3.5" drives Server Management Software-Yes Integrated Graphics -Yes PCIe x8 Gen 3-6 Connector for Intel I/O Expansion Module-1 Connector for Intel Integrated RAID Module-1 USB Ports-4 SATA Ports-10 RAID Configuration Software RAID 1,0,10 optional 5 Serial Ports-2 Integrated LAN-4x 1GbE LAN Ports-4 Integrated SAS Ports-8 Embedded USB (eUSB) Solid State Drive Option-Yes Integrated InfiniBand*-No Max CPU Configuration-2 Remote Management Module Support-Yes Integrated BMC with IPMI-IPMI 2.0 TPM Version-1.2 Node Manager-Yes On-Demand Redundant Power-Yes Advanced Management Technology-Yes Server Customization Technology-Yes Build Assurance Technology-Yes Efficient Power Technology-Yes Quiet Thermal Technology-Yes Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) -Yes Rapid Storage Technology enterprise-Yes Skaits : 1 gab Processori: Processor NumberE5-2609 Cores-4 Threads-4 Clock Speed-2.4 GHz Smart Cache-10 MB QPI Speed-6.4 GT/s QPI Links-2 Instruction Set-64-bit Instruction Set Extensions-AVX Lithography-32 nm Scalability-2S Only Max TDP-80 W VID Voltage Range-0.60V-1.35V Max Memory Size (dependent on memory type)-384 GB Memory Types-DDR3-800/1066 Memory Channels-4 Max Memory Bandwidth-34.1 GB/s ECC Memory Supported PCI Express Revision-3.0 Max PCI Express Lanes-40 vPro Technology -Yes Virtualization Technology (VT-x)-Yes Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) -Yes VT-x with Extended Page Tables (EPT) -Yes Idle States-Yes Enhanced Intel SpeedStep Technology-Yes Demand Based Switching-Yes Thermal Monitoring Technologies-Yes Trusted Execution Technology -Yes Execute Disable Bit –Yes Skaits : 2 gab SERVER MEMORY 8GB PC10600 DDR3/ECC REG INTEL KINGSTON Skaits : 2 gab Cietie diski: HDD Family name-Ultrastar 15K600 Capacity-300GB Buffer memory size-64MB Rotation speed-15000rpm Bytes per Sector-512Bytes/sector Discs/Heads-2/4 Average Seek-3.4ms Form Factor-3,5" Skaits : 2 gab HDD Family name Ultrastar -15K600 Capacity -600 GB Interface-SAS Buffer memory size 64 MB Rotation speed 15000 rpm Discs/Heads 4/8 Average Seek 3,4 ms Form Factor 3,5" MTBF 1600000 hours Skaits : 4 gab | 1 gab |
|  | Serveris 2 | Pamatplate: Atbilstoša komponentu saderībai. ligzda: LGA1150 PCI Express x16 slot (PCIEX4) – vismaz 1 PCI Express x1 slots (PCIEX4/PCIEX1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.) – vismaz 2 2 x PCI slots Atmiņas sloti: vismaz 4 DD3 Atbalsts Plates izmērs ATX hdmi vismaz 1 izeja vga vismaz 1 izeja dvi vismaz 1 izeja USB 2.0 porti: vismaz 2 USB 3.0 porti: vismaz 6 Sata 3 portu skaits: vismaz 6 RAID 0,1,5,10 atbalsts integrēta skaņas karte: 2/4/5.1/7.1-channel, S/PDIF In, S/PDIF Out integrēta video karte Procesors: Četri kodoli ar veiktspēju vismaz 9900 punkti pēc PassMark CPU testa Saderīgs ar mātes plati Tīkla karte: Kabeļu tips: - Ethernet 10BaseT, Ethernet 100Base-TX,Ethernet 1000Base-T Datraides Saite: - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Tīkla kartes vienību skaits: 2 Operatīvā atmiņa: Vismaz 16GB DDR3 1600MHz KIT: Kit of 4 modules HDD 1: Pieslēguma interfeiss: SATA III Apjoms: Vismaz 1TB Apgriezieni: vismaz 10000 rpm Buferis:64MB Skaits:2.gab HDD 2: Pieslēguma interfeiss: SATA III Apjoms: Vismaz 2TB Apgriezieni: vismaz 7200 rpm Buferis:64MB Skaits:2.gab Barošanas bloks: Ventilatora izmērs: 14cm Jauda: vismaz 750W Modulārie kabeļi: Ir Active PFC, 80+ sertificēts Korpuss: ATX Video karte Integrēta Klaviatūra: USB, standarta, angļu/krievu Pele: USB, Optiskā, ar rullīti Visām iekārtām jābūt savietojamām ar LINUX | 1 gab |
|  | Portatīvais dators 1 | Tips Portatīvais dators īpaši paredzēts digitālo ekspozīciju vajadzībām Procesors Procesors ar veiktspēju pēc testa Performance Mark sasniedz vismaz 3043 punktus. Rezultātam jābūt atspoguļotam-http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Videokarte Kopnē integrēta Intel HD Graphics 4000 Operatīvā atmiņa 4GB atmiņa, DDR3 PC3-10600 Cietais disks Ne mazāk kā 500GB 5400 rpm HDD Ekrāns 15.6” LCD Ekrāns ar LED apgaismojumu Izšķirtspēja ne mazāka kā 1366x768 Lan Integrēta Gigabit tīkla karte Wireless LAN 802.11b/g/n Klaviatūra Angļu Krievu Ieejas izejas savienotāj ligzdas 15pin D-sub HDMI Audio-Out Microphone CardReader 2 in1 USB 3.0- vismaz 1 ports DC jack for AC addapter RJ45 Webkamera 0,3 Mega Pixel Baterija LI-ION 6-cell 4700mAh Programmatūra Microsoft Windows 8 vai ekvivalenta | 1 gab. |
|  | Portatīvais dators 2 | Dators, kas aprīkots ar skārienjūtīgu ekrānu lietojams līdzīgi kā viedtālrunis vai planšetdators. Ja uz datora uzstādīta Windows 8 operētājsistēma, tad bez peles un klaviatūras iespējams ne tikai pārlūkot tīmekli un fotoattēlus, bet arī pilnvērtīgi darboties Windows vidē. Ekrāna izmērs-13.3" Displeja izmērs raksturo jūsu portatīvā datora ekrāna redzamās daļas izmēru pa diagonāli collās. Vidusmēra portatīvajiem datoriem ir 15.4" standarta vai 15.6" platekrāna displejs. Ultra kompaktajai portatīvo datoru klasei displeja izmērs ir ap 10,1". Dažiem portatīvajiem datoriem, ekrānu ir iespējams pagriezt 180 grādu leņķī un aizvērt ar to tastatūru – iznāk īsts planšetveida dators bez tastatūras. Šādus modeļus arī mēdz saukt par transformeriem jeb tabletēm – tos var izmantot gan kā vienkāršu portatīvo datoru, gan kā planšetveida datoru. Šāda iespēja ir ļoti parocīga, lasot vai, piemēram, zīmējot, kad tastatūra nav nepieciešama. Portatīvajiem datoriem, kas pozicionēti kā galddatora aizstājēji, ekrāna izmērs bieži vien sasniedz 17". Lielāks monitors parasti ir nepieciešams vajadzīgs, darbojies ar attēlu apstrādi, vai nepieciešams caurskatīt lielas tabulas utml. Taču jāņem vērā, ka lielāks ekrāns palielina arī visa datora izmēru un parasti arī svaru, turklāt ir vieglāk ievainojams atvēršanas un aizvēršanas procesā. Ekrāna Tips-LED AntiGlare Portatīvo datoru ekrānus iedala Glare, jeb glancētajos, un AntiGlare, jeb matētajos. Glancētā ekrāna priekšrocības ir labāks kontrasts, krāsas un asums, līdz ar to šo monitora tipu iecienījuši mājas lietotāji. Šī ekrāna tipa mīnuss ir atspīdums, kas traucē saskatīt attēlu spilgtā gaismā. AntiGlare, jeb matēti ekrāni daļēji novērš atspīdēšanas problēmu gaismu "izkaisot". Šī ekrāna tipu biežāk lieto biznesa klases datoros, kas paredzēti darbam ar dokumentiem un grāmatvedības sistēmām. Procesors-Intel i3-4005U, 1.7GHz vai ekvivalents Procesora takts frekvence ir ātrdarbības rādītājs. Procesoram ar lielāku takts frekvenci ir augstāka ātrdarbība pret procesoru ar vienādiem pārējiem tehniskajiem rādītājiem. Divu, vai vairāk kodolu procesoru takts frekvence norādīta katram kodolam, tādēļ salīdzinot procesoru veiktspēju, procesors ar takts frekvenci 2Ghz un vienu kodolu tiek uzskatīts par mazjaudīgāku nekā cits procesors ar šādu pašu takts frekvenci, bet vairākiem kodoliem. Procesora kešatmiņa ir atmiņas apjoms, kas iebūvēts portatīvā datora procesorā un ir noteicošs ātrdarbības rādītājs. Procesoram ar lielāku kešatmiņu ir augstāka ātrdarbība pret procesoru ar vienādiem pārējiem tehniskajiem rādītājiem. Procesora tips nosaka, kāda ražotāja un modeļa procesors ir par pamatu jūsu portatīvajam datoram. Prasīgiem lietotājiem Dateks iesaka iegādāties portatīvo datoru ar Intel i3 procesoru. Operatīvā atmiņa-4GB Operatīvā atmiņa (RAM) ir īslaicīga datu krātuve. Šī ātrdarbību noteicoša komponente: ļauj jūsu datora procesoram ātri tikt pie apstrādājamās informācijas, kuru izmanto jūsu atvērtās datora programma; programmas atvēršanas brīdī to saglabā savās mikroshēmās, tādēļ atmiņas apjoms nosaka, cik programmu vienlaicīgi jūsu dators var darbināt, kā arī ar cik lielu datu apjomu (bildēm, tekstu, interneta lapām, utt.) jūs vienlaicīgi varat strādāt. Pateicoties blīvam čipsetu izvietojumam, portatīva datora operatīva atmiņai ir tie paši raksturojumi kā stacionārajiem datotiem. Dateks rekomendē vispārēja lietojuma datoram izmantot 3Gb, vai vairāk operatīvo atmiņu. HDD-500 GB Cietais disks ir portatīvā datora komponente, kurā glabājas operētājsistēma, programmas un jūsu faili. Tā izmērs nosaka cik daudz programmas un failus tur iespējams saglabāt. Cietā diska apjomu mēra gigabaitos (Gb). Izvēloties cietā diska apjomu, jāapdomā, ko plānojat tajā glabāt tuvākajā laikā. Datu apjoms, visdrīzāk tikai pieaugs, un jaunās tehnoloģijas prasīs lielāku atmiņas apjomu. HDD apgriezieni-5400 rpm HDD apgriezieni ir cietā diska ātrdarbības rādītājs. Vidusmēra portatīvajam datoram HDD apgriezienu rādītājs ir 5400rpm. Ja vēlaties, lai datu kopēšana, operētājsistēmas, kā arī programmu ielāde darbotos ātri, iesakām iegādāties datoru ar 7200rpm lielu cietā diska apgriezienu skaitu. *portatīvajiem datoriem ar 7200rpm cietā diska apgriezienu skaitu ir augstāks elektroenerģijas patēriņš. Izvēloties šādu datoru, iesakām iepriekš pārbaudīt, vai parametrs "baterijas darbības laiks" atbilst jūsu prasībām. Video karte-Intel HD 4400 Graphics vai ekvivalents Videokarte ir iekārta, kas izvada informāciju uz portatīvā datora ekrāna. Šis parametrs norāda, kāda modeļa un ražotāja videokarte ir integrēta portatīvajā datorā. Taču par vizuāli iespaidīgām un trīs dimensiju grafikā veidotām šaušanas vai autobraukšanas spēlēm var aizmirst, jo šī ir integrēta videokarte. Integrētā videokarte parasti izmantodaļu no portatīva datora pamatatmiņas. Biroja un mācību lietojumam Dateks iesaka iegādāties portatīvo datoru ar Intel Graphics Media Accelerator video karti. 3D spēļu spēlēšanai un grafisko programmu lietošanai iesakām iegādāties portatīvo datoru ar ATI Radeon, Intel HD vai Nvidia GeForce sērijas videokarti. Ja svarīgākais pielietojums ir 3D modelēšana - AutoCAD, Maya, 3DMAX, tad iesakām iegādāties portatīvo datoru ar Nvidia Quadro karti. Parametrs "videokartes atmiņa" norāda, vai videokarte savām funkcijām izmantos daļu no portatīvā datora operatīvās atmiņas, vai videokartei ir noteikts daudzums MB savas atmiņas. Ekrāna maksimālā izšķirtspēja-HD 1366x768 Displeja maksimālā izšķirtspēja raksturo krāsu punktu (pikseļu) skaitu uz datora ekrāna. Jo lielāka izšķirtspēja, jo kvalitatīvāks (detalizētāks) attēls. Piem. 1366x768px nozīmē, ka jūsu datoram ir 1366 punkti pa horizontāli x 768 punkti pa vertikāli. Liela izšķirtspēja nodrošina vairāk informācijas uz ekrāna, kas ir cieši saistīts ar ekrāna izmēru. Šobrīd pat 12,1 collu lielam ekrānam var būt 1024x768 izšķirtspēja. Pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka šāda izmēra ekrānam tā ir par lielu, tomēr augsta izšķirtspēja sniedz lielāku komfortu. WVGA (800x480) ir raksturīga vecajiem portatīvajiem datoriem un jaunās paaudzes mini planšendatoriem. WSVGA – ultra mobilie portatīvie datori ar displeju 10.1’’ (biežāk sastopama 1024x600 izšķirtspēja). WXGA (1280x800) – šī izšķirtspēja galvenokārt ir raksturīga 12.1’’, 13.3’’, 14.1’’ ekrāniem ar malu attiecību 16:9. HD 1366x768 un 1600x900 ir izplatītāka izšķirtspēja starp budžeta un vidējās klases portatīvajiem datoriem. Full HD (1920x1200) ekrāna izšķirtspēja apvienojumā ar jaudīgām videokartēm (NVidia Quadro FX vai ATI FireGL) ir paredzēta profesionālajam 3D modelēšanas darbam. WUXGA (1920x1200) – ultra paplašināts grafiskais sakārtojums (ekrāns 16:10), ir paredzēts HD televīzijas skatīšanai. Jāpievērš uzmanība arī displeja kontrastainumam un košumam. Ekrānam jābūt maksimāli spilgtam, lai portatīvo datoru varētu lietot pat ļoti spilgtā apgaismojumā. Pieslēgvietas HDMI-1 HDMI ir digitāls attēla un skaņas pārraides standarts, kas datoram ļauj pieslēgt televizoru, monitoru vai projektoru, kuri atbalsta HDMI, izmantojot HDMI kabeli. Operētājsistēma-DOS Rādītājs "operētājsistēma" nosaka, kāda legāla operētājsistēmas licence ir iekļauta datora komplektā. Operētājsistēmas licence nodrošina legālu datora operētājsistēmas lietošanu ar juridisku dokumentu – Genuine uzlīmi uz jūsu portatīvā datora korpusa. OEM nozīmē to, ka jūs pērkat datoru komplektā ar operētājsistēmu un šo operētājsistēmu izmantojat datorā, kam ir atbilstošā Genuine licence, uzlīmēta uz korpusa. OEM licences cena ir krietni zemāka par standarta Retail licences cenu, kuru nākas maksāt, ja vēlaties programmatūru iegādāties pēc datora iegādes. Dateks iesaka iegādāties portatīvo datoru ar MS Windows 7 OEM operētājsistēmu. The Microsoft® Windows® 7 OS ir droša un viegli lietojama. Ar mazāku klikšķu skaitu tā atvieglo jūsu ikdienas uzdevumus un pārlūkošanu, uzlabo uzdevumu izpildi, tā ir ātra, droša un uzticama. Ar Windows 7 jūs atklāsiet jaunas jūsu portatīvā datora iespējas. Windows® 7 Home Premium – paver neticamas jūsu portatīva datora izklaides iespējas, jūs varēsiet skatīties savu iemīļotus TV šovus, izbaudīt savu fotogrāfiju, filmu vai mūzikas kolekciju. Windows® 7 Professional – sniedz visu nepieciešamu jūsu darbam un mājām. Windows® 7 Ultimate – ir radīts cilvēkiem, kuri vēlas visu. Tas apvieno sevī gan Home Premium izklaides īpatnības, gan biznesa īpatnības profesionāļiem ar pievienoto drošību un elastību, kas atvieglo darbu vairākās valodās. *Portatīvo datoru operētājsistēma ir daļējas instalācijas stadijā, kas nozīmē, ka ieslēdzot datoru tiek pieprasīts ievadīt lietotāja reģistrācijas datus. Pēc datu ievadīšanas automātiski tiek pabeigta operētājsistēmas instalācijas procedūra. Šis process var aizņemt līdz 1h laika. Šai laikā portatīvo datoru nepieciešams nepārtraukti turēt ieslēgtu un pievienotu pastāvīgam strāvas avotam. Keyboard language-ENG Kuru tastatūru izvēlēties - angļu vai angļu/krievu - ir atkarīgs no jūsu vajadzībām un ikdienā pielietotās valodas. Tastatūras taustiņu izkārtojumam jābūt maksimāli pietuvinātam stacionāro datoru tastatūras variantam. Uz doto brīdi praktiski visi portatīvi datori ir aprīkoti ar pilna izmēra tastatūru (ar atsevišķi izdalītu ciparu bloku). Funkcionālajiem taustiņiem jābūt racionāli novietotiem, lai nenāktos pierast no jauna, tos meklējot nepierastos tastatūras stūros. Trackpoint ir neliela kursorsvira, kas ir novietota tieši pa vidu starp tastatūras taustiņiem. Tā var būt ļoti parocīga, jo nav nepieciešamības “atraut” rokas no tastatūras, atšķirībā no skārienpaliktņa. Šī funkcija ir raksturīga daudziem Lenovo ThinkPad sērijas portatīvajiem datoriem. Akumulators-4 cell 3G, jeb 3. paaudzes mobilo datu savienojums nodrošina piekļuvi internetam vietās, kur pieejams 3G mobilo sakaru pārklājums. 3G maksimālais datu pārraides ātrums ir 56 Mbit/s lejupielādei un 22 Mbit/s augšupielādei. Baterijas darbības laiks nosaka aptuvenu laiku, cik ilgi jūsu portatīvais dators spēs darboties pēc atslēgšanas no elektrības tīkla ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Baterijas darbības laiks ir atkarīgs no konfugurācijas, veiktajām operācijām un citiem faktoriem. Šis rādītājs parasti ir balstīts uz testēšanas rezultātiem. Mūsdienu portatīvajos datoros iebūvētas litija baterijas parasti nodrošina no 3 līdz 5 stundu garu darbības laiku, kas ir atkarīgs arī no datora lietojuma un konfigurācijas. Maksimālā akumulatora kapacitāte samazina portatīva datora lietošanas laiku. Pašlaik datoros tiek izmantotas litija baterijas, kuras aizvietoja niķela baterijas. Ir jāņem vērā, ka portatīvo datoru baterijas mūža garums ir ierobežots. Ar laiku jauda samazinās, un nepieciešama kļūst akumulatora aizvietošana. *Baterijas darbības laiks var samazināties atkarībā no portatīvā datora noslodzes tajā laikā, kad tiek izmantota baterija datora barošanai. 3.5mm austiņu ligzda (jack) šobrīd ir pārliecinoši populārākais audio savienojums. Tas nodrošina iespēju pie tālruņa pievienot teju jebkuras austiņas, vai savienot tālruni ar audio pastiprinātāju vai ārējiem skaļruņiem. Izveri- ne lielāks 32.6 cm x 23.35 cm x 2.1 cm Svars nosaka portatīvā datora mobilitātes klasi. Standarta portatīvo datoru klasē svars ir no 2 - 3 kg. Ja vēlaties, lai dators būtu maksimāli viegli pārnēsājams izvēlieties mobilās (1.2 - 2.0 kg.) vai ultramobilās (1.2 Kg vai mazāk) klases datoru. Ja dators lielākoties tiks izmantots noteiktā vietā un tiks pārvietots reti, izvēlieties galda datora aizvietotāja klasi (3.0 kg. un vairāk). Procesora takts frekvence-1.70GHz Procesora kodolu takts frekvence ir viens no procesora veiktspējas galvenajiem kritērijiem. Šis rādītājs nosaka to, cik darbības sekundē spēj izpildīt katrs procesora kodols. Jo augstāka procesora takts frekvence, jo ātrāk dators izpildīs tam dotos skaitļošanas uzdevumus. Procesora spēja paaugstināt viena vai vairāku kodolu veiktspēju (takts frekvenci) uz citu kodolu dīkstāves rēķina. Šī funkcija ieslēdzas tikai tad, kad datoram ir nepieciešams papildus jaudas "grūdiens". Procesora kodoli-2 Šis rādītājs nosaka to, cik datora procesorā ir kodolu. Katrs kodols ir kā atsevišķs procesors, ka spējīgs strādāt ar dažādām programmām atsevišķi. Līdz ar to, ja ir vairāki kodoli, datora operētājsistēma prot sadalīt slodzi vienmērīgi katram kodolam, lai datora lietotājs varētu, piemēram, vienlaicīgi klausīties mūziku, pārlūkot internetu un lejuplādēt failus. HyperThreading ir datora procesora spēja apstrādāt vairākas datu plūsmas katrā kodolā. Divkodolu procesoram HyperThreading ir 4, tas nozīmē, ka noteiktus uzdevumus šis divkodolu procesors spēs izpildīt tik pat labi kā četru kodolu procesors. Procesora kešatmiņa-3MB Procesora kešatmiņa ir vieta, kur procesors īslaicīgi uzglabā (buferē) savus apstrādei paredzētos datus. Kešatmiņas apjomam ir liela nozīme procesora ātrdarbībā un, līdz ar to paša datora ātrdarbībā kopumā. Lielāks kešatmiņas apjoms nozīmē labāku ātrdarbību. Optiskā iekārta ļauj klausīties mūzikas diskus, ielādēt mūziku no CD portatīvajā datorā. Rakstošā iekārta ļauj arhivēt dokumentus un prezentācijas, ierakstīt mūziku un video CD vai DVD matricās. Dateks rekomendē iegādāties portatīvo datoru ar DVD+/-RW optisko iekārtu, kas spēj nolasīt un ierakstīt praktiski jebkura veida CD un DVD diskus. DVD+/-RW DL atšķiras ar to, ka šim diskdzinim ir divslāņu DVD ieraksta funkcija. Neskatoties uz to, ka CD diskus datu saglabāšanai un pārnēsāšanai izmanto arvien mazāk, diskdzinis noder, kad nepieciešams instalēt programmas. *Ultra vieglo portatīvo datoru klase bieži vien tiek komplektēta bez iebūvētas optiskās iekārtas, lai ekonomētu datora kopējo svaru. Šajā gadījumā iesakām iegādāties ārējo USB optisko iekārtu. Pieslēgvietas VGA (D-Sub)-1 D-SUB ir klasiskais (analogais) monitoru, projektoru un citu ārējo video iekārtu pieslēgšanas spraudnis. Šis standarts pamazām no tirgus pazūd, dodot vietu daudz kvalitatīvākajiem HDMI vai DisplayPort (digitālajiem) spraudņiem. Pieslēgvietas USB3.0-2 USB 3.0 ir jaunākais un ātrākais USB standarts, kas ļauj pieslēgt visas iepriekšējās paaudzes USB 2.0 un jaunās paaudzes USB3.0 iekārtas. Patiess ieguvums no šī pieslēguma parādās tad, kad pie USB 3.0 savienotāja pieslēdz USB 3.0 ārējo cieto disku, vai USB 3.0 zibatmiņu. Šāds risinājums šavā datu kopēšanas ātrdarbībā spēj vairākas reizes pārsniegt iepriekšējo USB 2.0 standartu un pat līdzšinējo ātruma rekordistu - FireWire savienojumu. Pieslēgvietas USB2.0-1 USB 2.0 ir izplatītākā datora perifērijas ierīču pieslēgvieta. Pateicoties šai pieslēgvietai datoram iespējams pievienot peles, klaviatūras, interneta kameras, printerus, USB zibatmiņas, ārējos cietos diskus un neskaitāmas citas ierīces. Jo vairāk USB2.0 portu pieejams, jo labāk. ExpressCard ir paplašināšanas kartes tips, kas raksturīgs biznesa klases datoriem. Tas dod iespēju vēlāk pievienot trūkstošus portus iegādājoties papildus paplašināšanas karti. Visbiežāk šo opciju izmanto FireWire kartes pieslēgšanai, jo tā prasa lielu datu caurlaidību. Lielāko daļu citu trūkstošo lietu iespējams pieslēgt izmantojot esošās USB pieslēgvietas. Līdz ar to, express card pieslēgvieta reti ir būtisks izvēles kritērijs. Pieslēgvieta austiņām-Ir Ja vēlaties datoram pieslēgt pārnēsājamās austiņas vai atsevišķas, jaudīgākas skandas, noteikti meklējiet datoru ar pieslēgvietu austiņām. Neizvēloties laicīgi, nāksies pirkt ārējo skaņas karti, kas ir papildus izdevums un bieži vien ne visai ērts risinājums. DisplayPort digitāls savienojums attēla un skaņas pārraidīšanai pa vienu vadu augstā kvalitātē. Atšķirībā no HDMI, šis savienojums ļauj pieslēgt datoram vairākus ārējos monitorus izmantojot vienu savienotāju. Pirms iegādāties portatīvo datoru ar DisplayPort, pārliecinieties vai Jūsu monitoram vai televizoram ir pieejams DisplayPort spraudnis. Pieslēgvieta mikrofonam-Ir Šis rādītājs nosaka to, vai portatīvajam datoram ir 1.8" mini-jack stero savienotājs klasisko austiņu vai datora skandu pievienošanai. Ja ši savienojuma nav, lai pieslēgtu minētās iekārtas, nāksies iegādāties USB skaņas karti, kas ir papildus izdevums un neērtības. Operatīvās atmiņas tips-DDR3 Šis kritērijs nosaka kādu operatīvo atmiņu dators izmanto, kas ir noderīgi, ja vēlaties datora iegādes brīdi pirkt papildus atmiņas moduli, vai nākotnē papildināt esošo operatīvo atmiņas apjomu. Jaunākais atmiņas tips ir DDR3. Attiecīgi DDR2 ir vecākas paaudzes. Operatīvās atmiņas frekvence-1600MHz Operatīvās atmiņas ātrdarbību, kā arī uzlabošanas iespējas nosaka rādītājs - operatīvās atmiņas tips. Dateks iesaka iegādāties portatīvo datoru ar DDRIII atmiņas tipu. Bluetooth-Ir Bluetooth pieslēgums paredzēts drošai bezvadu datu pārraidei starp dažādām iekārtām (līdz pat 150m). Tas dod iespēju jūsu portatīvajam datoram bez vadiem savienoties ar jūsu mobilo telefonu, otru portatīvo datoru, plauktstdatoru u.c. bluetooth iekārtu, lai apmainītos ar Mp3 mūziku, bildēm un dokumentiem. Ar bluetooth jūs varat pieslēgt bezvadu austiņas ar mikrofonu, peli, klaviatūru, printeri u.c. iekārtas, kas uztur bluetooth pieslēgumu. Daži no tehnoloģijas Bluetooth izmantošanas veidiem: • failu pārsūtīšana starp datoriem vai starp datoru un citu ierīci; • drukāšana, izmantojot Bluetooth iespējotu bezvadu printeri; • ar Bluetooth aprīkotas bezvadu tastatūras vai peles izmantošana, mūzikas klausīšanās bezvadu radioaustiņās; • personiska ciparasistenta (PDA) sinhronizēšana ar datoru vai citu ierīci; • bezvadu pievienošanās internetam ar mobilo tālruni vai modema serveri; • pievienošanās Bluetooth personiskajam tīklam (PAN - tā ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot Ethernet tīklu ar bezvadu saitēm starp pārnēsājamajiem datoriem, mobilajiem tālruņiem un rokas ierīcēm). *Lai izveidotu savienojumu ar portatīvo datoru, kam pieejams bluetooth, visām pievienojamām iekārtām nepieciešams bluetooth atbalsts. Webcam-Ir Ar video attēla pārraides palīdzību webkamera ļauj sazināties skype, piedalīties video konferencēs, kā arī izmantot plašas interneta pasaules iespējas. Brīvie atmiņas sloti-1 Brīvie atmiņas sloti ir portatīvā datora uzlabošanas iespēju rādītājs, kas nosaka, ar cik papildus atmiņas moduļiem iespējams šo portatīvo datoru papildināt. Operatīvās atmiņas uzlabošanas iespējas papildus atkarīgas no operatīvās atmiņas tipa, kā arī no tā, cik Mb atmiņas ir datora bāzes komplektācijā. Maksimālā op. atmiņa-16GB Maksimālā operatīvā atmiņa ir portatīvā datora uzlabošanas iespēju rādītājs, kas nosaka, cik daudz Mb operatīvās atmiņas uztur* šis portatīvā datora modelis. *Operatīvās atmiņas uzlabošanas iespējas papildus atkarīgas no pieejamo brīvo atmiņas slotu skaita, kā arī no tā, cik Mb atmiņas ir datora bāzes komplektācijā. Fotokaršu lasītājs-SD Šī iekārta ļauj nokopēt bildes no digitālo kameru atmiņas kartēm bez fotoaparāta pieslēgšanas. Atliek vien ievietot attiecīgo kartiņu lasītājā, kā uzreiz ir pieejams tās saturs datorā. Kartiņas ir dažādas (SD, MMC, xD, MS Pro, utt.), līdz ar to, pārliecinieties, vai izvēlētais karšu lasītājs atbalsta nepieciešamo kartes tipu. Wireless-802.11 B/G/N Wireless ir bezvadu tīkla savienojums, ar kuru dators tiks pieslēgts maršrutētājam (rūterim) vai piekļuves punktam (access point). Mūsdienās jaunākais un populārākais ir 802.11 B/G/N pieslēgums, kuram ir augstākā ātrdarbība (150 -300 Mb/s) un drošība. Ar 802.11 B/G arī var pieslēgties praktiski visiem tīkliem, tikai maksimālā ātrdarbība pieslēdzoties N tipa tīklam būs 54 Mb/s. Šis parametrs nosaka, vai portatīvā datora klaviatūrai ir pieejama izdalīta ciparnīca. Ja daudz strādāsiet ar cipariem un skaitļiem, notiekti pārliecinieties vai izvēlētajam datoram ir pieejams numpad. Skaļruņi-Stereo Datorā integrēti skaļruņi dod iespēju baudīt mūziku, spēles un filmas bez nepieciešamības izmantot austiņas vai atsevišķas skandas. Stereo skaļruņi ir labāki par mono, jo dod iespēju sajust telpiskumu, jeb panorāmu. 2.1 skaļruņi ir tie paši stereo ar papildus zemo frekvenču skaļruni (subwoofer) reālistiskākai skaņas baudīšanai. | 2 gab. |
|  | Portatīvais dators 3 | Ekrāna izmērs-15.6" Ekrāna tips-Glancēts (LED Glare) Maksimālā izšķirtspēja-1366 x 768 Procesors Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 2287 Procesora kodolu skaits-2 Kešatmiņa-3 MB Mikroshēmu kopne (chipset)-Intel HM77 Express Uzstādītā operatīvā atmiņa-4 GB Maksimālā atmiņa-8 GB Atmiņas kopne-DDR3 Atmiņas sloti-2 Cietais disks (HDD)-750 GB HDD apgriezieni-5400 apgr./min. Video kartes tips-Intel (integrētā) Video karte-Intel HD Graphics 4000 Video kartes atmiņa-Dynamic Audio-Stereo skaļruņi (High Quality) Tīkla karte-Jā (Gigabit Ethernet) WiFi (bezvadu internets)-Jā (802.11 b/g/n) 3G atbalsts-Nē USB porti -2 x USB 2.0,1 x USB 3.0 HDMI-Jā Bluetooth-Jā (4.0) Interfeiss-AC Power In,D-Sub,Line-In,Line-Out,RJ-45 USB 2.0,USB 3.0 Iebūvēta vebkamera-Jā (HD) Iebūvēts mikrofons-Jā Iebūvēts karšu lasītājs-Jā Standarta baterija-Li-ion 4-Cell Baterijas darbības laiks-Līdz 4 stundām Drošība-Kensington lock slots Sistēmas parole Cietā diska parole Klaviatūras valoda-ENG/RUS Korpusa krāsa-Melna | 25 gab |
|  | Portatīvais dators 4 | Display: 15,6" LED HD (1366x768); Processor: Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 3994; Memory: 4GB DDR3; Storage: HDD 500GB; Graphics: GeForce GT740 2GB ; Optical drive: SuperMulti DVD ; Networking: Integrated 802.11 b/g/n; Built-in Bluetooth™ V4.0; 10/100/1000 Base T; Interface: 1 x COMBO audio jack; 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor; 1 x USB 3.0 port(s); 2 x USB 2.0 port(s); 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert; 1 x HDMI ; Card Reader: 3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC); OS: Win8 64 Bit; | 2gab |
|  | Planšetdatori 1 | Tips-Mobils planšetdators Procesors-Divkodolu procesors ar vismaz 1600MHz takts frekvenci Displejs-TFT capacitive touchscreen, 16M colors 1280 x 800 pikseļu izšķirtspēja, 10.1” GPS Iebūvēts GPS modulis Skaņa-Iebūvēti stereo skaļruņi ar Dolby tehnoloģiju Kamera-Integrēta 3.15 megapikseļu, 2048x1536 kamera Atmiņa-16GB iebūvēta Flash atmiņa Iespēja ievietot MicroSD kartes līdz 32GB Datu pārraide GPRS HSDPA, 21 Mbps HSUPA, 5.76 Mbps WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth v4.0 ar A2DP Krāsa-Melna Akumulators -Neizņemams Li-Po 6800 mAh akumulators Gabarīti Izmēri ne lielāks 243.1 (244.00)x 176.1( 177.00) x 7.95 (8.00 )mm Svars ne lielāks kā 550g | 1gab. |
|  | Planšetdatori 2 | CPU: Dual-core 1 GHz Cortex-A9; GPU: PowerVR SGX540 Operētājsistēma ne mazāk - Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Pārlūkprogramma -Android pārlūks Korpusa veids - Tablet Izmēri (AxPxDz) - ne lielāks 256,6 (260.00) x 175,3 (176.00)x 9,7 (10.00)mm Svars- ne lielāks 600 g Ekrāns-PLS TFT LCD;1280 x 800; „10,1" Akumulators- Ietilpība- 7000 mAh Kameras izšķirtspēja- 3 megapikseļi Digitālā/optiskā tālummaiņa- x4 digitālā tālummaiņa Fotografēšanas režīms- Normāls / pašportrets Fotoefekti- Pelēks, negatīvs, sēpija Baltā balanss- omātisks / dienasgaisma / spilgts / fluorescents / mākoņains ISO- Automātisks Videoatskaņotājs- 3GPP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM Video ierakstīšana- HD (ierakstīšana) Video ziņapmaiņa- H.264 Video straumēšana- Jā Ievades ierīce- Touch Mūzikas atskaņotājs- 3GP / AAC / AMR / ASF / MPEG4 / MP3 / WAV / WMA / 3GA / AWB / FLAC / MID / XMF DRM- OMA 1.0, WMDRM, Playready 3D skaņas tehnoloģija- Tikai austiņu režīmā Mūzikas bibliotēka- DNSe 1.0 Dokumentu pārlūks- Jā Mobilā drukāšana- (BPP / Pictbridge) Balss piezīme un balss pasts- Balss atgādne Bluetooth- Bluetooth 3.0 USB- 2.0 High Speed USB Mass Storage- Jā Wi-Fi- Jā Lietotāja atmiņa- 16 GB iebūvētā atmiņa Ārējā atmiņa- Līdz 32 GB (microSD) | 33 gab |
|  | Nepārtrauktās barošanas iekārtas | Tips Standarta Line-interactive Darbības ilgums minūtes (AVG)-15 min Uzlādēšanās laiks (h)-4 - 6 Nominālais efekts (VA)-800 Nominālais efekts (W)-480 Papildus-2 Schuko | 4 gab |
|  | Bezvadu tīkla iekārtas (router) | Interface 4 x 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 x 10/100/1000Mbps WAN Port 2 x USB 2.0 Ports Buttons WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button Antenna 2 x External Detachable Dual Band Antennas (RP-SMA) Standards IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Frequency 2.4GHz / 5GHz Signal Rate 5GHz: Up to 300Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps EIRP <20dBm Wireless Sensitivity 270M_2.4G: -70dBm 195M_2.4G: -71dBm 130M_2.4G: -74dBm 54M_2.4G: -79dBm 6M_2.4G: -94dBm 270M_5G: -67dBm 195M_5G: -70dBm 130M_5G: -73dBm 54M_5G: -79dBm 6M_5G: -92dBm Functions Supported Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics Wireless Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK Encryption WAN Connection Type Dynamic IP / Static IP / PPPoE PPTP (Dual Access) / L2TP (Dual Access) / BigPond DHCP Server, Client, DHCP Client List Address Reservation Quality of Service WMM, Bandwidth Control Port Forwarding Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ Dynamic DNS DynDns, Comexe, NO-IP VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Access Control Parental Control Local Management Control Host List Access Schedule Rule Management Firewall Features DoS SPI Firewall IP Address Filter MAC Address Filter Domain Filter USB Device Support Support Samba(Storage) FTP Server Media Server Printer Server Management Access Control Local Management Remote Management Certifications CE, FCC, IC, RoHS System Requirements Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, Mac OS, NetWare, UNIX or Linux. | 5 gab. |
|  | Tīkla iekārta 1 | Tips Bezvadu maršrutētājs Procesors-Viena kodola procesors ar 600Mhz veiktspēju Arhitektūras tips-MIPS-BE Operatīvā atmiņa-Ne mazāk kā 64MB Wifi modulis-Vismaz AR9344-BC2A Porti-Ne mazāk kā pieci - 10/100/1000 Ethernet porti Ne mazāk kā pieci - 10/100 Ethernet porti | 1gab. |
|  | Tīkla iekārta 2 | Tips-Tīkla slēdzis Atbalsts-IEEE 802.3x plūsmas kontrole Atbalsta automātisko MDI / MDIX Komplektā-Barošanas bloks Porti-Vismaz pieci- 10Base-T / 100Base-TX | 1gab. |
|  | Tīkla iekārta 3 | 10base-t / 100base-tx - 48 Switching method-Store-and-forward Unit brutto volume -0.01764 cubm Unit net weight-3.14 kg Unit gross weight-4.3 kg Depth-260 mm Height-44 mm Lan network architecture-FastEthernet Layer switch-2 Number of 10/100basetx (rj45) ports-48 Pcs Size of table with mac addresses-8 Standard accessory: • manual (user quide) • power supply cable • clip handle Supported protocols and standards: • IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3x - Flow Control Type of computer case-Rack 19" Width:-440 mm | 1 gab |
|  | Klaviatūras (eng/rus) | Logitech - k120 (eng/rus) melna ,usb | 99gab |
|  | Peles | Logitech – m90 usb,melna | 95gab |
|  | Peles(bezvadu peles) | LOGITECH M175 WIRELESS melna | 12gab |
|  | Austiņas | Preces tips: Vieglas galvas austiņas Pieslēgšanas veids :ar vadu Mikrofons:+ Frekvence:20-20000 Hz Pretestība (Impedance):32 Ohm Jutība:105 dB Membrānas diametrs:30 mm Savienojamība:mini jack 3.5 mm | 12gab |
|  | Webkameras | Logitech Webcam C525 | 3gab |
|  | Skaļruņi | FREKVENCES DIAPAZONS (Skaļrunis) - 50 Hz–20 kHz PAKAS SATURS - Logitech® S120 Speaker System All necessary cables 3-year guarantee SPECIFIKĀCIJAS - Power and AC cable length: 1.5 m Cable between satellites: 1.2 m Headphone jack: 3.5 mm SKAĻRUŅU JAUDA RMS - 2 x 1.15W PRIMĀRĀ VALSTS - Universal PRIMĀRĀ VALSTS - Universal SKAĻRUŅU JAUDA RMS - 10 - 80W PRIMĀRĀ VALSTS - Universal KRĀSA - Melns | 11gab |
|  | Ārējie cietie diski | Type Hard drive - external ( portable ) Capacity 500GB Interface USB 3.0 Data Transfer Rate 5.0 Gbps (USB 3.0) Features Hardware encryption Power Source USB bus Enclosure Colour Blue | 1 gab |
|  | SAS cietie diski | 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline | 2 gab |
|  | „ECC Registered” atmiņas modulis | Kingston Technology KTH-PL313/8G 8GB DDR3 PC3-10600 HP ML350G6 Equivalent Registered ECC RAM System Specific Memory | 2 gab |
|  | Servera skapis (42U, dziļums -950-1000 mm), ar termostatu, ventilatoriem, diviem lieliem plauktiem un vienu mazu plauktu | Internal height -42 Height- 2000 Width- 600 Depth- 1000 Net weight 125 Additional information Glass front door, full steel rear and side parts Additional information Equipment: 4 fans, 3 shelves, surge protector Additional information Cabinet for self-assembly, delivered in three boxes Additional information Color - RAL9004 Colour- Black | 1 gab |
|  | Skapju konversijas komplekts ML350G6 serverim | HP ML350G6 Tower to Rack Conversion Kit | 1 gab |
|  | Windows 8 PRO OEM(Eng) |  | 43gab |
|  | MS Windows 8 Pro OEM (LV) |  | 40gab. |

| Nr. p.k. Nosaukums Tehniskie parametri (minimālie tehniskie parametri – pretendents ir tiesīgs piedāvāt preci, kuras tehniskie parametri pārsniedz pieprasītos) Paredzamais skaits (norādīts informatīvos nolūkos un reālais vispārīgās vienošanās ietvaros piegādājamo preču skaits var būt gan lielāks, gan mazāks) |
| --- |
| „B” Daļa: Printeri un skeneri |
|  | Lāzerprinteri melnbalti A4 | Drukāšanas ātrums 18 lpp./min melnbaltajā režīmā (A4) Drukāšanas metode Melnbalta lāzerstara druka Drukas kvalitāte Ne mazāk kā 2400 x 600 dpi Drukas izšķirtspēja Līdz 600 x 600 dpi Iesilšanas laiks Ne vairāk kā 10 sekundes no miega režīma Aptuveni 10 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Pirmās izdrukas ieguves laiks Aptuveni 7,8 sekundes vai mazāk Veiktspēja Maks. 5000 lpp./mēn.² Drukas piemales 5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas Papīra ievade (standarta) 150 loksnes daudzfunkciju paplātē Papīra izvade 100 loksnes ar apdrukāto pusi uz leju Apdrukājamā materiāla veids Parasts papīrs, smags papīrs, kodoskopa plēve, etiķetes, aploksnes Apdrukājamā materiāla formāti A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/pielāgoti izmēri COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 platums 76,2~215,9 mm; garums 188~355,6 mm Apdrukājamā materiāla svars Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m² Strāva Maiņstrāva 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) Enerģijas patēriņš Maks. aptuveni 910 W vai mazāk Trokšņa līmenis Skaņas jauda¹: Darbojoties: 6,34 B vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas spiediens¹: Darbojoties: : ne vairāk kā 50 dB(A) Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Izmēri (platums x dziļums x augstums)- : ne vairāk kā 359x249x198 mm Svars-: ne vairāk kā 7,0 kg | 10 gab |
|  | Lāzerprinteri melnbalti A4 | Drukāšanas ātrums-33 lpp./min melnbaltās drukas režīmā (A4) Drukāšanas metode-Melnbalta lāzerstara druka Drukas kvalitāte Ne mazāk kā 2400 x 600 dpi Drukas izšķirtspēja Līdz 600 x 600 dpi Iesilšanas laiks Aptuveni 10 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Pirmās izdrukas ieguves laiks Aptuveni 6 sekundes vai mazāk Veiktspēja Maks. 25 000 lpp./mēn. Drukas piemales 5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas Papīra ievade (standarta) 250 lokšņu kasete 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte Papīra ievade (papildu) 500 lokšņu kasete Papīra izvade 150 loksnes ar apdrukāto pusi uz leju Apdrukājamā materiāla veidi Parasts papīrs, smags papīrs, kodoskopa plēve, etiķetes, indeksa kartītes, aploksnes Apdrukājamā materiāla izmēri Kasete (standarta un papildu): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, pielāgoti izmēri: platums 105–215,9 mm; garums 148,0–355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, Envelope DL, Envelope COM10, Envelope C5, Envelope B5, Envelope Monarch, indeksa kartīte, pielāgoti izmēri: platums 76,2–215,9 mm; garums 127,0–355,6 mm Apdrukājamā materiāla svars Kasete (standarta un papildu): 60–120 g/m² Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m² Divpusējā drukāšana Automātiski Strāvas prasības 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Trokšņa līmenis Skaņas jauda: Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Izmēri (platums x dziļums x augstums) ne vairāk kā 400x376x263 mm Vadības panelis Gaismas diodes indikatori 1 darbības taustiņš Operatīvā atmiņa-16 MB Interfeiss un savienojums-USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Programmatūra un printera vadība NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI) Operētājsistēmu saderība Windows XP (32 bitu/64 bitu)/ Vista (32 bitu/64 bitu)/ 7 (32 bitu/64 bitu)/ 8 (32 bitu/64 bitu)/ Server 2003 (32 bitu/64 bitu)/ Server 2008 (32 bitu/64 bitu)/ Server 2008 R2 (64 bitu) Mac OS 10.5.x un jaunāka versija¹ Linux² Citrix Universālās kasetnes Standarta: kasetne 719 (2100 loksnes¹) Augstas veiktspējas: kasetne 719 H (6400 loksnes¹) | 17gab |
|  | Lāzerprinteri krāsaini A4 | Drukāšanas ātrums (melns): Parasta kvalitāte:Up to 14 ppm Drukāšanas ātrums (krāsu): Parasta kvalitāte:Up to 14 ppm Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs) Melns: As fast as 18.5 sec Krāsu: As fast as 19 sec Melnbaltas drukāšanas kvalitāte : Up to 600 x 600 dpi Krāsu drukāšanas kvalitāte (vislabākā): Up to 600 x 600 dpi Darba cikls (mēnesī, A4) Up to 30,000 pages Rekomendētais lapu daudzums mēnesī: 200 to 1000 Drukas tehnoloģija: Laser Procesora ātrums: ne mazāk 600 MHz Bezvadu sakaru iespējas: Yes, built-in WiFi 802.11 b/g/n, Savienojamība, standarta: 1 Hi-Speed USB 2.0 port 1 Host USB 1 Ethernet 10/100Base-TX network port 1 Wireless 802.11b/g/n networking, 1 Walk-up USB Gatavs darbam tīklā: Standard (built-in Ethernet, WiFi 802.11b/g/n) Sistēmas minimālās prasības Windows 8, Windows 7, Windows Vista Internet; USB or Network port Atmiņa, standarta: 128 MB Atmiņa, maksimums: 128 MB Papīra apstrādes ievade, standarta: 150-sheet input tray Papīra apstrādes izvade, standarta: 125-sheet output bin Abpusējā druka: Manual (driver support provided) | 7gab |
|  | Multifunkcionālie lāzerprinteri A4 | Funkcijas: Print, copy, scan, fax Atbalsta vairākuzdevumu režīmu: Yes Melnbaltas drukāšanas ātrums: Parasta:Up to 25 ppm Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs) Melnbalts: As fast as 8.5 sec Darbības cikls ne mazāk (mēnesī, A4) Up to 8000 pages Ieteicamais lapu skaits mēnesī ne mazāk 500 to 2000 Drukas tehnoloģija: Laser Melnbaltas drukāšanas kvalitāte (vislabākā): Up to 600 x 600 dpi Drukāšanas valodas: UFRII-LT Displejs: 2-line LCD (text) display Procesora ātrums: ne mazāk 400 MHz Savienojamība, standarta: 1 Hi-Speed USB 2.0 port 1 10/100 Ethernet port Gatavs darbam tīklā: Standard (built-in Ethernet) Savienojamība, papildu: None Minimālās sistēmas prasības Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz Atmiņa, standarta: 128 MB Atmiņa, maksimums: 128 MB Papīra apstrādes ievade, standarta: 250-sheet input tray, 1-sheet priority tray, 35-sheet Automatic Document Feeder (ADF) Papīra apstrādes ievade, papildu: None Papīra apstrādes izvade, standarta: 100-sheet output bin Papīra apstrādes izvade, papildu: None Abpusējā druka: Automatic (standard) Atbalstītie materiālu formāti: Tray 1, priority tray, output bin: 60 to 163 g/m² Skenera tips: Flatbed, ADF Skenēšanas faila formāts: JPEG, TIF, PDF, PNG Skenēšanas izšķirtspēja, optiskā: ne mazāk 1200 dpi complexity of the document. ) Divpusējā ADF skenēšana: No Automātiskās dokumentu padeves ietilpība: Standard, 35 sheets Kopēšanas ātrums (parasta kvalitāte) Melnbalts:Up to 25 cpm Kopēšanas izšķirtspēja (melnbalts teksts): Up to 600 x 600 dpi Kopijas izšķirtspēja (krāsains teksts un grafika): Up to 600 x 600 dpi Kopiju samazināšanas/palielināšanas iestatījumi: 25 to 400% Kopijas, maksimums: Up to 99 copies Faksu pārraide: Yes Faksu pārraides ātrums: 3 sec per page Faksa atmiņa: ne mazāk 256 pages Faksa izšķirtspēja: ne mazāk 200 x 400 dpi Ātrā zvanīšana, maksimālais numuru skaits: ne mazāk 103 numbers Apraides vietas: ne mazāk 113 locations | 11gab |
|  | Tintes printeris a4 | Printera tips Personal printer - ink-jet - colour Drukāšanas izšķirtspēja-5760 x 1440 dpi Drukāšanas izšķirtspēja (krāsains)-5760 x 1440 dpi Drukāšanas ātrums (melnbalts) Up to 27 ppm - B/W Up to 15 ppm - colour Up to 6 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) Up to 3 ppm - color (ISO/IEC 24734) MEDIA Envelopes, plain paper, photo paper,MEDIA izmēri,Legal, A4 Interfeiss-USB Ekipējuma prasības Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.8, Apple MacOS X 10.6.x or later, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition Izmēri- ne lielāks par 47.2 cm x 22.2 cm x 13 cm Inkjet Technology Ink Palette Supported (Colours) 4-ink - cyan, magenta, yellow, black Total Media Capacity 50 sheets 1 x ink refill ( black ) - 70 ml 1 x ink refill ( cyan ) - 70 ml 1 x ink refill ( magenta ) - 70 ml 1 x ink refill ( yellow ) - 70 ml | 1 gab |
|  | Skeneri | Tips Galda krāsu plakanvirsmas skeneris Skenēšanas elements-CIS Gaismas avots-3 krāsu (RGB) gaismas diode Optiskā izšķirtspēja-4800x4800 dpi¹ Pieejamā izšķirtspēja-25–19 200 dpi Saskarne-Hi-Speed USB Skenēšanas gradācija (krāsu) 48 bitu ievade; 48 vai 24 bitu izvade Skenēšanas gradācija (pelēktoņu) 16 bitu ievade; 8 bitu izvade Lielākais dokumenta formāts A4/Letter [216x297 mm] EZ skenēšanas pogas 5 pogas (PDF, FINISH PDF, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL) Priekšskatījuma ātrums-Aptuveni 9 sek.¹ Skenēšanas ātrums (krāsu)-2,2 msek./ rindiņa (300 dpi), 33,2 msek./rindiņa (4800 dpi)¹ Skenēšanas ātrums (pelēktoņu)-2,2 msek./rindiņa (300 dpi), 11,1 msek./rindiņa (4800 dpi)¹ Skenēšanas ātrums (melnbalts)-2,2 msek./ rindiņa (300 dpi), 11,1 msek./ rindiņa (4800 dpi)¹ Skenēšanas ātrums (A4, 300 dpi, krāsu) -Aptuveni 10 sek.¹ Strāvas padeve Strāvas padeve, izmantojot USB portu Enerģijas patēriņš aptuveni 2,5 W Strāvas padeve, izmantojot USB (darbībā) aptuveni 1,4 W (gaidīšanas režīmā) aptuveni 11 mW (izslēgts) Izmēri- ne lielāk par 250x365x39 mm Darbības diapazons (temperatūra) 5–35°C Darbības diapazons (mitrums) 10–90% RH (bez kondensāta) Atbalstītās operētājsistēmas Windows 8 (32 un 64 bitu) Windows 7 (32 un 64 bitu) Windows Vista (32 un 64 bitu) Windows XP (32 bitu) Mac OS X 10.4.11–10.8 | 2 gab |

| Nr. p.k. Nosaukums Tehniskie parametri (minimālie tehniskie parametri – pretendents ir tiesīgs piedāvāt preci, kuras tehniskie parametri pārsniedz pieprasītos) Paredzamais skaits (norādīts informatīvos nolūkos un reālais vispārīgās vienošanās ietvaros piegādājamo preču skaits var būt gan lielāks, gan mazāks) |
| --- |
| „C” Daļa: Kopētāji |
|  | Kopētāji melnbaltie A3 | Tips Melnbaltais A3 formāta daudzfunkciju iekārta Ātrdarbība 25/12 A4/A3 izdrukas minūtē Izšķirtspēja- 600 x 600 dpi Noslodze –ne māzāk kā 50,000 izdrukas mēnesī Rekom. mēneša resurss- 3 000 – 12 000 izdrukas mēnesī Iesilšanas laiks-20 sekundes vai mazāk no ieslēgšanas Pirmās izdrukas laiks- 8 sekundes Pirmās kopijas laiks -7,8 sekundes Procesors-ne mazāk par 464/800 MHz Atmiņa- ne mazāk kā1024 MB standartā, 2048 MB maksimāli Pieslēgumvietas USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1,000Base-TX Lietotāju kodi-100 lietotājiem Trokšņu līmenis (ISO 7779) Drukājot: ne vairāk par 55 dB(A), Stand-by: 27,1 dB(A) Drošības standarti TÜV/GS, CE – Šī iekārta ražota atbilstoši ISO 9001 kvalitātes standartam un ISO 14001 apkārtējās vides standartam. PAPĪRA PADEVE Standarta padeves ietilpība 100-lapu rokas padeve: 45-256 g/m²; A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Aploksnes, Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm); 500-lapu padeves kasete: 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio Maksimālā ievades kapacitāte-1600 loksnes A4 Divpusējā druka-Standartā: 60-163 g/m² Izdruku plaukta ietilpība-300 izdrukas Vsipārīgie nosacījumi Visi dati par papīru pamatoti uz max papīra biezumu 0.11 mm Divpusējā dokumentu padeve 50 lapām, Vienpusēji skanē 45-160 g/m², Divpusēji skanē 50-120 g/m². A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custome (140x182 līdz 297x423 mm) DRUKĀŠANA Kontroliera valoda-PRESCRIBE IIe Emulācijas PCL 6, PCL5e incl. PJL, Postscript 3 ( KPDL3), PDF Tiešā druka, XPS Tiešā druka Atbalstāmās OS Visas esošās Windows OS, Mac OS X versija 10.2 vai augstāk, UNIX, LINUX kā arī citas OS pēc pieprasījuma Iespējas Šifrēta PDF tiešā druka, IPP druka, e-mail druka, WSD druka, drošā druka caur SSL, Ipsec, SNMPv3, Privātā Druka KOPĒTĀJA FUNKCIJAS Maks. Oriģināla izmērs -A3 Nepārtrauktā kopēšana -1-999 kopijas Mērogošana - 25%-400% pa 1% solim Fiksēta mērogošana- 5 samazināšanas / 5 palielināšanas pakāpes Digitālās funkcijas Skanē vienreiz – drukā vairākkārt, elektroniskā šķirošana, divi-vienā, četri-vienā, darbu rezervēšana, prioritātes druka, programmas, auto dupleksa kopēšana, dalītā kopēšana, nepārtrauktā skanēšana, automātiska kasešu maiņa Ekspozīcija-Automātiska, regulējama: 7-os soļos Attēla korekcijas Teksts+foto, teksts, foto, Grafiskais/Karšu, Kopēšana/Izdrukas SKANERA FUNKCIJAS Funkcionalitāte Scna-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, Skanēšanas ātrums-40 attēli minūtē (300 dpi, A4, melnbalti) / 20 attēli minūtē (300 dpi, A4, krāsās) Skaēšanas izšķirtspēja-600, 400, 300, 200 dpi (256 pustoņi) Maks. Skanēšanas izmērs-A3 Oriģināla atpazīšana-Teksts, foto, teksts+foto, OCR Tīkla protokols- TCP/IP, NetWare, AppleTalk, Failu veidi-TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS Kompresijas metodes-MMR/JPEG Iespējas Krāsu skanēšana, Integrēta adresu grāmatiņa, AD atbalsts, šifrēta datu pārsūtīšana, multi-sūtīšana (e-pasts, Fakss, SMB/FTP folderis, druka) uzreiz FAKSA FUNKCIJAS (PAPILDUS) Savietojamība-ITU-T Super G3 Modēma ātrums -Maks. 33,6 kbps Pārraides ātrums -Mazāk kā 3 sekundes Skanēšanas ātrums -2,0 sekundes (Quick Scanning, Bitmap) Adresu grāmata -200 ierakstiem Maksimālais izmērs -A3 Kompresijas metodes -JBIG, MMR, MR, MH Saņemšana atmiņā- 700 lapas vai vairāk Iespējas Tīkla fakss, divpusējā pārraide un saņemšana, šifrēta saņemšana un pārraide | 4gab |
|  | Kopētāji melnbaltie A3 | Ātrums A4/A3 ne mazāk -22/13 lpp./min. Maksimālais drukas apjoms mēnesī ne mazāk-70 000 lpp. Skārienjūtīgs vadības ekrāns -standartā Iebūvēta atmiņa-standarta-512Mb Papīra blīvums ne mazāk-60-215 g/m2 Papīra krājums standarta ne mazāk-1100 lpp iespēja palielināt līdz 2100 lpp Automātisks abpusējs origināla padevējs (DADF) ne mazāk-75 lpp. Auditrons (uzskaite) 1000 lietotāju ieraksti 750 grupas lietotāju ieraksti (Departament) Rokas sāna padeve ne mazāk-100 lpp. Papīra kassete universāla (A3/A5)- 2x500 lpp. Iekārtas stāvokļa monitorings ar WEB servera palīdzību- monitoringa veidi: iekārtas, Papīra padeves status/ uzpilde (trei status/contens),izejmateriālu status, Pirmās kopijas drukāšanas laiks ne vairāk-4.3sek. Maksimālā izšķirtspēja ne mazāk-600x600dpi Kopēšanas iespējas- ID kartes, papīra automātiskā noteikšana Multikopēšana-1-999 kop. Drukas izšķirtspēja ne mazāk-1200x1200dpi HDD 40Gb Interfeis-10/100 Base-TX Ethernet, USB2.0 Drukas valoda- PCL6, PCL5e, opcijas iespēja ADOBE PostScript 3 Operatīvā sistēma- Windows 7/8, Windows 200/Windows XP/ Windows Vista,Windows server 2003, MacOS 8.6-9.2.2. X10.2 -10.4; UNIX/Solaris,Linux,Citrus Skenēšana tīklā – Standartā Skenēšanas ātrums ne mazāk- 54lpp./min. Skenēšana e-pastā ar LDAP - Standartā Toneris na mazāk-20000 kopijām Fotoreceptors ne mazāk-80000 kopijām | 2gab |
|  | Kopētāji melnbaltie A3 | A3/A4 formāta kopētājs ar ātrdarbību 18 kop/min A4, 8 kop/min A3 Kopēšanas tirāža no 1-999 kop. Pirmā kopija pēc - ne vairāk 5.7 sek. Iesilšanas laiks- ne vairāk 17.2 sek. Rediģēšana diapazonā 25-400% ar soli 1% Izšķirtspēja - 600x600 dpi, 256 pustoņi Papīra kasete- ne mazāk 300 A4/A3 lpp. (standartā) rokas padeve- 100 lpp Kopētāja atmiņas apjoms- 256 MB Krāsu skaneris (22 attēli minūtē) - standartā Windows printeris- standartā Abpusēja kopēšana- papildus opcija | 1 gab |

| Nr. p.k. Nosaukums Tehniskie parametri Paredzamais skaits (norādīts informatīvos nolūkos un reālais vispārīgās vienošanās ietvaros piegādājamo preču skaits var būt gan lielāks, gan mazāks) |
| --- |
| „D” Daļa: Programmatūra |
|  | MS Office 2013 OLP AE STD (LV) | - | 40gab. |
|  | Tildes Birojs 2014 AE license | - | 40gab. |
|  | Tildes Birojs 2014 license | - | 4 gab |
|  | (MS RET OFFICE 2013 H&B ENG PKC) | - | 18gab |
|  | WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning OfficeEnt ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLrning | Uz vienu gadu | 400gab |
|  | Prjct 2013 OLP NL Gov | - | 1 gab |
|  | Windows 8 PRO OLP | - | 45 gab |
|  | OfficeStd 2013 OLP NL Gov) | - | 100 gab |
|  | Photoshop Extended-CS6 13 Windows EU English | - | 3 gab. |
|  | CorelDRAW Graphics Suite X6 EDU Corel LCCDGSX6MULAA | - | 2 gab |
|  | Potoshop CS6 Extended Teacher & Student Adobe 65171314 | - | 3 gab |
|  | Anty-virus Kaspersky atjaunošana | - | 38 gab |
|  | Upgrade from Wirecast 4 to Wirecast Pro (virtuālā studija) | - | 1 gab |
|  | SYMC ENDPOINT PROTECTION SMALL BUSINESS EDITION 12.1 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND A | - | 99gab |

| Nr. p.k. Nosaukums Tehniskie parametri (minimālie tehniskie parametri – pretendents ir tiesīgs piedāvāt preci, kuras tehniskie parametri pārsniedz pieprasītos) Paredzamais skaits (norādīts informatīvos nolūkos un reālais vispārīgās vienošanās ietvaros piegādājamo preču skaits var būt gan lielāks, gan mazāks) |
| --- |
| E. Daļa: „Dažāda biroja tehnika” |
|  | Projektori | Projekcijas sistēma-DLP Dabiskā izšķirtspēja-XGA (1024 x 768) Spilgtums-3000 ANSI Lumen Kontrasta attiecība-13000:1 Displeja krāsas-1.07 Billion Colors Proporcijas-Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) Projekcijas diapazons-1.97 - 2.17 (50" @ 2 m) Attēla izmērs (diagonāli), vismaz līdz - 300" Tālummaiņas diapazons-1.1:1 Lampas veids vismaz 190W) Lampa (norm./eko. režīms/viedais eko. rež.) ne mazāk 3500 / 5000 / 6500 hours Trapeces kropļojuma regulējums 1D, Vertical ± 40 Degrees Projekcijas nobīde vismaz 115%) Izšķirtspējas atbalsts VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) Saskarne Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI (1.4a) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Microphone in (Mini Jack) x 1 | 32 gab |
|  | Projektori Garantija 3 gadi | Display Technology DLP™ Technology by Texas Instruments, 0.65" WXGA, Type A chip Native Resolution-WXGA 1280 x 800 Brightness1 (Bright Mode)-6000 centre lumens using “Bright” mode settings Contrast-2000:1 and up to 4000:1 contrast ratio with dynamic aperture enabled Noise Level (Eco mode)-31dB Weight (kg)-18.3 (without lens) I/O Connectors HDMI, DVI-D, 5BNC, Component Video, 2 x VGA (YPbPr/RGB/), S-Video, Composite, 3 x Audio In (RCA/Jack), Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (Display), 2 x +12v Trigger, Wired remote, 3D Sync Maximum Resolution-WXGA (1280 x 800) Computer Compatibility WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible Video Compatibility PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i) Displayable Colours-16.7 Million Projection Lens-3 x lens Options "no lens supplied as standard" Throw Ratio -1.25 ~ 3.85 "Lens dependent" Projection Screen Size Dependent upon lens Zoom Type Dependent upon lens Aspect Ratio-16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible Horizontal Scan Rate-15kHz to 100kHz Vertical Scan Rate-48 Hz to 100 Hz (120Hz for 3D) Lamp Type-400W Keystone Correction- ±20° Vertical Audio-5W Dimensions (W x D x H)-540 x 420 x 199 Remote Control Infra-red & wired remote control, 4x IR code sets for controlling multiple units. Power Supply-100 – 240V AC @ 50 – 60Hz Power Consumption-545W BRIGHT mode <1W Standby mode, 460W Eco Mode < .5W Standby mode Operating Conditions-5 ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Uniformity-95% (centre) Security-4-digit PIN code, Security bar & Kensington Lock Standard Accessories VGA cable, AC power cord, Infra-red remote control, Batteries x 2, User manual CD, Quick start card, WEEE card, Warranty card Optional Accessories Advanced geometric Module (BE-BWM01) RoHS RoHS and WEEE Lens Shift Motorised lens shift, focus and zoom (+/- 18% H, +/-60% V) 3D Support 120Hz 3D Using DLP® Link™ technology Speaker (Watts)-5 Colour Wheel-6 Segment RGBCYW Lens Options BX-CTSFX - 0.67 BX-CTA01 - 1.0 ~ 1.28 BX-CTA02 - 1.28 ~ 1.61 BX-CTA03 - 1.6 ~ 3.07 Heat Dissipation-3412 BTU/hr Conformances-CE, TUV-GS, CB Operating Temperature 5 ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m 360’ Operation Yes (around horizontal axis) Portrait Mode-Not supported Optional Wireless-No Features 3 x Optional Lens, Motorised Full Lens Shift, Crestron RoomView®, PJ-Link, Available in white, 360° Operation Lamp Life (Eco/Bright Mode)-2500/2000 | 1 gab |
|  | Interaktīvā tāfele | Funkcionālās prasības Iekārtu veido interaktīvā tāfele, īsā fokusa attāluma projektors, stereo audio sistēma, tāfeles un projektora sienas stiprinājums, programmatūra Digitālā interaktīvā tāfele ir projicēšanai piemērota cieta, triecienu un skrāpējumu droša virsma, kas nodrošina datora vadību, peles un klaviatūras funkcionalitāti Komplektā ir iekļauti vismaz četri vienādi bezvadu, bezbateriju rakstāmrīki (pamata un rezerves), kam ir ergonomisks, rokai piemērots dizains Jānodrošina vismaz divu lietotāju vienlaicīga interaktīvās tāfeles lietošana pa visu interaktīvās tāfeles aktīvo virsmu Projektors ir ar īsu fokusa attālumu kvalitatīva un tāfeles izmēriem atbilstoša datorekrāna attēla projicēšanai no tuvas distances, lai maksimāli novērstu interaktīvās tāfeles lietotāja ēnas veidošanos Digitālās interaktīvās tāfeles izmērs Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 78 collas Digitālās interaktīvās tāfeles un datora saslēguma veids USB vai bezvadu tehnoloģija Digitālās interaktīvās tāfeles izšķirtspēja Vismaz 12000 x 8000 punkti Digitālās interaktīvās tāfeles virsmas precizitāte Vismaz 200 punkti uz collu Digitālās interaktīvās tāfeles rakstāmrīku funkcionalitāte Jābūt ir bezvadu, bezbateriju rakstāmrīkiem, kuri nodrošina datora peles funkcionalitāte – datora peles kreisās, labās pogas un “hover” funkcionalitāti Īsā fokusa attāluma projektora projicēšanas distance ne vairāk kā 1 metrs attēlam ar piedāvātas digitālās interaktīvās tāfeles diagonāli Īsā fokusa attāluma projektora izšķirtspēja vismaz XGA (1024x768) Īsā fokusa attāluma projektora gaismas jauda Ne mazāk kā 2000 ANSI lumeni Īsā fokusa attāluma projektora spuldzes resurss | 6 gab |
|  | ActivTablet vai ekvivalents | Grafiskā planšete ActivTablet darbojas ar speciālu augstas precizitātes rakstāmrīku. Pievienojiet planšeti pie datora ar USB savienojumu un gatavojieties rītdienas stundai -- zīmējiet, rakstiet, veidojiet darblapas, kad un kur vien Jūs vēlaties. vai ekvivalents | 2gab |
|  | Balsošanas pulti vai ekvivalents | Produkta specifikācija Diapazons 100 m LCD ekrāns 224 x 160 pikseļi, 56,4 x 37,6 mm Lietotāja ievade Pilna QWERTY tastatūra ar virziena paliktni un taustiņiem Baterijas 3 x AA Alkaline Bateriju darbības ilgums Parastais lietošanas ilgums 9 mēneši Savietojamība Bezvadu, ar ActivHub 2,4 GHz, kas ievietots pieejamā USB portā datorā vai ActivBoard. Valodas Latviešu, angļu, vācu, krievu .... | 32gab |
|  | Projektora lampa PPP-LAMP PRM-30 | oriģinālie | 2gab |
|  | Arhīva papīra smalcinātājs | ietilpība - 22-24 lpp. 70 g/m sagriež 4 mm sloksnēs sagriežamā papīra maksimālais platums - 240 mm elektroniska palaišana un apstāšanās sasmalcinātāja groza tilpums - 34 l darba cikls: 30min.iesl./15min.izsl. smalcināšanas ātrums 5m/min. trokšņu līmenis ne lielaks 56db. patērētā elektriskā jauda ne vairāk 580W garantija nažiem ne mazāk 20 gadi 2./P-2 drošības klase iznīcina kredītkartes, skavas, saspraudes, CD/DVD | 1 gab |
|  | Akumulators | Power: 7.2 V, 47.4 Wh, 6,600 mAh STAMINA super-long battery life Lithium-ion Cells with No 'Memory Effect' Highly efficient, compact and light-weight Built-in Microprocessor communicates with camera, and accurately indicates remaining battery time in minutes. Environmentally-friendly: 100% free of lead, cadmium and mercury Dimensions: W 38.2 x H 59.5 x D 55.6mm | 1 gab |
|  | Zibspuldze | Elektroniskā uzbūve Automātiskais bipolārais lauka tranzistors ar izolēto aizslēgu (IGBT) un virknes slēguma elektroshēma Vadības skaitlis (ar 35 mm tālummaiņas galvas pozīciju, FX formātā, standarta apgaismojuma modelis, 20 °C (68 °F)) 34/111,5 (ISO 100, m/pēdas), 48/157,5 (ISO 200, m/pēdas) Efektīvs zibspuldzes izvades attāluma diapazons (i-TTL, automātiskā apertūras atvēruma zibspuldzes vai režīms, kas nav TTL automātiskais zibspuldzes režīms) 0,6 m līdz 20 m (2 pēdas līdz 66 pēdas) (mainās atkarībā no kamera attēlu apgabala iestatījuma, izgaismojuma veida, ISO jutības, tālummaiņas augšējās pozīcijas un izmantojamā objektīva apertūras atvēruma) Izgaismojuma veids Ir iespējami trīs izgaismojuma veidi: standarta, vienmērīgais un centra svērtais. Gaismas sadales leņķis tiek automātiski regulēts atbilstoši kameras attēla apgabalam gan FX, gan DX formātā Pieejamie zibspuldzes režīmi i-TTL, automātiskā apertūras atvēruma zibspuldze, automātiskā zibspuldze bez TTL, attāluma prioritātes manuālā zibspuldze, manuālā zibspuldze un atkārtota zibspuldzes darbība Citas pieejamās funkcijas ieslēgšanas pārbaude, monitora pirmszibšņi, AF asistēšanas apgaismojums vairāku punktu AF un modelēšanas izgaismojums Ar saderīgajām kamerām ir iespējamas vairākas zibspuldzes funkcijas: i-TTL režīms, uzlabots bezvadu apgaismojums, zibspuldzes vērtības fiksēšana, zibspuldzes krāsas informācijas pārraidīšana, automātiska FP lielātruma sinhronizācija un AF palīgizgaismojums vairāku punktu AF Vairāku zibspuldzes vienību fotografēšanas funkcija uzlabots bezvadu apgaismojums SU-4 tipa uzņemšana, izmantojot vairākas bezvadu zibspuldzes Zibspuldzes ekspozīcijas vadība, kas ir iestatīta uz kameras Kameras sinhronizēšanas režīmi: lēnā sinhronizācija, sarkano acu efekta samazināšana ar lēno sinhronizāciju, priekšējā aizkara sinhronizācija, aizmugurējā aizkara sinhronizācija, aizmugurējā aizkara lēnā sinhronizācija. Fotogrāfiju uzņemšanas funkcijas: automātiska FP lielātruma sinhronizācija, zibspuldzes vērtības fiksēšana, sarkano acu efekta samazināšana Izkliedes leņķis Zibspuldzi var noliekt uz leju līdz 7° vai uz augšu līdz 90° ar fiksācijas intervāliem pie –7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90. ° Zibspuldzes galvu var horizontāli rotēt līdz 180° pa kreisi un pa labi ar fiksācijas intervāliem pie 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180° Izslēgšana (ON)/Ieslēgšana (OFF) Lai ieslēgtu vai izslēgtu SB-910, pagrieziet barošanas slēdzi/bezvadu režīma slēdzi vairākām zibspuldzes vienībām, var tikt iestatīta arī gaidstāves funkcija Barošanas avots Lietojiet četras jebkura tipa viena ražotāja AA izmēra baterijas: 1,5 V LR6 (AA izmēra) sārma baterijas 1,5 V FR6 (AA izmēra) litija baterijas 1,2 V HR6 (AA izmēra) uzlādējamās Ni-MH baterijas Zibspuldzes gatavības indikators SB-910 ir pilnībā atjaunojies: iedegas pareizai ekspozīcijai nepietiekama zibspuldzes jauda (i-TTL, automātiskā zibspuldze bezTTL automātiskās zibspuldzes vai attāluma prioritātes manuālais zibspuldzes režīmā): mirgo Zibspuldzes gatavības indikators (tālvadības režīmā) SB-910 ir pilnībā atjaunojies: mirgo pareizai ekspozīcijai nepietiekama zibspuldzes jauda (i-TTL ,automātiskā apertūras atvēruma zibspuldze vai bez TTL automātiskās zibspuldzes režīmā, vai automātiskajā režīmā, ja uzņemšana tiek veikta, izmantojot vairākas SU-4 tipa bezvadu zibspuldzes): mirgo Zibšņa ilgums (apm.) 1/880 sek. pie M1/1 (pilns) izejas 1/1100 sek. pie M1/2 izejas 1/2550 sek. pie M1/4 izejas 1/5000 sek. pie M1/8 izejas 1/10000 sek. pie M1/16 izejas 1/20000 sek. pie M1/32 izejas 1/35700 sek. pie M1/64 izejas 1/38500 sek. pie M1/128 izejas Piestiprināmās pieslēgvietas slēdzis Drošs SB-910 stiprinājums pie kameras piederumu pieslēgvietas, izmantojot fiksācijas plātni un fiksācijas tapu, lai nodrošinātos pret neparedzētu ierīces atskrūvēšanos Zibspuldzes kompensācija No –3,0 EV līdz +3,0 EV ar 1/3 EV soļu pieaugumiem i-TTL, automātiskā apertūras atvēruma zibspuldze bez TTL automātiskās zibspuldzes vai attāluma prioritātes manuālais zibspuldzes režīms Pielāgotie iestatījumi 19 vienības Citas funkcijas ISO jutības manuālā iestatīšana, nepareizas ekspozīcijas attēla atkārtota attēlošana nepietiekamas izejas dēļ i-TTL režīmā, atpakaļiestatīšana uz noklusējuma iestatījumiem, atslēgas fiksators, termiskā izslēgšanās sistēma, programmaparatūras atjaunināšana | 1 gab |
|  | Laminēšanas ierīce | Piemērots birojam un mājai - fotogrāfiju un dokumentu laminēšanai Plastikāta korpuss Karstā laminēšana 2 ruļļu sildīšanas tehnoloģija 2 temperatūras režīmi Gaismas gatavības signāls garantē drošu aparāta ekspluatāciju ClearPath tehnoloģija precīzi virza un nodrošina lēzenu laminējamā dokumenta virzību novēršot dokumenta iestrēgšanu aparātā Ērts rokturis aparāta pārvietošanai Uzsilšanas laiks 7 min Laminēšanas ātrums 30 cm/min Maksimālais laminēšanas platums līdz 330 mm (A3) Derīgaslaminēšanas kabatas: 80 mkr - formāts A5, A4, A3 100 mkr - formāts ID, Photo, A5, A4, A3 125 mkr - formāts ID, Photo | 4 gab |
|  | Digitālās kameras | Tips 1/2,3 tipa CCD Lietderīgo pikseļu skaits Aptuveni 16,0 M Krāsu filtra veids Pamatkrāsu Tips DIGIC 4 ar tehnoloģiju iSAPS Fokusa attālums 5,0–40,0 mm (35 mm ekvivalents: 28–224 mm) Tālummaiņa 8x optiskā tālummaiņa ZoomPlus, 16x Digitālā aptuveni 4x. (ar digitālo telekonvertoru aptuveni 1,6x vai 2,0x un režīmu Safety Zoom¹). Kombinētā aptuveni 32x¹ Maksimālais f/skaitlis f/3,2–f/6,9 Uzbūve 8 elementi 7 grupās (1 divpusējs asfēriskais objektīvs) Attēlu stabilizēšana Jā (objektīva pārbīdes tips), apt. 2,5 pakāpes¹. Režīms Intelligent IS Tips TTL Automātiskā fokusa (AF) sistēma/punkti AiAF (seju meklēšana / 9 punkti), 1 AF punkts (fiksēts centrā) AF režīmi Viens kadrs, nepārtraukts (tikai režīmā Auto), Servo AF/AE¹, Tracking AF¹ AF punktu atlase Lielums (parasts, mazs) AF fiksators Ieslēgts/izslēgts, pēc izvēles AF papildu gaisma Jā Tuvākais fokusēšanas attālums 1 cm (W) objektīva priekšā makro režīmā Mērīšanas režīmi Novērtēšanas mērīšana (saistīta ar sejas noteikšanas AF kadrēšanu), centrēti svērtā vidējā mērīšana, viena punkta mērīšana (centrs) AE fiksators Ieslēgts/izslēgts, pēc izvēles Ekspozīcijas kompensācija +/- 2 EV ar 1/3 palielinājuma soli. Uzlabota funkcija i-Contrast automātiskai dinamiskā diapazona korekcijai ISO jutība* AUTOMĀTISKI, 100, 200, 400, 800, 1600 Ātrums 1–1/2000 s (rūpnīcas noklusējums) 15–1/2000 s (kopējais diapazons atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma) Monitors 6,8 cm (2,7 collas) TFT, apm. 230 000 punkti Attēla parādāmā daļa Aptuveni 100% Spilgtums Regulējams piecos līmeņos. Šķidro kristālu displejs, ātrs izgaismošanas laiks Režīmi Automātiski, manuāla zibspuldzes ieslēgšana/izslēgšana, lēnā sinhronizēšana Lēnā sinhronizācija Jā. Lielākais ātrums — 1/2000 s Sarkano acu efekta samazināšana Jā Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija Režīms Face Detection FE, Smart Flash Exposure Zibspuldzes ekspozīcijas fiksators Jā Iebūvētās zibspuldzes diapazons 50 cm–3,0 m (W)/1,3–1,5 m (T) Režīmi Smart Auto (viedais automātiskais) (nosaka 32 ainas), P, Portrait (portrets), Smart Shutter (viedais aizslēgs) (Smile (smaids), Wink Self-Timer (mirkšķināšanas taimeris), FaceSelf-Timer (pašportreta taimeris)), Low Light (vājš apgaismojums) (4,0 MP), Fish-eye Effect (zivs acs efekts), Miniature Effect (miniatūras efekts), Toy Camera Effect (rotaļu kameras efekts), Monochrome (vienkrāsains), Super Vivid (īpaši spilgts), Poster Effect (plakāta efekts), Color Accent (krāsu uzsvars), Color Swap (krāsu maiņa), Snow (sniegs), Fireworks (uguņošana), Long Shutter (lēna aizslēga aizvēršana), Stitch Assist (fotoattēlu apvienošana) Video režīmi Smart Auto (viedais automātiskais) (nosaka 21 ainu), P, Portrait (portrets), Miniature Effect (miniatūras efekts), Monochrome (vienkrāsains), Super Vivid (īpaši košs), Poster Effect (plakāta efekts), Color Accent (krāsu uzsvars), Color Swap (krāsu maiņa), Snow (sniegs), Fireworks (uguņošana) Fotografēšanas režīmi Viens kadrs, nepārtraukts, taimeris Nepārtraukta uzņemšana Aptuveni 0,8 kadri/s¹ (līdz atmiņas karte ir pilna)² Attēla izmēri 4:3 — (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 16:9 — (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 — (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 — (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 Izmēru maiņa apskates laikā (M2, S, XS) *XS ir puse no S garuma un platuma Saspiešana Visaugstākā, augsta Filmas (HD) 1280 x 720, 25 kadri/s, (L) 640 x 480, 30 kadri/s Režīms Miniature Effect (HD) 5 kadri/s, 2,5 kadri/s, 1,25 kadri/s Režīms Miniature Effect (L) 6 kadri/s, 3 kadri/s, 1,5 kadri/s Filmas garums -(HD) līdz 4 GB vai 29 min 59 s¹ (L) līdz 4 GB vai 1 stundai² GPS GPS, izmantojot mobilo ierīci (saistīts ar saderīgu viedtālruni). Sarkano acu efekta labošana Ir: uzņemšanas un apskatīšanas laikā Histogramma-Jā Tālummaiņa apskatīšanas režīmā-Aptuveni 2x–10x Taimeris-Aptuveni 2 vai 10 sekundes vai pielāgots Izvēlnes valodas- Angļu, krievu Pievienošana datoram Hi-Speed USB (MTP, PTP), īpašs savienotājs (saderīgs ar Mini-B) Cits A/V izeja, īpašs savienotājs (PAL/NTSC) Dators/cits-Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (tikai 2,4 GHz)¹ Darbības vide-0–40 °C, 10–90 % mitrums akumulatoru/akumulatoriem un atmiņas karti) Atmiņa karte (SD) - 8 gb | 1 gab |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 							A.Kursītis