Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2016.gada 26.maija

lēmumam Nr.268

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta izmaksas | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 218 110, no tiem: Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 70% - EUR 152677 Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 30% - EUR 65433 |
| Projekta ilgums: | 24 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas |
| Projekta mērķis: | sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, veicot Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus |
| Projekta galvenās aktivitātes: | 3.stāvu ēka: Ārsienu siltināšana no iekšpuses. Fasādes sienu spraugas siltināšana. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana; Cokolu siltināšana no iekšpusēs; Pagraba sienu siltināšana no iekšpusēs; Bēniņu pārseguma siltināšana; Veco logu restaurācija un situmnoturības uzlabošana Uw ≤ 1,1 W/(m2K). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana; Siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu rekonstrukcija un cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana. Termoregulējošo vārstu/ar roku regulējamo ventiļu uzstādīšana uz radiatoriem. Esošo radiatoru atjaunošana ēkas telpās; Siltummezgla rekonstrukcija ar siltummaiņa uzstādīšanu. 2.stavu ēka: Ārsienu siltināšana no iekšpuses. Fasādes sienu spraugas siltināšana. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana; Bēniņu pārseguma siltināšana. Jumta seguma atjaunošana, jaunā klājuma nodrošināšana. Ēkas noteku sistēmas atjaunošana. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana. Veco logu restaurācija un situmnoturības uzlabošana Uw ≤ 1,1 W/(m2K). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana. Siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu rekonstrukcija un cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana. Termoregulējošo vārstu/ar roku regulējamo ventiļu uzstādīšana uz radiatoriem. Esošo radiatoru atjaunošana ēkas telpās. Siltummezgla rekonstrukcija ar siltummaiņa uzstādīšanu. |
| Projekta īstenošanas vietas: | Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja divas vēsturiskās ēkas Rīgas ielā 8 |

Domes priekšsēdētājs     (personiskais paraksts)		                  J.Lāčplēsis