Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 28.septembrī

lēmumam Nr.536

Projekta “ Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 18 mēneši pēc vienošanās parakstīšanas |
| Projekta mērķis: | Veicināt Daugavpils pilsētas 12. sākumskolas, Jelgavas ielā 30A, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu. |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas: 1 015 964,64 EUR no tām: attiecināmās: 336 127,96 EUR, kur - 85% - EUR 285 708,77 - ERAF līdzekļi; - 4,5% - EUR 15 125,76 - Valsts budžeta dotācija; - 10,5% - EUR 35 293,43 - pašvaldības līdzfinansējums. neattiecināmās: 679 836,68 EUR – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta attiecināmās darbības - būvdarbi, kas veicina ēkas energoefektivitāti: Ārsienu, cokola, jumta pārseguma siltināšana un jumta seguma atjaunošana Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, t.sk. sildķermeņu (radiatoru) nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana un siltummezgla modernizācija Ventilācijas sistēmas ierīkošana, uzstādot rekuperācijas iekārtas Esošo gaismekļu nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem Projekta neattiecināmās darbības – visi pārējie darbi, kas nav tieši saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet ir nepieciešami ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā: Demontāžas, konstrukciju nostiprināšanas, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi Vides pieejamības nodrošināšanas darbi (t.sk. lifta montāža); Virtuves tehnoloģiju un citu iekārtu uzstādīšana Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtu uzstādīšana Teritorijas labiekārtošanas darbi Autoruzraudzība un būvuzraudzība Publicitātes nodrošināšana |
| Sasniedzamais rezultāts: | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums vismaz 160,68 kilovatstundas par kvadrātmetru (līdz 60%) , Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 31,45 CO2 tonnas pašvaldības izdevumu samazināšanās par siltumapgādi un elektroenerģiju |
| Projekta īstenošanas vieta: | Daugavpils vispārējās izglītības iestāde Jelgavas ielā 30 A, Daugavpils |

Domes priekšsēdētājs		(personiskais paraksts)			R.Eigims