Daugavpils pilsētas dome Daugavpils 3. vidusskola

Reģ. Nr. 90009737220, Raiņa iela 30, Daugavpils LV-5401, tālr. 65423030, 65421923, fakss 65421923 e-pasts: daug3vsk@inbox.lv, mājas lapa: www.daug3vsk.lv

Daugavpilī

7.03.2017

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Tirgus izpēte

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

pus profesionālās video kameras iegāde

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils 3.vidusskola |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90009737220 |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Direktors Vitālijs Azarevičs, mob.65423030 e-pasts: daug3vsk@inbox.lv |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Leonards Dukčinskis, mob. 29874278 |

2.   Iepirkuma priekšmets: Video kameras iegāde, TS pielikumā Nr.1.

- Piedāvājumu var iesniegt: Piedāvājumus lūdzam iesūtīt līdz šī gada 22.martam uz e-pasta adresi daug3vsk@inbox.lv, ar norādi „Video kamera”, vai pa pastu: Daugavpils 3.vidusskola Raiņa ielā 30, Daugavpils, Latvija, LV-5401vai personīgi Daugavpils 3.vidusskolas kancelejā, ASD vadītajam.

- Paredzamā pasūtījuma izpildes termiņš:  2017.gada 30. marts.

- Visiem ar pasūtījuma izpildīšanu saistītiem izdevumiem  ir jābūt iekļautiem pasūtījuma cenā. Plānotā pasūtījuma summa  EUR 1650.00 (viens tūkstotis seši simti piesi desmiti eiro 00 centi) ar PVN.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikums par dalību tirgus izpētes  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums: aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). cena jānorāda euro ar PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

- Informāciju par tirgus izpētes rezultātiem un lēmumu, sniegs Daugavpils 3. vidusskolas pilnvarota persona  2017.gada .

ASD vadītājs:	                                                       L.Dukčinskis

L.Dukčinskis

65440842

Pielikums  Nr.1.

| KAMERA |
| --- |
| Attēla sensors |
| Sensors | 1/2,84 veida HD CMOS Pro |
| Sistēma | RGB primārās krāsas filtrs |
| Kopējais pikseļu skaits vienam sensoram | Ne mazāk 3,09 megapikseļi |
| Efektīvie pikseļi vienam sensoram | Ne mazāk 2,91 megapikseļi (2136x1362) |
| Minimālais apgaismojums (PAL versija) | Automātiski: 1,0 luksu režīmā Auto Slow Shutter |
|  | Režīms Low Light (0,1 lukss) |
| Horizontālā izšķirtspēja | 900 TV līnijas pie augstākās attēla kvalitātes |
| Objektīvs |
| Tālummaiņas koeficients | 20x |
| Fokusa attālums | 26,8–576 mm (35 mm ekvivalents/28,8–576 mm ar ieslēgtu dinamisko attēla stabilizatoru) |
| Minimālais fokusa attālums | 60 cm (visā tālummaiņas diapazonā); |
|  | 10 mm (platleņķa) |
| ND filtrs | Iebūvēts gradācijas filtrs (opcijas Automātisks vai Izslēgts) |
| Tālummaiņas vadība | Tālummaiņas taustiņslēdzis uz korpusa un roktura; |
|  | Atlasāma manuāla tālummaiņa/fokusēšanas gredzens uz objektīva |
|  | Atlasāms ātras darbības un maigas tālummaiņas režīms |
| Tālummaiņas ātrums | Mainīgs (tikai ar taustiņslēdzi uz korpusa) vai nemainīgs ātrums (taustiņslēdzis uz korpusa un roktura; ātrs/parasts/lēns, katrā 16 ātruma līmeņi) |
| Fokusa vadība | MANUĀLA: objektīva gredzens, skārienjutīgs OLED (skārienjutīga fokusēšana un sekošana), fokusa sākotnēja iestatīšana |
|  | AUTOMĀTISKA: Face Priority AF / Face Only AF / Instant AF / Medium AF / TV AF |
| Diafragmas vadība | Pielāgošanas ripa, skārienekrāns, automātiski |
| Atvēruma diapazons | f/1,8–f/8 |
| Filtra diametrs | 58 mm |
| Objektīva elementi/grupas | 12/10 |
| Lapiņu atvērums | 8 lapiņu apaļā diafragma |
| Attēlu stabilizēšanas sistēma | Optiska objektīva pārbīdes sistēma (leņķa un vektora kustības noteikšana) un elektroniska stabilizēšana; |
|  | 4 režīmi: Intelligent (automātiski), Dynamic, Standard, Powered |
| Digitālā tālummaiņa | Līdz 400x; |
|  | Iebūvēti divi digitālie Teleconverter (nevar izmantot ar digitālo tālummaiņu) |
| Attēla apstrādes procesors |
| Tips | DIGIC DV 4 |
| IERAKSTĪŠANA ne mazāk |
| Videoatmiņa | SDXC/SDHC/SD atmiņas karte (divi karšu sloti) |
|  | Divu formātu ierakstīšana, divi sloti (vienlaicīgai) ierakstīšanai un releja (nepārtraukta) ierakstīšana. |
| Tips | 6. klases (vai augstākas) kartes ieteicamas 1080/50P ierakstīšanai; |
|  | 4. klases (vai augstākas) kartes ieteicamas citai Full HD ierakstīšanai |
| Ierakstīšanas laiks | 128 GB SDXC karte: |
|  | 10 h 10 min (AVCHD, maks. kvalitāte) |
|  | 8 h 00 min (MP4, maks. kvalitāte) |
|  | 91 h 55 min (MP4, zemākā kvalitāte) |
| Ierakstīšanas faila formāts | AVCHD Progressive (v 2.0, augsts profils); |
|  | MP4 |
| Ierakstīšanas formāts | AVCHD (visos režīmos izmantojams mainīgs ierakstīšanas bitu ātrums, 4:2:0 krāsu iztveršana): |
|  | 1920 x 1080: 50p (28 Mb/s, pieejams lineārs PCM audio); |
|  | 1920 x 1080: 50i/PF25 (24 Mb/s, 17 Mb/s); |
|  | 1440 x 1080: 50i/PF25 (5 Mb/s). |
|  | MP4 (visos režīmos izmantojams mainīgs ierakstīšanas bitu ātrums, 4:2:0 krāsu iztveršana): |
|  | 1920 x 1080: 50p (35 Mb/s); |
|  | 1920 x 1080: 25P (24 Mb/s, 17 Mb/s); |
|  | 1280 x 720: 25P (4 Mb/s); |
|  | 640 x 360: 25P (3 Mb/s). |
| Ātras/lēnas kustības režīms | Jā (tikai MP4 HD režīms, x0,5/x2/x4/x10/x20/x60/x120x1200) |
| Pre Record (Pirmsieraksta) funkcija (kešatmiņas ierakstīšana) | JĀ (3 sekundes) |
| Iekšējā datu pārsūtīšana | VIDEO UN FOTOTATTĒLI: jā (karte uz karti) |
| Fotoattēlu krātuves datu nesējs | SDXC/SDHC/SD atmiņas karte |
| Fotoattēlu kvalitāte | Video ierakstīšanas vai atskaņošanas laikā: 1920x1080/1280x720/640x360 |
| SISTĒMA |
| Uzraudzības panelis |
| Tips | Skārienjutīgs organisks LED |
| Izmēri | 8,77 cm (3,5 collas), 100% skats |
| Punkti | 1,23 milj. punktu ekvivalents |
| Skārienekrāns | Jā. Tiek atbalstītas pieskāriena un vilkšanas darbības |
| Attēla kvalitātes pielāgošana | Spilgtums, fona apgaismojums, OLED krāsu līdzsvars |
| Pielāgojams | JĀ (270 grādu pagriešana ap horizontālu asi) |
| Fokusa atbalsts | Paasināšana, palielināšana |
| Režīms Peaking (Paasināšana) | JĀ |
| Zebra | JĀ (70% vai 100% atsauces līmenis) |
| Atzīmes | IESLĒGT/IZSLĒGT (līmenis, režģis) |
| EVF |
| Izmēri | 0,61 cm (0,24 collas), 100% skats |
| Punkti | 1,56 milj. punktu ekvivalents |
| Pielāgojams | JĀ (noliecams līdz 45 grādiem) |
| Korekcijas objektīvs | No +2,0 līdz –5,5 dioptrijām |
| Ieejas/Izejas |
| Audio ieeja | XLR ieejas ar 48 V fantoma jaudu (x2), 3,5 mm mikrofona ieejas ligzda |
| Izeja austiņām | 3,5 mm stereo miniligzda |
| HDMI | JĀ (HDMI™ minisavienotājs: tikai izeja) |
| USB | JĀ (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, tikai izeja) |
| Laika kods | JĀ (HDMI izvades signāla virsplānā) |
| AV terminālis | 3,5 mm miniligzda (tikai video un audio izeja) |
| DC ieeja | JĀ |
| Tālvadības pults terminālis | 2,5 mm miniligzda |
| Krāsu joslas | JĀ (SMPTE vai EBU) ar 1 KHz toni |
| Dažādi |
| Uzņemšanas indikators | JĀ, noņemams rokturis |
| Papildaprīkojuma pieslēgvieta | JĀ (Cold shoe) |
| Taustiņu pielāgošana | JĀ (5 pielāgojamas pogas; 22 izvēles funkcijas) |
| Pielāgota ciparripa | JĀ (aizslēga prioritāte (Tv), diafragmas prioritāte (Av), manuāla ekspozīcija, ekspozīcijas kompensācija, AGC ierobežojums) |
| UZŅEMŠANAS FUNKCIJAS |
| Ekspozīcija |
| Ekspozīcijas mērīšana | Centrēti svērta vidējā vai segmentu izvērtējoša (to nosaka ierakstīšanas režīms); |
|  | Bez mērīšanas: uguņošanas režīmā, fiksēta ekspozīcija (1/50 sek.) |
| Ekspozīcijas kompensācija | No –3 līdz +3 EV (12 soļi); |
|  | Pieejama fona apgaismojuma labošana (automātiski vai vienmēr ieslēgta) |
| Automātiskās ekspozīcijas režīms | Smart Auto režīms un sejas noteikšanas funkcija AE |
|  | Manuāla vadība, izmantojot skārienjutīgas ekspozīcijas un ekspozīcijas kompensācijas funkcijas. |
| Režīms Push Auto Iris | JĀ (skārienekrānā) |
| Ekspozīcijas fiksators | JĀ Pieejama skārienjutīga ekspozīcijas kontrole |
| Autom. pastiprinājuma vadības iestatījums | Automātiski/manuāli |
| Autom. pastiprinājuma vadības ierobežojums | 0–24 dB, 1 dB palielinājuma soļi (0–18 dB kinoteātra režīmā Cinema) |
| Pastiprinājuma iestatījums | 0–24 dB, 1 dB palielinājuma soļi (0–18 dB kinoteātra režīmā Cinema) |
| Aizslēga ātrums |
| Vadības režīmi | Pilnīgi automātiska/manuāla vadība (skārienjutīgs šķidro kristālu displejs vai vadības ciparripa) |
| Aizslēga ātrums | 1/6–1/2000 (atkarībā no kadru nomaiņas ātruma) |
| Režīms Slow Shutter (SLS) | Jā. Automātiska ieslēgšana vai izslēgšana |
| Režīms Infrared |
| Infrasarkano staru uzņemšanas režīms | JĀ (zaļš vai balts) |
| Iebūvēts IR indikators | JĀ, noņemams rokturis |
| Uzņemšanas režīmi |
| Smart AUTO | JĀ |
| AE programma | AUTOMĀTISKI; |
|  | M režīms: P, Tv, Av, M (Manuāla ekspozīcija), SCN (Portrait (Portrets), Sports, Snow (Sniegs), Beach (Pludmale), Sunset (Saulriets), Night (Nakts), Low Light (Vājš apgaismojums), Spotlight (Prožektors), Fireworks (Salūts)); |
|  | Kino režīms: P, Tv, Av, M |
| Attēla izskata iestatījumi | Standard, Highlight Priority, Wide DR |
| Kino funkcijas | Kino filtri (9 iespējas, ieskaitot pielāgojamu kino standartu) |
| Attēla efekti | Spilgtums, kontrasts, asums, krāsu dziļums |
| Wi-Fi un GPS specifikācijas |
| Bezvadu LAN standarti | IEEE 802.11b/g/n/a (2,4 GHz vai 5 GHz josla) |
| Atbalstītās Wi-Fi funkcijas | Attāla vadība; video augšupielāde (YouTube un Facebook); atskaņošana (pārlūkprogrammā); multivides serveris; FTP failu pārsūtīšana |
| Attālās vadības atbalstītās pārlūkprogrammas | Internet Explorer 8 vai jaunāka versija, Safari (iOS), Safari (MacOS), |
|  | Android standarta pārlūks |
| Attālās vadības kontroles funkcijas | Atvērums, fokuss, WB, aizslēga ātrums, pastiprinājums, ekspozīcijas kompensācija, uzņemšanas režīms, slota izvēle, ierakstīšanas sākšana/apturēšana |
| Tiešā skata attēla izšķirtspēja | Kameras iestatījuma režīms: 680x383; vienkāršotais iestatījums: 284x160 |
| Autentificēšanas sistēmas | Atvērts/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Šifrēšana | WEP64, WEP128, TKIP, AES |
| Laika kods |
| Uzskaites sistēma | Regen/Rec Run/Free Run/sākotnējs iestatījums (bez kadru nomešanas) |
| Sākuma vērtības iestatīšana | “00:00:00:00”, izvēles iestatījumi Set/Reset |
| Skaņa |
| Ierakstīšana | AVCHD: lineārs PCM (2 kanāli, 16 biti, 48 kHz) vai Dolby Digital (AC-3 2 kanāli, 48 kHz) |
|  | MP4: MPEG-2 AAC LC (2 kanāli) |
| Vadība | Audio vadīklas: |
|  | Neatkarīga 2 kanālu līnijas/mikrofona/mikrofona un 48 V ieeja |
|  | Neatkarīga līmeņa kontrole katrā kanālā (-∞ līdz +18 dB) |
|  | Neatkarīgi audio ierobežotāji (2 kanāli) |
|  | Ieejas mikrofona apgriešana |
| Mikrofona vājināšanas funkcija | Automātiski/ieslēgta/izslēgta (20 dB) |
| Mikrofona līmeņa mērīšanas funkcija | JĀ |
| Aizsargstikls | JĀ |
| Tālummaiņas mikrofons | JĀ (pielāgojama frekvences atbilde un virziena maiņa) |
| PIEDERUMI |
| Komplektā | Objektīva aizsegs ar barjeru, mikrofona turētājs, rokturis (HDU-1), bezvadu kontrolleris (WL-D89), akumulatoru paka BP-820, ātrdarbīgs HDMI kabelis (HTC100/S), kompakta barošanas ierīce CA-570, AC kabelis, interfeisa kabelis (IFC-300PCU/S), stereo video kabelis (STV-250N), PIXELA datu importēšanas utilīta (versija 2.0) |
| Akumulators |
| Rezerves energoapgāde | Litija jonu pogveida akumulators (iebūvēts) |
| Enerģijas patēriņš | Maks. aptuveni 5,0 W (AVCHD) / 5,1 W (MP4) |
| Akumulatora lādētājs | JĀ |
| Nepārtraukts ierakstīšanas laiks | Komplektā iekļautais akumulators BP-820: aptuveni 145 minūtes |
|  | Papildu akumulators BP-828: aptuveni 220 minūtes |
| DAŽĀDI |
| Izmēri | Aptuveni 109x84x182 mm (tikai galvenais korpuss) |
| Noņemams rokturis | JĀ |
| Svars (tikai kamera) | Aptuveni 765 g |
| Darba temperatūras diapazons | No -5 °C līdz +45 °C, 60% relatīvais mitrums |