APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2011.gada  18.februārī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ V.Kononovs

###### ATKLĀTA KONKURSA

“ DAUGAVPILS PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA”

NOLIKUMS

DAUGAVPILS 2011

SATURS-tiks labota numerācija

I   SATURS…………………………………………………………	…………………2

II  NOLIKUMS	3

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs. Pasūtītājs un finansējums	…………………3

2.	Iepirkuma prieksmets, līguma izpildes laiks, vieta	3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,derīguma termiņš………………………………………………	……………………………….4

4.	Piedāvājuma nodrošinājums……………………………	……………………4

5.     Piedāvājuma noformējums……………………………………………………….5

6.     Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā…….7

7.      Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem………………	………8

8.      Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem…………………	………8

9.      Cita visparīga informācija………………………………………………	……..9

10.      Komisijas tiesības………………………………………………………	………9

11.    Komisijas pienākumi…………………………………………………	………10

12.    Pretendenta tiesības un pienākumi……………………………………	………11

13.    Piedāvājumu atvēršana…………………………………………………	………11

14.    Pretendentu atlase………………………………………………………            11

15.    Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude………………………………        14

16.    Finanšu piedāvājumu vērtēšana…………………………………………….      14

17.    Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana……………………        15

III NOLIKUMA PIELIKUMI………………………………………………………..17

1.pielikums Finanšu piedāvājums……………………………………………………17

2.pielikums Kvalifikācija…………………………………………………....……     19

3.pielikums Pretendenta materiālās bazes nodrošinājums un tehniskās iespējas         23

4.pielikums Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs………………………………...…24

5.pielikums.Līguma projekts……………………………………………………...     25

6.pielikums Tehniskā specifikācija………………………………………………      30

7.pielikums Uzkopjamo teritoriju saraksts…………………………………………...39

8.pielikums Tāme Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai……………………41

9.pielikums Apliecinājumu veidnes………………………………………………….42

II KONKURSA NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD KSN 2011/05

Iepirkumu finansē Daugavpils pilsētas dome.

Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa |
| --- | --- |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403 |
| Reģ. Nr | 90000077325 |
| Kontaktpersona | Tatjana Livčāne |
| Tālruņa Nr. | 654-76319 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| e-pasta adrese | arija.pupina@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā norādītajā adresē.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam par samaksu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome.

Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

- 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

- 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

- 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]

-      20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]

2.     Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

  - Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi.

  - Informācija par iepirkuma priekšmetu:

2.2.1.Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbus jāveic saskaņā ar

tehniskajās specifikācijās norādīto.

2.2.2.iepirkums paredz ikdienas uzturēšanas darbu izpildi Daugavpils pilsētas

teritorijā, t.i., ietvju, zālienu un sabiedriska transporta pieturu sanitārā

uzkopšana; ceļu un renes apkalpošana, laistīšana un mazgāšana vasaras

periodā;

2.2.3.ceļu, ietvju, sabiedriska transporta pieturu sanitārā uzkopšana un pretslīdes

maisījuma  kaisīšana ziemas periodā;

2.2.4.sniega un ielu tīrīšanas atkritumu izvešana;

2.2.5.autostāvvietu sanitārā uzkopšana.

2.2.6.ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši tehniskajās specifikācijās

noteiktajam.

2.2.7.ielu uzturēšanas darbi ziemas apstākļos paredz brauktuvju slīdamības

novēršanu, kaisot ar samitrinātu sāli un smilts-sāls maisījumu, brauktuvju

attīrīšana no sniega ar mehānismiem, kas aprīkoti ar sniega lāpstām un

mehāniskās slaucīšanas iekārtām, trotuāru mehanizētu un  nemehanizētu

uzkopšanu.

2.2.8. pretendentam jāuzņemas atbildība par ziemas uzturēšanas darbu operatīvu

izpildi pilsētas ielās, iepriekš paredzot attiecīgās tehnikas un iekārtu daudzumu

un šīs tehnikas uzturēšanu attiecīgajā kārtībā.

2.3. Līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 31.decembrim.

2.4.  Līguma izpildes vieta  Daugavpils pilsēta.

3.  Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 15.aprīlim ieskaitot no plkst.08.00 līdz 17.00 – Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, Imantas iela 35a, Daugavpilī, 2.stāvā 5.kabinētā.

2011.gada 18.aprīlī no plkst. 08:00 līdz 10.00 Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 18.aprīlī plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes telpās -  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 26 (divdesmit sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā 90 /deviņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

  - Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

4.     Piedāvājuma nodrošinājums

  - Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu Ls25’000,00/divdesmit pieci tūkstoši lati/ apmērā bez PVN, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izsniegtam Bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: (Iepirkuma Nr.DPD KSN 2011/05 piedāvājuma nodrošinājums(.

  - Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

    - piedāvājuma derīguma termiņā atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu;

    - piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad Pretendents saņēmis

paziņojumu par lēmuma pieņemšanu iepirkuma līguma slēgšanai,

neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

- Piedāvājuma noformējums

  - Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu uz visu šajā Nolikumā norādīto pakalpojumu apjomu.

  - Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403. Iepirkuma Nr.DPD KSN 2011/05 piedāvājums, neatvērt līdz 2011.gada 18.aprīlim  plkst. 10:00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

  - Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 5.2. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

5.9.Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija.

Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto

konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

5.10.Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu

piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „ Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/05 un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punkta prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls atbilstoši Nolikuma 5.7.punkta

prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā.

5.10.4.Pretendenta atlases dokumenti:

5.10.4.1.Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas

apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad

visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas

apliecību kopijas.

5.10.4.2.Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši 8.5. un

8.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās

par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

5.10.4.3.Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts

apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā

piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs

paraksta šādu apliecinājumu. (9.pielikums 9.1.);

5.10.4.4.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt

iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu

līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas

pilnvarojums.

5.10.4.5.Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu personu

apvienības dalībnieku atļaujas kopijas atkritumu savākšanai,

pārkraušanai un pārvadāšanai Daugavpils pilsētas un novada

administratīvajās teritorijās. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas

licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā

reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

5.10.4.6.Izziņa no LR Valsts vides dienesta, ka Pretendenta, uzrādīto

apakšuzņēmēju un visu personu apvienības dalībnieku darbībā pēdējo

2 gadu laikā nav konstatēti vides aizsardzības normatīvo aktu prasību

pārkāpumi.

5.10.4.7. Informācija par pakalpojumu sniegšanas atbildīgo speciālistu – darbu

vadītāju, kam  ir attiecīgs sertifikāts atkritumu apsaimniekošanas

darbu organizēšanā, atkritumu savākšanā, pārvadāšanā, šķirošanā,

apstrādē, ielu, ietvju un brauktuvju ikdienas uzturēšanas darbu

veikšanā, pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanas vadīšanā vismaz 3 			gadi ( jāaizpilda 2.pielikums Kvalifikācija” 2.1.punkts, jāpievieno

atbilstošu  profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kopiju un  CV)

5.10.4.8.Informācija – apliecinājums par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju

un visu personu apvienības dalībnieku tehnisko personālu, kuru

paredzēts iesaistīt pakalpojumu  sniegšanā.

5.10.4.9.Pretendenta iepriekšējo trīs gadu (2008., 2009., 2010.) vidējais gada

finanšu apgrozījums uz konkrēto iepirkuma priekšmetu ir ne mazāks

par Ls1 000 000,00 bez PVN. (jāaizpilda  2.pielikums ‘Kvalifikācija”

punkts 2.2.).

5.10.4.10. Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja

piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos

norādītajā apjomā. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.4.punkts

un tabula).

5.10.4.11.Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu

personu apvienības dalībnieku sekmīgi realizētiem līdzīgu

pakalpojumu sniegšanas projektiem(gan ziemas perioda darbi, gan

vasaras perioda darbi)  iepriekšējo triju gadu laikā, pievienojot

vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no Pasūtītājiem par sniegto

pakalpojumu kvalitāti, vismaz vienā no atsauksmēm norādot līdzīga

pakalpojuma (ceļu, trotuāru sanitārā uzkopšana) apjomu,

kas nav mazāks par 1 100 000 m2 vienā uzkopšanas reizē,

norādot Pasūtītāju un tā kontaktpersonu, kopējo Līgumcenu un darbu

izpildes termiņus (jāaizpilda 2.pielikums “ Kvalifikācija”punkts 2.3)

5.10.4.12.Jāiesniedz informācija par Pretendenta tehniskajām iespējām,

saskaņā ar pielikumu Nr.3, ievērojot nepieciešamo  minimālo

tehnikas apjomu, kādam ir jābūt Pretendenta rīcībā.

5.10.4.13.Jāiesniedz līgums/vai tā apliecināta kopija, ka Pretendentam ir

noslēgts par šī iepirkuma priekšmeta savākto atkritumu  pieņemšanu

un glabāšanu sadzīves atkritumu poligonā visā iepirkuma līguma

darbības laikā vai arī apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts.

5.10.4.15.Jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par

Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10 %

apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai

apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt

pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas

brīža uz darbu izpildes termiņu.

5.10.4.16.Jāiesniedz “Atkritumu savākšanas atļaujas” un “Atkritumu

pārvadāšanas atļaujas”/vai to apliecinātas kopijas.

5.10.5.Tehniskais piedāvājums. Sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā norādītajām

prasībām(skatīt 7.punktu).

5.10.6.Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 8.punktu

parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

6.  Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 39.panta piekto daļu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

  - 1.izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

6.1.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un

kura apliecina, ka pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras

iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai

Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā

pārsniedz 100 latus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas to

pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuras

iespējām pretendents balstās, izziņā jāiekļauj arī informācija par attiecīgās

personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos

gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma

iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura

nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja,

vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās

darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši

NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetantās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

  - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta

došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta,

apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai

kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

7. Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem.

7.1. Tehniskais piedāvājums, ir brīvā veidā iesniegts veicamo pakalpojumu un

pretendenta tehnisko iespēju apraksts, kurā tiek ietverts esošās vai plānotās materiāli

tehniskās bāzes, norādot vai šī materiāli tehniskā bāze, tehnika, ierīces, līdzekļi

atrodas pretendenta īpašumā /vai cits valdījuma/turējuma veids :

7.1.1. iesniegt, materiāli tehniskās bāzes īpašuma vai nomas apliecinošu dokumentu,

iepirkuma priekšmeta apjomam nepieciešamās tehnikas, ierīču, atkritumu

konteineru, līdzekļu daudzumu, aprakstu;

7.1.2.iesniegt  karti, kurā  būtu shematiski attēlotas atkritumu konteineru

izvietošanas vietas  pilsētas teritorijā;

7.1.3.iesniegt pilsētas teritorijas kopējo karti, kurā būtu shematiski attēloti

pirmkārtējas nozīmes ceļu uzkopšanas (šķūrēšana, nokaisīšana) maršruti

ziemas periodā.

7.2. Lai nodrošinātu iepirkuma priekšmeta kvalitāti, Pretendentam ir jāiesniedz

apliecinājums, ka šajā iepirkumā noteiktais tehnikas un ierīču minimālais daudzums

netiks iesaistīts citu darījumu izpildē, bet tiks attiecināts uz noteiktā iepirkuma

priekšmeta realizāciju.

7.3. Lai izvērtētu tehniskās priekšrocības (reaģēšanas laiks uz laika apstākļiem – snigšana,

apledojums, utt.) Pretendentam ir jāpiestāda pamatots apraksts.

7.4. Pielietojamo materiālu ražotāju atbilstības sertifikāti.

7.5. Piedāvājumā pretendentam jāiesniedz pakalpojumu kvalitātes nodrošinā-

šanas plānu, pēc kura tiks izvērtēta pretendenta darbu kvalitātes atbilstība.

Kvalitātes nodrošināšanas plāns jāiesniedz katram darbu veidam, kas ir saistīts ar

darbu izpildi, norādot darbu veikšanas metožu un pielietojamo materiālu atbilstību

noteiktajām prasībām.

7.6.Piedāvājumā pretendents uzrāda vides prasību ievērošanas nosacījumus.

7.7.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

8.   Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem.

8.1. .Finanšu piedāvājumu veido piedāvājuma cena par visu iepirkuma apjomu pēc

Pasūtītāja paredzētās tehniskās specifikācijas. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par

finanšu piedāvājuma pamatsummu.

8.2.Paredzētie darbu veidi un izpildāmo darbu orientējošais kvantitatīvais raksturojums

dots tehniskajā specifikācijā atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam budžetam.

8.3.Pretendentam darbu izmaksas jāaprēķina pēc vienību cenām saskaņā ar

tehniskajās specifikācijās norādīto.

8.4.Pretendentam darbu daudzumu saraksta pielikumā jāiesniedz vienības cenu aprēķins

un kalkulācijas pa darbu veidiem ar attiecīgiem paskaidrojumiem.

8.5.Pretendentam katrā vienības cenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un

visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās  izmaksas, atskaitot pievienotas

vērtības nodokli. Cenās jāiekļauj arī pieskaitāmie izdevumi un pārējās izmaksas, lai

nodrošinātu visa darba procesa izpildi. Par darba pozīcijām, kas nav iekļautas sarakstā,

tiek uzskatītas, ka tās iekļautas kādā no vienību cenām.

8.6. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos.Vienību cenas tiek norādītas ar

precizitāti divi cipari aiz komata.

8.7. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

8.8.Piedāvājuma pamatsumma  tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Finanšu

piedāvājums” tabulas attiecīgajā ailē.

9.  Cita vispārīgā informācija.

9.1.Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā latviešu valodā,

nosūtot dokumentus pa pastu, vai faksu, elektroniski vai piegādājot personīgi.

9.2.Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā

atvēršanas brīdim.

9.3.Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma

komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu

piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai

Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas

procesu.

9.4.Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un

iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā

noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

9.5.Piedāvājumu drīkst iesniegt arī personu apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa

nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums norādot visus apvienības dalībniekus.

Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta

vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā

ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots

parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot

rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.

Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

9.6.Ja ar Pretendentu, kas ir personu apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, apvienībai

Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

jāreģistrē pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

9.7.Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu  piedāvājumu.

9.8.Ja Pretendents ir personu apvienība, šie ierobežojumi attiecas uz katru apvienības

dalībnieku.

9.9.Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no

piedāvājuma kopējās cenas bez PVN  (konkursa nolikuma 2.pielikums

″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs par Darba veikšanu neatkarīgi no

apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

9.10.Pretendentam ir jāievēro 28.10.2010. likuma” Atkritumu apsaimniekošanas likums”

prasības, citus normatīvo aktu prasības, darba organizācijas, drošības tehnikas,

ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības prasības, iekšējās kārtības noteikumus,

ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu

veikšanu.

9.11.Pretendentam arī ir jāievēro 09.03.2010. MK noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts

un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”  un VAS

“Latvijas Valsts ceļi ” prasības ceļu uzturēšanai ziemā.

10.    Komisijas tiesības

10.1.Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju

oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

10.2.Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu

piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu

atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un

salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa

nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem

aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu

piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

10.3.Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

10.4.Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības

pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija ir tiesīga

pieaicināt ekspertu. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto

informāciju drīkst izmantot tikai atzinuma sniegšanai.

11.  Komisijas pienākumi

11.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

11.2. Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā

ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

11.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos

iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai

pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to

atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz

informāciju par vērtēšanas procesu.

11.4.Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem

aktiem.

11.5.Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad

tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu,

pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

12.  Pretendenta tiesības un pienākumi

12.1.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktam Pretendents ir

fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā,

kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

12.2.Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

12.3.Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas

saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

12.4.Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā

noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par

Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas

uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un

tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

12.5.Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa

beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa

nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

12.6.Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var

pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu

izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

12.7.Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

12.8.Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par

papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei,

Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un

vērtēšanai.

12.9. Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams

konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā

gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,

iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu

nodošanu piegādātāja rīcībā.

13.    Piedāvājumu atvēršana

13.1.Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

13.2.Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas

termiņa beigām.

13.3.Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma

iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

14.   Pretendentu atlase

14.1.Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (apakšpunkti no 14.1.1 līdz 14.1.14 un 14.1.16., 14.1.17.; 14.1.18.; 14.1.19.; 14.1.20; 14.1.21.) apakšpunkti attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

    - kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

    - ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

14.1.11.uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām

kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija

atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos

noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 14.1.1. līdz 14.1.10.punktā

minētie nosacījumi;

14.1.12.Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida

Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā

juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt pakalpojumus atbilstoši

tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts);

14.1.13.Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

14.1.14.Pretendenta piedāvājumā norādītajiem atbildīgajam speciālistam – darbu

vadītātajam nav Darba veikšanai atbilstošu sertifikātu.

Darbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta

ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu

dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās

kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

14.1.15.Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma

„Kvalifikācija” prasībām;

14.1.16.Pretendenta vai apakšuzņēmēju pieredze pakalpojumu veikšanā nav

atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

14.1.17.Pretendentam nav atļaujas  atkritumu savākšanai, pārkraušanai un

pārvadāšanai Daugavpils pilsētas un rajona administratīvajās teritorijās.

Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita

dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie

akti tādu pieprasa.

14.1.18.Pretendenta vai apakšuzņēmēju pieredze pakalpojumu veikšanā nav

atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

14.1.19.Nav iesniegta informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un

visu personu grupas dalībnieku tehnisko personālu, kuru paredzēts

iesaistīt pakalpojumu  sniegšanā.;

14.1.20.Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai

Pretendents ir personu grupa, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis

atsevišķi piedāvājumu uz šo iepirkumu;

14.1.21.Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

14.1.22. Nav iesniegta informācija par Pretendenta tehniskajām iespējām,

saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.3;

14.1.23.Pretendents vai apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto

informāciju;

14.1.24.Nav iesniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir noslēgts

līgums par savākto atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu sadzīves

atkritumu izgāztuvē līguma darbības laikā;

14.1.25.Nav iesniegta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par

Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10 %

apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas

sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta

civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu

izpildes laiku;

14.1.26.Pretendents, aizpildot 6.pielikuma „Darbu apjomi”, ir to patvaļīgi grozījis

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis

ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu, daudzumu

vai mērvienību.

14.1.26.Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet

14.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

14.2. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

14.3.Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases

prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu

no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

15.   Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

15.1.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību

konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

15.2.Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar konkursa Nolikuma

7.punktā izvirzītajām prasībām.

15.3.Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā

norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

16.   Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

16.1.Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā

nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē

un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

16.2.Ja komisija konstatē aritmētiskas kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās

izlabo.

16.3.Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam,

kura pieļautās kļūdas labotas. Pretendentam jāiesniedz iebildumi 2 darba dienu

laikā. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem,

komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Ja komisija nepiekrīt

Pretendenta iesniegtajiem iebildumiem, komisija pamato to un Pretendenta

piedāvājumu neizskata.

16.4.Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

16.5.Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās

noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par

būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

16.6.Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents

saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt,

tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā

pierādīt,  ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Pasūtītājs noraida

piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības

biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

16.7.Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

16.8.Komisija izvēlās saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš atbilst visām

nolikuma prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu un kuriem ir lielākais punktu

skaits pēc šādiem kritērijiem:

16.8.1.Cena                                                                               – max. 50 punkti.

16.8.2.Tehniskie kritēriji                                                          – max. 50 punkti:

- tehniskais nodrošinājums                              -  10 punkti;

- tehniskās priekšrocības (reaģēšanas laiks)    -  30 punkti.

-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana         -  10 punkti

16.9.Piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta

piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi.

16.20.Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek, izmantojot iepriekš sastādītu

vērtēšanas tabulu, kurā norādīti konkursa nolikumā ietvertie saimnieciski

visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji.

16.21.Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē pēc visiem nolikumā norādītajiem

kritērijiem, izņemot cenu. Pēc tam komisijas sekretārs, saskaņā ar konkursa

nolikumā noteikto formulu vērtē piedāvājuma cenu:

Cx / Cy x P, kur

Cx – lētākā piedāvājuma cena

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena

P – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.

16.22. Tehniskie kritēriji tiek vērtēti sekojoši:

- tehniskais nodrošinājums

*ja tiek nodrošināts šī Nolikuma 5.10.4.13.punktā noteiktais minimālais

tehnikas daudzums, bet ne vairāk, tad Pretendents saņem               – 3 punktus;

*ja tiek nodrošināts šī Nolikuma 5.10.4.13.punktā noteiktais minimālais

tehnikas daudzums + 3 /trīs/ sanitārās uzkopšanas vajadzībām specializētās

tehnikas vienības (ceļu kaisītāji), tad Pretendents saņem                – 6 punktus;

*ja tiek nodrošināts šī Nolikuma 5.10.4.13.punktā noteiktais minimālais

tehnikas daudzums + 6 /sešas/ sanitārās uzkopšanas vajadzībām

specializētās tehnikas vienības (ceļu kaisītāji), tad Pretendents

saņem                                                                                              – 10 punktus.

- tehniskās priekšrocības (reaģēšanas laiks)  tiek vērtēts sekojoši:

*ja tiek nodrošināts reaģēšanas ātrums uz laika apstākļiem /no sniega snigšanas

sākuma, apledojuma veidošanās sākuma/ 2 /divas/stundas un ilgāk, tad

Pretendents saņem                                                                          – 10 punktus

*ja tiek nodrošināts reaģēšanas ātrums uz laika apstākļiem /no sniega snigšanas

sākuma, apledojuma veidošanās sākuma/ no 1 /vienas/ līdz 2 /divām/ stundām,

tad Pretendents saņem                                                                    – 20 punktus

*ja tiek nodrošināts reaģēšanas ātrums uz laika apstākļiem /no sniega snigšanas

sākuma, apledojuma veidošanās sākuma/ līdz 1 /vienai/ stundai, tad

Pretendents saņem                                                                         – 30 punktus

Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana tiek vērtēta sekojoši:

*Pretendentam ir sertificēts speciālists (ielu, ceļu uzturēšanā) un, ja tiek

norādīts Pretendenta pielietojamo sertificēto materiālu minimālais

daudzums, bet ne vairāk, tad Pretendents saņem                            –  3 punktus;

* Pretendentam ir sertificēts specialists (ielu, ceļu uzturēšanā) un, ja tiek

norādīts Pretendenta pielietojamo sertificēto materiālu minimālais

daudzums + 10% - 30% no minimālā daudzuma, tad Pretendents saņem

–  6 punkti;

* Pretendentam ir sertificēts specialists (ielu, ceļu uzturēšanā) un, ja tiek

norādīts Pretendenta pielietojamo sertificēto materiālu minimālais

daudzums + 30% no minimālā daudzuma un vairāk, tad Pretendents saņem

–  10 punktus.

16.2.1.Komisija pārbauda, vai piedāvātā cena atbilst pasūtītāja budžeta iespējām

(plānotajam finansējumam). Gadījumos, kad piedāvātā cena pārsniedz plānotās

budžeta iespējas un papildus finansējums nav paredzams, iepirkuma komisija ir

tiesīga vienoties ar Pretendentu par specifikācijās noteikto uzkopšanas reižu skaita 	   samazināšanu.

17.Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

17.1.Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs

pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem,

kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem

Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras

pārtraukšanai.

17.2.Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.

17.3.Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par

pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā

pretendenta nosaukumu, norādot:

17.3.1.noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus,

PIL 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu

par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma

neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

17.3.2.pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā

piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma

izvēles kritēriju noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums;

17.3.3.termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības,

var Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma

procedūras pārkāpumiem.

17.4.Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc

pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu

par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma

noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

17.5.Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas

termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 /desmit/ dienas pēc lēmuma par

iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai

elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un

papildus viena darbdiena.

17.6.Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu)

dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

17.7.Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko

cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts

lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas

atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru,

neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.8.Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš

piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma

līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā

pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja

nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji

izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru,

neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.9.Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi

neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt

konkursu.

17.10.Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa

nolikuma 5..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā

Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un

citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

III. Nolikuma pielikumi.

# I. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturešanas pakalpojumus saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/05 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN cipariem (vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/05 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Mēs piekrītam visām atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana” identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/05,  nolikumā izvirzītajām prasībām.

1. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

  - tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

  - nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

  - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  - tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai

pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu - fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā); kā arī to, ka

  - visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2.pielikums KVALIFIKĀCIJA

2.1.  Atbildīgais speciālists- darbu vadītājs.

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta atbildīgajam speciālistam- darbu vadītājam jābūt:

sertificētam  atkritumu apsaimniekošanas darbu organizēšanā, atkritumu savākšanā, pārvadāšanā, šķirošanā, apstrādē, atkritumu noglabāšanā poligonos, ielu, ietvju un brauktuvju ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā  un ir jābūt atbildīgā darbu vadītāja pieredzei līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, pieredze apliecināma ar pēdējo triju gadu laikā veiktajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā darbu vadītāja  pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Pakalpojumu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Jāpievieno atbilstošu  profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kopiju un CV.

2.2. Finanšu apgrozījums

Pretendenta iepriekšējo trīs gadu vidējais gada finanšu apgrozījums iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu sniegšanā ir ne mazāks  par Ls1’000’000,00  bez PVN.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem.  Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums pakalpojumu veikšanā bez PVN (tūkst. Ls) |
| --- | --- |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

2.3. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu veikšanā

Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu personu apvienības dalībnieku sekmīgi realizētiem līdzīgu pakalpojumu sniegšanas projektiem  (gan ziemas perioda darbi, gan vasaras perioda darbi) iepriekšējo triju gadu laikā.

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām darbu apjoms /darbu izpildes termiņš/ līguma summa | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| N |  |  |
| n+1 |  |  |

Pievienojot vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no Pasūtītājiem par sniegto pakalpojumu kvalitāti, vismaz vienā no atsauksmēm norādot līdzīga pakalpojuma (ielu, ceļu, trotuāru sanitārā uzkopšana) apjomu, kas nav mazāks par 1’100’000 m2 vienā uzkopšanas reizē, norādot Pasūtītāju un tā kontaktpersonu, kopējo Līgumcenu un darbu izpildes termiņus.

2.4. Apakšuzņēmēju saraksts

(jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN).

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	„_______________”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

|  | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Citas iemaņas: |  |
|  | Patreizējais amats: |  |
|  | Specializācija: |  |

Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.Pielikums Pretendenta materiālās bāzes nodrošinājums un tehniskās iespējas

| Minimālais tehnikas apjoms Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Mērvienība: /gab./,/t/ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašizgāzējs | 8 |  |  |  |  |
| Ielu kaisīšanas iekārtas ar samitrinātu sāls maisījumu | 3 |  |  |  |  |
| Atkritumu un kaisīšanas materiālu vedējs (kravas apjoms 4,5m3 apmērā) | 2 |  |  |  |  |
| Ielu laistīšanas mašīna | 1 |  |  |  |  |
| Ietvju kaisītājs | 2 |  |  |  |  |
| Pretslīdes šķidruma sagatavotājs | 1 |  |  |  |  |
| Iekrāvējs | 4 |  |  |  |  |
| Traktori ar sniega lāpstu un mehānisko slotu ielu un ietvju tīrīšanai | 10 |  |  |  |  |
| Transports, kas aprīkots ar sniega lāpstu un kaisīšanas iekārtu | 4 |  |  |  |  |
| Greideris | 1 |  |  |  |  |
| Ceļu tīrītājs(vasaras apstākļos) | 2 |  |  |  |  |
| Vieglās automašīnas kontroles veikšanai | 2 |  |  |  |  |
| Automašīna, kas aprīkota ar putekļu savākšanas iekārtu uz autoceļiem | 1 |  |  |  |  |
| Automašīna, kas aprīkota ar putekļu savākšanas iekārtu uz ietvēm | 1 |  |  |  |  |
| Automašīna, kas aprīkota ar ūdens savākšanas un lietus notekūdeņu kanalizācijas skalošanas iekārtām | 2 |  |  |  |  |
| Konteineri sniega, atkritumu, saslauku, lapu izvešanai(tilpums ne mazāks par 7m3) | 30 |  |  |  |  |
| Automašīnas, kas aprīkotas ar konteineru izvešanas aprīkojumu | 3 |  |  |  |  |
| Sāls |  |  |  |  |  |
| Smilts |  |  |  |  |  |

4.pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Daugavpils pilsētas domei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Vieta, 2009.gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Daugavpils pilsētas dome; reģ. Nr.90000077325, adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru DPD  KSN 2011/05  “Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana” turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <skaitļiem> Ls (<vārdiem> tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

1.Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

2.Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā deviņdesmit (90) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts _______ identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Daugavpils pilsētas domei, ________________________________.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

5.Pielikums LĪGUMA PROJEKTS

Līgums

par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu

Daugavpils                                                                                                           2011.gada…….

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5400, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Nolikumu, no vienas puses,

un

<būvuzņēmēja pilns nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese/ turpmāk saukts “ Izpildītājs”, tās / vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas iepirkuma komisijas ……….. lēmumu atklātajā konkursā “Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/05 , noslēdza šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu (turpmāk –Darbs) atbilstoši tehniskajam specifikācijām, saskaņota grafika un uzturēšanas Darbu izcenojumiem, ielu nosaukumiem un platībām.

1.2. Līgumā minētais pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbs ir pakalpojumu sniegšana pašvaldībai pēc Pasūtītāju saskaņota grafika un abpusēji saskaņotām tāmēm, kurās ir norādīts pakalpojumu izcenojums un periodiskums.

1.3.IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot LR spēkā esošo normatīvos aktus.

1.4. Pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS tos pieņem un novērtē saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehniskajām prasībām, tāmi un citiem darba izpildes dokumentiem, abām Pusēm sastādot nodošanas- pieņemšanas aktu.

1.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā, ar paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem, tehniku un citām Darbu izpildes prasībām.

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

2.1. Darbu apjomi un darbu vērtība ir noteiktas PASŪTĪTĀJA saskaņotās tāmēs. Darbi tiek veikti saskaņā ar abpusēji apstiprinātām apkopjamo teritoriju platībām, apkopšanas periodiskumu un likumdošanā paredzētajām normatīvajām un tehniskajām prasībām.

2.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes kvalitāti saskaņā ar apstiprināto apkopjamo teritoriju platību, apkopšanas periodiskuma un tehniskajām prasībām.

2.3. PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas darbi jāpieņem ar nodošanas- pieņemšanas aktu.

2.4. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

2.5. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu IZPILDĪTĀJAM šā līguma noteiktajos termiņos un apjomā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0,1% par katru nokavēto dienu no termiņā nesamaksātās summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pamatparāda samaksas.

2.6. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā līdz tekošā gada 15.oktobrim saskaņo kārtējai ziemas sezonai  IZPILDĪTĀJA norādītās sniega izgāztuvju vietas (līdz 6 km Daugavpils pilsētas teritorijā), ar nosacījumu, ka IZPILDĪTĀJS iesniedz vietu sarakstu saskaņošanai līdz tekošā gada 1.oktobrim.

2.7. Sniega izgāztuvju vietu saskaņošanu ar attiecīgām instancēm IZPILDĪTĀJS veic patstāvīgi pēc saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

2.8.Lai novērstu trešo personu pārkāpumus, kas traucē IZPILDĪTĀJAM pienācīgi pildīt uzņemtās saistības, PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt IZPILDĪTĀJAM visa veida palīdzību šādu jautājumu atrisināšanai pašvaldības vai valsts institūcijās.

2.9. Gadījumā, ja ziemas periodā laika apstākļu dēļ rodas nepieciešamība veikt tādu darbu veidus, apjomu un/vai izpildes periodiskumu, kas raksturīgs vasaras  periodam un otrādi, IZPILDĪTĀJS  šos darbus veic  pēc  apstiprinātajiem attiecīgajiem tarifiem. Šādu darbu veida, apjoma un/vai izpildes periodiskuma maiņa tiek abpusēji saskaņota.

2.10. PASŪTĪTĀJAM pienākums rakstveidā ne vēlāk kā 1(vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā brīdināt IZPILDĪTĀJU, ja pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi šā līguma izpildei mainīgo laika apstākļu dēļ jau ir izlietoti pirms termiņa.

Šādos gadījumos turpmākā Darba izpilde notiek saskaņā ar atsevišķu abu Pušu rakstveida vienošanos.

3. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

3.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums līdz Līguma noslēgšanai, Pasūtītājam uzrādīt civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, kuras apmērs ir ne mazāk kā 10% no Līguma vērtības uz darbu izpildes laiku. Ja civiltiesiskās apdrošināšanas līguma  termiņš ir notecējis darbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu uz atlikušo darbu izpildes laiku.

3.2.IZPILDĪTĀJS šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktā apjomā un kārtībā nodrošina

Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpildi saskaņā ar PASŪTĪTĀJA tehniskajās specifikācijās noteikto teritoriju kopējo platību un, saskaņā ar apstiprināto uzkopšanas periodiskumu un tehniskajām prasībām.

3.3. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ darbi netiek izpildīti noteiktā termiņā un apjomā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, norādot termiņu nepilnību novēršanai. Ja IZPILDĪTĀJS  PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nepilnības nenovērš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, no termiņā neizpildīto darbu kopējās summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo Izpildītāju no nepilnību novēršanas pienākuma.

3.4. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvos aktus.

3.5. Veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, IZPILDĪTĀJS ievēro 28.10.2010. likuma” Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasības, citus normatīvo aktu prasības, darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības prasības, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. IZPILDĪTĀJAM ir jāievēro 09.03.2010. MK noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”  un VAS “Latvijas Valsts ceļi ” prasības ceļu uzturēšanai ziemā .

3.6. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodot paveiktos darbus Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu, atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

3.7. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

3.8. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par ziemas laikā mehanizētas uzkopšanas darbiem, šim nolūkam paredzot galveno uzturēšanas mehānismu darbu dežūrrežīmā, saskaņā ar tehniskajās specifikācijās un apstiprinātajās tāmēs norādīto apjomu.

  - IZPILDĪTĀJS nodrošina ziemas laikā mehanizētas uzkopšanas darbu izpildi pēc

iepriekš izstrādātiem un ar Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļu saskaņotiem maršrutiem.

3.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt sniega izvešanu uz saskaņotajām sniega izgāztuvju vietām, kā arī pavasaros minētajās vietās veikt šo vietu uzkopšanu par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem.

3.11. Ilgstošu (ilgāk nekā 10 stundas) puteņu, sniega vētru un snigšanas gadījumā, IZPILDĪTĀJS tiesīgs atkāpties no normām, kas ir norādītas tehniskajās prasībās, lai pirmām kārtām nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību un gājēju drošību, bet ne ilgāk, kamēr pastāv šie apstākļi. Pēc puteņu, sniega vētru, snigšanas beigām, IZPILDĪTĀJS veic uzkopšanas darbus saskaņā ar tehniskām prasībām.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Kopējā pakalpojumu vērtība par tehniskajās specifikācijās uzrādīto darbu apjomu sastāda Ls ____________,  PVN 22% Ls ________________, kopā Ls ____________________________, ņemot vērā iepirkuma procedūras ietvaros IZPILDĪTĀJA piedāvātās vienību cenas.

4.2.Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem ar šī līguma izpildi saistītiem izdevumiem.

4.3.Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā:

4.3.1.Priekšapmaksa nav paredzēta.

4.3.2.Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Izpildītāja piestādīto rēķinu un aktu par izpildīto darbu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit)  dienu laikā, izņemot šī līguma 4.7.punktā minēto.

Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas summa tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā.

4.4.Pamatojoties uz apstiprinātā ikgadējā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izmaiņām, Pasūtītājam ir tiesības:

4.4.1. samazināt vai palielināt specifikācijās noteiktos darbu veidus vai to periodiskumu. Darbu apjomu izmaiņas tiek veiktas, Pusēm veicot attiecīgus grozījumus Darbu izpildes grafikā. PASŪTĪTĀJA tiesības samazināt darbu veidus vai to periodiskumu šādā gadījumā nav uzskatāmas par PASŪTĪTĀJA vainu un nevar būt par pamatu IZPILDĪTĀJAM prasīt no PASŪTĪTĀJA jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

4.4.2.neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku, par ko Puses sastāda rakstisku vienošanos. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. PASŪTĪTĀJA tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par PASŪTĪTĀJA vainu un nevar būt par pamatu IZPILDĪTĀJAM prasīt no PASŪTĪTĀJA jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Par gaidāmajiem darbu apmaksas grafika grozījumiem PASŪTĪTĀJS 1(vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdina IZPILDĪTĀJU.

4.5.Iespējamais darbu izmaksu sadārdzinājums līguma darbības laikā netiek papildus apmaksāts, izņemot valstī noteiktās izmaiņas nodokļu likumdošanā.

4.6.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.7. Galīgais norēķins starp pusēm par izpildītajiem darbiem tiks veikts līdz 2012.gada 15.februārim.

5. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

  - Līgumā uzdotie darbi ir jāveic līdz 2011.gada 31.decembrim.

5.2.IZPILDĪTĀJS 3 reizes mēnesī iesniedz PASŪTĪTĀJAM noteiktas formas izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktus.

5.3. Izpildītie darbi uzskatāmi par pieņemtiem pēc abu Pušu nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanas. Aktu sagatavo IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz faktiski veiktiem darbiem, un nākošajā darba dienā pēc katras mēneša dekādes (desmit dienas) pabeigšanas iesniedz parakstīšanai PASŪTĪTĀJAM. Ja aktu iesniegšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena, tad akts tiek izsniegts PASŪTĪTĀJAM pirmajā darba dienā pēc tām. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums iepazīties ar akta saturu un  pieņemt izpildītos darbus vai 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētu rakstisku atteikumu pieņemt izpildītos darbus. Gadījumā, ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta iesniegšanas parakstīšanai PASŪTĪTĀJS neparaksta aktu par izpildītajiem darbiem vai neiesniedz rakstiski motivētu atteikumu pieņemt izpildītos darbus, tad aktā norādītie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem bez iebildumiem un IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt apmaksu par šiem izpildītiem darbiem.

5.4. Ja darbi nav izpildīti vai tie neatbilst tehniskajām prasībām, tad par Daugavpils pilsētas neapmierinošo sanitāro stāvokli PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji tajā pašā dienā, kad ir jābūt izpildītiem darbiem, kopīgi sastāda aktu. Šajā aktā tiek fiksēts neizpildīto darbu apjoms un kvalitāte, un noteikts termiņš pieļauto trūkumu novēršanai. Ja trūkumi netiek novērsti noteiktā termiņā, PASŪTĪTĀJS piemēro tikai šī līguma noteiktās soda sankcijas. Sastādītais akts bez IZPILDĪTĀJA pārstāvja klātbūtnes, kā arī pēc mutiskas vienošanās bez akta rakstiskas sastādīšanas, nebūs par pamatu soda naudas maksājumam, izņemot gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS ar nolūku izvairās parakstīt aktu.  Akta sastādīšanu nevar uzskatīt par pamatu šī līguma laušanai. IZPILDĪTĀJS neatbild par piesārņošanu, kuru ir izdarījušas trešās personas pēc uzkopšanas darbu beigšanas.

5.5. Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, LĪDZĒJI sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt, ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, un kādam no LĪDZĒJIEM vai trešajām personām ir radušies zaudējumi, vainīgais LĪDZEJS ir materiāli atbildīgs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

6.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības apturēt uzturēšanas un apkopšanas darbus, ja PASŪTĪTĀJS vairāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas nemaksā par izpildītiem darbiem vairāk kā 30% no piestādīto rēķinu summas. Uzturēšanas un uzkopšanas darbu apturēšana sakarā ar nesavlaicīgu maksājumu neveikšanu netiek uzskatīta par pamatu Līguma un/vai vispārīgās vienošanās laušanai, un jaunas iepirkuma procedūras veikšanai.

6.3.Līgums ir saistošs Līguma pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, tai skaitā arī ar organizatoriski tiesiskajām izmaiņām.

6.4.Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

7. Nepārvarama vara

7.1. Neviens no Līguma LĪDZĒJIEM nav atbildīgs par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

7.2. Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus LĪDZĒJI nevar ietekmēt un par ko tie nevar būt atbildīgie, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus LĪDZĒJI nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

7.3. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

7.4.Līguma pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu jebkādu zaudējumu rašanos.

7.5. Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Tirdzniecības palātas izziņa ir pietiekams pierādījums šādiem apstākļiem un to ilgumam.

7.6. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks tiek pagarināts uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 mēnešus, Līguma puses tiesīgas Līgumu lauzt.

8. Līguma papildinājumi, grozījumi un citi noteikumi

8.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

8.2.Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja

vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

8.3.Ja kāds no Līguma punktiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas.

8.4.Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

8.5.Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.6.Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.7.Visi šī Līguma grozījumi vai pielikumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

8.8.Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

8.9.Līgums sastādīts uz 5/piecām/ lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.  Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8.10. Šim Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi un kopijas, kuri ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

8.9.1. Pielikums

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

6.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Izpildāmo darbu saraksts

  - Ziemas periodā (01.11. – 31.12.), sniega apstākļos

| N.p.k. | Darba nosaukums | Apjoms | Periodiskums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autobusa pieturas | 20 557 m2 | 5 reizes/nedēļā |
|  | Tramvaju pieturas | 7 090 m2 | 5 reizes/nedēļā |
|  | Ietves, parku celiņi | 383 678 m2 | 3 reizes/nedēļā |
|  | Kāpņu un tiltu uzkopšana | 3 723 m2 | 5 reizes/nedēļā |
|  | Autostāvvietas | 17 257 m2 | 1 reizes/nedēļā |
|  | Ceļu nokaisīšana ar sāli (I) | 789 886 m2 | 2 reizes/diennaktī (20 dienas * 2= 40 reizes) |
|  | Ceļu nokaisīšana ar sāli (II) | 247 814 m2 | 1 reizi/ diennaktī (4 dienas) |
|  | Ceļu nokaisīšana ar sāls-smilts maisījumu (I) | 789 886 m2 | 2 reizes/diennaktī (1 dienas *2= 2 reizes) |
|  | Ceļu nokaisīšana ar sāls-smilts maisījumu (II) | 247 814 m2 | 1 reizi/ diennaktī (1 dienas) |
|  | Sniega šķūrēšana (I) | 913 012 m2 | 2 reizi/ diennaktī (18 dienas * 2= 36 reizes) |
|  | Sniega šķūrēšana (II) | 283 216 m2 | 1 reizi/ diennaktī (2 dienas) |
|  | Sniega šķūrēšana (grunta ceļš) (pēc pasūtījuma) | 48 stundas | - |
|  | Sniega izvešana (pēc pasūtījuma) | 50 m3 | - |
|  | Dežūra | 61 diennakts | - |

  - Vasaras periodā (20.04. – 31.10.)

| N.p.k. | Darba nosaukums | Apjoms | Periodiskums 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autobusa pieturas | 20 557 m2 | 4 reizes/nedēļā |
|  | Tramvaju pieturas | 7 090 m2 | 4 reizes/nedēļā |
|  | Ietves, parku celiņi | 387 401 m2 | 2 reizes/nedēļā |
|  | Autostāvvietas slaucīšana | 17 257 m2 | 1 reizes/nedēļā |
|  | Suņu pastaigas laukumi | 3 735 m2 | 1 reizes/nedēļā |
|  | Zāliens: parkos, skvēros, ielās | 545 007 m2 | 6 reizes/periodā |
|  | Bruģakmeņu klājuma uzkopšana | 4 330 m2 | 7 reizes/periodā |
|  | Zāliens: ceļu apmales un nogāzes Rīgas šosejā | 84 000 m2 | 1 reizes/periodā |
|  | Zāliens: ceļu apmales, nogāzes | 1 091 600 m2 | 1 reizes/periodā |
|  | Pludmales (no 15.05 līdz 15.09) | 52 000 m2 | 6 reizes/nedēļā |
|  | Solu mazgāšana (no 01.05 līdz 30.09) | 423 m2 | 3 reizi/periodā |
|  | Strūklakas tīrīšana | 1 285 m2 | 2 reizi/periodā |
|  | Reņu slaucīšana | 75 214 m | 3 reizes/nedēļā |
|  | Reņu slaucīšana | 34 863 m | 1 reizes/nedēļā |
|  | Reņu slaucīšana | 77 700 m | 1 reizes/nedēļā |
|  | Brauktuves slaucīšana | 1 301 648 m2 | 3 reizi/periodā |
|  | Ielu braucamās daļas laistīšana | 1 489 425 m2 | 1 reizes |
|  | Bruģa uzkopšana (01.05.-30.09.) | 29 710 m2 | 1 reizes/periodā |
|  | Rīgas ielas krūmu-koku apdobju apmaļu un atkritumu urnu mazgāšana | 122 m2 | 4 reizi/periodā |

1.3. Gada garumā (20.04.-31.12.)

| N.p.k. | Darba nosaukums | Apjoms | Periodiskums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atkritumu un ielu saslauku izvešana | 5 500 m3 | - |
|  | Masu pasākumi pilsētā | 18 pasākumi | - |
|  | Rīgas ielas bruģa gaismas flīžu mazgāšana | 91 gab. | 6 reizes |

2. Darbu tehniskās prasības

2.1.  Autobusu pieturas [1.1.1., 1.2.1.]

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no sniega un atkritumiem, kā arī pieturas iebraukums 3 m platumā, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana tiek veikta pirmkārt; uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 9.00, izņemot tālākos maršrutus (līdz plkst.12.00) un ilgstošās snigšanas dienās (pa dienu - 4 stundu laikā pēc sniega krišanas izbeigšanās); pieturu pēc sniega attīrīšanas jāapstrādā ar pretapledojuma maisījumu; sniegu nedrīkst kraut uz ielu brauktuvēm; sniega kaudzes nedrīkst būt augstākas par 1,5 m. | Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no atkritumiem un smiltīm, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana tiek veikta pirmkārt; uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 8.00; pieturas uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 30 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj. |

2.2.  Tramvaju pieturas [1.1.2., 1.2.2.]

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no sniega un atkritumiem, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana tiek veikta pirmkārt; uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 9.00, izņemot tālākos maršrutus (līdz plkst.12.00) un ilgstošās snigšanas dienās (pa dienu - 4 stundu laikā pēc sniega krišanas izbeigšanās); pieturu pēc sniega attīrīšanas jāapstrādā ar pretapledojuma maisījumu; sniegu nedrīkst kraut uz ielu brauktuvēm; sniega kaudzes nedrīkst būt augstākas par 1,5 m. | Darbu apraksts: pieturas uzkopšana no atkritumiem un smiltīm, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: pieturas uzkopšana tiek veikta pirmkārt; uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 8.00; pieturas uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 30 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj. |

2.3. Ietves, parka celiņi [1.1.3., 1.2.3.]

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: ietves un celiņu uzkopšana no sniega un atkritumiem, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: slaucīšana notiek rīta stundās pirms kustības sākuma un līdz plkst. 11.00, izņemot ilgstošas snigšanas laikā (pilsētas centrs – 4 stundu laikā pēc sniega krišanas izbeigšanās pa dienu, pārējie mikrorajoni 12 stundu laikā); operatīvai kopšanai līdz 60 % no kopējās ietves platības jābūt mehanizēti koptai; celiņus no sniega nedrīkst tīrīt ar smagiem mehānismiem un inventāru, kuru svars pārsniedz 4,5 tonnu; ietvēm no sniega jābūt attīrītām ne mazāk par 80 % no ietves platuma; ietves, kas pieguļ pie māju pamatiem, tiek attīrītas no māju pamatnes puses; pēc apledojuma izveidošanās (4 stundu laikā) un ietvju attīrīšanas tās jāapstrādā ar pretapledojuma maisījumu; ietvju kārtējā tīrīšana un, atkalas laikā, apkaisīšana ar smiltīm jāizdara no rīta – pirms kustības sākuma; no sniega vaļņiem jāattīra gājēju pārejas, nobrauktuves un kāpumi; peļķes pēc nokrišņiem saslauka ielu notekās un notekūdeņu tīkla akās ar slotu palīdzību; notīra atkritumus, netīrumus un sasalumu no aku režģiem; celiņu nedrīkst apstrādāt ar ķīmiskiem reaģentiem; uz zālieniem ir aizliegts kraut sniegu, kas satur beramvielas, kā arī nokraut pašas beramvielas; šīs prasības var būt izmainītas atkarībā no nokrišņu intensitātes un ilguma, kā arī no temperatūras režīma maiņas; šiem noteikumiem jābūt pilnīgi izpildītiem 24 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām. | Darbu apraksts: ietves un celiņu uzkopšana no atkritumiem un smiltīm, urnas iztukšo no atkritumiem Darbu izpildes prasības: slaucīšana notiek rīta stundās pirms kustības sākuma un līdz plkst.11.00; ietves uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 30 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj; operatīvai kopšanai līdz 60 % no kopējās ietves platības jābūt mehanizēti koptai; atkritumus, smiltis, lapas savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti stingri noteiktās vietās; peļķes pēc lietus saslauka ielu notekās un notekūdeņu tīkla akās ar slotu palīdzību; ar slotām notīra atkritumus, netīrumus no aku režģiem. |

2.4.  Kāpņu un tiltu uzkopšana  [1.1.4.]

Ziemas periods

Darbu apraksts: kāpnes un tilta celiņu uzkopšana no sniega un atkritumiem Darbu izpildes prasības: slaucīšana (roku darbs) notiek rīta stundās pirms kustības sākuma un līdz plkst. 9.00, izņemot ilgstošas snigšanas laikā (pilsētas centrs – 4 stundu laikā pēc sniega krišanas izbeigšanās pa dienu, pārējie mikrorajoni 12 stundu laikā); kāpnes no sniega jābūt attīrītām ne mazāk par 95 % no kāpnes platuma; tilta celiņi jābūt attīrītām ne mazāk par 80 % no ietvja platuma; pēc apledojuma izveidošanās (2 stundu laikā) un ietvju attīrīšanas tās jāapstrādā ar pretapledojuma maisījumu; ietvju kārtējā tīrīšana un, atkalas laikā, apkaisīšana ar smiltīm jāizdara no rīta – pirms kustības sākuma; celiņu nedrīkst apstrādāt ar ķīmiskiem reaģentiem; uz zālieniem ir aizliegts kraut sniegu, kas satur beramvielas, kā arī nokraut pašas beramvielas; šīs prasības var būt izmainītas atkarībā no nokrišņu intensitātes un ilguma, kā arī no temperatūras režīma maiņas; šiem noteikumiem jābūt pilnīgi izpildītiem 24 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām.

2.5.  Autostāvvietas [1.1.5., 1.2.4.]

| Ziemas periods | Vasaras periods |
| --- | --- |
| Darbu apraksts: uzkopšana no atkritumiem un sniega novākšana Darbu izpildes prasības: slaucīšana notiek līdz plkst. 14.00, izņemot ilgstošas snigšanas laiku (diennakts laikā); autostāvvieta no sniega jābūt attīrītām ne mazāk par 80 % no stāvvietas platuma; pēc attīrīšanas tās jāapstrādā ar pretapledojuma maisījumu; no sniega vaļņiem jāattīra gājēju pārejas, nobrauktuves un kāpumi; peļķes pēc nokrišņiem saslauka ielu notekās un notekūdeņu tīkla akās ar slotu palīdzību; notīra atkritumus, netīrumus un sasalumu no aku režģiem; šīs prasības var būt izmainītas atkarībā no nokrišņu intensitātes un ilguma, kā arī no temperatūras režīma maiņas. | Darbu apraksts: uzkopšana no atkritumiem un smiltīm Darbu izpildes prasības: slaucīšana notiek līdz plkst. 14.00; autostāvvietas uzskata par uzkoptām, ja uzkopšanas pabeigšanas brīdi uzkoptajā iecirknī saslauku (smilšu) atlikums sastāda ne vairāk kā 30 g/m2, ja seguma un akmens apmaļu stāvoklis to atļauj; atkritumus, smiltis, lapas savāc speciāli paredzētas tām atkritumu konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās; peļķes pēc lietus saslauka ielu notekās un notekūdeņu tīkla akās ar slotu palīdzību; ar slotām notīra atkritumus, netīrumus no aku režģiem. |

2.6. Suņu pastaigas laukumi  [1.2.5.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: laukumu uzkopšana no atkritumiem un dzīvnieku fekālijām Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek līdz plkst. 15.00; atkritumus un fekālijas savāc speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās.

2.7. Ceļu nokaisīšana ar sāli / sāls-smilts maisījumu   [1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9.]

Ziemas periods

Darbu apraksts: veikt pēc nepieciešamības pilsētas ceļu nokaisīšanu apledojuma laikā ar sāli jeb sāls-smilts maisījumu sākumā pirmkārtējas nozīmes ielās, kā arī tranzīta ielās Darbu izpildes prasības: nokaisīšanai ar pretslīdes materiālu izmantot to atbilstoši temperatūras režīmam un mainīgiem laika apstākļiem; ielas brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu ne vēlāk kā 5 stundu laikā no snigšanas sākuma; slapja sniega vai sniega sajaukta ar sāli un smiltīm biezums uz ielas brauktuves mainīgos laika apstākļos līdz 4 cm; brauktuvēm, krustojumiem, noejām, nobrauktuvēm un kāpumiem jābūt nokaisītiem ar pretapledojuma maisījumu 4 stundu laikā pēc apledojuma izveidošanās; šiem noteikumiem jābūt izpildītiem 24 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām; šīs prasības var mainīties atkarībā no snigšanas ilguma un sniega intensitātes, kā arī mainoties temperatūras režīmam.

2.8. Sniega šķūrēšana   [1.1.10., 1.1.11.]

Ziemas periods

Darbu apraksts: veikt sniega šķūrēšanu vienlaicīgi ar pretslīdes maisījuma nokaisīšanu uz ceļiem snigšanas laikā Darbu izpildes prasības: pirmkārtējas nozīmes ielās pieļaujamais svaiga sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos laikā apstākļos līdz 6-10 cm; ielu brauktuvēm jābūt notīrītām 80% apjomā no ceļa platuma, bet ne mazāk kā 5 m platumā; ja vēja ātrums ir lielāks par 10 m/sek., tad uz ielas brauktuves tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu līdz 20 cm; sniega valnis nedrīkst pārsniegt 0.6 m augstumu. Sniega izvešana notiek pēc rakstiskā pasūtījuma; pagalmu iebrauktuvēs, ceļu krustojumos un gājēju pārejās nedrīkst atrasties sniega vaļņi; ja temperatūra ir augstāka par –6°C, ceļa brauktuvei jābūt attīrītai līdz ceļa segumam; šiem noteikumiem jābūt izpildītiem 24 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām; šīs prasības var mainīties atkarībā no snigšanas ilguma un sniega intensitātes, kā arī mainoties temperatūras režīmam.

2.9. Sniega šķūrēšana (grunta ceļš) [1.1.12.]

Ziemas periods

Darbu apraksts: veikt sniega šķūrēšanu uz grunta ceļiem Darbu izpildes prasības: ielu brauktuvēm jābūt notīrītām 80% apjomā no ceļa platuma; ja vēja ātrums ir lielāks par 10 m/sek., tad uz ielas brauktuves tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu līdz 50 cm; pagalmu iebrauktuvēs, ceļu krustojumos un gājēju pārejās nedrīkst atrasties sniega vaļņi; šīs prasības var mainīties atkarībā no snigšanas ilguma un sniega intensitātes, kā arī mainoties temperatūras režīmam.

2.10. Sniega izvešana   [1.1.13.]

Ziemas periods

Darbu apraksts: sniega izvešana no pilsētas teritorijas, atbilstoši iepriekš saskaņotam sarakstam Darbu izpildes prasības: sniega savākšana un izvešana no ielām notiek ārpus intensīvas transporta kustības laika; uzskata sniegu par izvestu, tāda gadījumā, kad uzkopšanas objekta vietā sniega segas biezums nepārsniedz 2 cm, vai līdz ledus garozai; sniega izkraušana notiek tikai tam paredzētā vietā; sniega izkraušanas vietu jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas ekoloģi un Daugavpils Reģionālo vides pārvaldi.

2.11. Dežurē   [1.1.14.]

Ziemas periods

Darbu apraksts: organizēt un veikt diennakts dežūru ceļu uzturēšanai Darbu izpildes prasības: lai veikt operatīvo pilsētas ielu nokaisīšanu, obligāti veikt diennakts dežūru visā ziemas periodā (no 1.novembrī līdz 31.decembrim) – tas ir 61 dienas; apmaksa tiek veikta par diennakts dežūru, nevis par transporta vienību skaitu.

2.12. Zāliens: parkos, skvēros, ielās   [1.2.6.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: veikt uzkopšanu zālienā – atkritumu savākšana, nogrābšana pavasarī, nogrābšana rudenī lapkriša laikā, lapu savākšana un tūlītēja izvešana, kā arī nokritušo koku un krūmu zaru savākšana un izvešana Darbu izpildes prasības: zālienu uzskata par uzkoptu, ja uzkoptajā iecirknī uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi sīko atkritumu atlikums sastāda ne vairāk kā 20 g/m2, izņemot lapkriša laikā ; zāliena uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 14.00; rudens grābšana lapu krišanas laikā, lapu savākšana konteineros un to izvešana, jāveic līdz plkst.17.00; zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus; konteinerus lapu savākšanai drīkst izvietot tikai tajās vietās, kur tas netraucē transporta un gājēju kustībai; kaudzēs savāktās lapas drīkst uzglābāt kopjamā teritorijā ne ilgāk kā 2 dienas.

2.13. Bruģakmeņu  klājuma uzkopšana [1.2.7.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: veikt uzkopšanu bruģakmeņu klājuma – atkritumu un saslauku savākšana, nokritušo koku un krūmu zaru savākšana un izvešana Darbu izpildes prasības: bruģakmeņu klājumu uzskata par uzkoptu, ja uzkoptajā iecirknī uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi sīko atkritumu atlikums sastāda ne vairāk kā 40 g/m2, izņemot lapkriša laikā ; uzkopšanas darbi jāpabeidz līdz plkst. 14.00.

2.14. Zāliens: ceļu apmales un nogāzes Rīgas šosejā un pilsētas teritorijā   [1.2.8., 1.2.9.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: ceļu apmales un nogāzes uzkopšana no atkritumiem (Rīgas šoseja (7 km ceļš): 14 000 m2 (autostāvvietas) + 70 000 m2 (apmales) = 84 000 m2 Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek līdz plkst. 16.00; ceļu apmales un nogāze uzskata par uzkoptām, ja uzkoptajā iecirknī uz darbu pabeigšanas brīdi vispār nebūs atkritumu; zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus.

2.15. Pludmale   [1.2.10.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: pludmales uzkopšana no atkritumiem, urnas iztukšošana, stacionārus ģērbtuves uzkopšana, zālienu grābšana, krasta smilšainas daļas grābšana pirms peldsezona uzsākšanu pavasarī (Stropu ezers – 34 000 m2; Šūņu ezers – 3 000 m2; Ruģeļu ūdenskratuve – 15 000 m2) Darbu izpildes prasības: uzkopšana notiek (no 15.maija līdz 15 septembrim) līdz plkst. 9.00; atkritumu šķirošanai nepieciešamā konteineru daudzuma uzstādīšana (3 veidi); zālienu uzkopšanai drīkst izmantot tikai vēdekļveida grābekļus; līdz 85 % ar atkritumiem aizpildīto konteineru izvešana.

2.16. Solu mazgāšana   [1.2.11.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: A.Pumpura skvērā (38 gab. * 2m2=76 m2); Dubrovina parkā (59 gab. * 2m2=118 m2); Centrālajā parkā ([59gab. *2m2]+ [15 *1m2]=133 m2) un Rīgas ielā (48 gab. * 2m2 = 96 m2) esošo solu mazgāšana Darbu izpildes prasības: solu virsmas un solu sānu malu mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu vidi saudzējošu mazgāšanas līdzekli un solu virsmas nosusināšana; ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošana ar ūdeni līdz lietusūdens savākšanas kolektoram vai nepielaistīt sola apkārtni ar mazgāšanas ūdeni ( tā, lai sola apkārtnē uz bruģa nepaliek redzami traipi).

2.17. Strūklakas tīšanas   [1.2.12.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: Dubrovina (1 250 m2) un A.Pumpura (35 m2) parka strūklakas iekšējās daļas tīrīšana un mazgāšana ar augsta spiediena ūdeni pirms un pēc strūklakas pieslēguma Darbu izpildes prasības: atkritumu un saslauku savākšana, ūdens nogulšņu uzslaucīšana; strūklakas mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu vidi saudzējošu mazgāšanas līdzekli līdz tīram ieklājuma izskatam.

2.18. Reņu slaucīšana   [1.2.13., 1.2.14., 1.2.15.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: braucamās daļas 1 m attālumā no ceļa apmales (renes) atkritumu un ielu saslauku savākšana Darbu izpildes prasības: kopšana notiek mehanizēti; renes slaucīšanu veic saskaņā ar apstiprināto uzkopšanas grafiku un atkarībā no laika apstākļiem; renes uzskata par uzkoptām, ja uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi paliek ne vairāk par 30 g/m2 saslauku (smilšu), ja seguma un apmaļu stāvoklis to atļauj; lapu krišanas laikā, izveidojoties 4 - 5 cm biezam slānim, renes slaucīšanu veic visā tās platumā līdz pilnīgai seguma attīrīšanai uzkopšanas brīdī – tā uzskatāma kā viena kopšanas reize.

2.19. Brauktuves slaucīšana   [1.2.16.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: braucamas daļas atkritumus un ielu saslauku savākšana Darbu izpildes prasības: kopšana notiek mehanizēti; ceļu braucamās daļas slaucīšanu veic saskaņā ar apstiprināto uzkopšanas grafiku un atkarībā no laika apstākļiem; ceļu uzskata par uzkoptu, ja uz uzkopšanas pabeigšanas brīdi paliek ne vairāk par 30 g/m2 saslauku (smilšu), ja seguma un apmaļu stāvoklis to atļauj; lapu krišanas laikā, izveidojoties 4 - 5 cm biezam slānim, braucamās daļas slaucīšanu veic visā ceļa platumā līdz pilnīgai seguma attīrīšanai uzkopšanas brīdī – tā uzskatāma kā viena kopšanas reize.

2.20. Ielu braucamās daļas laistīšana   [1.2.17.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: ielu braucamās daļas laistīšana notiek karstā laika periodā Darbu izpildes prasības: ielas braucamās daļas laistīšanu veic pēc pasūtījuma saskaņā ar iepriekš apstiprināto maršrutu; laistīšana notiek visā ceļa platumā; laistīšana notiek no plkst. 5.00 līdz 8.00; ūdens laistīšanai jāņem no atklātām ūdenskrātuvēm; ūdens ņemšanas vietu jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas ekoloģi.

2.21. Bruģa uzkopšana  [1.2.18.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: starp bruģakmeņiem un bruģi izaugušo nezāļu ravēšana Darbu izpildes prasības: nezāļu ravēšana pielietojot piemērotu darba rīku, kas nebojā bruģi un neapdraud bruģa klājumu; nezāļu tūlītēja savākšana, izurbinātās augsnes, smilts ieslaucīšana bruģa starpās un nezāļu izvešana; uzkopšanu jāpabeidz līdz plkst. 17.00.

2.22. Rīgas ielas krūmu - koku apdobju apmaļu un atkritumu urnu mazgāšana   [1.2.19.]

Vasaras periods

Darbu apraksts: apdobju apmaļu ([5 gab.*5.4 m2] + [21*2.7m2]=27+56.7=83.7~84 m2) un atkritumu urnu (38 gab. * 1 m2 = 38 m2) mazgāšana Darbu izpildes prasības: apdobju un urnu mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu vidi saudzējošu mazgāšanas līdzekli, un apmali nosusinot līdz spodrai virsmai; nepieļaut ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošanu augu dobē; ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošana ar ūdeni līdz lietusūdens savākšanas kolektoram Rīgas ielā; uzkopšanu jāpabeidz līdz plkst 10.00.

2.23. Atkritumu un ielu saslauku izvešana  [1.3.1.]

Visa gada garumā

Darbu apraksts: ielu saslauku, sadzīves un iepakojuma atkritumi (izņemot “zaļie” atkritumi) no ietves, parka celiņiem, urnām, zālienu un ceļiem savākšana un izvešana Darbu izpildes prasības: pilsētas teritorijas atkritumu konteineru ar uzlīmi “Ielu atkritumi” uzstādīšana nepieciešamā daudzumā; ielu atkritumu savākšana notiek atsevišķos konteineros; ielu saslaukas un atkritumus, nepieciešams izvest apglabāšanai uz Dienvidlatgales sadzīves atkritumu poligonu “Cinīši”.

2.24. Masu pasākumi pilsētā   [1.3.2.]

Visa gada garumā

Darbu apraksts: domes struktūrvienību organizēto pasākumu vietas pirms un pēc tā uzkopšana Darbu izpildes prasības: pasākuma vietas uzkopšana pirms un pēc pasākuma; pilsētas svētku laikā nodrošināt uzkopšanu visā pasākuma laikā; nodrošināt uzkopšanu pēc pasākuma 2 līdz 12 stundu laikā, atkarībā no pasākuma nozīmes un tā apmeklētības lieluma; atkritumu konteineru nepieciešamā daudzuma uzstādīšana.

2.25. Rīgas ielas gaismas flīzes bruģa mazgāšana   [1.3.3.]

Visa gada garumā

Darbu apraksts: gaismas flīžu bruģa mazgāšana Darbu izpildes prasības: gaismas flīžu bruģa mazgāšana ar ūdeni un birsti pielietojot piemērotu mazgāšanas līdzekli līdz tam kamēr gaismas flīze ir attīrīta no netīrumiem, panākts sākotnējs gaismas flīzes bruģa izskats; ūdens ar mazgāšanas līdzekli noskalošana ar ūdeni līdz lietusūdens savākšanas kolektoram Rīgas ielā uzkopšanu jāveic līdz plkst 10.00.

7.pielikums UZKOPJAMO TERITORIJU  SARAKSTS

- Pilsētas ielu platības saraksts

  - 18.novembra iela;

  - Centrs;

  - Cietoksnis, Poguļanka;

  - Gajoks, Čerepovo;

  - Grīva, Kalkūni, Niderkūni;

  - Jaunbūve;

  - J.Forštadte;

  - Ķīmija;

  - Križi;

  - Ruģeļi;

  - Stropi

- Autobusu pieturas

- Tramvaju pieturas

- Kāpņu un tiltu uzkopšana

- Bruģakmeņu klājuma uzkopšana

- Autostāvvietu saraksts

- Suņu pastaigas laukumu saraksts

- Bruģa uzkopšana

- Pirmkārtējas pilsētas ielu saraksts

- Otrkārtējas pilsētas ielu saraksts

- Apkopjamo pilsētas apmaļu un nogāžu saraksts

- Mehanizēti apkopjamo reņu platības saraksts

Daugavpils pilsētas masu pasākumu plāns

Piezīme:

7.pielikums tiek publicēts kopā ar Nolikumu - Pasūtītāja mājas lapā:www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

### 9. Pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES

## 9.1.

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

- kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

- kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

- ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

- kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

- uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 10.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju) šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 
1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

9.2.

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka:

  - tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

  - tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

    - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

    - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

  - tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

  - nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

  - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; kā arī to, ka

  - tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai

pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu – fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā).

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

Paraksttiesīgās personas paraksts>

# Footnotes

Sakarā ar mainīgiem laika apstākļiem periodiskuma dienas var mainīties, nemainot kopējo reižu skaitu. Iepriekš PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU

Ietve (ziemas perioda) = ietve (kopā) - (kāpnes+tilti)

Aprēķināšanas formula ( Braucamās daļas (1 489 425 m2) – renes (187 777 m2) = Ceļu slaucīšana (1 301 648 m2)

Iespējams pasākumu plānu izmaiņas

Doto prasību nepildīšanas gadījumā apmaksa par neizpildīto vai slikti izpildīto darbu apjomu netiek veikta un tiek pielietotas soda sankcijas 10 %, kuru lielums norādīts tehniskajās prasībās [1.], no neizpildīto darbu apjoma summas

Kopā ar tehnisko specifikācijas prasībām, jāievēro LR MK noteikumi Nr.871 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (19.10.2004.)

Tranzīta ielas, kas ir valsts galveno (A13 – 18.novembra iela, Lielā iela), 1.šķiras (P67 – Daugavas iela, P68 – Sēlijas, Silenes iela) un 2.šķīras (V674 – Brjanskas iela, V695 – Komunālā iela) autoceļu maršrutu turpinājums